ISTRUZIONI PER L’USO

OPERATING  INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANWEISUNG MODE  D’EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO GEBRUIKSAANWIJZING

INSTRUCÇOES E MODO DE EMPREGO

SYNCRONY COMPACT DIGITAL

Ci congratuliamo per la vostra scelta!

Grazie a questa macchina potrete gustare un delizioso caffè o cappuccino nel comfort della vostra casa.

Congratulations on your choice!

As  the  proud  owner  of  the  machine,  you  can  now  experience  the  taste  of  a  delicious  cup  of espresso or cappuccino in the comfort of your own home.

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl!

Dank dieser Maschine können Sie jetzt bequem zu Hause einen köstlichen Espresso oder Cap- puccino trinken.

Félicitations pour votre choix.

Grâce à cette machine, vous pouvez maintenant déguster chez vous un délicieux espresso ou un cappuccino.

¡Les felicitamos por su decisión!

Gracias a ésta máquina podrán degustar un delicioso café o capuchino en la comodidad de su hogar.

29	28

Wij feliciteren u met uw keuze!Dank zij dit apparaat kunt u thuis van een lekker kopje  koffie of

cappuccino  genieten.

Felicitamo-lo pela sua escolha!

Graças à Coffee  pode saborear um delicioso café ou cappuccino no conforto da sua casa.

22	23	24	25	26	27

• 2 •

• 3 •

• 4 •

• 5 •

ITALIANO

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Durante l’utilizzo di elettrodomestici, è consigliabile prendere alcune precauzioni per limitare il rischio di incendi, scosse elettriche e/o incidenti.

1   Leggere attentamente tutte le istruzioni ed informazioni riportate in questo manuale e in qualsiasi altro opuscolo contenuto nell’imballo prima di avviare od utilizzare la macchina espresso.

2   Non toccare superfici calde.

3   Non immergere cavo, spine o il corpo della macchina in acqua o altro liquido per evitare incendi, scosse elettriche o incidenti.

4   Fare particolare attenzione durante l’utilizzo della macchina espresso in presenza di bambini.

5   Togliere la spina dalla presa se la macchina non viene utilizzata o durante la pulizia. Farla raffreddare prima di inserire o rimuovere pezzi e prima di procedere alla sua pulizia.

6   Non utilizzare la macchina con cavo o spina danneggiati

o in caso di guasti o rotture. Far controllare o riparare l’apparecchio presso il centro di assistenza più vicino.

7   L’utilizzo di accessori non consigliati dal produttore possono causare danni a cose e persone.

8   Non utilizzare la macchina espresso all’aperto.

9   Evitare che il cavo penda dal tavolo o che tocchi superfici calde.

10  Tenere la macchina espresso lontano da fonti di calore.

11  Controllare che la macchina espresso sia in posizione

“Spento” prima di inserire la spina nella presa. Per spegnerla, posizionarla su “Spento” e rimuovere quindi la spina dalla presa.

12  Utilizzare la macchina unicamente per uso domestico.

13  Fare estrema attenzione durante l’utilizzo del vapore.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTENZA

La macchina espresso è stata studiata unicamente per uso domestico. Qualsiasi intrvento di assistenza, fatta eccezione per le operazioni di pulizia e di normale manutenzione, dovrà essere prestato da un centro di assistenza autorizzato. Non immergere la macchina in

acqua.Qualsiasi riparazione dovrà essere effettuata unicamente dal centro di assistenza autorizzato.

1   Controllare che il voltaggio indicato sulla targhetta corrisponda al vostro.

2   Non utilizzate mai acqua tiepida o calda per riempire

il serbatoio dell’acqua. Utilizzate unicamente acqua fredda.

3   Non toccate con le mani le parti calde della macchina ed il cavo di alimentazione durante il funzionamento.

4   Non pulire mai con detersivi corrosivi o utensili che graffiano. è sufficiente un panno morbido inumidito con acqua.

5   Per evitare la formazione di calcare, si può utilizzare acqua minerale naturale.

ISTRUZIONI SUL CAVO ELETTRICO

A   Viene fornito un cavo elettrico abbastanza corto per evitare che si attorcigli o che vi inciampiate.

B   Si possono utilizzare, con molta attenzione, delle prolunghe.

C   Qualora venga utilizzata una prolunga, verificare:

1   che il voltaggio riportato sulla prolunga sia

perlomeno,  uguale  al  voltaggio  elettrico dell’lettrodomestico;

2   che sia munito di una spina a tre pin con messa

a terra (qualora il cavo dell’lettrodomestico sia di questo tipo);

3   che il cavo non penda dal tavolo per evitare di inciamparvi.

1	GENERALITÀ

La macchina da caffè è indicata per la prepara- zione  di  caffè  espresso  impiegando  sia  caffè  in grani sia caffè in polvere ed è dotata di un dispo- sitivo  per  l’erogazione  del  vapore  e  dell’acqua calda.

Il  corpo  della  macchina,  dall’elegante  design, è  stato  progettato  per  uso  domestico  e  non  è indicato per un funzionamento continuo di tipo professionale.

Attenzione. Non si assumono respon- sabilità per eventuali danni in caso di:

• impiego errato e non conforme agli sco- pi previsti;

• riparazioni  non  eseguite  presso  i  centri d’assistenza  autorizzati;

• manomissione del cavo di alimentazione;

• manomissione  di  qualsiasi  componente della macchina;

• impiego di pezzi di ricambio ed accessori non originali.

In questi casi viene a decadere la garanzia.

1.1  Per facilitare la lettura

Il  triangolo  d’avvertimento  indica tutte le istruzioni importanti per la sicurezza  dell’utente.  Attenersi scrupolosamente  a  tali  indicazioni per evitare ferimenti gravi!

Questo simbolo evidenzia le informa- zioni da tenere in maggiore considera-

zione, per un migliore utilizzo della macchina.

Le illustrazioni corrispondenti al testo si trovano nel risvolto di copertina. Te- nere  queste  pagine  aperte durante la lettura delle istru- zioni per l’uso.

1.2  Impiego  di  queste  istruzioni  per l’uso

Conservare  queste  istruzioni  per  l’uso  in  un luogo  sicuro  ed  allegarle  alla  macchina  per caffè qualora un’altra persona dovesse utiliz- zarla.

Per ulteriori informazioni o nel caso di proble-

ITALIANO

mi, non trattati del tutto o soltanto insufficiente- mente  nelle  presenti  istruzioni,  rivolgetevi  ai Centri di Assistenza Autorizzati.

2	DATI TECNICI

• Tensione nominale

Vedi targhetta posta sull’apparecchio

• Potenza nominale

Vedi targhetta posta sull’apparecchio

• Materiale corpo

Termoplastico  (ABS)

• Dimensioni (l x a x p) (mm)

280 x 385 x 390

• Peso (Kg)

8

• Lunghezza cavo (mm)

1200

• Pannello comandi

Frontale (Digitale)

• Serbatoio acqua

Estraibile

• Alimentazione

Vedi targhetta posta sull’apparecchio

• Serbatoio acqua (lt.)

1,3

• Capacità contenitore caffè (gr)

230 di caffè in grani

• Pressione pompa (bar)

15

• Caldaia

2 - Alluminio

• Dispositivi di sicurezza

Valvola di sicurezza pressione caldaia

termostato di sicurezza.

Con  riserva  di  modifiche  di  costruzione ed  esecuzione  dovute  al  progresso  tec- nologico.

Macchina conforme alla Direttiva Europea 89/

336/CEE (Decreto legislativo 476 del 04/12/

92),  relativa  all’eliminazione  dei  disturbi radiotelevisivi.

• 6 •

• 7 •

ITALIANO

100

100

250

100

100

misure in millimetri

3	NORME DI SICUREZZA

Mai  mettere  a  contatto  dell’acqua  le  parti sotto  corrente:  pericolo  di  cortocircuito!  Il vapore  surriscaldato  e  l’acqua  calda  pos- sono  provocare  scottature!  Mai  dirigere  il getto  di  vapore  o  dell’acqua  calda  verso parti del corpo, toccare con precauzione il beccuccio  vapore  /  acqua  calda:  pericolo di scottature!

Destinazione  d’uso

-  La  macchina  per  caffè  è  prevista  esclusiva- mente per l’impiego domestico.

-  È vietato apportare modifiche tecniche e ogni impiego  illecito,  a  causa  dei  rischi  che  essi comportano!

-  La macchina per caffè deve essere utilizzata solo da adulti in condizioni psico-fisiche non alterate.

Alimentazione di corrente

-  Allacciare la macchina per caffè soltanto ad una presa di corrente adeguata.

-  La tensione deve corrispondere a quella indi- cata sulla targhetta dell’apparecchio.

Cavo d’alimentazione (Fig.A)

-  Mai  usare  la  macchina  per  caffè  se  il  cavo d’alimentazione è difettoso.

-  Far sostituire subito da un Centro di Assisten- za Autorizzato i cavi e le spine difettosi.

-  Non far passare il cavo d’alimentazione per angoli  e  su  spigoli  vivi,  sopra  oggetti  molto caldi e proteggerlo dall’olio.

-  Non  portare  o  tirare  la  macchina  per  caffè tenendola per il cavo.

-  Non estrarre la spina tirandola per il cavo op- pure toccarla con le mani  ed i piedi bagnati.

-  Evitare  che  il  cavo  d’alimentazione  cada  li- beramente da tavoli o scaffali.

Protezione d’altre persone (Fig.B)

-  Assicurarsi che nessun bambino abbia la pos-

ITALIANO

sibilità di giocare con la macchina per caffè.

I bambini non si rendono conto del pericolo connesso agli elettrodomestici.

-  Non lasciare i materiali utilizzati per imballa- re la macchina alla portata dei bambini.

Pericolo d’ustioni (Fig.C)

-  Non dirigere contro se stessi e/o altri il getto di vapore surriscaldato e/ o d’acqua calda: pericolo di scottature.

-  Usare sempre le apposite maniglie o mano- pole.

-  Non  inserire  oggetti  attraverso  le  aperture dell’apparecchio.

Spazio  per  l’installazione,  l’uso  e  la manutenzione  (Fig.D)

-  Scegliere un piano d’appoggio ben livellato.

-  Sistemare la macchina per caffè in un posto sicuro, dove nessuno possa rovesciarla o ve- nirne ferito.

-  Scegliere  un  ambiente  sufficientemente  illu- minato, igienico e con presa di corrente fa- cilmente accessibile;

-  Non  posare  la  macchina  su  superfici  molto calde e nelle vicinanze di fiamme aperte per evitare che la carcassa fonda o comunque si danneggi.

-  Porre a 10 cm di distanza da pareti e piastre di cottura.

-  Non tenere la macchina a temperature infe- riori a 0°C; c’è il pericolo che il gelo possa danneggiare la macchina.

-  La presa di corrente deve essere raggiungibi- le in ogni momento.

-  Non usare la macchina per caffè all’aperto.

Pulizia (Fig.E)

-  Prima di pulire la macchina, è indispensabile posizionare l’interruttore generale (7) su “O” e poi staccare la spina dalla presa di corrente.

-  Inoltre,  aspettare  che  la  macchina  si  raf- freddi.

-  Mai  immergere  la  macchina  nell’acqua! Impedire  che  venga  a  contatto  con  getti d’acqua.

-  È  severamente  vietato  cercare  d’intervenire all’interno della macchina.

• 8 •

• 9 •

ITALIANO

Custodia della macchina

-  Quando la macchina rimane inutilizzata per un periodo prolungato, spegnere la macchi- na e staccare la spina dalla presa.

-  Custodirla in luogo asciutto e non accessibile ai bambini.

-  Proteggerla dalla polvere e dallo sporco.

Riparazioni / Manutenzione

-  Nel caso di guasti, difetti o sospetto di difetto dopo  una  caduta,  staccare  subito  la  spina dalla  presa  di  corrente.  Mai  mettere  in  fun- zione una macchina difettosa.

-  Soltanto i Centri di Assistenza Autorizzati pos- sono effettuare interventi e riparazioni.

-  Nel caso di interventi e/o riparazioni non ese- guiti  da  centri  di  assistenza  autorizzato,  si declina ogni responsabilità per eventuali dan- ni.

Antincendio

-  In  caso  di  incendio  utilizzare  estintori  ad anidride carbonica (CO2). Non utilizzare ac- qua o estintori a polvere.

DESCRIZIONE  COMPONENTI:

Fig.01

1	Contenitore caffè in grani

2	Coperchio mobile contenitore caffè in gra- ni (salva aroma)

3	Pomello regolazione macinatura

4	Pomello regolazione dose

5	Coperchio dosatore caffè in polvere

6	Piano appoggia-tazze

7	Interruttore generale (ON/OFF)

8	Coperchio serbatoio acqua

9	Serbatoio acqua

10    Cassetto raccogli fondi

11    Cavo alimentazione

12    Vasca raccogli gocce + griglia

13    Erogatore caffè regolabile in altezza

14    Tubo vapore/acqua calda

15    Sportello anteriore

16    Pomello erogazione vapore

17    Gruppo erogatore caffè

18    Pannello comandi

19    Chiave gruppo erogatore caffè

20    Spazzolino per pulizia

21    Misurino caffè in polvere

Pannello  comandi

22    Pulsante    selezione    caffè    espresso

“Pagina sù” nel modo programmazione

23    Pulsante	erogazione	caffè

“Pagina giù” nel modo programmazione

24    Pulsante    erogazione    caffè    lungo

“ESC” nel modo programmazione

25    Pulsante selezione caffè macinato

26    Pulsante selezione funzione acqua calda

4	INSTALLAZIONE

Per la propria sicurezza e quella di terzi at- tenersi scrupolosamente alle “Norme di si- curezza” riportate nel cap. 3.

4.1  Imballo

L’imballo originale è stato progettato e realizza- to per proteggere la macchina durante la spe- dizione.

Si consiglia di conservarlo per un eventuale tra- sporto futuro.

4.2  Operazioni  preliminari

• Prelevare dall’imballo la macchina da caffè e posizionarla in un luogo idoneo rispondente ai requisiti richiesti e descritti nelle norme di sicurezza (cap.3).

• Aprire lo sportello della macchina, prelevare la  vasca  raccogligocce  (12)  dall’imballo  ed inserirvi il cassetto raccoglifondi (10); succes- sivamente  inserire  la  vasca  raccogligocce nella macchina (Fig.21).

• Assicurarsi che la vasca raccogligocce con la griglia (Fig.01-pos.12), il cassetto fondi (10) ed il gruppo erogatore caffè (17) siano inse- riti correttamente e che lo sportello anteriore

(15) sia chiuso.

• Conservare a portata di mano lo spazzolino per la pulizia (20), la chiave gruppo erogatore caffè  (19)  che  vengono  forniti  in  dotazione con la macchina.

Se  all’accensione  della  macchina  il display segnala un’anomalia, significa

che una delle parti sopra descritte non è stata posizionata correttamente (Vedi cap.15).

4.3  Prima  accensione

ITALIANO

Acqua calda nonché altri liquidi possono danneggiare il serbatoio e/o la macchi- na. Non mettere in funzione la macchina senz’acqua:  accertarsi  che  ve  ne  sia  a sufficienza all’interno del serbatoio.

• Sollevare  il  coperchio  (Fig.05)  e  immettere caffè in grani nel contenitore (Fig.06).

Usare  sempre  e  soltanto  caffè  in grani.  Caffè  in  polvere,  liofilizzato,

nonché  altri  oggetti  danneggiano  la macchina.

• Riposizionare  il  coperchio  nel  contenitore caffè (1).

• Inserire  la  spina  nella  presa  di  corrente  sul retro della macchina da caffè (Fig.07), dopo essersi  assicurati  che  l’interruttore  generale

(7) sia in posizione (O).

Inserire  la  spina  dell’altro  capo  del  cavo  in una presa a parete di corrente adeguata.

• La  macchina  si  presenta  con  l’interruttore generale in posizione (O); per accenderla è sufficiente  premere  il  pulsante  (Fig.08);  la macchina comincia a scaldarsi e sul display appare:

RISCIACQUO ATTENDERE  ...

Quando viene raggiunta la giusta temperatura, la macchina esegue un ciclo di risciacquo.

• Per caricare il circuito, dirigere il tubo vapore

(Fig.01-pos.14) sulla vasca raccogligocce, met- tere  una  tazza  o  un  recipiente  adatto  sotto  il beccuccio del tubo vapore e premere il pulsan- te (26), sul display appare alternativamente.

27    Pu lsante	selezione	funzione

decalcificazione

28    Pulsante  selezione  Programmazione

• Aprire  il  coperchio  del  serbatoio  acqua

(Fig.02) ed estrarre il serbatoio (Fig.03). Sciac-

RISCIACQUO ATTENDERE  ...

EROGAZIONE  ACQUA ATTENDERE  ...

“OK” nel modo programmazione

29    Display LCD

quare e riempire, con acqua fresca potabile

(Fig.04), il serbatoio; si consiglia di non su- perare  il  riferimento  contrassegnato  con  la dicitura “MAX”. Reinserire il serbatoio acqua nella sede apposita e riposizionare il coper- chio sopra ad esso.

Immettere  nel  serbatoio  (9)  sempre e soltanto acqua fresca non gassata.

• Ruotare il pomello (Fig.09) in senso antiorario ed attendere fino a quando fuoriesce acqua, in modo regolare, dal tubo vapore; per inter- rompere  l’erogazione  di  acqua,  ruotare  il pomello in senso orario.

Nota: Prima di procedere alla prima messa  in  funzione,  in  caso  di  pro-

• 10 •

• 11 •

ITALIANO

lungata  inattività,  se  il  serbatoio  acqua  è stato vuotato completamente è obbligato-

grado di macinatura.

Ogni  apparecchio  è  regolato,  in  fabbrica,  su

toio acqua ed il serbatoio caffè siano pieni e che sul display sia visualizzato:

terno della macchina.

ITALIANO

rio caricare il circuito della macchina. Inol- tre il circuito va caricato ogni qual volta vie- ne visualizzato sul display.

CARICARE  CIRCUITO

• Premere nuovamente il pulsante 26.

• Terminata la fase di riscaldamento sul display appare:

SELEZIONARE  FUNZIONE PRONTO  X  L'USO

• Terminate le operazioni di cui sopra, la mac- china è predisposta per l’uso.

• Per erogare caffè, acqua calda o vapore, ed utilizzare correttamente la macchina, seguire attentamente le istruzioni che seguono.

5	MACINACAFFÈ  (FIG.10)

Attenzione!	La	manopola	di regolazione  della  macinatura,  posta all’interno  del  contenitore  caffè  (Fig.10), deve  essere  ruotata  solo  quando  il  maci- nacaffè è in funzione. Non inserire caffè in polvere e/o liofilizzato nel contenitore caf-

fè in grani.

È vietato introdurre qualsiasi materiale che non sia caffè in grani. Il macinacaffè con- tiene  organi  in  movimento  che  possono essere pericolosi; vietato introdurre le dita e/o altri oggetti.

Prima  di  intervenire,  per  qualsiasi  motivo, all’interno del contenitore caffè, disinserire l’interruttore generale (7) e staccare la spi- na dalla presa di corrente. Non immettere caffè  in  grani  quando  il  macinacaffè  è  in funzione.

La qualità ed il gusto del caffè dipendono, oltre che dalla miscela utilizzata, anche dal grado di macinatura.

La  macchina  è  dotata  di  un  pomello  (Fig.10) per la regolazione del grado di macinatura. Per variare il grado di macinatura ruotare il pomel- lo graduato quando il macinacaffè è in funzio- ne; le cifre riportate sulla manopola indicano il

un grado di macinatura medio: se la macinatura risulta  essere  troppo  fine  è  necessario  ruotare

la  manopola  verso  valori  più  alti;  se  la macinatura  risulta  essere  troppo  grossa  è  ne- cessario  ruotare  la  manopola  verso  valori  più bassi.

La variazione del grado di macinatura si noterà soltanto dopo l’erogazione di tre/quattro caffè. Usare  miscele  di  caffè  in  grani  per  macchine espresso. Evitare di utilizzare gradi di macinatura in posizioni estreme (Es.1 – 16); in questi casi utilizzare miscele di caffè differenti. Conservare

il caffè al fresco, in un contenitore chiuso erme- ticamente.

La macinatura deve essere regolata nel caso in cui il caffè verga erogato in modo non ottimale: Erogazione troppo veloce = macinatura troppo grossa > ruotare il pomello su valori più bassi; Erogazione a gocce e/o assente = macinatura troppo fine > ruotare il pomello su valori più alti.

6	REGOLAZIONE  DOSE  CAFFÈ

(FIG.11)

Nella macchina è possibile regolare la quantità di caffè (dose) che si desidera macinare. La dose viene  impostata,  dal  costruttore,  su  un  valore medio che soddisfa la maggior parte delle esi- genze.

Ruotando il pomello (Fig.11), situato all’interno del contenitore caffè, in senso antiorario si au- menta  la  dose  di  caffè  in  polvere;  ruotando  il pomello in senso orario si diminuisce la dose di caffè in polvere.

La regolazione della dose deve essere effettuata prima di premere il pulsante di erogazione caffè. Questo    sistema    permette    di    ottenere un’erogazione  ottimale  con  tutti  i  tipi  di  caffè presenti in commercio.

7	EROGAZIONE  CAFFÉ

Nota: Nel caso in cui la macchina non eroghi caffè, verificare che il serbato-

io apposito contenga acqua a sufficienza.

• Prima di erogare caffè verificare che il serba-

SELEZIONARE  FUNZIONE PRONTO  X  L'USO

• Posizionare  1  o  2  tazze  sotto  ai  beccucci dell’erogatore;  potete  regolare  l’altezza dell’erogatore spostandolo manualmente ver- so  l’alto  o  verso  il  basso  (Fig.12),  in  modo che si adatti alle vostre tazzine.

7.1 Erogazione con caffè in grani

• Per erogare il caffè occorre premere il tasto di erogazione caffè (22, 23 o 24); sul display viene indicato (per esempio)

1  ESPRESSO

Per erogare 1 caffè, posizionare una sola taz- zina sotto ai beccucci di erogazione caffè e premere una sola volta il pulsante (22, 23 o

24); per erogare 2 caffè, posizionare due taz- zine  sotto  ai  beccucci  di  erogazione  caffè  e premere 2 volte di seguito il pulsante (22, 23 o 24); sul display appare:

2  ESPRESSI

In questa modalità di funzionamento, la mac- china provvede automaticamente a macina- re e dosare la giusta quantità di caffè; la pre- parazione di due caffè richiedere due cicli di macinatura  e  due  cicli  di  erogazione  gestiti automaticamente dalla macchina.

• Successivamente si avvia il ciclo di erogazione.

• Dopo aver compiuto il ciclo di preinfusione, il caffè comincerà a fuoriuscire dal beccuccio erogatore  (Fig.01-pos.13).

L’erogazione del caffè si fermerà automatica-

mente  quando  verrà  raggiunto  il  livello preimpostato (vedi par.7.3); è comunque pos- sibile interrompere l’erogazione del caffè pre- mendo il pulsante (Fig.01-pos. 22, 23 o 24).

7.2   Erogazione con caffè in polvere

Per utilizzare questa funzione è ne- cessario utilizzare il misurino (Fig.01-

pos.21) per dosare il caffè in polvere all’in-

Inserire  nel  dosatore  (5)  solo  caffè  in polvere per macchine espresso; caffè in

grani, liofilizzato, ed altri materiali, inseriti in questo dosatore, danneggiano la macchina.

È vietato inserire le dita all’interno del dosatore  caffè  in  polvere,  vi  sono

degli organi in movimento.

Per prelevare la giusta quantità, di caffè in polve- re, da inserire nel dosatore, utilizzare solo il mi- surino (21) in dotazione alla macchina. Inserire un solo misurino, di caffè in polvere, alla volta; per ottenere due caffè è obbligatorio effettuare due cicli separati in successione l’uno all’altro.

• Premere  il  pulsante  (25)  per  selezionare  la funzione; sul display appare:

SELEZIONARE  FUNZIONE CAFFE'  MACINATO

• Sollevare il coperchio dosatore caffè in pol- vere (Fig.13).

• Prelevare, con il misurino, una dose di caffè; togliere la quantità eccessiva di caffè in pol- vere presente nel misurino.

• Vuotare  il  caffè  in  polvere  all’interno  del dosatore (Fig.14).

• Chiudere  il  coperchio  del  dosatore  caffè  in polvere.

• Per erogare il caffè occorre premere il tasto di erogazione caffè (22, 23 o 24); sul display appare (per esempio):

1  ESPRESSO CAFFE'  MACINATO

• Si avvia il ciclo di erogazione.

• Dopo aver compiuto il ciclo di preinfusione, il caffè comincerà a fuoriuscire dal beccuccio erogatore (13).

L’erogazione del caffè si fermerà automatica- mente  quando  viene  raggiunto  il  livello preimpostato  (vedi  par.7.3);  è  comunque possibile interrompere l’erogazione del caffè premendo il pulsante (22, 23 o 24).

• Successivamente la macchina si riporta auto- maticamente  nel  modo  di  funzionamento normale (vedi par. 7.1).

• 12 •

• 13 •

ITALIANO

7.3  Regolazione quantità caffè per tazza

La macchina è stata programmata per erogare

3  tipi  di  caffè:  caffè  espresso  con  il  pulsante

(22), caffè normale con il pulsante (23) e caffè lungo con il pulsante (24).

Per  adattare  i  valori  programmati  alle  dimen- sioni delle tazze, porre la tazza sotto l’erogatore

(13), premere il tasto di erogazione del tipo di caffè  desiderato  (22,  23  o  24)  e  mantenerlo premuto, sul display viene visualizzato (per esem- pio):

1  ESPRESSO PROGRAMMAZ.  DOSE

Attendere che la tazza venga riempita con la quan- tità desiderata ed a quel punto rilasciare il tasto.

Avvertenza:  mantenere  il  tasto  (22,

23  o  24)  premuto  durante  tutto  il processo di erogazione del caffè.

In questo modo la macchina è programmata per erogare la quantità di caffè da voi desiderata.

8	EROGAZIONE ACQUA CALDA

Attenzione:  all’inizio  possono  verifi- carsi brevi spruzzi di acqua calda: pe-

ricolo di scottature. Il tubo d’erogazione del- l’acqua calda può raggiungere temperatu- re elevate: evitare di toccarlo direttamente con le mani.

• Prima di erogare acqua calda verificare che sul display sia visualizzato.

SELEZIONARE  FUNZIONE PRONTO  X  L'USO

Con la macchina pronta per l’erogazione del caffè, procedere nel seguente modo.

• Premere il pulsante (26); sul display appare, in modo alternato

indicato in Fig.15.

• Prelevare la quantità desiderata di acqua cal- da; per fermare l’erogazione dell’acqua cal- da ruotare in senso orario il pomello.

• Premere nuovamente il pulsante (26); la mac- china  si  riporta  nel  modo  di  funzionamento normale e sul display appare.

SELEZIONARE  FUNZIONE PRONTO  X  L'USO

9	EROGAZIONE	VAPORE/ PREPARAZIONE		DEL CAPPUCCINO

Il  vapore  può  essere  utilizzato  per montare il latte per il cappuccino ma

anche per il riscaldamento delle bevande.

Pericolo di scottature!

All’inizio dell’erogazione possono ve- rificarsi brevi spruzzi di acqua calda.

Il tubo di erogazione può raggiungere tem- perature  elevate:  evitare  di  toccarlo  diret- tamente con le mani.

• Con  la  macchina  pronta  per  erogare  caffè, dirigere  il  tubo  vapore  (14)  sopra  la  vasca raccogligocce, aprire il pomello (16) “Acqua calda/vapore” per qualche istante, in modo da far uscire l’acqua residua dal tubo vapo- re; in breve tempo comincerà ad uscire solo vapore. Sul display viene visualizzato:

VAPORE

• Chiudere il pomello (16).

• Riempire con latte freddo 1/3 del contenitore che si desidera utilizzare per preparare il cap- puccino.

Per garantire un miglior risultato nel- la preparazione del cappuccino, il lat-

• Dopo  aver  utilizzato  il  vapore  per  il  tempo desiderato chiudere il pomello (16).

• Lo stesso sistema può essere utilizzato per il riscaldamento di altre bevande.

• Pulire, dopo questa operazione il tubo vapo- re con un panno umido (Fig.17).

10   PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia generica

• La manutenzione e la pulizia possono essere effettuate soltanto quando la macchina è fred- da e scollegata dalla rete elettrica.

• Non immergere la macchina nell’acqua e non inserire i componenti nella lavastoviglie.

• Non  utilizzare  oggetti  acuminati  o  prodotti chimici aggressivi (solventi) per la pulizia.

• Non asciugare la macchina e/o i suoi com- ponenti utilizzando un forno a microonde e/ o un forno convenzionale

• Si consiglia di pulire quotidianamente il ser- batoio dell’acqua, provvedendo al ricambio dell’acqua.

• Pulire il dosatore caffè in polvere quotidiana- mente:

-  Prendere il pennello in dotazione e pulire il dosatore (Fig.18).

• Per  la  pulizia  dell’apparecchio  utilizzare  un panno morbido inumidito con acqua (Fig.19).

• Pulire il vano di servizio ed il gruppo erogatore.

• Raccomandiamo  di  svuotare  e  pulire  ogni giorno la vasca raccogli gocce (12) ed il cas- setto raccogli fondi (10); per eseguire questa operazione  è  necessario  aprire  lo  sportello anteriore (Fig.20) ed estrarre la vasca racco- gli  gocce  (Fig.21);  successivamente  si  può procedere con lo svuotamento ed alla pulizia di tutti i componenti.

• L’erogatore caffè può essere tolto per la puli- zia (Fig.24):

-  Abbassare i beccucci dell’erogatore

-  Impugnare  l’erogatore  come  indicato  in

Fig.24 ed estrarlo dalla sua sede.

ITALIANO

• Spegnere la macchina premendo l’interrutto- re  (7)  in  posizione  (O)  ed  estrarre  la  spina dalla presa di corrente a parete.

• Aprire  lo  sportello  di  servizio  (15),  succes- sivamente togliere la vasca raccogli gocce

(12)  e  di  conseguenza  il  cassetto  raccogli fondi.

• Estrarre  il  gruppo  erogatore  tenendolo  per l’apposita maniglia e premendo sul tasto in- dicato dalla scritta “PUSH” (Fig.22).

• Assicurarsi che i due filtri in acciaio siano li- beri da ogni residuo di caffè. Il filtro superio- re si può togliere svitando, in senso antiorario, il  perno  di  plastica  con  l’apposita  chiave  in dotazione (Fig.23).

• Il  gruppo  erogatore  può  essere  lavato  solo con  acqua  calda  senza  detergente.  Quindi lavarlo ed asciugare accuratamente tutti i suoi componenti.

• Rimontare il filtro ed avvitare nuovamente, con cura, il perno in plastica servendosi dell’ap- posita chiave.

• Pulire  accuratamente  il  vano  interno  della macchina.

• Tenendolo per l’apposita maniglia, introdur- re di nuovo il gruppo erogatore nell’apposito vano fino ad ottenerne l’aggancio.

• Inserire il cassetto raccogli fondi e la griglia nella la vasca raccogli gocce ed inserire que- st’ultima nella macchina.

• Chiudere lo sportello (15).

11   DECALCIFICAZIONE

La  formazione  del  calcare  avviene  con  l’uso dell’apparecchio;  la  decalcificazione  è  neces- saria ogni 3-4 mesi, quando si osserva una ri- duzione della portata dell’acqua o quando sul display viene visualizzato il messaggio

DECALCIFICAZIONE PRONTO  X  L'USO

Qualora    si    voglia    eseguirla

SELEZIONARE  FUNZIONE PRONTO  X  L'USO

EROGAZIONE  ACQUA PRONTO  X  L'USO

te e la tazza utilizzata devono essere freddi.

• Immergere il tubo vapore nel latte da riscal-

-  Lavare il tutto con acqua calda.

10.1   Gruppo  erogatore

personalmente, si può utilizzare un prodotto  decalcificante  per  macchine  da

caffè  di  tipo  non  tossico  e/o  nocivo,

• Mettere una tazza e/o un recipiente sotto al tubo acqua calda/vapore (Fig.15).

• Aprire, in senso antiorario, il pomello come

dare  e  aprire  il  pomello  (16);  far  ruotare  il

recipiente con lenti movimenti dal basso ver- so l’alto per rendere uniforme la formazione di schiuma (Fig.16).

Il gruppo erogatore (17) deve esse- re pulito ogni volta che si riempie il contenitore di caffè in grani o, in ogni caso,

almeno una volta alla settimana.

comunemente reperibile in commercio.

Attenzione! Non utilizzare in nessun caso l’aceto come decalcificante.

• 14 •

• 15 •

ITALIANO

Per  procedere  alla  decalcificazione  della macchina seguire le istruzioni riportate.

1.  Miscelare il decalcificante con acqua come spe- cificato   sulla   confezione   del   prodotto decalcificante e riempire il serbatoio dell’acqua.

2.  Accendere la macchina con l’interruttore ge- nerale (7).

3.  Premere  il  pulsante  (27),  per  almeno  5  se- condi, per selezionare la funzione; sul display appare:

DECALCIFICAZIONE APRIRE  RUBINETTO

Nota:  se  si  vuole  uscire  subito  dal ciclo  di  decalcificazione  premere

nuovamente il pulsante (27).

4.  Dirigere il tubo vapore (14) sulla vasca rac- cogli gocce.

5. Posizionare un contenitore di adeguate ca- pacità sotto al tubo vapore ed aprire in sen- so antiorario il pomello acqua calda (16). La macchina inizia un ciclo automatico di decalcificazione  intervallato  con  pause prestabilite  dal  costruttore  e  gestite  auto- maticamente  dalla  macchina.  Sul  display appare:

DECALCIF.  IN  CORSO

6.  Alla fine del ciclo viene fermata l’erogazione della  soluzione  decalcificante  e  sul  display appare:

DECALCIF.  TERMINATA CHIUDERE  RUBINETTO

7.  Chiudere il pomello erogazione acqua cal- da  (16)  ruotandolo  in  senso  orario.  Sul display appare:

RISCIACQUARE

capacità sotto al tubo vapore e premere

il  pulsante  (27)

RISCIACQUARE APRIRE  RUBINETTO

10.Svuotare il contenuto del serbatoio dell’ac- qua ruotando il pomello vapore (16) in sen- so antiorario

RISCIAC.  IN  CORSO

11.Quando il risciacquo della macchina è ter- minato sul display appare:

RISCIAC.  TERMINATO CHIUDERE  RUBINETTO

12.Chiudere il rubinetto, ricaricare il circuito e lasciare riscaldare la macchina

Qualora si utilizzi un prodotto diver- so da quello consigliato si raccoman-

da di rispettare comunque le istruzioni del- la casa produttrice riportate sulla confezio- ne del prodotto decalcificante.

11.1   Interruzione  decalcificazione

Se  il  ciclo  di  decalcificazione  viene interrotto  spegnendo  la  macchina,

questo  viene  ripristinato  alla  riaccensione della stessa.

Il ciclo di decalcificazione può essere interrotto chiudendo il pomello vapore (16) e successiva- mente premendo il pulsante (27); sul display ap- pare.

DECALCIF.  INTERROTTA SVUOTARE  SERB.  ACQUA

Attenzione! Dopo questa operazio-

Si deve procedere come per il normale ri- sciacquo  come  descritto  dal  punto  8  nel capitolo  precedente.

12   PROGRAMMAZIONE FUNZIO- NI MACCHINA

L’utilizzatore può modificare alcuni parametri  di  funzionamento  della

macchina  secondo  le  proprie  esigenze personali.

12.1   Comando  MENU/OK

Per programmare le funzioni è obbligatorio en- trare nella modalità di programmazione, preme- re  il  tasto  (28)  “MENU/OK”  della  macchina quando questa è in una condizione di riposo.

Per selezionare la funzione desiderata, premere

il tasto “∧“per salire di una riga oppure il tasto

“∨“per scendere nell’indicazione sul display.

Per  uscire  dalla  programmazione,  premere  il tasto “ESC”

12.2   Scelta delle singole funzioni

Selezionare  con  il  tasto“∧“  o  “∨“  la  funzione desiderata.

Con il tasto (28) “MENU/OK” attivare la fun- zione desiderata; le variabili che si possono se- lezionare sono sfogliabili con il tasto“∧“ o “∨“; per  memorizzare  la  variabile  premere  il  tasto

“MENU/OK”.

Nota:  con  il  tasto  “ESC”  si  può  in- terrompere in qualsiasi momento la

programmazione  senza  memorizzare  i

cambiamenti;   questa   operazione   è effettuabile solo prima di aver premuto il tasto  “MENU/OK”.

ITALIANO

completamente l’apparecchio, mediante l’inter- ruttore di rete (7), se questo rimane inutilizzato a lungo; quando si desidera riattivare la macchi- na, il tempo di riscaldamento dell’apparecchio è di pochi minuti.

• In modalità programmazione, selezionare con il tasto “∧“ o “∨“ la funzione

RISPAR.  ENERGIA

ed attivarla con il tasto “MENU/OK”; appare la scritta .

RISPAR.  ENERGIA

in  questo  modo  la  macchina  è  accesa  ma nessun componente è attivo

• Per disattivare la funzione “RISPAR. ENERGIA”, premere il tasto “MENU/OK”.

RISCIACQUO

Subito  dopo  la  fase  di  riscaldamento,  l’appa- recchio elimina automaticamente l’acqua rima-

sta  nei  condotti  interni  per  garantire  che l’erogazione del caffè sia eseguita solo con ac- qua fresca.

La funzione è attivata dal costruttore.

• Per disattivarla, in modalità programmazione, con il tasto “∧“ o “∨“ selezionare la funzione

RISCIACQUO

ed attivarla con il tasto “MENU/OK”. Appare la scritta:

RISCIACQUO ATTIVATA

Ora con il tasto  “∧“ o “∨“ selezionare

RIEMPIRE  SERB.  ACQUA

ne si deve svuotare il serbatoio del-

l’acqua  dalla  soluzione  decalcificante  e

12.3  Descrizione	delle	funzioni

RISCIACQUO ATTIVATA

RISCIACQUO DISATTIVATA

8.  Sciacquare molto bene il serbatoio dell’ac- qua e riempirlo con acqua fresca potabile.

RISCIACQUARE PREMERE  TASTO

9. Posizionare  un  contenitore  di  adeguate

lavarlo  con  acqua  fresca  potabile;  il  cir-

cuito  della  macchina  deve  essere  lavato mediante  un  ciclo  di  risciacquo.  Sul display  appare:

RISCIACQUARE PREMERE  TASTO

programmabili

RISPARMIO  ENERGIA

Quando l’apparecchio viene utilizzato poco, può essere commutato sulla posizione di RISPARMIO ENERGIA. Con questa funzione si riducono i co- sti  energetici.  Si  consiglia  tuttavia  di  spegnere

e  memorizzare  la  scelta  con  il  tasto

“MENU/OK”.

Consigliamo di scegliere la funzione .

RISCIACQUO ATTIVATA

• 16 •

• 17 •

ITALIANO

LINGUA

• Verificare, sulla striscia immersa precedente-

Appare la scritta:

o  “∨“selezionare la funzione

ITALIANO

Con questa funzione si può cambiare la lingua del display. Si può scegliere tra Italiano, Tedesco, Portoghese, Spagnolo, Inglese, Francese e Olan- dese.  Generalmente  l’apparecchio  è  program- mato sulla lingua del paese a cui è destinato.

• In modalità programmazione, con il tasto “∧“

o “∨“ scegliere la funzione:

LINGUA

e poi attivarla con il tasto “MENU/OK”. Appare l’indicazione:

LINGUA ITALIANO

Con il tasto “∧“ o  “∨“ selezionare la lingua desiderata  e  con  il  tasto  “MENU/OK”  me- morizzarla.

DUREZZA ACQUA

L’acqua corrente è più o meno calcarea a secon- da  delle  regioni.  Per  questo  motivo  l’apparec- chio  può  essere  regolato  secondo  il  grado  di durezza dell’acqua della località a cui è destina- to, espresso in scala da 1 a 4.

L’apparecchio è già programmato su un va- lore medio (durezza 3). La durezza dell’acqua nell’apparecchio andrebbe regolata a seconda del tenore di calcare e del grado  di durezza del- l’acqua che si misura con la striscia in dotazio- ne alla macchina.

Immergere brevemente (1 secondo) la stri- scia in dotazione nell’acqua e scuoterla leg- germente.  Dopo  un  minuto  i  risultati  del test sono visibile sulla striscia.

• In modalità programmazione, con il tasto “∧“

o “∨“ selezionare la funzione:

DUREZZA  ACQUA

ed attivarla con il tasto “MENU/OK”.

• Appare la scritta:

DUREZZA  ACQUA DUREZZA  3

mente  nell’acqua,  quanti  quadrati  hanno

cambiato colore.

• Selezionare la corretta durezza dell’acqua con

il tasto “∧“  o  “∨“ (es. 2 quadrati = Durezza

2) e memorizzarla con il tasto “MENU/OK”

Avvertenza:  decalcificare  l’apparec- chio quando si è raggiunta la quan-

tità relativa alla durezza dell’acqua.

Sul display appare la scritta .

DECALCIFICAZIONE PRONTO  X  L'USO

TEMPERATURA

Questa  funzione  permette  d’ottenere  un  caffè più  o  meno  caldo,  regolando  la  temperatura dell’acqua  (Minima,  bassa,  media,  elevata  e massima).

• In  modalità  programmazione,  scegliere  con il tasto “∧“ o “∨“  la funzione

TEMPERATURA

poi attivarla con il tasto “MENU/OK”. Appare la scritta, p.es. .

TEMPERATURA MEDIA

• Con il tasto “∧“ o “∨“ selezionare la tempe- ratura desiderata e memorizzarla con il tasto

“MENU/OK”.

PREINFUSIONE

Il processo di preinfusione, con il quale il caffè viene leggermente inumidito prima dell’infusio- ne vera e propria, fa risaltare l’aroma pieno del caffè che acquista un gusto eccellente.

• Con il tasto “∧“ o “∨“selezionare funzione:

PREINFUSIONE

poi attivarla con il tasto “MENU/OK”.

PREINFUSIONE ATTIVATA

• Con il tasto “∧“ o “∨“ scegliere se disattivare la funzione

PREINFUSIONE DISATTIVATA

o se rendere questa fase più lunga

PREINFUSIONE LUNGA

per esaltare il gusto del vostro caffè.

• Memorizzare    la    scelta    con    il    tasto

“MENU/OK”.

PREMACINATURA

Con il processo di premacinatura l’apparecchio macina due volte: la prima per il tipo di caffè selezionato, la seconda per il caffè successivo

(non ancora selezionato).

Questa funzione conviene solo se si devono preparare  contemporanea-

mente diversi caffè (p. es. durante una visi- ta, una festa).

• In modalità programmazione, con  il tasto “∧“

o “∨“ selezionare la funzione

PREMACINATURA

attivarla con il tasto “MENU/OK”.

• Appare la scritta

PREMACINATURA DISATTIVATA

Scegliere  ciò  che  si  desidera  con  il  tasto

“∧“  o  “ ∨“  e  memorizzare  con  il  tasto

“MENU/OK”.

TOTALE CAFFÈ

Questa funzione permette di visualizzare quanti caffè ha già erogato l’apparecchio.

• In modalità programmazione, con il tasto “∧“

TOTALE  CAFFE'

attivarla con il tasto “MENU/OK”. Appare la scritta, p. es.

TOTALE  CAFFE'

86

REGOLAZIONI  FABBRICA

Questa funzione permette di ripristinare i para- metri  di  funzionamento  della  macchina  impo- stati dalla ditta costruttrice.

• In modalità programmazione, con la freccia

“∧“ o “∨“, selezionare la funzione

REGOLAZIONI  FABBR.

poi attivarla con il tasto “MENU/OK”. A que- sto punto appare l’indicazione:

REGOLAZIONI  FABBR. NO

• Scegliere se si vogliono ripristinare i parame- tri  la  freccia  “∧“  o  “∨“,  e  premere  il  tasto

“MENU/OK” per confermare la scelta.

Avvertenza: quando vengono ripristi- nati  tutti  i  parametri  di  fabbrica  si perdono tutte le impostazioni personalizzate

regolate nella macchina.

OROLOGIO

Questa  funzione  ,  attivata  e  disattivata dell’utilizzatore, permette di:

-  visualizzare l’ora corrente quando la mac- china  è  in  “RISPARMIO  ENERGIA”   o  in

“SELEZIONE  FUNZIONE”

-  selezionare l’orario d’accensione e di spe- gnimento della macchina.

Per fare funzionare correttamente la programma- zione è necessario impostare l’orario corrente,

• Con il tasto “∧“ o “∨“ selezionare la funzione

OROLOGIO

• 18 •

• 19 •

ITALIANO

attivarla con il tasto “MENU/OK”.

• Con il tasto “∧“ o “∨“ selezionare la funzione

IMPOSTAZ.  OROLOGIO

attivarla con il tasto “MENU/OK”.

• Con  il  tasto  “∧“  o  “∨“  impostare  l’ora

corrente  e  memorizzarla  con  il  tasto

“MENU/OK” ;

IMPOSTAZ.  OROLOGIO

1:18

successivamente con il tasto “∧“ o “∨“ impo- stare  i  minuti  e  memorizzare  con  il  tasto

“MENU/OK”. L’orario è impostato e la mac- china si riporta nel menù precedente.

Nota: la pressione continua dei ta- sti  permette  un  avanzamento  rapi-

do dei numeri.

Nota: la memorizzazione dell’orario viene  mantenuta  anche  quando  la

macchina viene spenta

Per visualizzare l’ora sul display

• con il tasto “∧“ o “∨“ selezionare la funzione

INDICARE  IMPOS.  OROL.

ed attivarla con il tasto “MENU/OK”.

• Con il tasto “∧“ o “∨“ scegliere se attivare la funzione

INDICARE  IMPOS.  OROL. ATTIVATA

e  memorizzare  con  il  tasto  “MENU/ OK” .

Nota:  la  visualizzazione  dell’ora  è possibile solo in determinati momen-

ti;  questa  funzione  deve  essere  disattivata dall’utente

• Se si vuole disattivare la funzione , con il ta-

sto “∧“ o “∨“ scegliere

INDICARE  IMPOS.  OROL. DISATTIVATA

e  memorizzare  con  il  tasto  “MENU/OK”.

Per regolare l’accensione e lo  spegnimento

La macchina può essere accesa e spenta auto- maticamente senza l’intervento dell’utente. Nel- la macchina si può programmare un solo orario d’accensione ed un solo orario di spegnimento.

Nota: questa funzione si attiva solo se l’interruttore generale (7) è posi-

zionato su “I” (acceso).

• Con il tasto “∧“ o “∨“ selezionare la funzione

ORARI  ON/OFF

attivarla con il tasto “MENU/OK”.

• Con  il  tasto  “∧“  o  “∨“  impostare  l’ora d’accensione  e  memorizzarla  con  il  tasto

“MENU/OK”;

ORARI  ON/OFF ATTIVATA	7:30

successivamente con il tasto “∧“ o “∨“ impo- stare  i  minuti  e  memorizzare  con  il  tasto

“MENU/OK”.

• Con il tasto “∧“ o “∨“ impostare l’ora di spegnimento  e  memorizzarla  con  il  tasto

“MENU/OK”;

ORARI  ON/OFF DISATTIVATA	9:30

successivamente con il tasto “∧“ o “∨“ impo- stare  i  minuti  e  memorizzare  con  il  tasto

“MENU/OK”.

Attenzione: se l’orario d’accensione e di spegnimento coincidono la macchi-

na ignorerà entrambe le impostazioni. Dopo questa impostazione l’orologio deve essere attivato per poter funzionare regolarmente.

Per attivare l’accensione e lo  spegnimento

Nota: l’attivazione di questa funzio- ne ha una concreta applicazione solo

nel caso in cui siano stati regolati gli orari

d’accensione e di spegnimento.

• Con il tasto “∧“ o “∨“ selezionare la funzione

OROLOGIO

attivarla con il tasto “MENU/OK”.

• Appare la scritta

OROLOGIO DISATTIVATA

In  questo  caso  premendo  il  tasto  “MENU/ OK” si disattiva la funzione.

Scegliere di attivare la funzione con il tasto

“∧“ o “∨“ e quando appare

OROLOGIO ATTIVATA

memorizzare  con  il  tasto “MENU/OK”. All’uscita  dalla  programmazione  la  macchina

verifica  i  parametri  impostati.  Nel  caso  in  cui

l’orario   corrente   rientri   nel   periodo   di disattivazione sul display appare:

RISPAR.  ENERGIA

Nota:	durante	la	fase	di disattivazione  la  macchina  può  es-

sere  riattivata  in  qualsiasi  momento  pre-

mendo  il  tasto  “MENU/OK”.  Successiva- mente per disattivare nuovamente la mac- china entrare in programmazione premen- do il tasto “MENU/OK” ed uscire subito pre- mendo il tasto “ESC”.

CICLO DI LAVAGGIO

Con  questa  funzione  si  esegue  un  ciclo  di  la-

vaggio  con  acqua  delle  parti  interessate all’erogazione del caffè.

ITALIANO

Durante il ciclo di lavaggio è consi- gliata la presenza di una persona che

provveda alla supervisione dell’operazione.

• Per  avviare  il  ciclo  di  lavaggio,  selezionare con il tasto  “∧“ o “∨“ la funzione

CICLO  DI  LAVAGGIO

per  entrare  nella  funzione  premere  il  tasto

“MENU/OK”.  Premere  nuovamente  il  tasto

“MENU/OK” per avviare il ciclo di lavaggio.

• Il ciclo di lavaggio sarà terminato quando sul display apparirà .

RIEMPIRE  SERB.  ACQUA

A questo punto riempire il serbatoio d’acqua e  la  macchina  automaticamente  andrà  nel modo normale. Sul display apparirà .

SELEZIONARE  FUNZIONE PRONTO  X  L'USO

13   INFORMAZIONI  DI  CARATTE- RE GIURIDICO

• Le presenti istruzioni per l’uso contengono le informazioni necessarie per l’impiego corret- to, per le funzioni operative e la manutenzio- ne accurata dell’apparecchio.

• Queste conoscenze e l’osservanza delle presenti

istruzioni, rappresentano la premessa per un uso senza pericolo nel pieno rispetto della sicurezza in caso di funzionamento e manutenzione del- l’apparecchio. Se si desiderano ulteriori infor- mazioni, o se dovessero subentrare particolari problemi che si ritiene nelle presenti istruzioni d’uso  non  siano  stati  spiegati  con  sufficiente chiarezza, preghiamo di rivolgersi al rivenditore locale o direttamente alla ditta costruttrice.

• Inoltre  facciamo  notare  che  il  contenuto  di

queste istruzioni d’uso non è parte di una con- venzione  precedente  o  già  esistente,  di  un accordo o di un contratto legale e che non ne cambiano la sostanza.

• Tutti  gli  obblighi  del  costruttore  si  basano  sul

relativo contratto di compravendita che contie- ne anche il regolamento completo ed esclusivo

• 20 •

• 21 •

ITALIANO

riguardo alle prestazioni di garanzia.

• Le norme di garanzia contrattuali non vengo- no né limitate né estese in base alle presenti spiegazioni.

• Le istruzioni per l’uso contengono informazioni

protette dal diritto d’autore.

• Non  è  permesso  fotocopiarle  o  tradurle  in un’altra  lingua  senza  previo  accordo  scritto da parte del Costruttore.

14   SMALTIMENTO

• Rendere inutilizzabile gli apparecchi non più in uso.

• Staccare la spina dalla presa e tagliare il cavo elettrico.

• Consegnare  gli  apparecchi  fuori  uso  a  un centro di raccolta idoneo.

15   SEGNALAZIONI  DISPLAY

Tramite il diplay, la macchina guida l’utente al coretto utilizzo della stessa.

Di seguito sono elencati i messaggi d’allarme che non permettono l’erogazione del caffè e cosa l’utente deve fare per utilizzare correttamente la macchina.

RISPAR.  ENERGIA

• Premere il tasto (28) “MENU/OK”.

DECALCIFICAZIONE

• Decalcificare la macchina (vedi Cap.11)

nitore idoneo.

Nota importante:   il cassetto raccogli fondi deve  essere  vuotato  solo  quando  la  mac- china è accesa. Il cassetto deve essere estrat- to  per  almeno  5  secondi.  Lo  svuotamento del cassetto a macchina spenta non permet- te  l’erogazione  del  caffè  alla  riaccensione della stessa.

MANCA  GRUPPO

• Inserire correttamente il gruppo erogatore (17).

MANCA  CASSETTO  FONDI

• Inserire correttamente la vasca raccogli gocce

(12) ed il cassetto raccogli fondi (10).

CHIUDERE  SPORTELLO

• Chiudere lo sportello anteriore (15).

MACINA  BLOCCATO

GRUPPO  BLOCCATO

• Contattare un centro d’assistenza autorizzato.

16   PROBLEMI, CAUSE E RIMEDI

ITALIANO

RIEMPIRE  SERB.  ACQUA

• Riempire  il  serbatoio  dell’acqua  (9)  con  ac- qua fresca potabile (Fig.03).

MANCA  CAFFE'

• Riempire il contenitore caffè in grani con caffè in grani e riavviare il ciclo d’erogazione caffè.

VUOTARE  FONDI

• Aprire lo sportello (15), estrarre il cassetto rac- cogli fondi (10) e svuotare i fondi in un conte-

• 22 •

• 23 •

ENGLISH

IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric

shock, and/or injury to persons, including the following:

1   Read all instructions and information in this instruction book and any other literature included in this carton referring to this product before operating or using this appliance.

2   Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

3   To protect against fire, electric shock and personal injury do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.

4   Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

5   Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.

6   Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any way. Return appliance to the nearest authorized service centre for examination, repair or adjustment.

7   The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.

8   Do not use outdoors.

9   Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.

10  Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

11  Always turn appliance “OFF”, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn switch to “OFF”, then remove plug from wall outlet.

12  Do not use appliance for other then intended household use.

13  Use extreme caution when using hot steam.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

This appliance is for household use. Any servicing, other than cleaning and user maintenance, should be performed by an authorized service centre. Do not immerse base in water.  To reduce the risk of fire or electric shock, do not disassemble the base. There are no user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.

1   Check voltage to be sure that the voltage indicated on the nameplate agrees with your voltage.

2   Never use warm or hot water to fill the water tank. Use cold water only.

3   Keep your hands and the cord away from hot parts of the appliance during operation.

4   Never clean with scouring powders or hard implements. Simply use a soft cloth dampened with water.

5   To avoid your coffee maker scaling up, use purified or bottled water.

INSTRUCTIONS FOR THE POWER SUPPLY CORD

A   A short power-supply cord is provided to reduce risks of getting tangled up or tripping over a longer cord.

B   Longer extension cords are available and may be used

if care is exercised in their use.

C   If a long extension cord is used:

1   the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.

2   if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type

3   the cable does not hang from the table to avoid the risk of getting caught up in it.

1	GENERALITIES

This coffee maker is designed to make espresso coffee  using  both  coffee  beans  and  ground coffee;  it  is  also  equipped  with  a  device  for supplying steam and hot water.

This  elegantly  designed  appliance  has  been designed for household use and is not suitable for continuous, professional-type use.

Caution: The manufacturer cannot be held  liable  for  any  damages/injury

attributable to the following:

• Incorrect use and not in keeping with the indented use.

• Repairs  not  carried  out  by  authorized service centres.

• Tampering with the supply cord.

• Tampering with any machine part.

• Use  of  not  original  spare  parts  and accessory  attachments.

In these cases, the guarantee is invalidated.

1.1   Reading this instruction book

The  following  symbols  have  been used to facilitate reading:

The  caution  triangle  denotes  all instructions important for the safety of the user. Follow these instructions

scrupulously to avoid serious injury!

This symbol denotes information that should be taken into account to get

the most out of the appliance.

The figures referred to in the text can be found on the cover flap.

Keep these pages open when reading the instructions.

1.2   Using this instruction book

Keep these instructions in a safe place and hand them  over  to  any  other  person  who  uses  this coffee maker.

For  additional  information  or  for  information on topics not covered or inadequately covered in  this  book,  contact  the  authorized  service centres.

ENGLISH

2	TECHNICAL  PARTICULARS

• Nominal Voltage

See nameplate found on the appliance.

• Rated Output

See nameplate found on the appliance.

• Material of Body

Thermoplastic (ABS)

• Dimensions (l x h x d) (mm)

280 x 385 x 390

• Weight (Kg)

8

• Cord Length (mm)

1200

• Control Panel

Front (Digital)

• Water Tank

Removable

• Power Supply

See nameplate found on the appliance.

• Water Tank (l)

1.3

• Coffee Container Capacity (g)

230 of coffee beans

• Pump Pressure (bar)

15

• Boiler

2 - Aluminium

• Safety Devices

Boiler pressure safety valve

Safety thermostat

The  manufacturer  reserves  the  right  to change the make up of the machine in the light of any technological breakthrough.

The machine complies to the European Standard

89/336/EEC (legislative decree 476  04.12.92), referring  to  the  elimination  of  broadcasting disturbance.

• 24 •

• 25 •

ENGLISH

100

100

250

100

100

sizes in millimeter

3	SAFETY  STANDARDS

Never  let  live  parts  come  into  contact  with water: short-circuit hazard! The superheated steam  and  hot  water  can  cause  scalding! Never direct the steam or the hot water jet towards  body  parts!  Touch  the  steam  /hot water nozzle carefully: scalding hazard!

Intended Use

-  This coffee maker is intended for household use only.

-  Do not make technical changes and use the appliance  inappropriately:  damage/injury hazard!

-  The coffee maker must only be used by adults who  are  in  full  control  of  their  mental  and physical capacities.

Power Supply

-  Connect the coffee maker to a suitable outlet only.

-  The voltage must match the one specified on the nameplate of the appliance.

Power Supply Cord (Fig.A)

-  Never use the coffee maker if it has a faulty cord.

-  The   defective   cord   must   be   replaced immediately.

-  An authorized service centre must replace the defective cords and plugs immediately.

-  Do not let the cord touch sharp edges, very hot objects and oily surfaces.

-  Do not carry or pull the coffee maker by the cord.

-  Do  not  pull  the  cable  to  remove  the  plug, and do not touch the plug with wet hands or feet.

-  Avoid letting the cord dangle from tables or raised surfaces.

Preventing Injury (Fig.B)

-  Ensure that the machine is out of the reach of children.

ENGLISH

Children are not aware of the risks involved in electrical appliances.

-  Do  not  leave  packing  material  near children.

Scalding Hazard (Fig.C)

-  Do  not  direct  the  flow  of  the  superheated steam and/or hot water towards yourself and/ or others: scalding hazard!

-  Always use the correct handles or knobs.

-  Do not insert objects through the openings in the appliance.

Space necessary to installation, usage, and maintenance. (Fig.D)

-  Place the machine on a flat, even surface.

-  The  machine  must  be  positioned  in  a  safe place  where  it  cannot  be  knocked  over  or cause injury.

-  Choose a position that is well-lit, hygienic and

where a wall socket is easily accessible.

-  To prevent melting or damage to the casing, do not rest the machine on very hot surfaces or near open flames.

-  Place the coffee maker 10 cm away from walls and cooking tops.

-  Do not keep the machine at a temperatu-

re  below  0°C ;  frost  may  damage  the machine.

-  The wall outlet must be reachable at all times.

-  Do not use the coffee maker outdoors.

Cleaning (Fig.E)

-  Before cleaning the coffee maker, switch the ON/OFF switch (7) to “O”; then, remove the plug from the wall outlet.

-  Wait for the machine to cool down.

-  Never immerse the appliance in water! Avoid splashes.

-  Never tamper with the machine inside parts.

Storing the Appliance

-  When  the  appliance  is  not  used  regularly, switch OFF the appliance and remove the plug from the wall outlet.

-  Store it in a dry place, away from children.

-  Protect it from dust and dirt.

• 26 •

• 27 •

ENGLISH

Repairing / Maintenance

-  If the coffee maker falls and you see or suspect damages  or  malfunctions,  immediately remove the plug from the wall. Never use faulty machines.

-  Repairs must be made by authorized service centres only.

-  If authorized service centres do not carry out maintenance  work  and/or  repairs,  the manufacturer is not liable for any damages.

Fire Fighting

-  In  the  event  of  a  fire,  use  carbon  dioxide extinguishers  (CO2).  Do  not  use  water  or powder extinguishers.

DESCRIPTION OF PARTS

See Fig.01

1	Coffee bean container

2	Coffee bean container cover

(aroma preserver)

3	Grinding control knob

4	Dose control knob

5	Ground coffee doser cover

6	Drip plate for placing coffee cups

7	ON-OFF switch

8	Water tank cover

9	Water tank

10    Coffee grounds drawer

11    Power cord

12    Drip tray + plate

13    Height adjustable coffee dispenser

14    Steam / hot water nozzle and pipe

15    Front cover

16    Steam knob

17    Coffee dispenser

18    Control panel

19    Key of coffee dispenser

20    Cleaning brush

21    Ground coffee measuring scoop

Control panel

4	I NSTALLING   THE   COFFEE MAKER

For your own safety and the safety of others, follow the “Safety Rules” (see chapter 3).

4.1  Packaging

The original packaging was designed and made to protect the appliance during shipment.

We recommend you keep it for future needs.

4.2  Preliminaries

• R emove   the   coffee   maker   from   the packaging  and  position  it  in  a  suitable

location  that  meets  the  requirements

specified  and  described  in  the  safety  rules

(chap.3).

• Open the machine door, take the drip tray

(12)  from  the  package,  and  fit  the  dregs box  (10);  then,  fit  the  drip  tray  in  the machine  (Fig.21).

• Make  sure  that  the  drip  tray  and  plate

(Fig.01, pos. 12), the coffee grounds drawer

(10) and the coffee dispenser (17) are fitted correctly  and  that  the  front  cover  (15)  is closed.

• Keep the cleaning brush (20) and the coffee dispenser key (19) supplied with the appliance within easy reach.

ENGLISH

• Lift  the  cover  (Fig.05)  and  fill  the  container with coffee beans (Fig.06).

Use  coffee  beans  only.  Ground  and instant coffee, as well as other items,

will cause damage to the appliance.

• Set  the  cover  back  in  place  on  the  coffee container (1).

• Insert the plug into the outlet on the back of the coffee machine (Fig.07) after making sure that the on/off switch (7) is set on “O”.

Insert the plug on the other end of the cord into a suitable wall outlet.

• The machine on/off switch is set on “O” (OFF);

to turn the machine on just press the button

(Fig.08);  the  machine  will  begin  to  heat  up and the display will show:

RINSING

WARMING  UP  ...

When the machine reaches the right tempera- ture, it will carry out a rinse cycle.

• To  load  the  circuit,  direct  the  steam  pipe

(Fig.01-pos.14) over the drip tray, place a cup or other suitable receptacle below the steam nozzle and press the button (26); the following messages will be displayed in turn:

22    Espresso coffee selector button / Page up

in programming mode

23    Normal coffee selector button / Page down

If the display signals a fault when you

switch on the machine, it means that one  of  the  above-described  components

RINSING

WARMING  UP  ...

HOT  WATER

WARMING  UP  ...

in programming mode

24    “Caffe lungo” selector button / ESC in the programming mode

25    Ground coffee selector button

26    Hot water selector button

27    Descaling selector button

28    Programming  button  /  “OK”  in  the programming mode

29    LCD display

has not been properly positioned (Par.15).

4.3   Preparing the coffee maker for use

• Open  the  water  tank  cover  (Fig.02)  and remove the tank (Fig.03). Rinse and fill with fresh potable water (Fig.04); we recommend that you do not exceed the “MAX” level mark. Replace  the  water  tank  in  its  housing  and reposition the cover on top.

Always fill the tank (9) with fresh still water.  Hot  water  and  other  liquids

can damage the tank and/or the appliance. Do  not  operate  the  appliance  without water:  make  sure  that  there  is  enough water inside the tank.

• Turn the knob (Fig.09) anticlockwise and wait

until water is discharged from the steam pipe in a steady stream; to stop the flow of water, turn the knob clockwise.

Note: After a long period of disuse, if the water tank has been completely emptied, you must reload the circuit before starting  up  the  machine.  The  circuit  must also be loaded every time the display shows

the following message:

VENTILATE

• Press pushbutton 26 again.

• When   the   heating-up   phase   reaches

• 28 •

• 29 •

ENGLISH

completion, the display will show:

SELECT  PRODUCT READY  FOR  USE

• After  the  above  steps  are  completed,  the machine is ready for use.

• To  dispense  coffee,  hot  water  or  steam  and ensure  proper  use  of  the  machine,  carefully follow the directions below.

5	THE COFFEE GRINDER (FIG.10)

Caution!  Only  turn  the  grinding control knob situated inside the coffee

bean  container  (Fig.10)  when  the  coffee grinder  is  working.  Do  not  place  ground and/or  instant  coffee  in  the  coffee  bean container.

Do not introduce anything other than coffee beans into the container. The coffee grinder contains  dangerous  moving  parts;  keep fingers  and/or  other  objects  away.  Before carrying  out  any  operations  in  the  coffee bean  container,  switch  OFF  the  ON/OFF switch  (7)  and  remove  the  plug  from  the wall outlet. Do not introduce coffee beans when the coffee grinder is working.

The quality and the taste of your coffee depend both on the blend used and the grind.

The  appliance  comes  with  a  grind-adjusting knob  (Fig.10).  To  use  this  feature,  turn  the graduated  knob  when  the  coffee  grinder  is working;  the  numbers  displayed  on  the  knob indicate the grind setting.

The manufacturer sets the knob to an average grinding coarseness in the factory: if the ground coffee is too fine, turn the knob toward higher settings; if the ground coffee is too coarse, turn the knob toward lower settings.

You will note the change only after dispensing three /four coffees.

Use  coffee  beans  for  espresso  coffee  makers. Avoid  using  extremely  fine  or  coarse  grind settings  (e.g.  1  and  16);  if  you  find  this  is necessary, try using different coffee blends.

Store the coffee in a cool and dry place, in an airtight container.

You should change the grind setting if the coffee

does not flow out in an optimal manner, or more specifically:

The coffee flows out too fast = excessively coarse grind > turn the knob to lower settings;

The coffee drips out slowly and/or not at all = excessively fine grind > turn the knob to higher settings.

6	ADJUSTING    THE    COFFEE DOSE (FIG.11)

You may select the quantity of coffee (dose) that you  wish  to  grind.  The  manufacturer  sets  an average dose in the factory.

To change the ground coffee dose, simply turn the  knob  (Fig.11)  situated  inside  the  coffee container.  Turn  it  anticlockwise  to  increase  the dose and clockwise to decrease the dose.

You  must  adjust  the  dose  before  pressing  the coffee dispenser button.

This system allows you to obtain an optimal cup of coffee with all commercially available types of coffee.

7	THE COFFEE DISPENSER

Note:  If  the  appliance  does  not  di- spense coffee, check the water level

in the tank.

• Before dispensing coffee, check that the water tank  and  coffee  container  are  full  and  that the display shows:

SELECT  PRODUCT READY  FOR  USE

• Place  1  or  2  coffee  cups  under  the  coffee dispenser  spouts;  you  can  adjust  the  height of  the  dispenser  by  moving  it  up  or  down manually (Fig.12) until it suits your cups.

7.1  Making coffee with coffee beans

• To dispense coffee press the coffee dispenser button (22, 23 or 24); the display will indica- te (for example)

1  SMALL  COFFEE

Dispense 1 coffee, place a single cup beneath the  coffee  spouts  and  press  the  button  (22,

23 or 24) only once; to dispense 2 coffees, place two cups beneath the coffee spouts and press  the  button  (22,  23  or  24)  twice;  the display will show:

2  SMALL  COFFEES

In  this  operating  mode,  the  appliance automatically  grinds  and  doses  the  right quantity of coffee; making two coffees requires two  grinding  and  dosing  cycles,  which  are automatically managed by the machine.

• Then the dispensing cycle starts.

• After  undergoing  a  pre -brewing  cycle, coffee  will  start  to  come  out  of  the  spout

(Fig.01,  pos.13).

The coffee will stop flowing automatically when the preset level is reached (see section 7.3). You can interrupt the flow of coffee by pressing the button (Fig.01, pos.22 23 or 24).

7.2  Making coffee with ground coffee

In this operating mode, you must use the scoop provided (Fig.01, pos.21)

to measure out the ground coffee.

Only  use  ground  coffee  suitable  for espresso  coffee  makers  in  the  doser

(5); placing coffee beans, instant coffee and other  materials  inside  the  doser  causes damage to the appliance.

Keep  fingers  away  from  the  ground coffee  doser  since  there  are  moving

parts.

Use the scoop provided (21) to measure out the right quantity of ground coffee to place in the doser .

Use only one full measuring scoop at a time; to make two coffees, you must go through the entire process twice.

• Pressthe button (25) to select the function; the display will show

SELECT  PRODUCT PREGROUND  COFFEE

ENGLISH

• Lift  the  cover  of  the  ground  coffee  doser

(Fig.13).

• Fill  the  scoop  with  one  measure  of  coffee;

discard any excess ground coffee.

• Fill the doser with the ground coffee (Fig.14)

• Close  the  cover  of  the  ground  coffee doser.

• To dispense coffee, press the coffee dispenser button (22, 23 or 24); the display will show

(for example)

1  SMALL  COFFEE PREGROUND  COFFEE

• The dispensing cycle will start.

• After undergoing a pre-brewing cycle, coffee will start to come out of the spout (13).

The coffee will stop flowing automatically when

the preset level is reached (see section 7.3). You can interrupt the flow of coffee by pressing the button (22 23 or 24).

• Subsequently the machine will automatically switch  back  to  the  normal  operating  mode

(see section 7.1).

7.3  Adjusting the quantity of coffee per cup

The machine has been programmed to dispen- se 3 types of coffee: espresso coffee with button

22,  normal  coffee  with  button  23  and  “caffe lungo” with button 24.

To adapt the programmed settings to the size of

your cups, place a cup beneath the coffee spouts

(13), press the dispenser button corresponding to the kind of coffee you want (22, 23 or 24) and keep it pressed down; the display will show

(for example):

1  COFFEE

PROGR.  QUANTITY

Wait for the cup to fill to the desired level and release the button.

Note:  keep  the  button  (23)  or  (24)

pressed  during  the  entire  coffee dispensing  process.

In this way, the appliance is programmed to di- spense the quantity of coffee you selected.

• 30 •

• 31 •

ENGLISH

8	DISPENSING   HOT WATER

Caution:  splashing  may  occur  at  the start – scalding hazard! The hot water

nozzle and pipe can reach high temperatures:

avoid touching directly with your hands.

• Before attempting to dispense hot water, make sure that the display shows.

SELECT  PRODUCT READY  FOR  USE

When the machine is ready to dispense coffee, carry out the following steps.

• Press the button (26); the following messages will be displayed in turn:

from the steam pipe; soon only steam will issue from the nozzle. The display will show:

STEAM

• Turn the knob (16) to OFF.

• Fill 1/3 of the receptacle you wish to use to make cappuccino with cold milk.

For   best   results   when   making cappuccinos,  the  milk  and  the  cup

used should be cold.

• Immerse the steam nozzle into the milk to be frothed and turn the knob (16); turn the container slowly  with  up-down  movements  to  achieve uniform frothing (Fig.16).

clean it (Fig.24):

-  lower the dispensing unit nozzles

-  take the dispensing unit as shown in Fig. 24, and remove it from its housing

-  wash the whole unit with warm water.

10.1   The coffee dispenser

The  coffee  dispenser  (17)  must  be cleaned  each  time  you  fill  the  coffee

bean container or at least once a week.

• Switch off the appliance by pressing the ON/OFF switch (7) to the “O” position and remove the plug from the wall outlet.

• Open the service cover (15). Remove the drip tray (12) and the coffee grounds drawer.

ENGLISH

To descale the appliance proceed as follows:

1.  Mix the descaling agent with water as directed on the package and fill the tank with the solution.

2.  Switch  on  the  machine  by  pressing  the  on/

off switch (7).

3.  Press the button (27) for at least 5 seconds to select the function; the following message will appear on the display:

DESCALING OPEN  KNOB

Note:  if  you  immediately  want  to cancel the descaling cycle press the

button (27) again.

4. Direct the steam pipe (14) over the drip tray.

SELECT  PRODUCT READY  FOR  USE

HOT  WATER READY  FOR  USE

• After using the steam for the desired time, shut off

the steam (16).

• The same method can be used to heat other

• Remove  the  coffee  dispenser,  holding  it  by  its handle and pressing the “PUSH” button (Fig.22)

• Make sure that the two steel filters are free from

5. Place  a  receptacle  of  adequate  capacity

beneath  the  steam  pipe  and  turn  the  hot water  knob  (16)  anticlockwise.  The

• Place  a  cup  and/or  receptacle  beneath  the hot water/steam pipe (Fig.15).

• Turn  the  knob  anticlockwise  as  shown  in

Fig.15.

• Dispense the desired quantity of hot water; to stop  the  flow  of  hot  water  turn  the  knob clockwise.

• Press the button (26) again; the machine will switch  back  to  the  normal  operating  mode and the display will show:

SELECT  PRODUCT READY  FOR  USE

9	DISPENSING	STEAM	/ PREPARING  CAPPUCCINO

Steam can be used to froth the milk for  cappuccinos  and  also  to  heat

beverages.

Scalding hazard!

Splashing  may  occur  at  the  start  – scalding hazard! The hot water nozzle and pipe  can  reach  high  temperatures:  avoid touching it directly with your hands.

• When the machine is ready to dispense coffee, direct the steam pipe (14) above the drip tray, open the “hot water/steam” knob (16) for a few  instants  to  discharge  any  residual  water

beverages.

• Clean the steam nozzle with a damp cloth (Fig.17)

10   CLEANING AND MAINTENANCE

General Cleaning

• Maintenance  and  cleaning  should  only  be carried  out  when  the  appliance  is  cold  and disconnected from the power supply.

• Do not immerse the appliance in water and do not wash the parts in the dishwasher.

• Do not use abrasives or aggressive chemicals

(solvents) for cleaning.

• Do  not  dry  the  machine  and/or  any  of  its parts	using	a	microwave	and/or conventional  oven.

• We recommend that you clean the water tank and change the water daily.

• Clean the ground coffee doser daily.

-  Use  the  brush  provided  to  clean  the  doser

(Fig.18).

• To  clean  the  appliance,  use  a  soft  cloth dampened with water (Fig.19).

• Clean the service area and the coffee dispenser.

• We recommend that you empty and clean the drip tray (12) and the coffee grounds drawer

(10) daily; to carry out this operation you must open the front cover (Fig.20) and remove the drip tray (Fig.21); then you can empty and clean all the components.

• You can remove the coffee dispenser in order to

any coffee residues. The top filter can be removed by unscrewing the plastic pin anticlockwise using the key provided (Fig.23.).

• Wash the coffee dispenser only with hot water: do not use detergents. Then thoroughly wash and dry all its components.

• Refit the filter and carefully screw the plastic pin back on using the key provided.

• Clean the compartment inside the appliance.

• Holding it by its handle, insert the coffee dispenser into its housing until it snaps into place.

• Insert the coffee grounds drawer, the drip tray plate and the drip tray.

• Close the cover (15).

11    DESCALING

Scale forms during normal use of the appliance;

a descaling treatment should be carried out every

3-4 months, either when you notice a reduced water flow or the following message is displayed:

DESCALING READY  FOR  USE

If you wish to carry this out at home, you can use a commercially available descaling product for coffee makers that is

non-toxic and/or not harmful.

Caution! Never use vinegar.

machine will start an automatic descaling

cycle  including  pauses  preset  by  the manufacturer and automatically controlled by the machine. The display will show:

MACHINE  IS  DESCALING

6. At  the  end  of  the  cycle,  the  flow  of descaling solution will be stopped and the display  will  show:

DESCALING  FINISHED CLOSE  KNOB

7. Turn the hot water knob (16) clockwise to shut off flow. The display will show:

RINSE  MACHINE FILL  WATERTANK

8. Thoroughly  rinse  out  the  water  tank  and fill it with fresh drinking water.

RINSE  MACHINE PRESS  KEY

9. Place  a  receptacle  of  adequate  capacity beneath  the  steam  pipe  and  press  the button  (27)

RINSE  MACHINE OPEN  KNOB

• 32 •

• 33 •

ENGLISH

10 Turn  the  steam  knob  (16)  anticlockwise  to empty out the contents of the water tank

MACHINE  IS  RINSING

12.1   MENU/OK  command

In order to program functions you must access the  programming  mode  by  pressing  “MENU/ OK” (28) when the machine is in a standby status.

• To  deactivate  the  “ENERGY  SAVING”

function, press  “MENU/OK”.

RINSING

The display will show:

LANGUAGE ENGLISH

ENGLISH

11 When the machine rinse cycle is completed the display will show:

RINSING  FINISHED CLOSE  KNOB

12 Close the tap, reload the circuit and let the machine heat up

If you use a product other than the

recommended  one,  you  should follow  the  manufacturer ’s  directions  on the  package.

11.1   Interrupting the descaling cycle

If  the  descaling  cycle  is  interrupted by switching the machine OFF, it will automatically resume when the machine is

switched back ON.

To  select  the  desired  function,  press  the  “∧” button to move up one line or the “∨” button to move down on the display.

To exit the programming mode press “ESC”

12.2   Choosing individual functions

Select  the  desired  function  by  pressing  “∧”  or

“∨”. Press “MENU/OK” to enable the desired function; you can browse the selectable settings using the “∧” or “Ú” button; to store a setting press  “MENU/OK”.

Note: by pressing “ESC” you can exit the programming mode at any time

without  saving  the  changes  made;  exiting without  saving  is  possible  only  before  you have pressed “MENU/OK”.

Immediately  after  heating  up,  the  appliance automatically eliminates the water left standing in  the  internal  circuit  to  ensure  that  only  fresh water will be used to make coffee.

The function is activated in the factory.

• To deactivate it, go to the programming mode and press “∧” or “∨” to select the function:

RINSING

and enable it by pressing “MENU/OK”. The following message will appear:

RINSING ON

Now press “∧” or “∨”to select

Press “∧” or “∨” to select the desired language

and then press “MENU/OK” to memorise it.

WATER HARDNESS

The  hardness  of  tap  water  may  vary  from

region  to  region.  For  this  reason,  the appliance may be adjusted according to the degree of hardness of the water in the place it will be used in; hardness is measured on a scale of 1 to 4.

The appliance is already programmed for an  average  value  (hardness  3).  The appliance setting should be adjusted according to the actual hardness of the water, which can be measured using the test strip provided.

Briefly  dip  (1  second)  the  test  strip provided in water and shake it gently. After one  minute  you  can  read  the  test  results on the strip.

The descaling cycle can be interrupted by turning the steam knob (16) clockwise and then pressing the button (27).

12.3   Description of programmable functions

ENERGY SAVING

RINSING ON

RINSING OFF

• After accessing the programming mode press

“∧” or “∨” to select the function:

WATER  HARDNESS

The display will show:

DESCAL.  INTERRUPTED EMPTY  WATERTANK

Warning! After interrupting the cycle you must empty the water tank of the descaling  solution  and  wash  out  the  tank with  fresh  drinking  water;  the  machine circuit  must  be  cleansed  by  carrying  out  a

rinse cycle. The display will show:

RINSE  MACHINE PRESS  KEY

Follow the directions for a normal rinse cycle provided in section 8 of the previous chapter.

12   FUNCTION  PROGRAMMING

The user can change some machine operating  parameters  according  to

personal needs.

If the appliance is used little, it may be switched to the ENERGY SAVING mode. This function allows electricity  costs  to  be  reduced.  However,  it  is recommended to switch the appliance off completely using the on/off switch (7) if it is not to be used for a prolonged period. It will take the machine just a few minutes to heat up when you switch it back on.

• In the programming mode press “∧” or “∨”

to select the function:

ENERGY  SAVING

and  enable  it  by  pressing  “MENU/OK”;  the following message will appear:

ENERGY  SAVING

in  this  mode  the  machine  remains  on  but  no components are active.

and store the selection by pressing “MENU/OK”.

We recommend selecting:

RINSING ON

LANGUAGE

This  function  allows  you  to  change  the

language  of  the  display.  You  can  choose among Italian, German, Portuguese, Spanish, English,  French  and  Dutch.  The  appliance  is normally set on the language of the country it is to be sold in.

• After accessing the programming mode, press

“∧” or “∨” to select the function:

LANGUAGE

and then enable it by pressing “MENU/OK”.

and enable it by pressing “MENU/OK”.

• The display will show:

WATER  HARDNESS HARDN  3

• Check  the  test  strip  previously  immersed  in water to see how many squares have changed colour.

• Press  “∧”  or  “∨”  to  select  the  correct  water hardness (e.g. 2 squares = Hardness 2) and memorise it by pressing “MENU/OK”.

Caution:  descale  the  appliance  when the max water hardness level is reached.

The display will show the message:

DESCALING READY  FOR  USE

• 34 •

• 35 •

ENGLISH

TEMPERATURE

• Memorise the choice by pressing “MENU/OK”.

• After accessing the programming mode, press

“∧” or “∨” to select the function:

ENGLISH

Then press “∧” or “∨” to set the minutes and memorise  the  setting  by  pressing  “MENU/

This  function  allows  you  to  adjust  the  water

temperature to obtain hotter or less hot coffee

(Minimum,    low,    medium,    high    and maximum).

• After accessing the programming mode press

“∧” or “∨” to select the function:

TEMPERATURE

then enable it by pressing “MENU/OK”. The display will show, for example:

TEMPERATURE MEDIUM

• Press “∧” or “∨” to select the desired tem- perature  and  memorise  it  by  pressing

“MENU/OK”.

PRE-BREWING

In the pre-brewing process the coffee is slightly moistened before actual brewing. This brings out the full aroma of the coffee, which thus acquires a delicious flavour.

• Press “∧” or “∨” to select the function:

PREBREWING

then enable it by pressing “MENU/OK”. The display will show:

PREBREWING ON

• by  pressing  “∧”  or  “∨”  you  can  choose  to deactivate the function

PREBREWING OFF

or extend the pre-brewing phase

PREBREWING LONG

to enhance the flavour of your coffee.

PRE-GRINDING

With  the  pre-grinding  process  the  appliance grinds twice: the first time for the type of coffee selected and the second time for the next coffee

(not yet selected).

This function is useful only if you have to make several coffees at the same

time  (e.g.  when  entertaining  guests  or during a party).

• After accessing the programming mode, press

“∧” or “∨” to select the function:

PREGRINDING

enable it by pressing “MENU/OK”.

• The display will show:

PREGRINDING OFF

Press “∧” or “∨” to select the desired setting and memorise it by pressing “MENU/OK”.

TOTAL COFFEES

This  function  allows  you  to  display  how  many coffees the appliance has made to date.

• After accessing the programming mode, press

“∧” or “∨” to select the function:

TOTAL  COFFEES

enable  it  by  pressing  “MENU/OK”.  The display will show, for example:

TOTAL  COFFEES

86

FACTORY  SETTINGS

This  function  allows  you  to  restore  all  the machine operating parameters originally set by the manufacturer.

FACTORY  SETTINGS

then enable it by pressing “MENU/OK”. The following indication will appear:

FACTORY  SETTINGS NO

• Choose whether you want to restore the factory settings  by  pressing  “∧”  or  “∨”  and  press

“MENU/OK” to confirm your selection.

Caution:  when  you  restore  all  the factory  settings,  you  will  lose  any custom  settings  you  have  made  on  the

machine.

CLOCK

This function may be activated and deactivated by the user. It is used to:

-    display the current time when the machine is in  the  “ENERGY  SAVING”  or  “FUNCTION SELECTION” mode;

-    program the machine to switch on and off at a specific time.

In order for the programming function to work properly, you must set the clock to the current time.

• Press “∧” or “∨” to select the function:

CLOCK

enable it by pressing “MENU/OK”.

• Press “∧” or “∨” to select the function:

CLOCK  TIME

enable it by pressing “MENU/OK”.

• Press “∧” or “∨” to set the current hour and memorise it by pressing “MENU/OK”;

CLOCK  TIME

1:18

OK”. The clock is set and the machine will go back to the previous menu.

Note:  keeping  the  buttons  pressed down  will  allow  you  to  go  through

the numbers quickly.

Note:  the  clock  setting  is  also maintained when the machine is off

Displaying the time

• press “∧” or “∨” to select the function

SHOW  CLOCK  TIME

and enable it by pressing “MENU/OK”.

• press “∧” or “∨” to activate or deactivate the function

SHOW  CLOCK  TIME ON

and memorise the setting by pressing “MENU/OK”.

Note: the time may be displayed only at  certain  times;  this  function  must

be deactivated by the user

• If  you  want  to  deactivate  the  function  press

“∧” or “∨” to choose:

SHOW  CLOCK  TIME OFF

and memorise by pressing “MENU/OK”

Programming  the  machine  to switch  on  and  off  .

The  machine  can  be  switched  on  and  off automatically without the user’s intervention. You can program only one time for the machine to go on and one time for it to go off.

Note: this function is enabled only

if    the    on/off    switch    (7)    is positioned  on  “I”  (on).

• 36 •

• 37 •

ENGLISH

• press “∧” or “∨” to select the function:

ON/OFF  TIME

Choose  to  activate  the  function  by  pressing

“∧” or “∨” and when

13   LEGAL  INFORMATION

• This    instruction    book    contains    the

DESCALING

ENGLISH

and enable it by pressing “MENU/OK”.

• Select the hour when you want the machine to go on by pressing “∧” or “∨” and memorise by pressing “MENU/OK”.

ON/OFF  TIME

ON	7:30

then press “∧” or “∨” to set the minutes and memorise the setting by pressing “MENU/OK”.

• Select the hour when you want the machine to go off by pressing “∧” or “∨” and memorise by pressing “MENU/OK”;

ON/OFF  TIME

OFF	9:30

then press “∧” or “∨” to set the minutes and memorise the setting by pressing “MENU/OK”.

Warning:  if  the  on/off  time  settings coincide,  the  machine  will  ignore

both.  After  the  times  have  been  set,  the clock  must  be  activated  in  order  for  the function to work.

Activating the automatic on/off function

Note: activating this function makes sense only if you have already set the

on/off times.

• Press “∧” or “∨” to select the function:

CLOCK

enable it by pressing “MENU/OK”.

• The display will show:

CLOCK OFF

In  this  case  pressing  “MENU/OK”  will deactivate the function.

CLOCK

ON

appears,  memorise  the  setting  by  pressing

“MENU/OK”.

When  you  exit  the  programming  mode,  the machine  will  check  the  set  parameters.  If  the current time falls within the set deactivation time, the display will indicate:

ENERGY  SAVING

Note:  during  the  set  deactivation period, the machine can be restarted

at any time by pressing “MENU/OK”. Later, to deactivate the machine again, go into the programming  mode  by  pressing  “MENU/ OK” and exit immediately by pressing “ESC”.

RINSING CYCLE

With this function, all the parts involved in the coffee dispensing process undergo a washing cycle with water.

During    the    wash    cycle    it    is recommended  that  a  person  be  on

hand to supervise the operation.

• To  start  the  wash  cycle,  press  “∧”  or  “∨”  to select the function:

RINSING  CYCLE

to enable the function press “MENU/OK”. Press

“MENU/OK” again to start the wash cycle.

• When  the  wash  cycle  is  completed,  the following message will appear.

FILL  WATERTANK

At this point fill the water tank. The machine will  automatically  switch  to  the  normal operating  mode  and  the  following  message will appear on the display:

SELECT  PRODUCT READY  FOR  USE

information  you  need  in  order  to  use  and upkeep your appliance correctly.

• The  information  should  be  viewed  as  a guideline  for  using  and  upkeeping  your coffee  maker  in  safety.  The  information  is not  exhaustive.  For  additional  information or for information on topics not covered or

inadequately  covered  in  this  instruction book, please contact an authorized service centre or the manufacturer directly.

• In  addition,  it  should  be  noted  that  these instructions do not form part of a previous or  existing  agreement,  legal  contract  or

similar  and  that  the  information  is  not changed by any other document.

• All  the  manufacturer ’s  obligations  and liabilities are based on the contract of sale, which  also  specifies  all  the  warranty  terms and  conditions.

• The  warranty  terms  and  conditions  are neither limited nor extended on the basis of this instruction book.

• This  instruction  book  contains  information protected by copyright.

• This    instruction    book    may    not    be photocopied  or  translated  into  other

languages  without  the  explicit  written consent of the manufacturer.

14   SCRAPPING

• Make unusable any appliances no longer in use.

• Detach the plug from the wall outlet and cut the electric cord.

• Deliver  scrapped  appliances  to  a  suitable waste disposal facility.

15 DISPLAY INDICATIONS

The display guides users and helps them to use the machine properly.

Below is a description of alarm messages that disable the coffee dispenser and an explanation of what the user must do in order to use the machine properly.

ENERGY  SAVING

• Press “MENU/OK” (28).

• Descale the machine (see Chap.11)

FILL  WATERTANK

• Fill the water tank (9) with fresh drinking water

(Fig.03).

COFFEE  BEANS  EMPTY

• Fill the coffee bean container with coffee beans and restart the coffee dispensing cycle.

DREGDRAWER  FULL

• Open the front cover (15), take out the coffee grounds drawer (10) and empty the grounds into a suitable container.

Important  note:  the  coffee  grounds  drawer

may  be  emptied  only  when  the  machine  is on. The drawer must be taken out for at least

5 seconds. If you empty out the drawer with the machine off, the coffee dispensing function will be disabled when you switch it back on.

BREWUNIT  MISSING

• Fit the coffee dispenser unit (17) properly in place.

DREGDRAWER  MISSING

• Fit the drip tray (12) and coffee grounds drawer

(10) properly in place.

CLOSE  DOOR

• Close the front cover (15).

GRINDER  BLOCKED

BREWUNIT  BLOCKED

• Contact an authorized service centre.

• 38 •

• 39 •

ENGLISH

16   TROUBLESHOOTING

NOTE

ENGLISH

| Problem | Cause | Troubleshooting |
| --- | --- | --- |
| The appliance does not switch ON | The appliance is not connected to the mains | Connect the appliance to the mains |
| The coffee is too cold | The cups are cold | Heat the cups |
| No hot water or steam | T h e h o l e o f t h e s t e a m n o z z l e i s clogged | Clean the steam nozzle hole with a pin. |
| Coffee is dispensed slowly | Coffee is too fine | Change the coffee blend or adjust g r i nd i ng a s sp eci fi ed i n Pa r. 5 . Decrease the dose (Par. 6) |
|  | Dirty coffee dispenser | Clean the coffee dispenser (Par. 10) |
| T he co f f e e ha s l i t t l e "cr e m a " (cream - froth layer) | The blend is not suitable or the coffee is not freshly ground or is ground too coarsely | Change the coffee blend or adjust g ri nd i ng a s d escri b ed i n Pa r. 5. Increase the dose (Par. 6) |
| The appliance takes too long to heat up or a limited volume of water comes out of the nozzle | T h e c i r c u i t o f t h e a p p l i a n c e i s clogged by scaling | Descale the appliance |
| The coffee dispenser is jammed | The coffee dispenser is not snapped into its housing | Switch ON the appliance. Close the service cover. The coffee dispenser automatically returns to its initial position |
|  | Coffee grounds drawer in place | Remove the coffee grounds drawer before removing the coffee dispenser |
| No coffee is dispensed | Dirty coffee dispenser | Clean the coffee dispenser |
|  | Large dose | Decrease the dose |
| Coffee is dispensed outside the dispenser | The coffee d i sp enser i s not fi tted correctly | Refit the coffee dispenser |
|  | The coffee dispenser is clogged | Clean the coffee dispenser and its spouts |
| Coffee comes out too quickly | Too little coffee inside the container | Fill the container with ground coffee (not instant coffee) |
|  | Coarse coffee blend | Change the type of blend |
|  | Small dose | Increase the dose |

• 40 •

• 41 •

DEUTSCH

WICHTIGE

HINWEISE

1	ALLGEMEINES

Die Espressomaschine ist für die Zubereitung von

DEUTSCH

Ort  aufbewahren  und  der  Espressomaschine beilegen,  falls  sie  von  einer  anderen  Person

VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten empfiehlt es sich, sich an einige Vorsichtsmaßnahmen zu halten, um die Gefahr von Brand, elektrischen Schlägen und Unfällen einzuschränken.

1   Alle in diesem oder jedem anderen in der Verpackung

Diese Espressomaschine wurde ausschließlich für den

Haushalt entwickelt. Sämtliche  Eingriffe mit Ausnahme

der  Reinigung  oder  normalen  Wartung  dürfen

ausschließlich durch den autorisierten Kundendienst vorgenommen werden. Das Gerät nicht in Wasser tauchen.

Reparaturen  dürfen  nur  durch  Fachpersonal  des

Espresso bestimmt, wobei sowohl Kaffeebohnen als auch gemahlener Kaffee verwendet werden können. Sie ist außerdem mit einer Vorrichtung

für  die  Dampf-  und  Heißwasserausgabe ausgestattet.

Der  Maschinenkörper  mit  seinem  eleganten

Design  wurde  für  den  Gebrauch  im  Haushalt

benutzt wird.

Für weitere Informationen oder bei Problemen, die  in  diesen  Anweisungen  nicht  oder  nur ungenügend behandelt werden, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

2	TECHNISCHE  DATEN

enthaltenen Heft angegebenen Anweisungen und

autorisierten Kundendienstes erfolgen.

entworfen und ist nicht für einen durchgehenden

Informationen aufmerksam durchlesen, ehe die

Espressomaschine eingeschaltet oder benutzt wird.

2   Keine heißen Flächen berühren.

3   Netzkabel, Stecker oder den Maschinenkörper nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit tauchen, um Brand, elektrische Schläge und Unfälle zu vermeiden.

4   Im Beisein von Kindern die Espressomaschine mit besonderer Vorsicht handhaben.

5   Den Stecker aus der Steckdose ziehen, sobald die Maschine nicht mehr benutzt wird oder gereinigt wird. Bevor Teile entnommen oder eingesetzt werden sowie vor der Reinigung die Maschine abkühlen lassen.

6   Keine kaputten oder defekten Geräte oder Geräte mit beschädigtem Netzkabel oder –stecker verwenden. Das

1   Sicherstellen, dass die auf dem Datenschild des Geräts angegebene Spannung mit der Ihres Netzanschlusses übereinstimmt.

2   Nie  lauwarmes  oder  heißes  Wasser  in  den Wasserbehälter füllen. Ausschließlich kaltes Wasser verwenden.

3   Während des Betriebs nie die heißen Teile oder das

Netzkabel der Maschine berühren.

4   Keine Schleif- oder Scheuermittel zum Reinigen verwenden. Es genügt ein weicher Lappen mit Wasser.

5   Zur	Vermeidung	von	Kalkablagerungen kohlensäurefreies Mineralwasser verwenden.

Betrieb professioneller Art geeignet.

Achtung

Es  wid  keine  Haftung  übernommen für eventuelle Schäden im Fall von:

• falscher und nicht bestimmungsgemäßer

Nutzung;

• Reparaturen,   die   nicht   bei   einem autorisierten Kundendienst vorgenommen wurden;

• Veränderung des Netzkabels;

• Veränderung  irgendeiner  Komponenten der Maschine;

• Verwendung   von   nicht   originalen

Ersatzteilen und Zubehör.

In diesen Fällen erlischt der Garantieanspruch.

• Nennspannung

Siehe Kennschild an der Maschine

• Nennleistung

Siehe Kennschild an der Maschine

• Material des Gerätekörpers

Thermoplast  (ABS)

• Abmessungen (L x H x T) in mm

280x385x390

• Gewicht (kg)

8

• Kabellänge (mm)

1200

• Bedienfeld

Frontal (Display Anzeige)

• Wasserbehälter

schadhafte  Gerät  beim  nächsten  Händler  oder

Kundendienst prüfen, reparieren oder neu einstellen lassen.

7   Die Verwendung nicht vom Hersteller empfohlenen Zubehörs kann Brand, elektrische Schläge und Unfälle verursachen.

8   Die Espressomaschine nicht im Freien verwenden.

9   Das Kabel darf nicht vom Tisch herunterhängen oder heiße Flächen berühren.

10  Die Espressomaschine nicht in der Nähe von heißen

Küchenherden oder Backöfen verwenden.

11  Prüfen, ob die Maschine sich in Stellung „0" befindet, bevor man den Stecker einsteckt. Zum Ausschalten auf

„0" stellen, dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.

12  Die Maschine nur im Haushalt verwenden.

13  Bei Verwendung von heißem Dampf mit äußerster

Vorsicht verfahren.

DIESE ANWEISUNGEN GUT

AUFBEWAHREN

BETRIEBSANLEITUNGEN ZUM NETZKABEL

A   Das mitgelieferte Netzkabel ist relativ kurz, damit es sich nicht verdrehen kann oder Sie darüber stolpern.

B   Längere Netzkabel können verwendet werden, doch sollte man dabei mit grösste Vorsicht vorgehen.

C   Sollte ein längeres Netzkabel verwendet werden, folgendes überprüfen:

1   dass die auf der Verlängerungsschnur vermerkte Spannung mindestens der des Elektrogerätes entspricht;

2   dass es einen Stecker mit drei Stiften (Erdung)

hat, falls das Netzkabel des Elektrogerätes ebenfalls drei hat;

3   Das Netzkabel darf nicht am Tisch herunterhängen; Sie könnten darüber stolpern.

1.1  Erläuterungen zu diesem Handbuch

Das   Hinweisdreieck   zeigt   alle wichtigen  Anweisungen  für  die Sicherheit  des  Nutzers  an.  Diese Anweisungen sorgfältig befolgen, um schwere Verletzungen zu vermeiden!

Dieses	Symbol	kennzeichnet Informationen,  die  für  eine  bessere Nutzung der Maschine besonders beachtet

werden müssen.

Die Illustrationen zum Text befinden sich auf der

Umschlagklappe.

Diese Seiten beim Lesen der Gebrauchsanweisung  offen halten.

1.2  Verwendung  dieser  Gebrauchs- anweisung

Diese Gebrauchsanweisungen an einem sicheren

Abnehmbar

• Stromversorgung

Siehe Kennschild an der Maschine

• Wasserbehälter (l)

1,3

• Fassungsvermögen Kaffeebehälter (g)

230  Kaffeebohnen

• Pumpendruck (bar)

15

• Brühgruppe

2 - Aluminium

• Sicherheitsvorrichtungen

Sicherheitsdruckventil  Brühgruppe,

Sicherheitsthermostat.

Änderungen an der Konstruktionsweise und Ausführung  aufgrund  technologischen Fortschritts  möglich.

Diese  Maschine  entspricht  der  Europäischen

Direktive 89/336/CEE (Gesetzesdekret 476 vom

04.12.92) über die Funkentstörung.

• 42 •

• 43 •

DEUTSCH

100

100

250

100

100

Maße in Milimeter

3	SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Nie  die  unter  Strom  stehenden  Teile

in    Berührung    mit    Wasser    bringen: Kurzschlussgefahr!  Der  heiße  Dampf und    das    heiße    Wasser    können    zu Verbrühungen führen! Nie den Dampf- oder Heißwasserstrahl  auf  Körperteile  richten und  die  Dampf-/Heißwasserdüse  immer vorsichtig  anfassen:  Verbrühungsgefahr!

Bestimmungsgemäßer  Gebrauch

-  Die  Espressomaschine  ist  ausschließlich  für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

-  Technische  Veränderungen  und  jeder unzulässige  Gebrauch  sind  wegen  der damit  verbundenen  Gefahren  verboten!

-  Die   Espressomaschine   darf   nur   von Erwachsenen   in   gesundem   geistig - körperlichem	Zustand	verwendet werden.

Stromversorgung

-  Die Espressomaschine nur an eine geeignete

Steckdose anschließen.

-  Die  Spannung  muss  dem  Wert  auf  dem

Kennschild des Geräts entsprechen.

Netzkabel  (Abb.A)

-  Die  Espressomaschine  nie  mit  defekten

Netzkabel verwenden.

-  Schadhafte  Kabel  und  Stecker  sofort  von einem  autorisierten  Kundendienst  ersetzen lassen.

-  Das  Netzkabel  nicht  über  Ecken,  scharfe Kanten  und  heiße  Gegenstände  führen  und vor Öl schützen.

-  Die Espressomaschine nicht am Kabel tragen oder ziehen.

-  Den Stecker nicht am Kabel herausziehen und nicht  mit  nassen  Händen  oder  Füßen berühren.

-  Das Netzkabel darf nicht lose von Tischen oder

Regalen  herunterhängen.

DEUTSCH

Schutz anderer Personen (Abb.B)

-  Sicherstellen,  daß  keine  Kinder  mit  der

Espressomaschine spielen können.

Kinder  können  die  Gefahrensituationen,  die durch  Haushaltsgeräte  entstehen  können, nicht abschätzen.

-  Die  Verpackungsmaterialien  der  Maschine nicht in Reichweite von Kindern lassen.

Verbrennungsgefahr  (Abb.C)

-  Nie den heißen Dampf- oder Wasserstrahl auf

sich   selbst   und/oder   andere   richten: Verbrühungsgefahr.

-  Immer  die  entsprechenden  Griffe  und

Drehknöpfe  verwenden.

-  Keine  Gegenstände  in  die  Öffnungen  des

Gerätes einführen.

Platz  für  Installation,  Betrieb  und

Wartung  (Abb.D)

-  Eine ebene Aufstellungsfläche wählen;

-  Die Espressomaschine an einem sicheren Ort aufbewahren, wo sie niemand umstoßen oder sich daran verletzen kann.

-  Einen gut beleuchteten Aufstellort wählen; er sollte darüber hinaus hygienisch sein und eine gut zugängliche Steckdose aufweisen;

-  Die   Espressomaschine   nie   auf   heiße Oberflächen  und  in  die  Nähe  von  offenem Feuer   stellen,   da   das   Gehäuse   sonst schmelzen  oder  auf  andere  Art  beschädigt

werden könnte.

-  In   10   cm   Abstand   von   Wänden   und

Kochflächen  aufstellen.

-  Die Maschine keinen Temperaturen von unter

0°C  aussetzen;  es  besteht  die  Gefahr  der

Beschädigung der Maschine durch Frost.

-  Die  Steckdose  mus  zu  jedem  Zeitpunkt erreichbar sein.

-  Die  Espressomaschine  nicht  im  Freien verwenden.

Reinigung  (Abb.E)

-  Bevor die Maschine gereinigt wird, muss der Hauptschalter  (7)  unbedingt  auf  „0"  gestellt und dann der Netzstecker aus der Steckdose abgezogen werden.

• 44 •

• 45 •

DEUTSCH

-  Außerdem  abwarten,  bis  die  Maschine  sich abgekühlt hat.

-  Nie die Maschine in Wasser tauchen!

Die  Maschine  darf  nicht  mit  Wasserstrahlen in Berührung kommen.

-  Es ist streng verboten, innerhalb der Maschine eingreifen zu wollen.

Aufbewahrung der Maschine

-  Wenn  die  Maschine  längere  Zeit  nicht verwendet wird, abschalten und den Stecker aus der Steckdose abziehen.

-  An	einem	trockenen,	für	Kinder unerreichbaren Ort aufbewahren.

-  Vor Staub und Schmutz schützen.

Reparaturen/Wartung

-  Bei Schäden, Defekten oder dem Verdacht auf Schäden nach einem Herunterfallen sofort den Netzstecker aus der Steckdose abziehen. Nie eine defekte Maschine in Betrieb setzen.

-  Nur  die  autorisierten  Kundendienstzentren können Eingriffe und Reparaturen vornehmen.

-  Bei Eingriffen und/oder Reparaturen, die nicht von einem autorisierten Kundendienstzentrum durchgeführt wurden, verfällt jede Haftung für eventuelle Schäden.

Brandschutz

-  Im Brandfall Kohlendioxidlöscher verwenden

(CO 2-Feuerlöscher).   Nie   Wasser   oder

Pulverfeuerlöscher  verwenden.

BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN

Abb.01

1	Behälter  Kaffeebohnen

2	Abnehmbarer	Deckel	des

Kaffeebohnenbehälters  (Aromaschutz)

3	Einstellschalter  Mahlstufe

4	Einstellschalter Dosierung

5	Deckel  des  Dosierers  für  gemahlenen

Kaffee

6	Tassenstellfläche

7	Hauptschalter  (ON/OFF)

8	Wasserbehälterdeckel

9	Wasserbehälter

10    Tresterbehälter

11    Netzkabel

12    Wassersammelschale und –rost

13    Höhenverstellbare  Espressobrühdüse

14    Dampf-/Heißwasserdüse

15    Vordere Klappe

16    Dampfausgabeknopf

17    Brühgruppe

18    Bedienfeld

19    Schlüssel Brühgruppe

20    Bürste für Reinigung

21    Messbecher für gemahlenen Kaffee

Bedienfeld

22    Wahlschalter	Espresso	/	im

Programmiermodus rückwärts  blättern

23    Wahlschalter Kaffee (italienischer Typ) / im

Programmiermodus vorwärts  blättern

4	INSTALLATION

Für    die    eigene    und    die    Sicherheit anderer    Personen    gewissenhaft    die

„Sicherheitsvorschriften” in Kap.3 beachten.

4.1  Verpackung

Die  Originalverpackung  wurde  entwickelt  und ausgeführt, um die Maschine beim Versand zu schützen.  Es  wird  empfohlen,  sie  für  einen eventuellen späteren Transport aufzubewahren.

4.2  Vorbereitung der Espressomaschine

• Die  Espressomaschine  aus  der  Verpackung entnehmen  und  an  einem  geeigneten  Ort aufstellen.  Er  muss  den  Anforderungen  der Sicherheitsvorschriften entsprechen, die in Kap.3 verlangt und beschrieben werden.

• Die    Tür    der    Maschine    öffnen,    die Abtropfwanne  (12)  aus  der  Verpackung nehmen und die Satzschublade (10) einsetzen; dann  die  Abtropfwanne  in  die  Maschine einsetzen (Abb. 21).

• Prüfen, dass die Wassersammelschale mit Rost

(Abb.01 – Pos.12), der Tresterbehälter (10) und die Brühgruppe (17) korrekt eingesetzt sind und die vordere Klappe (15) geschlossen ist.

• Die Reinigungsbürste (20) und den Schlüssel für die Brühgruppe (19), die zur Maschinenausstattung gehören, griffbereit aufbewahren.

Wenn das Display beim Einschalten der Maschine eine Unregelmäßigkeit anzeigt,  bedeutet  dies,  dass  eines  der oben	beschriebenen	Teile	nicht

vorschriftsmäßig angebracht ist. (Abs. 15)

DEUTSCH

anschalten:  Prüfen,  dass  sich  im  Tank ausreichend Wasser befindet.

• Den    Deckel    (Abb.05)    anheben    und

Kaffeebohnen in den Behälter (Abb.06) füllen.

Stets nur Kaffee in Bohnen einfüllen. Gemahlener  oder  löslicher  Kaffee

oder  andere  Objekte  beschädigen  die

Maschine.

• Den Deckel wieder auf den Kaffeebehälter (1)

aufsetzen.

• Den Stecker in die Buchse auf der Rückseite der Maschine einstecken (Abb.07), nachdem man   sich   vergewissert   hat,   dass   der Hauptschalter (7) auf (O) steht.

Den Stecker des anderen Kabelendes in eine passende Wandsteckdose einstecken.

• Der Hauptschalter der Maschine steht auf (O);

zum Einschalten braucht man nur den Knopf

(Abb.08)  zu  drücken;  die  Maschine  beginnt zu heizen und am Display erscheint:

Spulen

Aufheizen  ...

Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, führt die Maschine einen Spülzyklus aus.

• Um  die  Leitungen  zu  füllen,  das  Dampfrohr

(Abb.01-Pos.14) auf die Wassersammelschale richten,  eine  Tasse  oder  einen  geeigneten Behälter unter die Düse des Dampfrohrs stellen und  den  Knopf  (26)  drücken;  am  Display erscheint eine der Meldungen:

24    Wahlschalter  Ausgabe  langer  Kaffee

(deutscher/amerikanischer  Typ)  /  im

Programmiermodus  ESC

4.3  Inbetriebnahme

Spulen

Aufheizen  ...

Heisswasser

Aufheizen  ...

25    Wahlschalter gemahlener Kaffee

26    Wahlschalter Funktion Warmwasser

27    Wahlschalter Funktion Entkalkung

28    Wahlschalter  Programmierung  /  im

Programmiermodus  “OK”

29    LCD-Display

• Den Deckel des Wasserbehälters (Abb.02) öffnen

und den Behälter (Abb.03) herausnehmen. Den Behälter ausspülen und mit frischem Trinkwasser füllen (Abb.04), dabei sollte der Strich „MAX” nicht überschritten werden. Den Wasserbehälter wieder einsetzen und den Deckel aufsetzen.

In  den  Wasserbehälter  (9)  immer  nur frisches  Wasser  ohne  Kohlensäure

füllen. Heißes Wasser und andere Flüssigkeiten können den Behälter und/oder die Maschine beschädigen. Die Maschine nie ohne Wasser

• Den Knopf (Abb.09) gegen den Uhrzeigersinn drehen und warten, bis Wasser gleichmäßig aus    dem    Dampfrohr    austritt;    zum Unterbrechen der Wasserabgabe den Knopf im Uhrzeigersinn drehen.

Hinweis:	Vor	der	Wiederin- betriebnahme nach längerer Pause

müssen,    wenn    der    Wasserbehälter vollständig  geleert  wurde,  die  Leitungen der  Maschine  wieder  befüllt  werden. Außerdem müssen die Leitungen jedes Mal

• 46 •

• 47 •

DEUTSCH

befüllt  werden,  wenn  am  Display  die

Meldung  erscheint:

Entluften

• Erneut Knopf 26 drücken.

• Bei Beendigung der Heizphase erscheint am

Display:

Produkt  wahlen

Betriebsbereit

• Nach diesen genannten Arbeitsschritten ist die

Espressomaschine  betriebsbereit.

• Um  Espresso,  heißes  Wasser  oder  Dampf auszugeben  und  die  Maschine  korrekt  zu

verwenden,  die  folgenden  Anweisungen beachten.

5	KAFFEEMÜHLE  (ABB.10)

Achtung! Der Einstellknopf für

den	Mahlgrad	innerhalb	des Kaffeebehälters  (Abb.10)  darf  nur  gedreht werden, wenn die Kaffeemühle in Betrieb ist. Keinen gemahlenen oder löslichen Kaffee in den Behälter für die Kaffeebohnen füllen.

Es  ist  verboten,  anderes  Material  als Kaffeebohnen einzufüllen. Die Kaffeemühle enthält  bewegliche  Organe,  die  gefährlich sein können; es ist verboten, die Finger und/ oder andere Gegenstände einzuführen. Vor

jedem	Eingreifen	innerhalb	des

Kaffeebehälters,  egal  aus  welchem  Grund, den Hauptschalter (7) ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Keine Kaffeebohnen    einfüllen,    wenn    die Kaffeemühle in Betrieb ist.

Die  Qualität  und  der  Geschmack  des  Espresso hängen außer von der verwendeten Kaffeemischung auch von der Feinheit des Mahlgrads ab.

Die Maschine verfügt über einen Knopf (Abb.10) für  die  Einstellung  der  Feinheitsgrads.  Um  die Mahlstufe zu ändern, den abgestuften Knopf drehen, wenn die Kaffeemühle in Betrieb ist. Die Ziffern auf dem Knopf zeigen die Feinheit der Mahlung an. Jedes Gerät wird werkseitig auf eine mittlere Feinheit eingestellt: wenn die Körnung zu fein ist, muss der Knopf auf die höheren Werte gedreht werden, ist

die Körnung dagegen zu grob, muss der Knopf auf die niedrigeren Werte gedreht werden.

Die Veränderung im Feinheitsgrad bemerkt man erst nach der Ausgabe von drei bis vier Espresso. Bohnenkaffeemischungen für Espressomaschinen verwenden.  Die  Mahlstufen  in  den  extremen Positionen sollten nicht verwendet werden (z.B. 1,

16);  in  diesen  Fällen  andere  Kaffeemischungen verwenden.  Den  Kaffee  kühl  in  einem  luftdicht abgeschlossenen Behälter aufbewahren.

Die Mahlstufe muss eingestellt werden, wenn der

Espresso nicht optimal ausgegeben wird:

Zu schnelle Ausgabe = zu grobe Mahlung > den

Knopf auf niedrigere Werte drehen;

Tropfenweise oder gar keine Ausgabe = zu feine

Mahlung > Knopf auf höhere Werte drehen.

6	EINSTELLUNG  DER  KAFFEE- MENGE (ABB.11)

Bei der Espressomaschine kann die Kaffeemenge

(Dosis) eingestellt werden, die gemahlen werden soll.  Die  Dosis  wird  vom  Hersteller  auf  einen Mittelwert  eingestellt,  der  die  Ansprüche  zum größten Teil befriedigt.

Dreht  man  den  Knopf  (Abb.11)  innerhalb  des Kaffeebehälters gegen den Uhrzeigersinn, wird die Menge des Kaffeepulvers erhöht; dreht man den Knopf im Uhrzeigersinn, wird die Menge verringert. Die Menge muss eingestellt werden, bevor man den Knopf der Espressoausgabe drückt.

Dieses System ermöglicht mit allen handelsüblichen

Kaffeesorten eine optimale Espressoausgabe.

7	ESPRESSOAUSGABE

Hinweis: Wenn die Maschine keinen Espresso  ausgibt,  prüfen,  dass  der Wasserbehälter genügend Wasser enthält.

• Vor der Ausgabe von Kaffee überprüfen, ob der  Wasserbehälter  und  der  Kaffeebehälter voll sind und ob am Display diese Meldung angezeigt ist:

Produkt  wahlen

Betriebsbereit

• 1 oder 2 Tassen unter den Brühkopf stellen. Sie   können   die   Höhe   des   Brühkopfs

regulieren, indem Sie ihn von Hand nach oben oder nach unten schieben (Abb.12), so dass er passend für Ihre Tassen eingestellt ist.

7.1  Espressoausgabe mit Bohnenkaffee

• Zum  Ausgeben  des  Kaffees  muss  man  die Kaffeeausgabetaste (22, 23 oder 24) drücken; am Display wird angezeigt (als Beispiel)

1  Espresso

Um  1  Kaffee  auszugeben,  nur  ein  Tässchen unter  die  Kaffee-Ausschankröhrchen  stellen und den Ausgabeknopf (22, 23 oder 24) nur ein Mal drücken; um 2 Kaffees auszugeben,

zwei	Tässchen	unter	die	Kaffee - Ausschankröhrchen    stellen    und    den Ausgabeknopf  (22,  23  oder  24)  2  Mal drücken; am Display erscheint:

2  Espresso

In  dieser  Betriebsart  sorgt  die  Maschine automatisch dafür, die richtige Kaffeemenge zu mahlen und zu dosieren; die Zubereitung von 2 Espressi erfordert zwei Mahl- und zwei Ausgabezyklen,  die  von  der  Maschine automatisch gesteuert werden.

• Anschließend beginnt der Ausgabezyklus.

• Nach  dem  Vorbrühzyklus  tritt  der  Espresso aus   dem   Hahn   der   Brühgruppe   aus

(Abb.01-Pos.13).

Die  Espressoausgabe  hält  automatisch  an, wenn der eingestellte Stand erreicht ist (siehe Abschnitt  7.3).  Die  Espressoausgabe  kann allerdings durch einen Tastendruck (Abb.01 - Pos.22 23 oder 24) unterbrochen werden.

7.2  Espressoausgabe mit gemahlenem

Kaffee

Um diese Funktion zu verwenden, muss    der  Messbecher  (Abb.01  -  Pos.21)

entnommen  werden,  um  den  gemahlenen

Kaffee in der Maschine zu dosieren.

In  die  Dosiervorrichtung  (5)  nur gemahlenen  Kaffee  für  Espresso- maschinen füllen. Kaffeebohnen, löslicher Kaffee  und  andere  Materialien  in  dieser

DEUTSCH

Dosiervorrichtung   beschädigen   die

Maschine.

Es  ist  verboten,  die  Finger  in  den Dosierer  für  gemahlenen  Kaffee  zu führen,  denn  dieser  ist  mit  beweglichen

Organen  ausgestattet.

Um  die  richtige  Menge  Kaffeepulver  in  den Dosierer  zu  geben,  nur  den  mitgelieferten Messbecher  (21)  verwenden.  Jeweils  nur  einen Messbecher  Kaffeepulver  eingeben;  um  zwei Kaffees  zu  bekommen,  müssen  zwei  getrennte Zyklen nacheinander ausgeführt werden.

• Knopf  (25)  drücken,  um  die  Funktion  zu wählen; am Display erscheint

Produkt  wahlen

Pulverkaffee

• Den Deckel des Kaffeepulverdosierers abnehmen

(Abb.13).

• Mit  dem  Messbecher  eine  Portion  Kaffee entnehmen;  die  überschüssige  Menge  im Messbecher abstreifen.

• Das  Kaffeepulver  in  den  Dosierer  geben

(Abb.14).

• Den Deckel des Kaffeepulverdosierers schließen.

• Zum  Ausgeben  des  Kaffees  die  Kaffee- ausgabetaste  (22,  23  oder  24)  drücken;  am Display erscheint (als Beispiel)

1  Espresso

Pulverkaffee

• Daraufhin beginnt der Ausgabezyklus.

• Nach dem Vorbrühzyklus tritt der Kaffee aus dem

Ausschankröhrchen aus (13).

Die Kaffeeausgabe hält automatisch an, wenn der eingestellte Stand erreicht ist (siehe Par.7.3); die  Kaffeeausgabe  kann  jedoch  auch  durch einen   Knopfdruck   (22,   23   oder   24)

unterbrochen werden.

• Anschließend geht die Maschine automatisch wieder in den normalen Betriebsmodus (siehe Par. 7.1).

7.3  Einstellung der Espressomenge pro

Tasse

Die Maschine ist für die Ausgabe von 3 Arten

Kaffee programmiert: Espresso mit Knopf (22),

• 48 •

• 49 •

DEUTSCH

italienischer  Kaffee  mit  Knopf  (23)  und  langer

Kaffee mit Knopf (24).

Um   die   programmierten   Werte   an   die Tassengröße  anzupassen,  die  Tasse  unter  den Ausschank  (13)  stellen,  die  Ausgabetaste  des gewünschten Kaffeetyps drücken (22, 23 oder 24) und gedrückt halten, am Display wird angezeigt

(als Beispiel):

1  Kaffee

Mengenprogram.

Warten, bis die gewünschte Menge in der Tasse ist und dann die Taste loslassen.

Achtung: Die Taste (23 oder 24) beim ganzen	Kaffeeausgabeprozess

gedrückt halten.

Auf diese Weise ist die Maschine auf die von Ihnen gewünschte Kaffeemenge programmiert.

8	HEISSWASSERAUSGABE

Achtung!  Am  Anfang  können  kurze

Heißwasserspritzer	austreten: Verbrühungsgefahr!

Die Ausgabedüse für das heiße Wasser kann hohe  Temperaturen  erreichen:  nicht  direkt mit den Händen berühren!

• Vor Ausgabe von heißem Wasser kontrollieren, ob am Display angezeigt ist:

Produkt  wahlen

Betriebsbereit

Wenn  die  Maschine  für  die  Kaffeeausgabe bereit ist, wie folgt vorgehen:

• Knopf  (26)  drücken;  am  Display  erscheint abwechselnd:

• Erneut Knopf (26) drücken; die Maschine geht wieder  in  den  normalen  Betriebsmodus  und am Display erscheint:

Produkt  wahlen

Betriebsbereit

9	DAMPFAUSGABE   /CAPPUCCI- NO /ZUBEREITUNG

Mit  dem  Dampf  kann  die  Milch  für den  Cappuccino  aufgeschäumt werden, er kann aber auch zur Erwärmung

von Getränken verwendet werden.

Verbrühungsgefahr!

Achtung!  Am  Anfang  der  Ausgabe können kurze Heißwasserspritzer austreten. Die Ausgabedüse kann hohe Temperaturen erreichen:  nicht  direkt  mit  den  Händen berühren!

• Wenn  die  Maschine  für  die  Kaffeeausgabe bereit  ist,  das  Dampfrohr  (14)  auf  die Wassersammelschale richten, den Knopf (16)

“Heißwasser/Dampf ” kurz aufdrehen, um das restliche Wasser aus dem Dampfrohr ablaufen zu lassen; nach kurzer Zeit tritt nur noch Dampf aus. Am Display wird angezeigt

Dampf

• Knopf (16) zudrehen.

• Den  Behälter,  den  man  für  die  Zubereitung des Cappuccino verwenden will, zu 1/3 mit kalter Milch füllen.

Um  das  Ergebnis  der  Cappuccino- Zubereitung  zu  verbessern,  müssen

die Milch und die Tasse kalt sein.

• Nach  diesem  Vorgang  das  Dampfrohr  mit einem weichen Lappen säubern (Abb.17).

10   WARTUNG

Allgemeine  Reinigung

• Wartung   und   Reinigung   können   nur vorgenommen werden, wenn die Maschine kalt und vom Stromnetz abgetrennt ist.

• Die  Maschine  nicht  in  Wasser  tauchen.  Die Komponenten nicht in der Geschirrspülmaschine waschen.

• Keine spitzen Gegenstände oder chemisch ag- gressive  Produkte  (Lösungsmittel)  für  die Reinigung verwenden.

• Die Maschine bzw. ihre Bauteile nie mit Hilfe einer  Mikrowelle  bzw.  eines  herkömmlichen Herdes trocknen.

• Es wird empfohlen, den Wasserbehälter täglich zu reinigen und das Wasser auszuwechseln.

• Den  Dosierer  für  gemahlenen  Kaffee  täglich reinigen:

- Dazu den mitgelieferten Pinsel nehmen und den Dosierer säubern (Abb.18).

• Für die Reinigung des Geräts einen weichen, mit  Wasser  befeuchteten  Lappen  verwenden

(Abb.19).

• Den Arbeitsbereich und den Brühkopf reinigen.

• Wir empfehlen, die Wassersammelschale (12) und den Tresterbehälter (10) täglich zu entleeren und zu reinigen, dazu muss die vordere Klappe

(Abb.20) geöffnet und die Wassersammelschale

(Abb.21)	herausgenommen	werden. Anschließend kann man diese entleeren und alle Komponenten reinigen.

• Der   Brühkopf   kann   für   die   Reinigung abgenommen werden (Abb.24):

-  Die Ausgießer der Ausgussgruppe absenken

-  Die Ausgussgruppe anfassen, wie in Abb.24

gezeigt, und aus ihrer Halterung ziehen.

-  Das Ganze mit warmem Wasser waschen.

DEUTSCH

• Die    Arbeitsklappe    (15)    öffnen,    die Wassersammelschale  (12)  und  anschließend den Tresterbehälter entnehmen.

• Die Brühgruppe herausziehen, indem man sie

an  ihrem  Griff  anfasst  und  die  Taste  mit  der

Aufschrift „PUSH” (Abb.22) drückt.

• Prüfen,  dass  die  beiden  Stahlfilter  keine Kaffeerückstände  enthalten.  Der  obere  Filter kann  herausgenommen  werden,  indem  man den Plastikstift mit dem mitgelieferten Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn abschraubt (Abb.23).

• Die Brühgruppe darf nur mit warmem Wasser ohne Spülmittel gereinigt werden. Dann spülen und alle Bestandteile sorgfältig abtrocknen.

• Den Filter wieder einsetzen und den Plastikstift mit  dem  dazugehörigen  Schlüssel  sorgfältig wieder anschrauben.

• Den Bereich innerhalb der Maschine sorgfältig reinigen.

• Die Brühgruppe an ihrem Griff festhalten und wieder  in  ihre  Halterung  einsetzen,  bis  sie einrastet.

• Den Tresterbehälter einsetzen. Den Rost auf die Wassersammelschale  legen  und  diese  wieder in die Maschine einsetzen.

• Die Klappe (15) schließen.

11   ENTKALKUNG

Bei der Benutzung des Geräts bildet sich Kalk; die Entkalkung ist alle 3-4 Monate vorzunehmen, wenn eine Verringerung des Wasserdurchsatzes beobachtet wird oder am Display die Meldung angezeigt wird:

Entkalken

Betriebsbereit

Wenn  man  die  Entkalkung  selbst vornehmen möchte, verwendet man

ein  handelsübliches  Entkalkungsmittel  für

Produkt  wahlen

Betriebsbereit

Heisswasser

Betriebsbereit

• Das  Dampfrohr  in  die  zu  erhitzende  Milch eintauchen  und  den  Knopf  (16)  aufdrehen;

10.1   Brühgruppe

Kaffeemaschinen, das nicht giftig und/oder

schädlich ist.

• Eine Tasse und/oder einen Behälter unter die

Heißwasser-/Dampfdüse  stellen  (Abb.15).

• Den  Drehknopf  gegen  den  Uhrzeigersinn öffnen, wie in Abb.15 angegeben.

• Die  gewünschte  Menge  von  heißem  Wasser entnehmen.  Um  die  Heißwasserausgabe abzustellen,  den  Knopf  im  Uhrzeigersinn drehen.

den Behälter mit langsamen Bewegungen von unten    nach    oben    drehen,    um    eine gleichmäßige Schaumbildung zu bekommen

(Abb.16).

• Wenn  der  Dampf  für  die  gewünschte  Zeit benutzt wurde, den Knopf (16) zudrehen.

• Dieselbe  Methode  kann  für  die  Erwärmung anderer Getränke benutzt werden.

Die Brühgruppe (17) muss jedes Mal

gereinigt  werden,  wenn  man  den Kaffeebohnenbehälter auffüllt, mindestens jedoch einmal die Woche.

• Die   Maschine   ausschalten.   Dazu   den Hauptschalter (7) auf Position 0 stellen und den Stecker aus der Wandsteckdose ziehen.

Achtung!  In  keinem  Fall  Essig  als

Entkalker  verwenden!

Um die Maschine zu entkalken, die folgenden

Anweisungen  beachten.

1.  Das Entkalkungsmittel nach den Angaben auf der  Packung  mit  Wasser  mischen  und  den damit Wasserbehälter füllen.

• 50 •

• 51 •

DEUTSCH

2.  Die  Maschine  mit  dem  Hauptschalter  (7)

anschalten.

3.  Den Knopf (27) mindestens 5 Sekunden lang drücken,  um  die  Funktion  zu  wählen;  am Display erscheint:

Entkalken

Drehknopf  offnen

Hinweis: Wenn man den Entkalkung- szyklus  sofort  verlassen  will,  erneut

den Knopf (27) drücken.

4.  Das Dampfrohr (14) auf die Wassersammel- schale richten.

5. Ein  ausreichend  großes  Gefäß  unter  das Dampfrohr	stellen	und	den Heißwasserknopf    (16)    gegen    den Uhrzeigersinn  drehen.  Die  Maschine beginnt  einen  automatischen  Entkalkung- szyklus,  unterbrochen  durch  Pausen,  die vom Hersteller voreingestellt sind und von der  Maschine  automatisch  eingehalten werden. Am Display erscheint:

Gerat  wird  entkalkt

6.  Am  Ende  des  Zyklus  wird  die  Abgabe  des Kalklösungsmittels eingestellt und am Display erscheint:

10.Den  Inhalt  des  Wasserbehälters  ausleeren, indem man den Dampfknopf (16) gegen den Uhrzeigersinn dreht.

Gerat  wird  gespult

11.Wenn die Spülung der Maschine beendet ist, erscheint am Display:

Spulen  beendet

Drehknopf  schliessen

12.Den Hahn schließen, die Leitungen befüllen und die Maschine aufheizen lassen.

Wenn  man  ein  anderes  Produkt  als das  empfohlene  verwendet,  sollte

man  in  jedem  Fall  die  Anweisungen  des Herstellers    beachten,    die    auf    der Verpackung    des    Entkalkungsmittels angegeben sind.

11.1   Unterbrechung der Entkalkung

Wenn  die  Maschine  während  des

Entkalkungszyklus abgeschaltet und der Vorgang damit unterbrochen wird, wird er  beim  Wiederanschalten  fortgesetzt.

Der Entkalkungszyklus kann durch Zudrehen des

Dampfknopfes (16) und anschließendes Drücken

12   PROGRAMMIERUNG	DER MASCHINENFUNKTIONEN

Der	Benutzer	kann	einige

Betriebsparameter der Maschine nach seinen persönlichen Bedürfnissen ändern.

12.1  Befehl  MENÜ/OK

Zum Programmieren der Funktionen muss man in den Programmierungsmodus gehen, dazu die Taste (28) “MENÜ/OK” der Maschine drücken, wenn diese im Ruhezustand ist.

Zum  Wählen  der  gewünschten  Funktion  die Taste  “∧“  drücken,  um  eine  Zeile  höher  zu gehen,  oder  die  Taste  “∨“,  um  auf  dem Display eine Zeile tiefer zu gehen.

Zum Verlassen der Programmierung die Taste

“ESC ”  drücken.

12.2  Wahl der einzelnen Funktionen

Mit  der  Taste  “∧“  oder  “∨“  die  gewünschte Funktion wählen. Mit der Taste “MENÜ/OK” die gewünschte Funktion aktivieren; die Variablen, die man wählen kann, können mit der Taste “∧“ oder “∨“ durchgeblättert werden; zum Speichern der Variablen die Taste “MENÜ/OK” drücken.

DEUTSCH

• Im Programmiermodus mit der Taste “∧“ oder

“∨“ die Funktion

Standby

wählen  und  mit  der  Taste  “MENÜ/OK”

aktivieren; es erscheint die Meldung:

Standby

Damit  ist  die  Maschine  eingeschaltet,  aber keine Komponente ist aktiv.

• Zum  Ausschalten  der  Funktion  “ENERGIE- SPARBETRIEB”  die  Taste  “MENÜ/OK ” drücken.

SPÜLUNG

Gleich  nach  der  Heizphase  treibt  das  Gerät automatisch  des  restliche  Wasser  in  den internen  Leitungen  aus,  um  zu  gewährleisten, dass  der  Kaffee  nur  mit  frischem  Wasser zubereitet wird.

Diese Funktion wird vom Hersteller aktiviert.

• Zum Ausschalten im Programmiermodus mit der Taste “∧“ oder “∨“ die Funktion.

Spulen

Entkalken  beendet

Drehknopf  schliessen

7.  Den Heißwasserknopf (16) im Uhrzeigersinn zudrehen. Am Display erscheint:

Gerat  spulen

Wassertank  fullen

8.  Den Wasserbehälter sehr gut ausspülen und

von Knopf (27) unterbrochen werden; am Display

erscheint.

Entk.  unterbrochen

Wassertank  leeren

Achtung! Nach diesem Vorgang muss die  Entkalkungslösung  aus  dem Wasserbehälter  entleert  und  dieser  mit frischem Trinkwasser ausgewaschen werden;

Hinweis:  Mit  der  Taste  “ESC”  kann

man  jederzeit  die  Programmierung unterbrechen,  ohne  die  Änderungen  zu speichern; dies ist aber nur möglich, bevor man die Taste “MENÜ/OK” gedrückt hat.

12.3  Beschreibung der programmierbaren

Funktionen

ENERGIESPARBETRIEB

wählen und mit der Taste “MENÜ/OK” aktivieren. Es erscheint die Meldung:

Spulen

Ein

Jetzt mit der Taste  “∧“ oder “∨“

mit frischem Trinkwasser füllen.

Gerat  spulen

Taste  drucken

die Leitungen der Maschine müssen mit Hilfe

eines  Spülzyklus  gewaschen  werden.  Am

Display erscheint:

Wenn  das  Gerät  wenig  benutzt  wird,  kann es  auf  ENERGIESPARBETRIEB  umgestellt

Spulen

Ein

Spulen

Aus

9.  Ein  ausreichend  großes  Gefäß  unter  das Dampfrohr  stellen  und  den  Knopf  (27) drücken.

Gerat  spulen

Drehknopf  offnen

Gerat  spulen

Taste  drucken

Die   Vorgehensweise   ist   wie   bei   der normalen  Spülung,  wie  sie  unter  Punkt  8 des vorigen Kapitels beschrieben ist.

werden.  Mit  dieser  Funktion  werden  die

Energiekosten  gesenkt.  Es  wird  jedoch empfohlen, das Gerät mit dem Netzschalter

(7) ganz auszuschalten, wenn es länger nicht benutzt  wird.  Wenn  man  die  Maschine wieder  einschaltet,  beträgt  die  Aufwärmzeit des  Geräts  wenige  Minuten.

wählen und die Wahl mit der Taste “MENÜ/OK”

speichern.

Wir empfehlen die Wahl der Funktion

Spulen

Ein

• 52 •

• 53 •

DEUTSCH

SPRACHE

• Es erscheint die Meldung:

• Mit der Taste “∧“ oder “∨“ die Funktion:

TASSENZAHL

DEUTSCH

Mit dieser Funktion kann man die Sprache des Displays  ändern.  Man  kann  wählen  zwischen Italienisch,  Deutsch,  Portugiesisch,  Spanisch, Englisch,   Französisch   und   Holländisch. Normalerweise  ist  das  Gerät  auf  die  Sprache

des Bestimmungslandes programmiert.

• Im Programmiermodus mit der Taste “∧“ oder

“∨“ die Funktion

Sprache

Wasserharte

Harte  3

• Auf  dem  vorher  in  das  Wasser  eingetauchten Streifen  kontrollieren,  wie  viele  Quadrate  die Farbe gewechselt haben.

• Die  richtige  Wasserhärte  mit  der  Taste  “∧“ oder  “∨“  (z.B.  2  Quadrate  =  Härte  2) wählen  und  mit  der  Taste  “MENÜ/OK” speichern.

Vorbruhen

wählen, dann mit der Taste “MENÜ/OK” aktivieren. Es erscheint die Meldung:

Vorbruhen

Ein

• Mit der Taste  “∧“  oder  “∨“  wählen, ob die

Funktion deaktiviert werden soll

Vorbruhen

Mit dieser Funktion kann angezeigt werden, wie viele Tassen Kaffee das Gerät zubereitet hat.

• Im Programmiermodus mit der Taste “∧“ oder

“∨“ die Funktion

Total  Kaffee

wählen  und  mit  der  Taste  “MENÜ/OK”

aktivieren. Es erscheint z.B. die Meldung:

Total  Kaffee

wählen und dann mit der Taste “MENÜ/OK”

aktivieren.

Es erscheint der Hinweis:

Sprache

Deutsch

Mit  der  Taste  “∧“  oder  “∨“  die  gewünschte Sprache wählen und mit der Taste “MENÜ/OK” speichern.

WASSERHÄRTE

Leitungswasser  ist  je  nach  Gegend  mehr  oder weniger kalkhaltig. Aus diesem Grund kann das Gerät auf die Wasserhärte des Bestimmungsortes, die in einer Skala von 1 bis 4 ausgedrückt wird, eingestellt werden.

Das   Gerät   ist   auf   einen   Mittelwert vorprogrammiert  (Härte  3).  Die  Härte  des Wassers im Gerät sollte nach dem Kalkgehalt und  dem  Wasserhärtegrad,  der  mit  dem mitgelieferten   Streifen   gemessen   wird,

eingestellt werden.

Den   mitgelieferten   Streifen   kurz   (1

Sekunde)  in  das  Wasser  eintauchen  und leicht abschütteln. Nach einer Minute ist das   Testergebnis   auf   dem   Streifen sichtbar.

• Im Programmiermodus mit der Taste “∧“  oder

“∨“ die Funktion:

Wasserharte

wählen und mit der Taste “MENÜ/OK” aktivieren.

Hinweis: Das Gerät entkalken, wenn die  der  Wasserhärte  entsprechende

Menge erreicht ist.

Am Display erscheint die Meldung:

Entkalken

Betriebsbereit

TEMPERATUR

Mit dieser Funktion kann man einen heißeren oder weniger heißen Kaffee bekommen, indem man die Wassertemperatur einstellt (minimal, niedrig, mittel, hoch und maximal).

• Im Programmiermodus mit der Taste “∧“ oder

“∨“die Funktion

Temperatur

wählen und mit der Taste “MENÜ/OK” aktivieren. Es erscheint z.B. die Meldung:

Temperatur

Mittel

• Mit der Taste “∧“ oder  “∨“ die gewünschte

Temperatur  wählen  und  mit  der  Taste

“MENÜ/OK”  speichern.

VORBRÜHEN

Der Prozess des Vorbrühens, bei dem der Kaffee

vor    dem    eigentlichen    Brühen    leicht angefeuchtet  wird,  setzt  das  volle  Aroma  des Kaffees frei, der dadurch einen ausgezeichneten Geschmack  bekommt.

Aus

oder ob diese Phase verlängert werden soll,

Vorbruhen

Lang

um den Geschmack Ihres Kaffees zu verstärken.

• Die Wahl mit der Taste “MENÜ/OK” speichern.

VORMAHLEN

Bei dem Prozess des Vormahlens mahlt das Gerät zwei  Mal:  das  erste  Mal  für  den  gewählten Kaffeetyp, das zweite Mal für den nächsten (noch nicht gewählten) Kaffee.

Diese  Funktion  empfiehlt  sich  nur dann, wenn gleichzeitig verschiedene Kaffeearten zubereitet werden müssen (z.B.

bei einem Besuch oder einem Fest).

• Im Programmiermodus mit der Taste “∧“ oder

“∨“ die Funktion

Vormahlen

wählen und mit der Taste “MENÜ/OK” aktivieren.

• Es erscheint die Meldung

Vormahlen

Aus

Das Gewünschte mit der Taste “∧“ oder “∨“ wählen und mit der Taste “MENÜ/OK” speichern.

86

WERKSEINSTELLUNGEN

Mit  dieser  Funktion  können  die  von  der Herstellerfirma  eingestellten  Betriebsparameter wiederhergestellt werden.

• Im Programmiermodus mit der Pfeiltaste “∧“

oder “∨“ die Funktion

Werkseinstellungen

wählen  und  mit  der  Taste  “MENÜ/OK”

aktivieren. Es erscheint der Hinweis:

Werkseinstellungen

Nein

• Wenn  man  die  Parameter  wiederherstellen möchte, die Pfeiltaste “∧“ oder “∨“ benutzen und die Taste “MENÜ/OK” drücken, um die Wahl zu bestätigen.

Hinweis: Wenn alle Werksparameter wiederhergestellt werden, gehen alle eigenen Einstellungen, die an der Maschine

gemacht wurden, verloren.

SCHALTUHR

Mit dieser Funktion, die vom Benutzer aktiviert und deaktiviert werden kann, kann man:

-    die  laufende  Uhrzeit  anzeigen,  wenn  die Maschine auf “ENERGIESPARBETRIEB” oder auf “FUNKTIONSWAHL” steht;

-    die  Ein-  und  Ausschaltzeit  der  Maschine einstellen.

• 54 •

• 55 •

DEUTSCH

Damit die Programmierung richtig funktionieren kann,  muss  die  laufende  Uhrzeit  eingegeben werden.

• Mit der Taste “∧“ oder “∨“ die Funktion

Schaltuhr

wählen und mit der Taste “MENÜ/OK” aktivieren.

• Mit der Taste “∧“ oder “∨“ die Funktion

Uhrzeit

wählen und mit der Taste “MENÜ/OK” aktivieren.

• Mit der Taste “∧“ oder “∨“ die laufende Stunde einstellen  und  mit  der  Taste  “MENÜ/OK” speichern;

Uhrzeit

1:18

anschließend mit der Taste “∧“ oder “∨“ die

Minuten  eingeben  und  mit  der  Taste

“ MENÜ/OK ”  speichern.  Damit  ist  die Uhrzeit gespeichert und die Maschine geht zum vorherigen Menü zurück.

Hinweis: Bei anhaltendem Drücken der

Tasten laufen die Ziffern schneller durch.

Hinweis:	Die	Uhrzeit	bleibt gespeichert, auch wenn die Maschine

ausgeschaltet  wird.

Zum Anzeigen der Uhrzeit am Display

• mit der Taste “∧“ oder “∨“ die Funktion

Uhrzeit  Anzeigen

wählen und mit der Taste “MENÜ/OK” aktivieren.

• Mit der Taste  “∧“  oder  “∨“  wählen, ob die

Funktion aktiviert werden soll,

Uhrzeit  anzeigen

Ein

und mit der Taste “MENÜ/OK” speichern.

Hinweis: Die Anzeige der Uhrzeit ist

nur   in   bestimmten   Situationen

möglich. Diese Funktion muss vom Benutzer deaktiviert  werden.

• Wenn man die Funktion deaktivieren will, mit der Taste “∧“ oder “∨“

Uhrzeit  anzeigen

Aus

wählen  und  mit  der  Taste  “MENÜ/OK”

speichern.

Zum Einstellen der

Ein- und Ausschaltzeit

Die  Maschine  kann  ohne  Eingreifen  des Benutzers  automatisch  ein-  und  ausgeschaltet werden.  In  der  Maschine  kann  nur  eine Einschaltzeit  und  nur  eine  Ausschaltzeit programmiert werden.

Hinweis: Diese Funktion ist nur dann aktiviert, wenn der Hauptschalter (7)

auf “I” (ein) steht.

• Mit der Taste “∧“ oder “∨“ die Funktion

Schaltzeiten

wählen und mit der Taste “MENÜ/OK” aktivieren.

• Mit  der  Taste  “∧“  oder  “∨“  die  Stunde  der

Einschaltzeit  einstellen  und  mit  der  Taste

“MENÜ/OK”  speichern;

Schaltzeiten

Ein	7:30

anschließend mit der Taste “∧“ oder “∨“ die

Minuten  einstellen  und  mit  der  Taste

“MENÜ/OK”  speichern.

• Mit  der  Taste  “∧“  oder  “∨“  die  Stunde  der

Ausschaltzeit  einstellen  und  mit  der  Taste

“MENÜ/OK”  speichern;

Schaltzeiten

Aus	9:30

anschließend mit der Taste “∧“ oder “∨“ die

Minuten  einstellen  und  mit  der  Taste

“MENÜ/OK”  speichern.

Achtung:  Wenn  die  Einschaltzeit  und die Ausschaltzeit gleich sind, ignoriert

die  Maschine  beide  Einstellungen.  Nach dieser Einstellung muss die Schaltuhr aktiviert werden, um richtig zu funktionieren.

Zum Aktivieren der

Ein- und Ausschaltung

Hinweis:  Die  Aktivierung  dieser Funktion hat nur dann eine konkrete Wirkung,  wenn  die  Ein-  und  Ausschaltzeit

eingestellt wurde.

• Mit der Taste “∧“ oder “∨“ die Funktion

Schaltuhr

wählen und mit der Taste “MENÜ/OK” aktivieren.

• Es erscheint die Meldung

Schaltuhr

Aus

In diesem Fall wird die Funktion durch Drücken der Taste “MENÜ/OK” deaktiviert.

Die  Funktion  mit  der  Taste  “∧“  oder  “∨“

aktivieren, und wenn

Schaltuhr

Ein

erscheint, mit der Taste “MENÜ/OK” speichern. Beim  Verlassen  der  Programmierung  überprüft

die Maschine die eingestellten Parameter. Falls die aktuelle Uhrzeit in die Deaktivierungsphase fällt, erscheint am Display:

Standby

Hinweis:	Während	der Deaktivierungsphase    kann    die Maschine  jederzeit  durch  Drücken  der  Taste

“MENÜ/OK”   wieder   aktiviert   werden.

DEUTSCH

Anschließend zum erneuten Deaktivieren der Maschine  durch  Drücken  der  Taste  “MENÜ/ OK” in die Programmierung gehen und diese durch Drücken der Taste “ESC” sofort wieder verlassen.

SPÜLZYKLUS

Mit dieser Funktion wird ein Spülzyklus der Teile, die für die Kaffeeausgabe benutzt werden, durchgeführt.

Es empfiehlt sich, dass während des

Spülzyklus jemand anwesend ist, der den Vorgang überwacht.

• Um  den  Spülzyklus  zu  starten,  mit  der  Taste

“∧“ oder “∨“ die Funktion

Reinigungszyklus

wählen; um in die Funktion zu kommen, die Taste

“MENÜ/OK” drücken. Die Taste “MENÜ/OK”

erneut drücken, um den Spülzyklus zu starten.

• Der Spülzyklus ist beendet, wenn am Display die Meldung erscheint:

Wassertank  fullen

Jetzt  den  Wasserbehälter  befüllen  und  die Maschine geht automatisch in den normalen Betriebsmodus. Am Display erscheint:

Produkt  wahlen

Betriebsbereit

13   JURISTISCHE INFORMATIONEN

• Diese  Gebrauchsanweisungen  enthalten  die Informationen, die für den korrekten Gebrauch, die  Betriebsfunktionen  und  die  sorgfältige Wartung des Gerätes notwendig sind.

• Diese  Kenntnisse  und  die  Beachtung  der

vorliegenden  Anweisungen  stellen  die Voraussetzung für eine gefahrlose Nutzung in voller Beachtung der Sicherheit beim Betrieb und bei der Wartung des Gerätes dar. Wenn man  weitere  Informationen  wünscht  oder besondere Probleme auftreten sollten, die in diesen  Gebrauchsanweisungen  nicht  mit ausreichender Klarheit erklärt werden, bitten

• 56 •

• 57 •

DEUTSCH

wir  Sie,  sich  an  den  lokalen  Händler  oder direkt an die Herstellerfirma zu wenden.

• Wir  weisen  außerdem  darauf  hin,  dass  der Inhalt dieser Gebrauchsanweisungen nicht Teil einer   vorangegangenen   oder   bereits bestehenden Vereinbarung, einer Absprache oder eines legalen Vertrages ist und dass sie

deren Substanz nicht ändern.

• Alle Pflichten des Herstellers basieren auf dem entsprechenden  Verkaufsvertrag,  der  auch  die vollständige  und  ausschließliche  Regelung bezüglich der Garantieleistungen enthält.

• Die  vertraglichen  Garantievorschriften  werden durch  die  vorliegenden  Erklärungen  weder eingeschränkt noch ausgedehnt.

• Die   Gebrauchsanweisungen   enthalten Informationen,  die  durch  das  Urheberrecht geschützt sind.

• Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers ist es nicht erlaubt, sie zu fotokopieren oder sie in eine andere Sprache zu übersetzen.

14   ENTSORGUNG

• Geräte, die nicht mehr in Betrieb sind, müssen unbenutzbar gemacht werden.

• Den Stecker aus der Steckdose ziehen und das

Netzkabel abschneiden.

• Geräte  außer  Betrieb  einer  geeigneten

Abfallsammelstelle  übergeben.

15    DISPLAY-ANZEIGEN

Über  das  Display  leitet  die  Maschine  den

Benutzer zum richtigen Gebrauch an.

Nachstehend  werden  die  Alarmmeldungen aufgeführt, bei denen kein Kaffee ausgegeben werden  kann,  und  die  Hinweise  für  die vorschriftsmäßige Benutzung der Maschine.

Standby

• Die Taste (28) “MENÜ/OK” drücken.

Wassertank  fullen

• Den   Wasserbehälter   (9)   mit   frischem

Trinkwasser befüllen (Abb.03).

Bohnenbehalter  leer

• Den Kaffeebohnenbehälter mit Kaffeebohnen befüllen und den Kaffeeausgabezyklus wieder starten.

Satzbehalter  leeren

• Die Klappe (15) öffnen, die Satzschublade (10)

herausziehen   und   den   Satz   in   einen geeigneten Behälter leeren.

Wichtiger Hinweis: Die Satzschublade darf nur  geleert  werden,  wenn  die  Maschine eingeschaltet  ist.  Die  Schublade  muss mindestens  5  Sekunden  lang  ausgezogen

sein.  Bei  Entleeren  der  Schublade  bei

ausgeschalteter Maschine kann diese beim

Wiedereinschalten keinen Kaffee ausgeben.

Bruhgruppe  fehlt

• Die Kaffeeausgussgruppe (17) richtig einsetzen.

Satzbehalter  fehlt

• Die  Wassersammelschale  (12)  und  die

Satzschublade (10) richtig einsetzen.

Ture  schliessen

• Die vordere Klappe (15) schließen.

Mahlwerk  blockiert

16   STÖRUNGEN, URSACHEN UND ABHILFE

DEUTSCH

Entkalken

• Die Maschine entkalken (siehe Kap.11)

Bruhgruppe  blockiert

• Sich an einen autorisierten Kundendienst wenden.

• 58 •

• 59 •

FRANÇAIS

IMPORTANT

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il est important de prendre les précautions suivantes, afin d’éviter les décharges électriques, les courts circuits et les accidents

PRÉCAUTIONS

Machine est réservée à un usage domestique. Tout entretien, en dehors du nettoyage et de l’entretien usuel par l’usager, doit être fait par un centre de service autorisé. Ne pas plonger la base dans l’eau. Pour éviter les courts-

1	GÉNÉRALITÉS

Cette machine est indiquée pour la préparation de café espresso à partir de café en grains ou de café moulu; elle est dotée d’une valve vapeur et eau chaude.

Le  corps  de  la  machine,  à  l’élégant  design,  a

FRANÇAIS

ou  en  cas  de  problèmes  non  traités  ou insuffisamment traités dans la présente brochure, veuillez vous adresser aux Centres de Services autorisés.

2	DONNÉES  TECHNIQUES

été  conçu  pour  un  usage  domestique  et  n’est

corporels.

1   Lire toutes les instructions et les indications données dans cette brochure, ainsi que toute autre information que contient l’emballage, avant de mettre la machine en marche.

2   Ne pas toucher les surfaces chaudes de la machine. Utiliser les poignées ou boutons.

3   Ne pas plonger le fil électrique, la prise ou l’appareil lui-même dans l’eau ou tout autre liquide.

4   Faire très attention lorsque l’appareil est utilisé par ou près des enfants.

5   Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas en service et laissez-le refroidir avant de retirer les accessoires pour le nettoyage ou de les mettre en place.

6   Ne pas utiliser l’appareil avec un cordon ou une prise

en mauvais état ou après que l’appareil ait été endommagé de quelque manière que ce soit. Confiez votre appareil au service après-vente autorisé le plus proche pour examen ou réparation.

7   L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant de l’appareil pourrait poser des problèmes.

8   Ne pas utiliser à l’extérieur.

9   Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou de la surface de travail, ni toucher des surfaces chaudes.

10  Ne pas poser sur une cuisinière ou dans un four chaud.

11 Mettre toujours l’appareil en position «éteint» avant de le débrancher. Mettre aussi tous les interrupteurs à

«éteint» avant de le débrancher.

12 Usage domestique seulement.

13  Faire très attention en utilisant la vapeur.

GARDER CES ISTRUCTIONS

circuits et les décharges électriques, ne pas démonter la

base. Elle ne contient aucune pièce qui demande un entretien de la part de l’usager. Toute réparation doit être effectuée par le personnel d’un service après-vente autorisé.

1   Vérifier si le voltage correspond bien aux spécifications apparaissant sur la plaque des données techniques.

2   Ne jamais mettre de l’eau tiède ou chaude dans le réservoir; mais toujours de l’eau froide.

3   Ne pas toucher les surfaces chaudes de l’appareil pendant le fonctionnement et en écarter le cordon électrique.

4   Ne jamais nettoyer avec des poudres à récurer ou des instruments durs.

5   Utiliser de l’eau purifiée ou en bouteille pour éviter la formation de tartre.

INSTRUCTIONS SUR LE CORDON ELECTRIQUE

A   Votre appareil est muni d’un cordon électrique court

afin d’éviter qu’il ne s’emmêle ou qu’on ne s’y accroche.

B   On peut utiliser une rallonge électrique en prenant certaines précautions.

C   Si on utilise une rallonge, vérifier:

1   que sa tension est au moins égale à celle de l’appareil

2   qu’elle est munie d’une prise à trois fiches, avec mise à la terre, si c’est le cas pour le cordon de l’appareil

3   que le câble ne pende pas de la table afin d’éviter de trébucher.

donc  pas  indiqué  pour  un  fonctionnement continu de type professionnel.

Attention. Aucune responsabilité n’est assumée	pour	les	éventuels

dommages résultant de:

• Emploi erroné et non conforme aux buts prévus;

• Réparations  effectuées  en  dehors  des centres de service autorisés;

• Manipulation  frauduleuse  du  cordon d’alimentation;

• Manipulation   frauduleuse   de   l’un composants de la machine;

• Emploi   de   pièces   de   rechange   et d’accessoires non originaux.

Dans les cas ci-dessus, la garantie déchoit.

1.1  Pour faciliter la lecture

Le triangle d’avertissement indique toutes  les  instructions  importantes pour  la  sécurité  de  l’utilisateur. Suivre	scrupuleusement	ces indications  pour  éviter  les  risques

de blessures graves.

Ce symbole sert à mettre en exergue les informations les plus importantes,

pour une utilisation optimale de la machine.

Vous	trouverez	les illustrations  correspondant au  texte  de  la  présente brochure dans le volet de la

jaquette.  Tenir  ces  pages  ouvertes  pendant  la lecture du mode d’emploi.

1.2  Utilisation du mode d’emploi

Conserver cette brochure dans un endroit sûr et la joindre à la machine si une autre personne devait l’utiliser. Pour d’ultérieurs renseignements

• Tension nominale

Voir plaque située sur l’appareil

• Puissance nominale

Voir plaque située sur l’appareil

• Matériau du corps de la machine

Thermoplastique  (ABS)

• Dimensions (l x a x p) (mm)

280x385x390

• Poids (Kg)

8

• Longueur du cordon (mm)

1200

• Tableau de commande

Frontal (Indicateur à affichage numérique)

• Réservoir à eau

Amovible

• Alimentation

Voir plaque située sur l’appareil

• Réservoir à eau (lit.)

1,3

• Capacité du récipient à café (g.)

230 g de café en grains

• Pression pompe (bars)

15

• Chaudière

2 en Aluminium

• Dispositifs de sécurité

Valve de sécurité pression chaudière;

thermostat de sécurité.

Sous    réserve    de    modifications    de construction et d’exécution dues au progrès technologique.

Machine  conforme  à  la  Directive  Européenne

89/336/CEE (Décret législatif 476 du 04/12/

92),  relative  à  l’élimination  des  perturbations radiotechniques.

• 60 •

• 61 •

FRANÇAIS

100

100

250

100

100

3.	NORMES DE SÉCURITÉ

Ne  jamais  mettre  au  contact  de  l’eau  les parties  sous  courant:  risques  de  court-

circuit!  La  vapeur  surchauffée  et  l’eau chaude peuvent provoquer des brûlures! Ne jamais  diriger  le  jet  de  vapeur  ou  d’eau chaude vers des parties du corps et toucher avec précaution le bec vapeur / eau chaude: risques de brûlures!

A qui cette machine est destinée

-  Cette  machine  est  réservée  exclusivement  à un usage domestique.

-  Toute  modification  technique  et  tout  emploi illicite sont formellement interdits, à cause des risques qu’ils comportent!

-  Cette  machine  doit  être  utilisée  uniquement par  des  adultes  en  bonnes  conditions psychologiques et physiques.

Courant  électrique

-  Brancher la machine à une prise de courant appropriée.

-  La  tension  doit  correspondre  à  celle  qui  est indiquée sur la plaque de l’appareil.

Cordon d’alimentation (Fig.A)

-  Ne jamais utiliser cette machine si le cordon d’alimentation est défectueux.

-  Faire tout de suite remplacer par un centre de

service  autorisé  les  prises  et  les  cordons défectueux.

-  Ne pas faire passer le cordon d’alimentation

par  des  angles,  sur  des  arêtes  vives  et  sur des  objets  très  chauds,  et  le  protéger  de l’huile.

-  Ne pas porter ni tirer la machine en la tenant

par le cordon.

-  Ne pas débrancher l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation; ne pas toucher la fiche avec des mains et des pieds mouillés.

-  Eviter que le cordon d’alimentation pende

FRANÇAIS

Protection d’autres personnes (Fig.B)

-  Assurez-vous  qu’aucun  enfant  n’ait  la possibilité de jouer avec la machine à café. Les  enfants  ne  se  rendent  pas  compte  des dangers liés aux appareils électroménagers.

-  Ne laissez pas les matériaux employés pour emballer la machine à la portée des enfants.

Danger de brûlures (Fig.C)

-  Ne  pas  diriger  contre  soi-même  et/ou quelqu’un d’autre le jet de vapeur surchauffé et/ou d’eau chaude: danger de brûlures.

-  Utilisez toujours les poignées ou les boutons prévus à cet effet.

-  Ne pas insérer d’objets à travers les ouvertures de l’appareil.

Espace  nécessaire  pour  l’installation, l’utilisation et la maintenance (Fig.D)

-  Choisir un plan d’appui bien nivelé.

-  Positionner  la  machine  à  café  dans  un  lieu sûr  où  personne  ne  peut  la  renverser  ou  se blesser.

-  Choisir  un  environnement  suffisamment éclairé, propre et avec une prise de courant facile d’accès;

-  Ne pas poser la machine sur des surfaces très chaudes ou à proximité de flammes vives pour éviter que la carcasse ne fonde ou ne s’abîme.

-  Placer la machine à 10 cm de distance des murs et des plaques de cuisson.

-  Ne pas laisser la machine à une température

inférieure   à   0°C  :   le   gel   risque   de l’endommager.

-  La prise de courant doit pouvoir être atteinte à tout moment.

-  Ne pas utiliser la machine à l’extérieur.

Nettoyage  (Fig.E)

-  Avant   de   nettoyer   la   machine,   il   est indispensable de mettre l’interrupteur général

(7)  sur  «O»,  puis  de  débrancher  le  cordon électrique de la prise de courant.

-  Attendre  également  que  la  machine  ait refroidi.

-  Ne jamais plonger la machine dans l’eau! Eviter  qu’elle  entre  en  contact  avec  des  jets

mesures en millimètres

• 62 •

librement d’une table ou d’une étagère.

• 63 •

d’eau.

FRANÇAIS

-  Il est strictement interdit de démonter la base de la machine.

Rangement de la machine

-  Lorsque  la  machine  n’est  pas  employée pendant longtemps, l’éteindre et débrancher le cordon électrique de la prise.

-  La  ranger  dans  un  endroit  sec  et  non accessible aux enfants.

-  La protéger de la poussière et de la saleté.

Réparations / Entretien

-  En cas de pannes, de défauts ou d’apparences défectueuses après une chute, débrancher tout de  suite  le  cordon  électrique  de  la  prise  de courant.  Ne  jamais  mettre  en  marche  une machine  défectueuse.

-  Seuls les centres de services autorisés peuvent effectuer des interventions et réparations.

-  En cas d’interventions et/ou réparations non exécutées  par  des  centres  de  services autorisés, on décline toute responsabilité pour

les éventuels dommages en résultant.

Dispositif ignifugé

-  En  cas  d’incendie,  utiliser  des  extincteurs  à anhydride carbonique (CO2). Ne pas utiliser d’eau ni d’extincteurs à poudre.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS:

Fig.01

1	Récipient à café en grains

2	Couvercle  mobile  du  récipient  à  café  en grains (protège-arôme)

3	Pommeau de réglage de la mouture

4	Pommeau de réglage de la dose

5	Couvercle doseur café moulu

6	Plan d’appui des tasses

7	Interrupteur général (ON/OFF)

8	Couvercle du réservoir à eau

9	Réservoir à eau

10    Réceptacle

11    Cordon d’alimentation

12    Cuvette d’égouttoir + grille

13    Distributeur de café réglable en hauteur

14    Conduit vapeur / eau chaude

15    Panneau avant

16    Pommeau sélection vapeur

17    Elément percolateur

18    Tableau de commande

19    Clé de l’élément percolateur

20    Brosse pour le nettoyage

21    Mesure café moulu

Tableau de commande

22    Bouton de sélection café espresso / Page

4	INSTALLATION

Pour  sa  sécurité  personnelle  et  celle  des autres, suivre scrupuleusement les «Normes de sécurité» indiquées au chapitre 3.

4.1  Emballage

L’emballage d’origine a été conçu et réalisé pour protéger la machine pendant son transport.

Il  est  recommandé  de  le  conserver  pour  un éventuel transport ultérieur.

4.2  Opérations  préliminaires

• Retirer  la  machine  de  son  emballage  et l’installer dans un endroit approprié répondant aux caractéristiques requises et décrites dans les normes de sécurité (chap.3).

• Ouvrir  la  porte  de  la  machine ;  déballer  la cuvette  d’écoulement  (12)  et  y  introduire  le bac  à  marc  (10) ;  puis  installer  la  cuvette d’écoulement dans la machine (Fig.21).

• S’assurer que la cuvette d’égouttoir munie de sa grille (Fig.01 - pos.12), le réceptacle (10) et l’élément percolateur (17) soient bien enclenchés et que le panneau avant (15) soit bien fermé.

• Conserver à portée de main la brosse pour le nettoyage  (20)  ainsi  que  la  clé  de  l’élément percolateur (19) qui sont fournis avec la machine. Si  l’afficheur  signale  une  anomalie

au  moment  de  l’allumage  de  la

FRANÇAIS

• Soulever le couvercle (Fig.05) et mettre du café en grains dans le récipient (Fig.06).

Utiliser exclusivement du café en grains. Le café en poudre, lyophilisé ou autre

risquerait d’endommager la machine.

• Replacer le couvercle sur le récipient à café (1).

• Introduire la fiche dans la prise de courant au dos de la machine à café (Fig.07), après avoir contrôlé que l’interrupteur général (7) se trouve sur la position (O). Introduire la fiche située à l’autre extrémité du cordon d’alimentation à une prise de courant murale appropriée.

• La machine se présente avec son interrupteur général sur la position (O). Pour la mettre en marche, il suffit de presser le bouton (Fig.08). La  machine  commence  à  chauffer  et  sur l’afficheur  apparaît :

RINCAGE CHAUFFER  ...

Quand  la  bonne  température  est  atteinte,  la machine effectue un cycle de rinçage.

• Pour charger le circuit, diriger le conduit vapeur

(Fig.01-pos.14)  sur  la  cuvette  d’égouttoir, placer une tasse ou un récipient sous le bec du conduit vapeur, presser le bouton (26), sur l’afficheur apparaissent alternativement :

haut en mode programmation

23    Bouton  café  /  Page   bas  en  mode programmation

machine,  cela  signifie  que  l’une  des

parties  décrites  ci-dessus  n’a  pas  été positionnée correctement (Section 15).

RINCAGE CHAUFFER  ...

EAU  CHAUDE CHAUFFER  ...

24    Bouton  grand  café  /  ESC  en  mode programmation

25    Bouton de sélection café moulu

26    Bouton de sélection fonction eau chaude

27    Bouton de sélection fonction détartrage

28    Bouton de sélection Programmation / “OK”

en mode programmation

29    Afficheur LCD

4.3  Première  utilisation

• Ouvrir le couvercle du réservoir à eau (Fig.02) et ôter le réservoir (Fig.03). Le rincer et le remplir d’eau froide potable (Fig.04); il est recommandé de ne pas dépasser la ligne MAX. Réinsérer le réservoir à eau dans son logement et replacer le couvercle au-dessus de celui-ci.

Remplir  le  réservoir  (9)  exclusivement avec de l’eau froide non gazeuse. L’eau chaude,  de  même  que  les  autres  liquides, risquerait d’endommager le réservoir et/ou la machine.  Ne  jamais  mettre  la  machine  en marche  sans  eau:  vérifier  si  le  réservoir  en

contient suffisamment.

• Tourner  le  pommeau  (Fig.09)  dans  le  sens

contraire  des  aiguilles  d’une  montre  et attendre jusqu’à ce que l’eau coule de façon régulière du conduit vapeur. Pour interrompre la sortie de l’eau, tourner le pommeau dans le sens des aiguilles d’une montre.

Remarque  :  avant  d’effectuer  la première  mise  en  fonction,  en  cas d’inactivité prolongée, si le réservoir d’eau a été complètement vidé, il faut charger le circuit de  la  machine.  Le  circuit  doit  être  chargé

chaque fois qu’apparaît sur l’afficheur :

PURGER

• 64 •

• 65 •

FRANÇAIS

• Presser de nouveau le bouton 26.

• La  phase  de  réchauffement  terminée,  sur l’afficheur apparaît :

SELECTIONNER  PRODUIT MACHINE  PRETE

• Une  fois  les  opérations  décrites  ci-dessus terminées, la machine est prête à l’emploi.

• Pour distribuer du café, de l’eau chaude ou de la vapeur, et utiliser correctement la machine, suivre attentivement les instructions suivantes

5	MOULIN À CAFÉ (FIG.10)

Attention!  Le  bouton  de  réglage  de la  mouture,  situé  à  l’intérieur  du

récipient  à  café  (Fig.10),  doit  être  tourné uniquement lorsque le moulin à café est en marche. Ne pas mettre de café moulu et/ ou  lyophilisé  dans  le  récipient  à  café  en grains.

Il  est  interdit  d’introduire  autre  chose  que du café en grains. Le moulin à café contient des  organes  en  mouvement  qui  peuvent être dangereux; il est interdit d’y introduire les doigts et/ou d’autres objets. Avant d’in- tervenir, pour quelque raison que ce soit, à l’intérieur  du  récipient  à  café,  éteindre l’interrupteur  général  (7)  et  débrancher  le cordon  électrique  de  la  prise  de  courant. Ne pas ajouter de café en grains quand le moulin à café est en marche.

La  qualité  et  le  goût  du  café  dépendent  non seulement  du  mélange  utilisé,  mais  aussi  du type de mouture.

La  machine est dotée d’un pommeau (Fig.10)

qui permet de régler la mouture du café. Pour

changer  de  type  de  mouture,  tourner  le pommeau gradué lorsque le moulin à café est en  marche;  les  chiffres  reportés  sur  le  bouton indiquent le degré de mouture.

Chaque appareil est réglé, en usine, sur un degré de mouture moyen: si la mouture est trop fine il faut  tourner  le  bouton  vers  des  chiffres  plus élevés ;  si  la  mouture  est  trop  grosse  il  faut tourner le bouton vers des chiffres plus bas.

Le changement de type de mouture ne se remarquera qu’après l’écoulement de trois/quatre cafés.

Utilisez toujours des mélanges de café en grains

pour machines à «espresso». Evitez d’utiliser des types de mouture extrêmes (Ex. 1 – 16); dans ces cas,  utiliser  des  mélanges  de  café  différents. Conservez le café au frais dans un bocal étanche.

La mouture doit être réglée si le café ne s’écoule pas parfaitement bien.

Ecoulement trop rapide = mouture trop grosse

> tourner le bouton vers des chiffres plus bas ; Ecoulement  goutte  à  goutte  et/ou  absent  = mouture  trop  fine,  tourner  le  bouton  vers  des chiffres plus élevés.

6	RÉGLAGE  DE  LA  DOSE  DE CAFÉ (FIG.11)

Cette machine permet de régler la quantité de café (dose) que l’on souhaite moudre. La dose est  réglée  par  le  fabricant  sur  une  vapeur moyenne qui satisfait la plupart des exigences. En  tournant  le  pommeau  (Fig.11),  situé  à l’intérieur  du  récipient  à  café,  dans  le  sens

contraire  des  aiguilles  d’une  montre,  on augmente  la  dose  de  café  en  poudre ;  en

tournant  le  pommeau  dans  le  sens  des aiguilles d’une montre on diminue la dose de café en poudre.

Le réglage de la dose doit être effectué avant d’appuyer sur le bouton de distribution de café. Ce  système  permet  d’obtenir  un  écoulement optimal avec tous les types de café que l’on trouve dans le commerce

7	DISTRIBUTION DU CAFÉ

Note:  Si  le  café  ne  passe  pas, vérifier  si  le  réservoir  contient

suffisamment  d’eau.

• Avant de faire un café, vérifier si les réservoirs d’eau et à café sont pleins et si on peut lire sur  l’afficheur :

SELECTIONNER  PRODUIT MACHINE  PRETE

• Placez  une  ou  deux  tasses  sous  les  becs  de distribution; vous pouvez régler la hauteur du distributeur en le déplaçant manuellement vers le  haut  ou  vers  le  bas  (Fig.12),  afin  qu’il s’adapte à vos tasses.

7.1 Distribution avec du café en grains

• Pour faire un café, il faut presser la touche de distribution café (22, 23 ou 24); sur l’afficheur apparaît (par exemple) :

1  PETIT  CAFE

Pour faire un café, placer une seule tasse sous les becs de distribution du café et presser une seule fois le bouton (22, 23 ou 24); pour faire deux cafés, placer deux tasses sous les becs de distribution du café et presser deux fois de suite le bouton (22, 23 ou 24); sur l’afficheur apparaît :

2  PETIT  CAFES

Dans  cette  modalité  de  fonctionnement,  la machine  se  charge  automatiquement  de moudre et de doser la bonne quantité de café; la  préparation  de  deux  cafés  nécessite  deux cycles de mouture et deux cycles de distribution gérés automatiquement par la machine.

• Le cycle de distribution démarre ensuite.

• Après avoir accompli le cycle de pré-infusion,

le  café  commencera  à  sortir  du  bec  de distribution (Fig.01 - pos.13)

L’écoulement  du  café  s’arrêtera  automati- quement  lorsque  le  niveau  préalablement sélectionné  (voir  par.7.3)  sera  atteint;  il  est néanmoins	possible	d’interrompre l’écoulement  du  café  en  appuyant  sur  le bouton (Fig.01- pos.22, 23 ou 24).

7.2  Distribution avec du café moulu

Pour utiliser cette fonction, retirez de l’intérieur  de  la  machine  la  mesure

(Fig.01-pos.21) servant à doser le café moulu.

N’insérez dans le doseur (5) que du café moulu pour machines espresso;

le  café  en  grains,  lyophilisé  ou  autre risquerait d’endommager votre machine.

Il est interdit d’introduire les doigts

à  l’intérieur  du  doseur  de  café

moulu  car  il  contient  des  organes  en mouvements.

FRANÇAIS

Pour  mettre  la  bonne  quantité  de  café  moulu dans  le  doseur,  utilisez  la  mesure  (21)  fournie avec la machine. Mettez une seule mesure de café moulu à la fois; pour obtenir deux cafés, il faut  effectuer  deux  cycles  séparés  l’un  après l’autre.

• Presser  le  bouton  (25)  pour  sélectionner  la fonction; sur l’afficheur apparaît :

SELECTIONNER  PRODUIT CAFE  MOULU

• Soulever le couvercle du doseur à café moulu

(Fig.13).

• Prélever, avec la mesure, une dose de café. Enlever  la  quantité  en  plus  de  café  moulu présent dans la mesure.

• Mettre le café moulu dans le doseur (Fig.14).

• Fermer le couvercle du doseur à café moulu.

• Pour faire le café, il faut presser la touche de distribution café (22, 23 ou 24); sur l’afficheur apparaît (par exemple) :

1  PETIT  CAFE CAFE  MOULU

• Le cycle de distribution démarre.

• L’écoulement du café s’arrêtera automatiquement lorsque le niveau préalablement sélectionné (voir par.7.3) sera atteint; il est néanmoins possible d’interrompre l’écoulement du café en appuyant sur le bouton (22 23 ou 24).

• Ensuite, la machine retourne automatiquement au fonctionnement normal (voir par. 7.1).

7.3  Réglage quantité café par tasse

La machine a été programmée pour faire trois types de cafés : café espresso à l’aide du bouton

(22),  café  normal  à  l’aide  du  bouton  (23)  et grand café à l’aide du bouton (24).

Pour adapter les valeurs programmées à la taille des  tasses,  placer  la  tasse  sous  le  bec  (13), presser la touche de distribution du type de café souhaité (22, 23 ou 24) et la maintenir enfoncée. Sur l’afficheur apparaît (par exemple) :

1  CAFE

PROGR.  QUANTITE

Attendez  que  la  tasse  se  remplisse  avec  la quantité de café désirée, puis relâchez la touche.

• 66 •

• 67 •

FRANÇAIS

Précautions: maintenez la touche (22

23 ou 24) appuyée pendant toute la distribution du café.

De  cette  manière,  la  machine  est  programmée pour distribuer la quantité de café que vous désirez.

8	DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE

Attention:  Au  début,  il  est  possible qu’un  peu  d’eau  s’échappe  de  la machine:  faites  attention  à  ne  pas  vous brûler.  Le  conduit  de  distribution  d’eau chaude  peut  atteindre  des  températures élevées:  évitez  de  le  toucher  directement

avec les mains.

• Avant d’ouvrir l’eau chaude, vérifier si on peut lire sur l’afficheur :

SELECTIONNER  PRODUIT MACHINE  PRETE

Lorsque la machine est prête à faire le café, procéder de la façon suivante :

• Presser  le  bouton  (26);  sur  l’afficheur apparaissent,  alternativement :

Risques de brûlures!

Au  début,  il  est  possible  qu’un  peu

d’eau s’échappe de la machine.

Le conduit de distribution d’eau chaude peut atteindre des températures élevées: évitez de le toucher directement avec les mains.

• La machine prête à servir un café, diriger le conduit vapeur (14) au-dessus de la cuvette d’égouttoir,  ouvrir  le  pommeau  (16)  “Eau chaude/vapeur”  pendant  quelques  instants, afin de faire sortir l’eau résiduelle du conduit vapeur. Après un instant, le conduit n’évacue que de la vapeur. Sur l’afficheur apparaît :

VAPEUR

• Fermez le pommeau (16).

• Remplissez avec du lait froid 1/3 du récipient que vous utiliserez pour préparer votre cappuccino.

Pour  préparer  un  excellent  cappuc- cino, le lait et la tasse utilisée doivent

être froids.

• Il	est	recommandé	de	nettoyer quotidiennement  le  réservoir  à  eau  et  de changer l’eau qu’il contient.

• Nettoyez  quotidiennement  le  doseur  à  café moulu:

-    Prenez le pinceau fourni avec la machine et nettoyez le doseur (Fig.18).

• Pour nettoyer le corps de la machine, utilisez un chiffon humide (Fig.19).

• Nettoyez le corps de la machine et le groupe de distribution.

• Il est recommandé de vider et de nettoyer tous les jours la cuvette d’égouttoir (12) ainsi que

le  réceptacle  (10);  pour  effectuer  cette opération  il  faut  ouvrir  le  panneau  avant

(Fig.20) et sortir la cuvette d’égouttoir (Fig.21), après  quoi,  il  est  possible  de  la  vider  et  de nettoyer tous ses composants.

• L’élément  percolateur  peut  être  enlevé  pour le nettoyer (Fig.24):

-  Baisser les becs verseurs du distributeur.

-  Saisir  le  distributeur  comme  l’indique  la

Fig.24 et l’extraire de son logement.

-  Laver le tout avec de l’eau chaude.

FRANÇAIS

soin, le pivot en plastique à l’aide de la clé prévue à cet effet.

• Nettoyez soigneusement le compartiment in- terne de la machine.

• En le tenant par le pommeau, introduisez à nouveau le groupe de distribution dans son

logement  et  veillez  à  ce  qu’il  soit  bien enclenché.

• Insérez le réceptacle et la grille dans la cuvette

d’égouttoir  et  insérez  cette  dernière  dans  la machine.

• Refermez le panneau (15).

11	DETARTRAGE

Le  calcaire  se  forme  avec  l’utilisation  de  la machine. Il est nécessaire de détartrer tous les

3-4 mois quand on observe une réduction de la quantité  d’eau  ou  quand  le  message  suivant apparaît :

DETARTRAGE MACHINE  PRETE

Si vous voulez effectuer vous-même

le  détartrage  de  votre  machine,

SELECTIONNER  PRODUIT MACHINE  PRETE

EAU  CHAUDE MACHINE  PRETE

• Plongez  le  conduit  à  vapeur  dans  le  lait  à

chauffer  et  ouvrez  le  pommeau  (16);  faites tourner le récipient avec des mouvements lents

10.1   Groupe de distribution

Le  groupe  de  distribution  (17)  doit être  nettoyé  à  chaque  fois  que  l’on

utilisez un détartrant pour machines à café de type non toxique et/ou nocif, que vous trouverez facilement dans le commerce.

• Mettre  une  tasse  et/ou  un  récipient  sous  le conduit d’eau chaude/vapeur (Fig.15).

• Ouvrir,  en  tournant  dans  le  sens  contraire des  aiguilles  d’une  montre,  le  pommeau comme indiqué sur la Fig.15.

• Prélever  quantité  d’eau  chaude  souhaitée. Pour arrêter l’eau chaude tourner le pommeau dans le sens des aiguilles d’une montre.

• Presser de nouveau le bouton (26); la machine retourne  au  fonctionnement  normal  et  sur l’afficheur  apparaît :

SELECTIONNER  PRODUIT MACHINE  PRETE

9	DISTRIBUTION  DE  VAPEUR  / PRÉPARATION DU CAPPUCCINO

Vous  pouvez  utiliser  la  vapeur  pour faire  mousser  le  lait  de  votre  cap-

puccino,  mais  vous  pouvez  également l’utiliser pour chauffer vos boissons.

de  bas  en  haut  afin  de  former  une  mousse

uniforme (Fig.16).

• Lorsque vous aurez terminé d’utiliser la vapeur, fermez le pommeau (16).

• Vous  pouvez  utiliser  ce  même  système  pour

réchauffer d’autres boissons.

• Après  cette  opération,  nettoyez  le  conduit  à vapeur à l’aide d’un chiffon humide (Fig.17).

10	NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage  général

• L’entretien  et  le  nettoyage  ne  peuvent  être effectués que lorsque la machine est froide et qu’elle est débranchée.

• Ne pas plonger la machine dans l’eau et ne

pas mettre ses composants au lave-vaisselle.

• N’utilisez pas d’objets acérés ou de produits chimiques agressifs (solvants) pour la nettoyer.

• N’utilisez  pas  de  four  à  micro-ondes  et/ou un  four  traditionnel  pour  sécher  la  machine et/ou ses composants

remplit le récipient à café en grains ou au

moins une fois par semaine.

• Eteignez  la  machine  en  appuyant  sur l’interrupteur (7) en position (0) et débranchez

le  cordon  d’alimentation  de  la  prise  de courant murale.

• Ouvrez le panneau de service (15), puis ôtez la cuvette d’égouttoir (12) et le réceptacle.

• Retirez le groupe de distribution en le tenant

par le pommeau et en appuyant sur la touche

«PUSH» (Fig.22).

• Vérifiez  si  les  deux  filtres  en  acier  ne contiennent pas de résidus de café. Le  filtre supérieur peut être ôté en dévissant dans le sens  contraire  des  aiguilles  d’une  montre  le pivot  en  plastique  à  l’aide  de  la  clé  fournie avec la machine (Fig.23).

• Le  groupe  de  distribution  ne  peut  être  lavé

qu’avec de l’eau chaude sans détergent. Tous ses composants doivent être lavés et séchés soigneusement.

• Remontez  le  filtre  et  vissez  à  nouveau,  avec

Attention! N’utilisez en aucun cas du vinaigre    pour    détartrer    votre

machine.

Pour détartrer la machine, suivez les instructions suivantes:

1.  Mélangez le détartrant avec de l’eau comme cela est indiqué sur l’emballage du produit et remplissez-en le réservoir à eau.

2.  Appuyez  sur  l’interrupteur  général  (7)  pour

allumer la machine.

3.  Presser le bouton (27) pendant 5 secondes au moins pour sélectionner la fonction. Sur l’afficheur apparaît :

DETARTRAGE OUVRIR  ROBINET

Remarque   :   si   on   désire   sortir immédiatement du cycle de détartrage,

presser de nouveau le bouton (27).

• 68 •

• 69 •

FRANÇAIS

4.  Diriger le conduit vapeur (14) sur la cuvette d’égouttoir.

5.  Placer un récipient à capacité adéquate sous le  conduit  vapeur  et  ouvrir  dans  le  sens contraire  des  aiguilles  d’une  montre  le pommeau  eau  chaude  (16).  La  machine commence   un   cycle   automatique   de décalcification avec des pauses programmées par  le  fabricant  et  gérées  automatiquement

par la machine. Sur l’afficheur apparaît :

MACHINE  EN  DETARTR.

6.  A la fin du cycle la distribution de solution de détartrage est interrompue et sur l’afficheur apparaît :

DETARTRAGE  FINI FERMER  ROBINET

Si   vous   utilisez   une   solution

différente	de	celle	qui	est

recommandée dans cette brochure, veillez à  respecter  les  instructions  du  fabricant reportées  sur  la  solution  détartrante  que vous avez choisie.

11.1   Interruption  détartrage

Si vous éteignez la machine, le cycle de détartrage sera interrompu, et il

repartira si vous la rallumez.

Pour interrompre le cycle de détartrage, tourner le  pommeau  vapeur  (16)  et  presser  le  bouton

(27). Sur l’afficheur apparaît :

DETARTR.  INTERROMPEE VIDER  RESERVOIR  EAU

Attention ! Après avoir effectué cette

12.2  Sélection des fonctions

Sélectionner avec la touche “∧“ ou “∨“ la fonction souhaitée. Avec la touche “MENU/OK” activer la  fonction  souhaitée.  Les  variables  que  vous pouvez  sélectionner  défileront  à  l’aide  de  la touche “∧“ ou “∨“. Pour mémoriser la variable presser la touche “MENU/OK”.

Remarque : avec la touche “ESC” on peut interrompre la programmation

à   tout   moment   sans   mémoriser   les changements.  Cette  opération  peut  être effectuée uniquement avant d’avoir pressé la  touche  “MENU/OK”.

12.3  Description	des	fonctions programmables

ECONOMIE  D’ENERGIE

FRANÇAIS

automatiquement l’eau restée dans les conduits internes  pour  garantir  que  le  café  soit  fait uniquement avec de l’eau fraîche.

La fonction est activée par le constructeur.

• Pour	la	désactiver,	en	mode	de programmation, à l’aide de la touche “∧“ ou

“∨“, sélectionner la fonction :

RINCAGE

et activer à l’aide de la touche “MENU/OK”. Le message suivant apparaît :

RINCAGE ENCLENCHEE

Maintenant, sélectionner à l’aide de la touche

“∧“ ou “∨“ sélectionner :

7.  Fermer  le  pommeau  de  l’eau  chaude  (16)

en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. Sur l’afficheur apparaît :

opération, vider le réservoir de l’eau contenant la solution de détartrage et le laver avec de l’eau courant potable. Le circuit de

Quand la machine est peu utilisée, il est possible

de  la  mettre  sur  la  position  ECONOMIE D’ÉNERGIE. Cette fonction permet de réduire les

RINCAGE ENCLENCHEE

RINCAGE DECLENCHEE

RINCER  MACHINE REMPLIR  RESERV.  EAU

8.  Bien rincer le réservoir de l’eau et le remplir avec de l’eau potable fraîche.

RINCER  MACHINE PRESSER  TOUCHE

9.  Placer un récipient de capacité adéquate sous le conduit vapeur et presser le bouton (27)

RINCER  MACHINE OUVRIR  ROBINET

10.Vider le contenu du réservoir de l’eau en tournant le  pommeau  vapeur  (16)  dans  le  sens contraire des aiguilles d’une montre.

MACHINE  EN  RINCAGE

11.Quand le rinçage de la machine est terminé, sur l’afficheur apparaît :

RINCAGE  FINI FERMER  ROBINET

12.Fermer le robinet, recharger le circuit et faire chauffer la machine.

la machine doit être lavé au moyen d’un cycle de rinçage. Sur l’afficheur apparaît :

RINCER  MACHINE PRESSER  TOUCHE

Procéder  comme  pour  le  rinçage  normal décrit au point 8 du chapitre précédent.

12   PROGRAMMATION	DES FONCTIONS DE LA MACHINE

L’utilisateur  peut  modifier  certains paramètres de fonctionnement de la

machine	suivant	ses	exigences personnelles.

12.1  Commande  MENU/OK

Pour   programmer   les   fonctions,   il   faut obligatoirement  aller  dans  le  mode  de programmation,  presser  la  touche  (28)

“MENU/OK” de la machine quand celle-ci est

en veille. Pour sélectionner la fonction désirée, presser la touche “∧“ pour remonter d’une ligne ou  la  touche  “ ∨ “  pour  descendre  dans l’indication située sur l’afficheur. Pour sortir de la programmation, presser la touche “ESC”.

frais  énergétiques.  Il  est  toutefois  conseillé

d’éteindre complètement la machine à l’aide de l’interrupteur  général  (7)  si  elle  est  inutilisée pendant longtemps. Pour réactiver la machine, il suffit d’attendre quelques minutes que la machine se réchauffe.

• En  mode  de  programmation,  sélectionner  à l’aide de la touche “∧“ ou “∨“ la fonction :

ECONOM.  ENERGIE

et activer à l’aide de la touche “MENU/OK”;

le message suivant apparaît :

ECONOM.  ENERGIE

la   machine   est   allumée,   mais   aucun composant n’est actif.

• Pour  désactiver  la  fonction  “ECONOMIE D’ENERGIE”, presser la touche “MENU/OK”.

RINÇAGE

Immédiatement	après	la	phase	de

réchauffement,	la	machine	élimine

et mémoriser à l’aide de la touche “MENU/OK”.

Nous conseillons de choisir la fonction :

RINCAGE ENCLENCHEE

LANGUE

On peut changer la langue de l’afficheur à l’aide de cette fonction. Il est possible de sélectionner

les  langues  suivantes  :  italien,  allemand,

portugais,  espagnol,  anglais,  français  et hollandais.  En  général,  la  machine  est programmée sur la langue du pays auquel elle est destinée.

• En  mode  de  programmation,  à  l’aide  de  la touche “∧“ ou “∨“, choisir la fonction :

LANGUE

activer ensuite à l’aide de la touche “MENU/OK”.

La langue apparaît :

LANGUE FRANCAIS

• 70 •

• 71 •

FRANÇAIS

A l’aide de la touche “∧“ ou “∨“ , sélectionner la langue souhaitée et mémoriser à l’aide de la touche “MENU/OK”.

DURETE DE L’EAU

L’eau courante est plus ou moins calcaire suivant les régions. La machine peut donc être réglée suivant le degré de dureté de l’eau là où elle est utilisée sur une plage de 1 à 4.

La  machine  est  programmée  sur  une valeur  moyenne  (dureté  3).  On  règle  la dureté de l’eau suivant la quantité de calcaire et  le  degré  de  dureté  de  l’eau  mesurable  à l’aide de la bande de papier fournie avec la machine.

Tremper  la  bande  de  papier  pendant  une

seconde    dans    l’eau    et    la    secouer légèrement. Après une minute, les résultats du test sont visibles sur la bande.

• En  mode  de  programmation,  à  l’aide  de

la  touche  “ ∧“  ou  “ ∨“ ,  sélectionner  la fonction  :

DURETE  D'EAU

et activer à l’aide de la touche “MENU/OK”.

• Le message suivant apparaît :

DURETE  D'EAU DURETE  3

• Vérifier, sur la bande de papier précédemment trempée  dans  l’eau,  combien  de  carrés  ont changé de couleur.

• Sélectionner  la  dureté  de  l’eau  correcte  à

l’aide  de  la  touche  “∧“  ou  “∨“  (ex  :  2 carrés  =  Dureté  2)  et  mémoriser  à  l’aide de  la  touche  “MENU/OK”.

Avertissement  :  détartrer  l’appareil quand la quantité relative à la dureté

est atteinte.

Le message suivant apparaît :

DETARTRAGE MACHINE  PRETE

TEMPERATURE

Cette fonction permet d’obtenir un café plus ou moins chaud en réglant la température de l’eau

(minimum,   basse,   moyenne,   élevée   et

maximum).

• En  mode  de  programmation,  à  l’aide  de  la touche “∧“ ou “∨“ , sélectionner la fonction :

TEMPERATURE

activer ensuite à l’aide de la touche “MENU/OK”. Le message suivant apparaît (par exemple) :

TEMPERATURE MOYENNE

• A l’aide de la touche “∧“ ou “∨“, sélectionner la température souhaitée et mémoriser à l’aide de la touche “MENU/OK”.

PRE-INFUSION

Le  processus  de  pré-infusion,  qui  permet d’humidifier le café avant la véritable infusion, rehausse l’arôme du café, qui acquiert un goût excellent.

• A l’aide de la touche “∧“ ou “∨“, sélectionner fonction :

PREINFUSION

activer ensuite à l’aide de la touche “MENU/OK”. Le message suivant apparaît :

PREINFUSION ENCLENCHEE

• A l’aide de la touche “∧“ ou “∨“ , sélectionner la  fonction :

PREINFUSION DECLENCHEE

ou prolonger cette fonction :

PREINFUSION LONGUE

afin d’enrichir le goût de votre café.

• Mémoriser la sélection à l’aide de la touche

“MENU/OK”.

PREMOUTURE

Avec  le  processus  de  pré-mouture,  la machine  effectue  deux  fois  la  mouture :  la première  pour   le  type  de  café  sélectionné, la seconde pour le café suivant (pas encore sélectionné).

Cette    fonction    est    conseillée uniquement si plusieurs cafés doivent

être  confectionnés  simultanément  (ex :

pendant une visite, une fête).

• En  mode  de  programmation,  à  l’aide  de  la touche “∧“ ou “∨“, sélectionner la fonction :

PREMUOTURE

activer à l’aide de la touche “MENU/OK”.

• Le message suivant apparaît :

PREMOUTURE DECLENCHEE

Sélectionner à l’aide de la touche “∧“ ou “∨“et mémoriser à l’aide de la touche “MENU/OK”.

NOMBRE TOTAL DE CAFES

Cette fonction permet d’afficher le nombre de cafés préparés par la machine.

• En  mode  de  programmation,  à  l’aide  de  la touche “∧“ ou “∨“, sélectionner la fonction :

TOTAL  CAFES

Activer  à  l’aide  de  la  touche  “MENU/OK”. Le message suivant apparaît (par exemple) :

TOTAL  CAFES

86

REGLAGES  USINE

Cette fonction permet de rétablir les paramètres de fonctionnement de la machine sélectionnés en usine.

FRANÇAIS

• En  mode  de  programmation,  à  l’aide  de

la  flèche  “ ∧ “  ou  “ ∨“ ,  sélectionner  la

fonction  :

CONFIG.  INITIALE

activer   ensuite   à   l’aide   de   la   touche

“MENU/OK”. Le message suivant apparaît :

CONFIG.  INITIALE NON

• Sélectionner  la  flèche  “∧“  ou  “∨“,  si  l’on souhaite rétablir les paramètres et presser la touche “MENU/OK” pour valider.

Avertissement  :  quand  tous  les paramètres d’usine sont rétablis, les paramètres personnels de la machine sont

annulés.

HORLOGE

Cette  fonction  ,  activée  et  désactivée  par l’utilisateur, permet :

-  d’afficher  l’heure  courante  quand  la

machine est sur “ECONOMIE D’ENERGIE”

ou sur “SELECTION FONCTION”

-  de  sélectionner  l’horaire  d’allumage  et d’arrêt de la machine.

Pour   faire   fonctionner   correctement   la programmation, il est nécessaire de saisir l’heure courante.

• A l’aide de la touche “∧“ ou “∨“, sélectionner la fonction

HORLOGE

activer à l’aide de la touche “MENU/OK”.

• A l’aide de la touche “∧“ ou “∨“, sélectionner la fonction

HEURE  HORLOGE

activer à l’aide de la touche “MENU/OK”.

• A l’aide la touche “∧“ ou “∨“, saisir l’heure

• 72 •

• 73 •

FRANÇAIS

courante et mémoriser à l’aide de la touche

“MENU/OK”

Pour régler la mise en marche et l’arrêt

Pour activer la mise en marche et l’arrêt

distribution du café.

FRANÇAIS

HEURE  HORLOGE

1:18

La  machine  peut  se  mettre  en  marche  et

s’éteindre	automatiquement	sans

intervention  de  l’utilisateur.  Il  est  possible

Remarque  :  l’activation  de  cette fonction  a  une  application  concrète uniquement  lorsque  les  horaires  de  mise

Durant  le  cycle  de  lavage,  il  est

conseillé  qu’une  personne  soit présente pour contrôler l’opération.

puis à l’aide de la touche “∧“ ou “∨“, saisir

les  minutes  et  mémoriser  à  l’aide  de  la

touche    “MENU/OK ” .    L’horloge    est paramétrée et la machine retourne dans le menu  précédent.

Remarque : la pression continue des touches  permet  de  faire  avancer

rapidement les chiffres.

Remarque  :  la  mémorisation  de l’horaire est conservée même lorsque

la machine est éteinte.

Pour afficher l’heure sur l’afficheur

• A l’aide de la touche “∧“ ou “∨“, sélectionner la fonction

MONTRER  HEURE  HORL

et activer à l’aide de la touche “MENU/OK”.

• A l’aide de la touche “∧“ ou “∨“, activer la

fonction :

MONTRER  HEURE  HORL ENCLENCHEE

et mémoriser à l’aide de la touche “MENU/ OK”.

Remarque   :   il   est   possible   de visualiser l’heure à certains moments

uniquement.  Cette  fonction  doit  être

désactivée par l’utilisateur.

• Si  on  souhaite  désactiver  la  fonction  , sélectionner à l’aide de la touche “∧“ ou “∨“

MONTRER  HEURE  HORL DECLENCHEE

et   mémoriser   à   l’aide   de   la   touche

“MENU/OK”.

de  programmer  un  seul  horaire  de  mise  en marche  et  un  seul  horaire  d’arrêt  sur  la machine.

Remarque : cette fonction s’active uniquement   si   l’interrupteur

général   (7)   est   positionné   sur   “I”

(allumé).

• A l’aide de la touche “∧“ ou “∨“, sélectionner la  fonction :

HORAIRES  ON/OFF

activer à l’aide de la touche “MENU/OK”.

• A l’aide de la touche “∧“ ou “∨“, saisir l’heure de mise en marche et mémoriser à l’aide de la touche “MENU/OK”  :

HORAIRES  ON/OFF ENCLENCHEE	7:30

puis à l’aide de la touche “∧“ ou “∨“, saisir les minutes et mémoriser à l’aide de la touche

“MENU/OK”.

• A l’aide de la touche “∧“ ou “∨“, saisir l’heure d’arrêt  et  mémoriser  à  l’aide  de  la  touche

“MENU/OK”  :

HORAIRES  ON/OFF DECLENCHEE	9:30

puis à l’aide de la touche “∧“ ou “∨“, saisir les minutes et mémoriser à l’aide de la touche

“MENU/OK”.

Attention  :  si  les  horaires  de  mise en marche et d’arrêt coïncident, la

machine ignore les deux paramétrages. Après  ce  paramétrage,  l’horloge  doit être	activée	pour	fonctionner

régulièrement.

en marche et d’arrêt sont réglés.

• A l’aide de la touche “∧“ ou “∨“, sélectionner la  fonction :

HORLOGE

activer à l’aide de la touche “MENU/OK”.

• Le message suivant apparaît :

HORLOGE DECLENCHEE

Dans ce cas, presser la touche “MENU/OK”

pour désactiver la fonction.

Activer la fonction avec la touche “∧“ ou “∨“

et quand le message suivant apparaît :

HORLOGE ENCLENCHEE

mémoriser à l’aide de la touche “MENU/OK”. Lorsqu’on sort de la programmation, la machine

vérifie les paramètres saisis. Au cas où l’horaire courant corresponde à la période de désactivation, le message suivant apparaît sur l’afficheur :

ECONOM.  ENERGIE

Remarque  :  durant  la  phase  de désactivation,  la  machine  peut  être réactivée  à  tout  moment  à  l’aide  d’une pression  sur  la  touche  “MENU/OK”.  Pour désactiver de nouveau la machine, aller dans la  programmation  en  pressant  la  touche

“MENU/OK”  et  sortir  immédiatement  en pressant la touche “ESC”.

CYCLE DE LAVAGE

Cette  fonction  permet  d’effectuer  un  cycle  de lavage  à  l’eau  des  parties  intéressées  par  la

• Pour  lancer  le  cycle  de  lavage,  sélectionner la fonction suivante à l’aide de la touche  “∧“ ou “∨“:

NETTOYAGE

pour entrer dans la fonction, presser la touche

“MENU/OK”. Presser de nouveau la touche

“MENU/OK” pour lancer le cycle de lavage.

• Lorsque  le  message  suivant  apparaît  sur l’afficheur cela signifie que le cycle de lavage est  terminé :

REMPLIR  RESERV.  EAU

Remplir  le  réservoir  d’eau  et  la  machine  va automatiquement  en  mode  normal.  Le message suivant apparaît sur l’afficheur :

SELECTIONNER  PRODUIT MACHINE  PRETE

13   INFORMATIONS A CARACTERE JURIDIQUE

• La  présente  brochure  contient  toutes  les

informations  permettant  d’employer  et d’entretenir correctement la machine.

• Ces connaissances ainsi que l’observation des

présentes  instructions  représentent  les prémisses pour une utilisation sans danger et conforme aux normes de sécurité concernant

le  fonctionnement  ou  l’entretien  de  la machine.  Si  vous  désirez  d’ultérieures

informations,  ou  en  cas  de  problèmes

particuliers  n’étant  pas  clairement  expliqués dans  la  présente  brochure,  veuillez  vous adresser à un revendeur local ou directement au fabricant de la machine.

• Nous vous faisons en outre remarquer que le contenu  du  présent  mode  d’emploi  ne  fait partie  d’aucune  convention  précédente  ou déjà  existante,  d’aucun  accord  ou  contrat légal et qu’ils n’en changent pas la substance.

• 74 •

• 75 •

FRANÇAIS

• Toutes les obligations du fabricant sont basées sur  le  contrat  de  vente  correspondant  qui contient le règlement complet et exclusif des prestations de garantie.

• Les normes de garantie contractuelles ne sont ni  limitées  ni  étendues  en  fonction  des présentes explications.

• La présente brochure contient des informations protégées par le droit d’auteur.

• Il est interdit de la photocopier et de la traduire dans une autre langue sans l’accord écrit du fabricant.

14   DESTRUCTION

• Rendre inutilisables les machines qui ne sont plus employées.

• Débrancher le cordon électrique de la prise de courant et couper le cordon.

• Livrer les machines hors d’usage à un centre de collecte prévu à cet effet.

15   SIGNALISATIONS	SUR L’AFFICHEUR

La  machine  guide  l’utilisateur  a  l’aide  de l’afficheur.   Ci-dessous se trouve la liste des messages   d’alarme   qui   empêchent   la distribution  du  café  et  les  instructions destinées à l’utilisateur pour un usage correct de la machine.

ECONOM.  ENERGIE

• Presser la touche (28) “MENU/OK”.

distribution du café.

TIROIR  MARC  PLEIN

• Ouvrir la porte (15), retirer le bac à marcs (10) et vider les marcs dans un récipient adéquat. Remarque importante : le bac à marcs doit être vidé uniquement quand la machine est allumée.  Le  bac  doit  être  extrait  pendant au  moins  5  secondes.  Si  le  bac  est  vidé

lorsque  la  machine  est  éteinte,  cela empêche la distribution du café au moment du ré-allumage.

GROUP  ABSENT

• Introduire	correctement	l’élément percolateur  (17).

TIROIR  MARC  ABSENT

• Introduire correctement la cuvette d’égouttoir

(12) et le bac à marcs (10).

FERMER  LA  PORTE

• Fermer la porte avant (15).

MOULIN  BLOQUE

GROUP  BLOQUE

• Contacter un service après-vente autorisé.

16   ANOMALIES, CAUSES ET REMÈDES

FRANÇAIS

DETARTRAGE

• Détartrage de la machine (voir ch.11)

REMPLIR  RESERV.  EAU

• Remplir le réservoir de l’eau (9) avec de l’eau potable fraîche (Fig.03).

GRAINS  VIDE

• Remplir le récipient à café en grains avec du café  en  grains  et  relancer  le  cycle  de

• 76 •

• 77 •

ESPAÑOL

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Durante el uso de electrodomésticos, se aconseja tomar algunas precauciones para evitar el riesgo de sacudidas eléctricas o incendios.

1   Leer  atentamente  todas  las  instrucciones  e informaciones descritas en este manual y en cualquier otro folleto que venga dentro del embalaje antes de poner en marcha o utilizar la máquina espresso.

2   No tocar superficies calientes.

3   No sumergir el cable, los enchufes o el cuerpo de la máquina en agua o en cualquier otro líquido para evitar incendios, sacudidas eléctricas o accidentes.

4   Poner particular atención durante el uso de la máquina espresso en presencia de niños.

5   Desenchufar la máquina cuando no se esté utilizando o mientras que se está limpiando. Enfriarla antes de introducir o quitar piezas y antes de empezar a limpiarla.

6   No utilizar la máquina si el cable o el enchufe están dañados o en caso de averías o roturas. Haga que controlen o reparen el electrodoméstico en el centro de asistencia más cercano.

7   El uso de accesorios no aconsejados por el fabricante podrá causar daños a cosas y personas.

8   No utilizar la máquina espresso en espacios abiertos.

9   Evitar que el cable cuelgue de la mesa o que toque superficies calientes.

10  Mantener la máquina espresso lejos de fuentes de calor.

11   Controlar que la máquina espresso esté en posición

“Apagado” antes de enchufarla. Para apagarla, ponerla en “Apagado” y, a continuación, desenchufarla.

12  Utilizar la máquina únicamente para uso doméstico.

13  Extremar el cuidado durante la utilización de vapor.

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

La máquina espresso ha sido estudiada únicamente para uso doméstico. Cualquier intervención de asistencia,

excepto  para  las  operaciones  de  limpieza  y  de mantenimiento normal, deberá ser efectuada por un centro de asistencia autorizado.

No sumergir la máquina en agua.

Cualquier reparación deberá ser efectuada únicamente por el centro de asistencia autorizado.

1   Controlar que el voltaje indicado en la chapa corresponda con el suyo.

2   Nunca utilice agua tibia o caliente para rellenar el recipiente de agua. Utilice únicamente agua fría.

3   No toque con las manos las partes calientes de la máquina ni el cable de alimentación durante el funcionamiento.

4   Nunca limpie con detergentes agresivos o utensilios que rayen. Es suficiente un paño suave humedecido con agua.

5   Para evitar la formación de cal, se puede utilizar agua mineral natural.

INSTRUCCIONES ACERCA DEL CABLE ELÉCTRICO

A   Se suministra un cable eléctrico corto para evitar que se enrosque o que se enrede.

B   También es posible utilizar extensiones pero se aconceja utilizar con mucha atención.

C   En caso de que se utilicen una extensión,verificar.:

1   Que el voltaje anotado en la extensión sea por lo menos   igual   al   voltaje   eléctrico   del electrodoméstico.;

2   Que esté dotado de un enchufe de tres pin con colocación a tierra (en caso de que el cable del electrodoméstico sea de este tipo);

3   que el cable no cuelgue de la mesa para evitar tropezar con él.

1	GENERALIDADES

La máquina de café está indicada para prepa- rar café espresso utilizando café en grano o café molido y está dotada de un dispositivo para la erogación de vapor y de agua caliente.

El cuerpo de la máquina, de elegante diseño, ha sido diseñado para uso doméstico y no está indicado  para  el  funcionamiento  continuo  de tipo profesional.

ATENCIÓN.

No se asumen responsabilidades por

los posibles daños en caso de:

• uso  incorrecto  y  no  conforme  con  los objetivos  previstos.

• reparaciones no realizadas en centros de asistencia  autorizados.

• dañar el cable de alimentación.

• dañar  cualquier  componente  de  la máquina.

• utilización  de  piezas  de  recambio  y accesorios no originales.

En estos casos se pierde la garantía.

1.1  Para facilitar la lectura

El  triángulo  de  advertencia  indica todas las instrucciones importantes para  la  seguridad  del  usuario.

¡Atenerse minuciosamente a dichas indicaciones  para  evitar  heridas

graves!.

Este	símbolo	evidencia	las informaciones a las que hay que pre-

star una mayor atención, para utilizar mejor la máquina.

Las  ilustraciones  correspon- dientes al texto se encuentran en la solapa de la tapa. Man- tener  estas  páginas  abiertas

durante la lectura de las instrucciones de uso.

1.2  Utilización  de  estas  instrucciones de uso

Conservar  estas  instrucciones  de  uso  en  un lugar  seguro  y  adjuntarlas  a  la  máquina  de café cuando otra persona vaya a utilizarla.

ESPAÑOL

Para información adicional o en el caso de problemas,  no  tratados  en  su  totalidad  o

insuficientemente  en  éstas  instrucciones,

póngase  en  contacto  con  los  Centros  de

Asistencia  Autorizados.

2	DATOS  TÉCNICOS

Tensión nominal

Véase placa situada en el aparato 	 Potencia nominal

Véase placa situada en el aparato.

Material del cuerpo

Termoplástico  (ABS) 	 Dimensiones (ancho x largo x alt.)

280x385x390

Peso (Kg)

8 	 Longitud del cable (mm)

1200 	 Panel de mandos

Frontal (Pantalla digital) 	 Recipiente del agua (Lt)

Extraíble

Capacidad del contenedor de café (gr)

230 de café en grano

Presión de la bomba (bar)

15 	 Caldera

2 en Aluminio

Dispositivos de seguridad

Válvula de seguridad presión caldera;

Termostato de seguridad.

Se  reserva  la  facultad  de  eventuales

cambios   debido   a   los   avances   del progreso  tecnológico.

Máquina  conforme  a  la  Directiva  Europea

89/336/CEE (Decreto legislativo 476 del 04/

12/92),  relativa  a  la  eliminación  de  las molestias  radiotelevisivas.

• 78 •

• 79 •

ESPAÑOL

100

100

250

100

100

3	NORMAS DE SEGURIDAD

Nunca  poner  en  contacto  con  agua  las partes    bajo    corriente:    ¡peligro    de cortocircuito!.

¡El  vapor  recalentado  y  el  agua  caliente pueden  provocar  quemaduras!  Nunca dirija el chorro de vapor o de agua caliente hacia   partes   del   cuerpo,   tocar   con precaución  la  boquilla  vapor  /  agua caliente: ¡peligro de quemaduras!.

Destino de uso

-  La    máquina    de    café    está    prevista exclusivamente para uso doméstico.

-  Está prohibido hacer modificaciones técnicas

y  uso  ilícito,  ¡debido  a  los  riesgos  que  esto comportaría!.

-  La  máquina  de  café  se  debe  utilizar  solo adultos   en   condiciones   psico -físicas inalteradas.

Alimentación de corriente

-  Conectar la máquina de café solo a una toma de corriente adecuada.

-  La tensión debe corresponder con la indicada en la placa del aparato.

Cable de alimentación (Fig.A)

-  Nunca utilizar la máquina de café si el cable de alimentación está defectuoso.

-  Sustituya  inmediatamente  los  cables  y  los enchufes  defectuosos  en  un  Centro  de Asistencia Autorizado.

-  No  pasar  el  cable  de  alimentación  por esquinas  y  por  cantos,  sobre  objetos  muy calientes y protegerlo de aceite.

-  No  trasladar  o  tirar  de  la  máquina  de  café sujetándola por el cable.

-  No  extraer  el  enchufe  tirándolo  por  el cable  ni  tocarlo  con  las  manos  o  pies mojados.

-  Evitar  que  el  cable  de  alimentación  caiga

ESPAÑOL

Protección de otras personas (Fig.B)

-  Mantener  la  máquina  de  café  fuera  del alcance  de  los  niños  y  excluir  todas  las posibilidades  de  que  jueguen  con  ella.  Los niños no se dan cuenta de los peligros que entrañan los electrodomésticos.

-  No  dejar  los  materiales  utilizados  en  el embalaje  de  la  máquina  al  alcance  de  los niños.

Peligro de ignición (Fig.C)

-  No dirigir hacia uno mismo y/o hacia otros la boquilla de vapor recalentada y/o de agua caliente: peligro de quemaduras.

-  Usar  siempre  las  manillas  o  los  agarres correspondientes.

-  No introducir objetos a través de las aperturas del aparato.

Espacio para la instalación, el uso y el mantenimiento.  (Fig.D)

-  Escoger una base de apoyo bien nivelada.

-  Colocar  la  máquina  de  café  en  un  lugar

seguro,  donde  nadie  pueda  volcarla  ni hacerse daño.

-  Escoger   un   ambiente   suficientemente iluminado,  higiénico  y  con  una  toma  de corriente de fácil acceso.

-  No  colocar  la  máquina  sobre  superficies demasiado  calientes  ni  cerca  de  llamas abiertas  con  el  fin  de  evitar  que   la  parte exterior de la máquina se funda o se dañe.

-  Colocar a 10 cm de distancia de paredes y placas de cocina.

-  No  exponer  la  máquina  a  temperaturas inferiores a 0°C; existe peligro de que el hielo pueda dañarla.

-  La toma de corriente debe estar accesible en todo momento.

-  No  utilizar  la  máquina  de  café  en  espacios abiertos.

Limpieza (Fig.E)

-  Antes de limpiar la máquina, es indispensable colocar el interruptor general (7) en posición

“O” y después desenchufar el enchufe de la toma de corriente.

medidas en milímetros

• 80 •

libremente por mesas o estanterías.

-  Además, esperar a que la máquina se enfríe.

• 81 •

ESPAÑOL

-  ¡Nunca sumergir la máquina en agua! Evitar el contacto con chorros de agua.

-  Está totalmente prohibido operar en el interior de la máquina.

Guardar la máquina

-  Cuando  la  máquina  no  se  va  a  utilizar  du- rante un largo periodo de tiempo, apagarla

y desenchufarla de la corriente.

-  Guardarla en lugar seco e inaccesible para los niños.

-  Protegerla de polvo y de suciedad.

Reparaciones / Mantenimiento

-  En caso de roturas, defectos o sospecha de defecto  después  de  una  caída,  sacar

rápidamente  el  enchufe  de  la  toma  de corriente.  Nunca  poner  en  funcionamiento una máquina defectuosa.

-  Sólo  en  Centros  de  Asistencia  Autorizados pueden	efectuar	intervenciones	y reparaciones.

-  En  caso  de  intervenciones  y/o  reparaciones no  realizadas  en  centros  de  asistencia autorizados, se declina toda responsabilidad por posibles daños.

Antiincendio

-  En  caso  de  incendio  utilizar  extintores  de anhídrido carbónico (CO2). No utilizar agua o extintores de agua.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

Fig. 01

1	Contenedor café en grano

2	Tapa  móvil  contenedor  café  en  grano

(protector del aroma)

3	Pomo regulación moledura.

4	Pomo regulación dosis.

5	Tapa dosificación café molido.

6	Base apoya-tazas

7	Interruptor general (ON/OFF)

8	Tapa recipiente agua

9	Recipiente del agua

10    Cajón recogedor de posos

11    Cable de alimentación

12    Vasija recogedora de gotas + rejilla

13    Erogador de café regulable en altura

14    Tubo vapor / agua caliente

15    Puertecilla anterior

16    Pomo erogación café

17    Grupo erogación café

18    Panel de mandos

19    Llave grupo erogador café

20    Cepillito de limpieza

21    Medidor de café molido

Panel de mandos

22    Botón  selección  café  espresso  /  Página arriba en el modo programación

23    Botón erogación café / Página abajo en el modo programación

24    Botón  erogación  café  alto  /  ESC  en  el modo programación

25    Botón selección café molido

26    Botón selección función agua caliente

4	INSTALACIÓN

Por  su  seguridad  y  por  la  de  terceros atenerse  totalmente  a  las  “Normas  de seguridad” descritas en el cap.3.

4.1  Embalaje

El embalaje original ha sido diseñado y realizado para proteger la máquina durante el traslado. Se aconseja conservarlo para posibles traslados en el futuro.

4.2  Operaciones  preliminares

• Sacar  del  embalaje  la  máquina  de  café  y colocarla en un lugar idóneo correspondiente con  los  requisitos  necesarios  y  descritos  en las normas de seguridad (cap.3).

• Abrir la puertecilla de la máquina, retirar la cuba receptora de goteo (12) del embalaje y colocar  el  cajón  receptor  de  residuos  café

(10); sucesivamente instalar la cuba receptora de goteo en la máquina (Fig. 21).

• Asegurarse que la vasija recogedora de gotas con la rejilla (Fig. 01 - pos.12), el cajón de posos (10) y el grupo erogador de café (17) estén  colocados  correctamente  y  que  la puertecilla delantera (15) esté cerrada.

• Conservar a mano el cepillito de limpieza (20)

y  la  llave  del  grupo  erogador  de  café  (19)

que se suministran con la máquina.

En  caso  de  que  al  encender  la máquina en el monitor aparezca una indicación de anomalía, significa que una de las piezas arriba señaladas no ha sido

correctamente  instalada.  (Par.15)

4.3  Primer  encendido

ESPAÑOL

máquina.  No  poner  en  funcionamiento la máquina sin agua: asegurarse que hay la suficiente en el interior del recipiente.

• Levantar la tapa (Fig. 05) y poner café en gra- no en el contenedor (Fig. 06).

Usar siempre y solo café en grano. El café molido, liofilizado, al igual que

otros objetos dañan la máquina.

• Volver a poner la tapa en el contenedor de café (1).

• Meter el enchufe en la toma de corriente de la parte trasera de la máquina de café (Fig.

07),  después  de  haberse  asegurado  que  el interruptor general (7) esté en posición (O). Introducir  el  enchufe  del  otro  extremo  del cable en una toma de la pared con la corriente adecuada.

• La  máquina  se  presenta  con  el  interruptor general en posición (O); para encenderla ba- sta presionar el botón (Fig. 08), con lo cual la máquina comenzará a calentarse y en el monitor aparecerá:

ENJUAGUE ESPERAR  ...

Una vez que ha alcanzado la temperatura pre vista, la máquina ejecuta un ciclo de enjuague.

• Para  cargar  el  circuito,  dirigir  el  tubo  vapor

(Fig. 01-pos. 14) hacia la vasija recogedora de  gotas,  colocar  una  taza  o  un  recipiente adecuado  debajo  de  la  boquilla  del  tubo vapor y presionar el botón (26); en el moni- tor aparecerán alternativamente.

27    Botón selección función descalcificación

28    Botón selección Programación / “OK” en el modo programación

• Abrir la tapa del recipiente del agua (Fig. 02) y

sacar el recipiente (Fig. 03). Enjuagar y llenar, con agua fresca potable (Fig. 04), el recipiente;

ENJUAGUE

ESPERAR  ...

AGUA  CALIENTE

ESPERAR  ...

29    Monitor LCD

es aconsejable no superar la marca señalada

con la palabra “MAX”. Volver a meter el reci- piente del agua en su lugar correspondiente y volver a colocar la tapa encima del mismo.

Siempre  poner  en  el  recipiente  (9)

solo agua fresca sin burbujas. El agua caliente,  al  igual  que  otros  líquidos, pueden  dañar  el  recipiente  y/o  a  la

• Girar el pomo (Fig. 09) en sentido contrario al

de las agujas del reloj y esperar la salida regular de agua desde el tubo vapor; para interrumpir la erogación de agua se debe girar el pomo en el sentido de las agujas del reloj.

Nota.  Antes  de  efectuar  la  primera puesta en funcionamiento y en caso

de  prolongada  inactividad,  si  el  depósito

• 82 •

• 83 •

ESPAÑOL

agua  ha  sido  vaciado  por  completo,  es obligatorio cargar el circuito de la máquina. El circuito debe ser cargado también cada vez que en el monitor aparece el siguiente mensaje:

CARGAR  CIRCUITO

• Presionar nuevamente el botón 26.

• Una vez concluida la fase de calentamiento, en el monitor aparecerá:

SELECCIONAR  FUNCION MAQUINA  PRONTA

• Terminadas  las  operaciones  descritas,  la máquina está preparada para el uso.

• Para  erogar  café,  agua  caliente  o  vapor,  y utilizar adecuadamente la máquina, realizar correctamente las instrucciones siguientes.

5	MOLEDOR DE CAFÉ (FIG. 10)

¡Atención! El manubrio de regulación de  la  moledura,  situado  dentro  del contenedor  de  café  (Fig.  10),  se  debe  gi- rar  solo  cuando  el  moledor  de  café  está en  funcionamiento.  No  introducir  café molido y/o liofilizado en el contenedor de

café en grano.

Está prohibido introducir cualquier material que  no  sea  café  en  grano.  El  moledor  de café contiene órganos en movimiento que pueden ser peligrosos; prohibido introducir los dedos y/u otros objetos.

Antes  de  intervenir,  por  cualquier  motivo,

en  el  interior  del  contenedor  de  café, desenchufar  el  interruptor  general  (7)  y sacar  el  enchufe  de  la  toma  de  corriente. No poner café en grano cuando el moledor de café esté funcionando.

La calidad y el gusto del café dependen, además de la mezcla utilizada, del grado de molido.

La máquina dispone de un pomo (Fig. 10) para

regular el grado de molido. Para variar el grado de molido girar el pomo graduado cuando el moledor de café esté en funcionamiento; las cifras reportadas en el manubrio indican el grado de molido.

Cada aparato está regulado, de fábrica, a un

grado de molido medio: si el molido resulta ser demasiado  fino  se  tendrá  que  girar  el  manu- brio hacia valores superiores; si el molido resulta ser  demasiado  grueso  se  tendrá  que  girar  el manubrio hacia valores inferiores.

La variación del grado de molido se notará solo después de la erogación de tres/cuatro cafés. Usar mezclas de café en grano para máquinas espresso.  Evitar  utilizar  grados  de  molido  en posiciones extremas (Ej. 1-16); en estos casos utilizar mezclas de cafés diferentes. Conservar el  café  en  un  lugar  fresco,  en  un  recipiente cerrado  herméticamente.

El  molido  se  debe  regular  en  caso  de  que  el café salga erogado de forma no óptima.

Erogación  demasiado  veloz  =  moledura demasiado gruesa; disponer el pomo en valores más bajos.

Erogación  de  goteo  y/o  ausente  =  moledura demasiado fina; disponer el pomo en los valores más altos.

6	REGULACIÓN DOSIS DE CAFÉ

(FIG. 11)

En la máquina es posible regular la cantidad de café  (dosis)  que  se  desea  moler.  La  dosis  está establecida, por el fabricante, sobre un valor me- dio  de  satisfacción  de  la  mayor  parte  de  las exigencias.

Girando el pomo (Fig. 11), situado en el interior del contenedor de café, en sentido contrario a las agujas del reloj se aumenta la dosis de café molido; girando el pomo en sentido de las agujas del reloj se disminuye la dosis de café molido.

La regulación de la dosis se debe efectuar antes

de presionar el pulsador de erogación de café. Este  sistema  permite  obtener  una  erogación óptima con todas las clases de café que existen en el mercado.

7	EROGACIÓN DE CAFÉ

Nota. En el caso de que la máquina no  erogue  café,  comprobar  que  el depósito  correspondiente  contenga  agua

suficientemente.

• Antes de erogar café verificar que el depósito agua y el depósito café estén llenos y que en

el monitor aparezca:

SELECCIONAR  FUNCION MAQUINA  PRONTA

• Colocar 1 o 2 tazas debajo de las boquillas del erogador; se puede regular la altura del erogador desplazándolo manualmente hacia arriba o hacia abajo (Fig. 12), de forma que se adapte a sus tazas.

7.1 Erogación con café en granos

• Para erogar el café es necesario presionar el botón de erogación café (22, 23 ó 24); en el monitor aparecerá (por ejemplo):

1  CAFE  CORTO

Para erogar 1 café, colocar una sola taza de café debajo de las boquillas de erogación de café y presionar una sola vez el pulsador (22)

(23) y (24); para erogar 2 cafés, colocar dos tazas  de  café  debajo  de  las  boquillas  de erogación  de  café  y  presionar  dos  veces seguidas el pulsador (22, 23 o 24).

2  CAFE  CORTO

En  está  modalidad  de  funcionamiento,  la máquina  proporciona  automáticamente  el molido y la dosis justa de cantidad de café; la preparación de dos cafés requiere dos ciclos de   molido   y   dos   ciclos   de   erogación gestionados automáticamente por la máquina.

• Sucesivamente  se  pone  en  marcha  el  ciclo

de erogación.

• Después  de  que  haya  finalizado  el  ciclo  de preinfusión, el café comenzará a salir por la boquilla del erogador (Fig. 01-pos.13).

La   erogación   del   café   se   fermentará

automáticamente cuando se alcance el nivel preseleccionado  (véase  apdo.7.3);  de cualquier  modo,  es  posible  interrumpir  la erogación del café presionando el pulsador

(Fig. 01-pos.22, 23 o 24).

7.2   Erogación con café molido

Para utilizar ésta función es necesario levantar el medidor (Fig. 01- pos.21)

ESPAÑOL

para dosificar el café molido por el interior de la máquina.

Introducir  en  el  dosificador  (5)  solo café  molido  para  máquinas  espres-

so;  la  introducción  de  café  en  grano,

liofilizado,  u  otros  materiales,  en  este dosificador, dañan la máquina.

Está prohibido introducir los dedos en el  interior  del  dosificador  de  café molido, ya que hay órganos en movimiento.

Para  poner  la  justa  cantidad,  de  café molido,  en  el  dosificador,  utilizar  solo  el medidor  (21)  que  se  suministra  con  la máquina.  Poner  un  solo  medidor,  de  café molido,  cada  vez,  para  obtener  dos  cafés es obligatorio efectuar dos ciclos separados

en  sucesión  uno  después  de  otro.

• Presionar el botón (25) para seleccionar la función; en el monitor aparecerá:

• Alzar  la  tapa  dosificador  café  en  polvo

(Fig.13).

• Tomar  con  el  medidor  una  dosis  de  café; retirar la parte excesiva de café en polvo pre- sente en el medidor.

• Introducir el café en polvo en el interior del

dosificador  (Fig.14).

• Cerrar la tapa del dosificador café en polvo.

• Para  erogar  el  café  se  debe  presionar  el botón de erogación café (22, 23 ó 24); en el monitor aparecerá (por ejemplo):

1  CAFE  CORTO CAFE  MOLIDO

• Se  pone  en  funcionamiento  el  ciclo  de erogación.

• Después   de   finalizado   el   ciclo   de preinfusión,  el  café  comenzará  a  salir  por la boquilla del erogador (13). La erogación del  café  se  detendrá  automáticamente cuando se alcance el nivel preseleccionado

(véase  apdo.7.3);  de  cualquier  modo,  es

posible  interrumpir  la  erogación  de  café presionando el pulsador (22, 23 o 24).

• L uego	la	máquina	se	vuelve

automáticamente   en   funcionamiento normal (véase párr. 7.1).

• 84 •

• 85 •

ESPAÑOL

7.3  Regulación de la cantidad de café por taza

La máquina ha sido programada para erogar tres  tipos  de  café:  café  espresso  mediante  el botón (22), café normal mediante el botón (23)

y café alto mediante el botón (24).

Para  adaptar  los  valores  programados  a  las dimensiones de las tazas, poner la taza bajo el erogador (13), presionar el botón de erogación correspondiente  al  tipo  de  café  deseado  (22,

23 ó 24) y mantenerlo presionado; en el moni- tor aparecerá (por ejemplo):

1  CAFE  CORTO PROGR.  DOSIS

Esperar hasta que la taza se llene con la cantidad deseada y en ese momento soltar el botón.

Advertencia: mantener el botón (22

23 o 24) presionado durante todo el proceso de erogación del café.

De  este  modo  la  máquina  se  programa  para erogar la cantidad de café que se desea.

8	EROGACIÓN	DE	AGUA CALIENTE

Atención: al inicio se pueden producir pequeñas  salpicaduras  de  agua

caliente: peligro de quemaduras.

El  tubo  de  erogación  de  agua  caliente puede  alcanzar  temperaturas  elevadas: evitar tocarlo directamente con las manos.

• Antes  de  erogar  agua  caliente  verificar  que en el monitor esté presente el mensaje:

SELECCIONAR  FUNCION MAQUINA  PRONTA

Con  la  máquina  lista  para  efectuar  la erogación  del  café,  proceder  de  la  manera que a continuación se indica.

• Presionar  el  botón  (26);  en  el  monitor aparecerán de modo alternado:

• Colocar una taza y/o un recipiente debajo del tubo agua caliente/vapor (Fig. 15).

• Abrir el pomo de la manera ilustrada en Fig.

15,  girándolo  en  sentido  contrario  al  de  las agujas del reloj.

• Tomar la cantidad requerida de agua caliente; para concluir la erogación de agua caliente girar el pomo en el sentido de las agujas del reloj.

• Presionar nuevamente el botón (26); la máquina retornará al modo de funcionamiento normal y en el monitor aparecerá:

SELECCIONAR  FUNCION MAQUINA  PRONTA

9	EROGACIÓN   DE   VAPOR   / PREPARACIÓN DEL CAPUCHINO

El vapor se puede utilizar para mon- tar la leche para el capuchino pero

también para calentar bebidas.

¡Peligro de quemaduras!

Al  inicio  de  la  erogación  se  pueden producir  pequeñas  salpicaduras  de  agua caliente.

El  tubo  de  erogación  puede  alcanzar

temperaturas  elevadas:  evitar  tocarlo directamente con las manos.

• Con la máquina lista para erogar café orientar el tubo vapor (14) sobre la vasija recogedora de  gotas  y  operar  con  el  pomo  (16)  “Agua caliente/vapor” durante algunos instantes para hacer salir el agua residual presente en el tubo vapor;  poco  después  comenzará  a  salir  sólo vapor. En el monitor aparecerá:

VAPOR

• Cerrar el pomo (16).

• Llenar con leche fría 1/3 del contenedor que se desea utilizar para preparar el capuchino.

Para  garantizar  un  mejor  resultado en la preparación del capuchino, la

leche y la taza utilizada deben estar frías.

y  abrir  el  pomo  (16);  girar  el  recipiente  con movimientos lentos de abajo a arriba para que la formación de espuma sea uniforme (Fig. 16).

• Después de haber utilizado el vapor durante el tiempo deseado cerrar el pomo (16).

• El  mismo  sistema  se  puede  utilizar  para calentar otras bebidas.

• Limpiar, después de esta operación, el tubo de vapor con un paño húmedo (Fig. 17).

10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza general

• El  mantenimiento  y  la  limpieza  se  deben realizar  solo  cuando  la  máquina  esté  fría  y desenchufada de la red eléctrica.

• No sumergir la máquina en agua y no meter los componentes en el lavavajillas.

• No utilizar objetos afilados o productos químicos agresivos (disolventes) para realizar la limpieza.

• No  secar  la  máquina  y/o  sus  componentes utilizando un horno microondas y/o un horno convencional.

• Se aconseja limpiar diariamente el recipiente de agua, realizando el recambio del agua.

• Limpiar  el  dosificador  de  café  molido diariamente:

- Coger el pincel que se suministra y limpiar el dosificador (Fig. 18)

• Para la limpieza del aparato utilizar un paño suave humedecido con agua (Fig. 19).

• Limpiar la cavidad de servicio y el grupo erogador.

• Recomendamos vaciar y limpiar cada día la vasija recogedora de gotas (12) y el cajón recogedor de posos (10); para realizar ésta operación es necesario abrir la puertecilla delantera (Fig. 20)

y extraer la vasija recogedora de gotas (Fig. 21);

sucesivamente se puede proceder con el vaciado

y con la limpieza de todos los componentes.

• El  erogador  de  café  se  puede  sacar  para limpiarlo (Fig. 24):

-  bajar las boquillas del suministrador;

-  empuñar  el  suministrador  de  la  manera

indicada  en  Fig.  24  y  extraerlo  de  su alojamiento;

-  lavar el conjunto con agua caliente.

10.1   Grupo  erogador

ESPAÑOL

contenedor  de  café  en  grano  o,  en  todo caso, al menos una vez a la semana.

• Apagar la máquina presionando el interruptor

(7) en posición (O) y extraer el enchufe de la toma de corriente de la pared.

• Abrir   la   puertecilla   de   servicio   (15), sucesivamente quitar la vasija recogedora de gotas  (12)  y  en  consecuencia  el  cajón recogedor de posos.

• Extraer el grupo erogador manteniéndolo por la  manecilla  adecuada  presionando  sobre  el botón indicado con la palabra “PUSH” (Fig. 22).

• Asegurarse  que  los  dos  filtros  en  acero  no tengan residuos de café. Para sacar el filtro superior, destornillar hacia izquierda el eje en plástica  por  medio  de  la  llave  suministrada con la máquina (Fig. 23).

• El grupo erogador se puede lavar solo con agua caliente sin detergente. Después, lavarlo y secar perfectamente todos sus componentes.

• Volver a montar el filtro y apretar nuevamente, con cuidado, el perno de plástico con la llave correspondiente que se suministra.

• Limpiar perfectamente el vano interior de la máquina.

• Sujetándolo  por  la  manecilla  debida, introducir de nuevo el grupo erogador en el vano adecuado hasta que se enganche.

• Introducir  el  cajón  recogedor  de  posos  y  la rejilla  en  la  vasija  recogedora  de  gotas  e introducir esta última en la máquina.

• Cerrar la puertecilla (15).

11	DESCALCIFICACIÓN

La  formación  de  incrustaciones  calcáreas  se verifica gradualmente con el uso de la máquina

y  es  necesario  efectuar  una  descalcificación cada 3/4meses, al verificarse una reducción del caudal del agua o cuando en el monitor aparece el respectivo mensaje:

DESCALCIFICACION MAQUINA  PRONTA

Siempre que se quiera realizarla per- sonalmente,  se  puede  utilizar  un producto descalcificador para máquinas de

SELECCIONAR  FUNCION

MAQUINA  PRONTA

AGUA  CALIENTE

MAQUINA  PRONTA

• Sumergir el tubo de vapor en la leche a calentar

El  grupo  erogador  (17)  se  debe limpiar  cada  vez  que  se  llena  el

café  del  tipo  no  tóxico  y/o  nocivo,  que  se encuentran normalmente en las tiendas.

• 86 •

• 87 •

ESPAÑOL

¡Atención! No utilizar en ningún caso vinagre como descalcificador.

Para  proceder  con  la  descalcificación  de  la máquina realizar las siguientes instrucciones:

1.  Mezclar el descalcificador como se especifica en la etiqueta del producto descalcificador y volver a llenar el recipiente del agua.

2.  Encender  la  máquina  con  el  interruptor general (7).

3.  Presionar el botón (27) durante al menos 5 segundos para seleccionar la función; en el monitor aparecerá:

DESCALCIFICACION APRIR  MANDO

Nota. Si se desea salir de inmediato del ciclo de descalcificación presionar

nuevamente el botón (27).

4.  Dirigir  el  tubo  vapor  (14)  hacia  la  vasija recogedora de gotas.

5.  Posicionar un recipiente de capacidad adecuada bajo el tubo vapor y girar en sentido contrario al de las agujas del reloj el pomo del agua caliente

(16). La máquina comienza un ciclo automático

de descalcificación, con pausas preestablecidas por el fabricante y gestionadas automáticamente por la máquina. En el monitor aparecerá:

MAQUINA  EN  DESCALC.

6.  Al concluirse el ciclo cesará la erogación de la solución descalcificadora y en el monitor aparecerá:

ENJUAGUE.  TERMINADO CERRAR  MANDO

7.  Cerrar el pomo de erogación agua caliente

(16)  girándolo  en  el  sentido  de  las  agujas del reloj. En el monitor aparecerá:

ENJUAGUE  MAQUINA LLENAR  DEPOSITO

9.  Posicionar  un  recipiente  de  adecuada capacidad bajo el tubo vapor y presionar el botón (27).

ENJUAGUE  MAQUINA APRIR  MANDO

10.Girar el pomo vapor (16) en sentido con trario al de las agujas del reloj a fin de vaciar el depósito del agua.

MAQUINA  EN  ENJUAGUE

11.Una  vez  concluido  el  enjuague  de  la máquina en el monitor aparecerá:

ENJUAGUE  TERMINADO CERRAR  MANDO

12.Cerrar  el  grifo,  recargar  el  circuito  y  dejar calentar la máquina.

Cuando  se  utiliza  un  producto diferente	al	aconsejado	se recomienda respetar las instrucciones de la casa fabricante descritas en la etiqueta del

producto  descalcificador.

11.1   Interrupción  descalcificación

Si  el  ciclo  de  descalcificación  se interrumpe  apagando  la  máquina,

éste  se  reanuda  cuando  se  vuelve  a encender la misma.

El ciclo de descalcificación puede interrumpirse ope- rando  con  el  pomo  vapor  (16);  presionando sucesivamente el botón (27), en el monitor aparecerá.

DECALCIF.  INTERROTTA VACIAR  DEPOSITO

¡Atención!	Después	de	esta operación se debe vaciar el depósito

del   agua   para   eliminar   la   solución descalcificadora  y  lavarlo  con  agua potable  fresca;  el  circuito  de  la  máquina

Se  debe  proceder  de  la  manera  indicada en  el  punto  8  del  capítulo  precedente,  tal como para efectuar un enjuague normal.

12   PROGRAMAC IÓN   DE   LAS FUNCIONES DE LA MÁQUINA

El usuario puede modificar algunos parámetros de funcionamiento de la máquina según sus propios requerimientos

personales.

12.1   Mando  MENÚ/OK

Para programar las funciones es obligatorio en- trar en la modalidad de programación y presionar el  botón  (28)  “MENÚ/OK”  de  la  máquina cuando ésta se encuentra en estado de reposo.

Para seleccionar la función deseada, presionar el botón “∧“ a fin de subir en la medida de una línea o bien el botón “∨“ para descender a la indicación en el monitor.

Para salir de la programación se debe presionar el botón “ESC”.

12.2   Selección de las funciones

Seleccionar  la  función  preferida  mediante  el botón “∧“ o “∨“.

Mediante  el  botón  “MENÚ/OK”  activar  la función requerida; las variables que es posible seleccionar  pueden  examinarse  mediante  el botón  “∧“  o  “∨“;  para  almacenar  la  variable presionar el botón “MENÚ/OK”.

Nota.  Mediante  el  botón  “ESC”  es posible interrumpir en cualquier mo-

mento la programación sin almacenar   los cambios realizados; esta operación puede efectuarse sólo antes de presionar el botón

“MENÚ/OK”.

12.3  Descripción  de  las  funciones programables

ESPAÑOL

De todas formas, en caso de prolongada inactividad se  aconseja  apagar  por  completo  mediante  el interruptor de red (7). Para reactivar la máquina, bastan pocos minutos de calentamiento.

• En modalidad de programación, presionar el botón “∧“ o “∨“  para seleccionar la función:

ECONOM  ENERGIA

y  activarla  con  el  botón  “MENÚ/OK”;

aparecerá el mensaje:

ECONOM  ENERGIA

de esta forma la máquina permanece encendida pero con sus componentes desactivados.

• Para desactivar la función “AHORRO ENERGÍA”

basta presionar el botón “MENÚ/OK”.

ENJUAGUE

Inmediatamente después del calentamiento, la máquina elimina automáticamente el agua que ha  permanecido  en  sus  conductos  internos,  a fin de garantizar que la erogación del café se efectúe sólo con agua fresca.

Esta función es activada por el fabricante.

• Para desactivarla, en modalidad programación, con el botón “∧“ o “∨“ seleccionar la función

ENJUAGUE

y presionar el botón “MENÚ/OK”. Aparecerá el mensaje:

ENJUAGUE ENCENDIDA

A continuación, presionar el botón “∧“ o “∨“

para seleccionar

8.  Enjuagar  cuidadosamente  el  depósito  del agua y llenarlo con agua potable fresca.

debe  lavarse  ejecutando  un  ciclo  de enjuague.  En  el  monitor  aparecerá:

AHORRO DE ENERGÍA

En caso de uso poco frecuente, la máquina, puede

ENJUAGUE

ENCENDIDA

ENJUAGUE

APAGADA

ENJUAGUE  MAQUINA APRETAR  TECLA

• 88 •

ENJUAGUE  MAQUINA APRETAR  TECLA

ser dispuesta en posición de AHORRO ENERGÍA. Esta función permite reducir los costes energéticos.

• 89 •

y almacenar la selección efectuada presionando

el botón “MENÚ/OK”.

ESPAÑOL

Aconsejamos elegir la función:

ENJUAGUE ENCENDIDA

IDIOMA

• En  modalidad  programación,  presionar  el botón “∧“ o “∨“ para seleccionar la función:

DUREZA  AGUA

PREINFUSIÓN

El proceso de preinfusión, mediante el cual el café es ligeramente humedecido antes de la infusión propiamente dicha, hace resaltar el aroma pleno del café, que adquiere así un sabor excelente.

• Aparecerá el mensaje:

PREMOLLENDA APAGADA

ESPAÑOL

Mediante esta función es posible cambiar el idio- ma en el cual aparecen los mensajes en el mo- nitor.  Se  encuentran  disponibles:  italiano, alemán,  portugués,  español,  inglés,  francés  y holandés. Normalmente la máquina se entrega programada en el idioma del país al que está destinada.

• En  modalidad  programación  presionar  el botón “∧“ o “∨“ para seleccionar la función:

IDIOMA

y  a  continuación  activarla  con  el  botón

“MENÚ/OK”.

Aparecerá el mensaje:

IDIOMA ESPANOL

Presionar el botón “∧“ o “∨“ para seleccionar el  idioma  deseado  y  mediante  el  botón

“MENÚ/OK”  almacenarlo.

DUREZA AGUA

El  agua  corriente  contiene  mayor  o  menor cantidad  de  sustancias  calcáreas  según  la región.  Por  este  motivo  la  máquina  puede ser regulada en función del grado de dureza del  agua  de  la  localidad  a  la  que  está destinada, expresada en escala entre 1 y 4. La máquina se encuentra programada en un  valor  medio  (dureza  3).  La  dureza  del agua  en  la  máquina  debería  regularse  en

y activarla mediante el botón “MENÚ/OK”.

• Aparecerá el mensaje:

DUREZA  AGUA DUREZA  3

• Verificar, en la tira sumergida precedentemen-

te  en  el  agua,  cuántos  cuadrados  han cambiado de color.

• Seleccionar la dureza adecuada del agua me- diante el botón “∧“ o “∨“ (por ej. 2 cuadrados

=  Dureza  2)  y  almacenarla  con  el  botón

“MENÚ/OK”

Advertencia.  Descalcificar  la  máquina una vez que se ha alcanzado la cantidad

correspondiente a la dureza del agua.

En el monitor aparecerá el mensaje:

DESCALCIFICACION MAQUINA  PRONTA

TEMPERATURA

Esta función permite obtener el café más caliente o menos caliente, regulando para ello la tem- peratura  del  agua  (mínima,  baja,  media, elevada y máxima).

• En modalidad programación, elegir median- te el botón “∧“ o “∨“   la función:

TEMPERATURA

A  continuación  activarla  con  el  botón

“MENÚ/OK”.

• Mediante el botón “∧“ o “∨“ seleccionar la función:

PREINFUSION

a  continuación  activarla  con  el  botón

“MENU/OK”. Aparecerá el mensaje:

PREINFUSION ENCENDIDA

• Mediante el botón  “∧“ o “∨“  seleccionar la desactivación de la función:

PREINFUSION APAGADA

o bien la prolongación de esta fase:

PREINFUSION LUNGA

A fin de exaltar el sabor de su café.

• Almacenar  la  selección  mediante  el  botón

“MENÚ/OK”.

PREMOLEDURA

Mediante  el  proceso  de  premoledura  la máquina muele dos veces: la primera para el tipo de café seleccionado, la segunda para el café sucesivo (aún no seleccionado).

Esta  función  conviene  sólo  si  deben prepararse  simultáneamente  varios

cafés (por ej. durante una visita o una fiesta).

Seleccionar  mediante  el  botón  “∧“  o  “∨“  y

almacenar con el botón “MENÚ/OK”.

TOTAL CAFÉ

Esta función permite visualizar la cantidad de cafés que la máquina ha preparado hasta ese momento.

• En  modalidad  programación,  mediante  el botón “∧“ o “∨“ seleccionar la función:

TOTAL  CAFE

activarla   con   el   botón   “MENÚ/OK” . Aparecerá el mensaje, por ej.

TOTAL  CAFE

86

REGULACIONES EN FÁBRICA

Esta función permite reinicializar los parámetros de funcionamiento de la máquina programados por la empresa fabricante.

• En  modalidad  programación,  mediante  la flecha “∧“ o “∨“, seleccionar la función:

VALORES  INICIALES

a  continuación  activarla  con  el  botón

“MENÚ/OK”.   Aparecerá el mensaje:

VALORES  INICIALES NO

• Si  se  desea  reinicializar  los  parámetros

∧“ o “∨“ y presionar el

función del tenor de calcáreo y del grado de

dureza  del  agua,  que  se  mide  mediante  la

tira  específica  suministrada  junto  con  la máquina.   Sumergir   brevemente   (1 segundo) la tira suministrada en el agua y sacudirla ligeramente. Transcurrido  un minuto los resultados de la prueba serán

visibles  en  la  tira.

Aparece el mensaje (por ejemplo):

TEMPERATURA MEDIA

• Mediante el botón “∧“ o “∨“ seleccionar la

temperatura   deseada   y   almacenarla presionando el botón “MENÚ/OK”.

• En  modalidad  programación,  mediante  el botón “∧“ o “∨“ seleccionar la función

PREMOLLENDA

activarla con el botón “MENÚ/OK”.

seleccionar la flecha “

botón  “MENÚ/OK”  para  confirmar  la elección.

Advertencia.  Una  vez  reinicializados los parámetros de fábrica de pierden

todas  las  programaciones  personalizadas

reguladas en la máquina.

• 90 •

• 91 •

ESPAÑOL

RELOJ

y activarla presionando el botón “MENÚ/OK”.

presionando el botón “MENÚ/OK”.

ESPAÑOL

En caso de que el horario corriente esté incluido en el período de desactivación, en el monitor aparecerá:

Esta  función,  activada  y  desactivada  por  el

usuario, permite:

-  visualizar  la  hora  corriente  cuando  la máquina  se  encuentra  en  “AHORRO ENERGÍA”  o en “SELECCIÓN FUNCIÓN”;

-  seleccionar  el  horario  de  encendido  y  de apagado de la máquina.

Para hacer funcionar correctamente la programación es necesario programar la hora corriente.

• Mediante el botón “∧“ o “∨“ seleccionar la función:

RELOJ

activarla con el botón “MENÚ/OK”.

• Mediante el botón “∧“ o “∨“ seleccionar la función:

HORA  RELOJ

activarla con el botón “MENÚ/OK”.

• Mediante  el  botón  “∧“  o  “∨“  programar  la hora corriente y almacenarla presionando el botón  “MENÚ/OK”;

HORA  RELOJ

1:18

A continuación, mediante el botón “∧“ o “∨“ programar   los   minutos   y   almacenar presionando el botón “MENU/OK”. De esta forma la hora ha quedado programada y la máquina retorna al menú precedente.

Nota. Manteniendo presionados los botones se obtiene un avance rápido

de los números.

Nota. El almacenamiento de la hora se mantiene incluso al apagar la máquina.

Para visualizar la hora en el monitor

• mediante  el  botón  “∧“  o  “∨“  seleccionar

la  función:

INDICAR  HORA  RELOJ

• Con el botón “∧“ o “∨“   elegir activación o no activación de la función

INDICAR  HORA  RELOJ ENCENDIDA

y   almacenar   presionando   el   botón

“MENÚ/OK”.

Nota. La visualización de la hora es posible   sólo   en   determinados

momentos;    esta    función    debe    ser

desactivada por el usuario.

• Si se desea desactivar la función, mediante el botón “∧“ o “∨“ elegir:

INDICAR  HORA  RELOJ APAGADA

Y   almacenar   presionando   el   botón

“MENÚ/OK”.

Para regular el encendido y el apagado

La  máquina  puede  encenderse  y  apagarse automáticamente, sin intervención del usuario. Es  posible  programar  un  solo  horario  de encendido y un solo horario de apagado.

Nota.  Esta  función  se  activa  sólo  si el   interruptor   general   (7)   está

posicionado en “I” (encendido).

• Mediante el botón “∧“ o “∨“ seleccionar la función:

HORAS  ON/OFF

y activarla presionando el botón “MENÚ/OK”.

• Mediante el botón “∧“  o “∨“  programar la hora    de    encendido    y    almacenarla

presionando el botón “MENÚ/OK”;

HORAS  ON/OFF ENCENDIDA	7:30

a continuación, mediante el botón “∧“ o “∨“

programar   los   minutos   y   almacenar

• Mediante el botón   “∧“ o “∨“ programar la hora de apagado y almacenarla presionando el botón “MENÚ/OK”;

HORAS  ON/OFF APAGADA	9:30

a continuación, mediante el botón “∧“ o “∨“ programar   los   minutos   y   almacenar presionando el botón “MENÚ/OK”.

Atención. En caso de que los horarios de encendido  y  apagado  coincidan,  la máquina  ignorará  ambas  programaciones. Después de esta programación el reloj deberá ser activado para poder funcionar normalmente.

Para activar el encendido y el apagado

Nota. Esta función encuentra concre- ta  aplicación  sólo  en  caso  de  que

hayan  sido  regulados  los  horarios  de encendido y de apagado.

• Mediante el botón “∧“ o “∨“ seleccionar la función:

RELOJ

y activarla presionando el botón “MENÚ/OK”.

• Aparecerá el mensaje:

RELOJ APAGADA

En este caso, presionando el botón “MENÚ/ OK” se desactiva la función.

Elegir la activación de la función mediante el botón “∧“ o “∨“ y, al aparecer:

RELOJ ENCENDIDA

almacenar presionando el botón “MENÚ/OK”.

A  la  salida  de  la  programación  la  máquina controla los parámetros predispuestos.

ECONOM.  ENERGIA

Nota. Durante la fase de desactivación la  máquina  puede  ser  reactivada  en cualquier  momento  presionando  el  botón

“MENÚ/OK”. A continuación, para desactivar nuevamente la máquina será necesario en- trar en programación presionando el botón

“MENÚ/OK” y salir de inmediato presionando el botón “ESC”.

CICLO DE LAVADO

Esta función permite ejecutar un ciclo de lavado con  agua  de  los  componentes  que  participan en la erogación del café.

Se aconseja la presencia de una per- sona   que   controle   la   correcta

ejecución de la operación de lavado.

• Para activar el ciclo de lavado se debe seleccionar mediante el botón “∧“ o “∨“la función:

CICLO  DE  LAVADO

Para entrar en la función presionar el botón

“MENÚ/OK”  y  presionar  nuevamente  el mismo  botón  “MENÚ/OK”  para  activar  el ciclo de lavado.

• La  conclusión  del  ciclo  de  lavado  será

indicada en el monitor mediante el mensaje:

LLENAR  DEPOSITO

A continuación llenar el depósito de agua, con lo cual la máquina automáticamente procederá en modalidad normal. En el monitor aparecerá:

SELECCIONAR  FUNCION MAQUINA  PRONTA

13    INFORMACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO

• Las siguientes informaciones de uso contienen las informaciones necesarias para una utilización

• 92 •

• 93 •

ESPAÑOL

correcta,  para  las  funciones  operativas  y  el mantenimiento necesario del aparato.

• Estos conocimientos y la observación de éstas instrucciones, representan la premisa para un uso sin peligro respetando totalmente la seguridad en caso de funcionamiento y mantenimiento del aparato. Si se desea información adicional o si debiesen verificarse problemas particulares que se consideran que no están explicados en éstas instrucciones de uso con la suficiente claridad, le rogamos se ponga en contacto con el vendedor o directamente con el fabricante.

• Además, resaltamos que el contenido de estas instrucciones de uso no forman parte de una convenio  precedente  o  ya  existente,  de  un acuerdo o de un contrato legal y que no le cambian la sustancia.

• Todas las obligaciones del fabricante se basan en el respectivo contrato de compraventa que contiene  también  el  reglamento  completo  y exclusivo referente a las prestaciones de garantía.

• Las normas de garantía contractuales no se limitan ni se extienden en base a las presentes explicaciones.

• Las instrucciones de uso contienen información protegida por el derecho de autor.

• No está permitido fotocopiarlas o traducirlas en otro idioma sin el previo acuerdo escrito por parte del Fabricante.

14	SUPRESIÓN

• Inutilizar los aparatos que no se vayan a usar más.

• Quitar el enchufe de la toma y cortar el cable eléctrico.

• Entregar los aparatos fuera de uso a un cen- tro de recogida apropiado.

15 INDICACIONES EN EL MONITOR

A través del monitor la máquina guía al usuario a fin de garantizar un uso correcto de la misma. A  continuación  se  indican  los  mensajes  de alarma que impiden la erogación del café, con indicación para el usuario de lo que debe hacer para obtener un uso correcto de la máquina.

DECALCIFICACION

• Descalcificar la máquina (véase Cap. 11)

LLENAR  DEPOSITO

• Llenar  el  depósito  del  agua  (9)  con  agua potable fresca (Fig. 03).

FALTA  GRANOS

• Llenar el depósito café en granos con café en granos y reanudar el ciclo de erogación café.

VACIAR  POSOS

• Abrir  la  puertecilla  (15),  extraer  el  cajón recogedor de posos (10) y depositar los posos en un contenedor adecuado.

Nota  importante.  El  cajón  recogedor  de posos debe ser vaciado sólo con máquina encendida.  El  cajón  debe  permanecer extraído al menos durante cinco segundos. El vaciado del cajón con máquina apagada provoca la imposibilidad de erogar el café al reencender la máquina misma.

GRUPO  FALTA

• Instalar correctamente el grupo erogador (17).

RECIP.  POSOS  FALTA

• Introducir correctamente la vasija recogedora de gotas (12) y el cajón recogedor de posos (10).

CERRAR  PUERTA

• Cerrar la puertecilla delantera (15).

MOLIN  BLOQUEADO

16   ANOMALÍAS, CAUSAS Y REMEDIOS

ESPAÑOL

ECONOM.  ENERGIA

• Presionar el botón (28) “MENÚ/OK”

GRUPO  BLOQUEADO

• Contactarse  con  un  centro  de  asistencia autorizado.

• 94 •

• 95 •

NEDERLAND

BELANGRIJKE

VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische huishoudelijke apparaten is het raadzaam enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, om brandgevaar, elektrische schokken en/of dergelijke ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen.

1    Aandachtig alle aanwijzingen en informatie in deze gebruiksaanwijzing en  andere folders lezen, die zich in de verpakking mochten bevinden,   voordat het espresso apparaat wordt gebruikt.

2    De hete oppervlakken niet aanraken.

3    Geen kabels, stekkers of het apparaat zelf in water of andere vloeistoffen onderdompelen om brandgevaar, elektrische schokken of ongelukken te vermijden.

4    Extra goed opletten indien het apparaat gebruikt wordt met kinderen in de buurt.

5    De stekker uit het stopcontact trekken als het apparaat  niet gebruikt of gereinigd wordt. Wachten totdat het apparaat afgekoeld is voordat de onderdelen verwijderd worden of aangebracht, ook in geval van reiniging.

6    Het apparaat niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd zijn ofwel in geval van schade of breuk. Het

apparaat  laten  controleren  of  repareren  bij  het dichtstbijzijnde servicecentrum.

7    Door het gebruik van niet door de producent aangeraden onderdelen kan er schade aan dingen of letsel aan personen worden aangericht.

8    Het espresso apparaat  nooit in de open lucht gebruiken.

9    De kabel niet van de tafel laten hangen en niet met hete oppervlakken in aanraking laten komen.

10  Het espresso apparaat uit de buurt van warmtebronnen houden.

11  Controleren dat het espresso apparaat altijd in de stand “0” (uit) staat, voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken. Indien men het apparaat uitschakelen wil,de machine uitzetten en dan de stekker uit het stopcontact trekken.

12  Het apparaat  mag alleen voor huishoudelijk gebruik gebruikt worden.

13  Uiterst goed opletten tijdens het gebruik van de stoom.

GELIEVE DEZE GEBRUIKSAAN- WIJZINGEN TE BEWAREN

WAARSCHUWING

Het espresso apparaat is alleen maar voor huishoudelijk

gebruik geschikt. Al de servicewerkzaamheden of reparaties, behalve de reiniging en het normale onderhoud moeten door een bevoegd Servicecentrum uitgevoerd worden.

Het apparaat  niet in water onderdompelen.

Elke reparatie dient door een bevoegd Servicecentrum te worden uitgevoerd.

1   Controleren dat de aangetoonde spanning op het

plaatje overeenkomt met de spanning van het stopcontact.

2   Nooit lauw of warm water gebruiken, om het waterreservoir te vullen. Alleen maar koud water gebruiken.

3   De warme onderdelen van het apparaat   en de voedingskabel tijdens de werking niet met de handen aanraken.

4   Nooit reinigen met schuurmiddelen of scherp gereedschap. Een met water bevochtigde zachte doek

is voldoende.

5   Gebruik mineraalwater zonder koolzuur, om de vorming van kalkaanslag te vermijden.

AANWIJZINGEN OVER DE ELEKTRICITEITSKABEL

A   Er wordt een nogal kort elektriciteitssnoer geleverd om te voorkomen dat het in elkaar draait of dat u erover kunt struikelen.

B   Er kan een verlengsnoer gebruikt worden.

C   Als u een verlengsnoer gebruikt, controleer dan:

1   of de spanning die op het verlengsnoer vermeld is minstens gelijk is aan de spanning van het apparaat;

2   of er een stekker aan zit met drie pinnen met aarde

(als het snoer van het apparaat van dit type is);

3   of het snoer niet van de tafel hangt zodat u er niet over kunt struikelen.

1	ALGEMENE  INFORMATIE

Het  espresso  apparaat  is  geschikt,  om  zowel koffiebonen als koffiepoeder te gebruiken voor de toebereiding van een espresso, en is voorzien van een inrichting  voor de stoom en het warme water. Het hoofddeel van het apparaat, met zijn sierlijk design, is voor huishoudelijk gebruik gepland en is niet geschikt voor een voortdurende beroepswerking.

WAARSCHUWING!  Er  worden  geen verantwoordelijkheden overgenomen

in geval van:

• Verkeerd gebruik en niet overeenkomstig met de voorziene werking;

• Reparaties  die  niet  door   het  bevoegde

Servicecentrum werden uitgevoerd;

• Werkzaamheden aan de voedingskabel;

• Werkzaamheden aan de onderdelen van het apparaat;

• Gebruik	van	niet	originele reserveonderdelen en accessoires;

In deze gevallen vervalt de garantie

1.1  Vereenvoudiging van het lezen

De  waarschuwingsdriehoek  geeft alle  belangrijke  informatie  voor  de veiligheid van de gebruiker aan. Volg deze  aanwijzingen  nauwgezet,  om ernstige verwondingen te vermijden.

Dit  symbool  vertegenwoordigt  de informatie,  die  in  overweging  dient genomen  te  worden,   zodat  het  apparaat

beter werkt.

De	afbeeldingen	in overeenkomst  met  de  tekst bevinden  zich  voorin  de gebruiksaanwijzing.

Het   wordt   aangeraden,   deze   pagina’s gedurende	het	lezen	van	de gebruiksaanwijzingen open te houden.

1.2  Gebruik	van	deze	gebruik- saanwijzingen

Gelieve  deze  gebruiksaanwijzingen  op  een veilige plaats te bewaren en voeg deze bij het espresso apparaat bij, indien iemand anders het

NEDERLAND

apparaat zou  gebruiken. Om verdere informatie te verkrijgen of in geval van problemen, die niet helemaal verklaard of ontoereikend waren, kunt U zich aan het bevoegde Servicecentrum richten.

2	TECHNISCHE  GEGEVENS

• Nominale Spanning

Zie het plaatje op het apparaat

• Nominale Capaciteit

Zie het plaatje op het apparaat

• Materiaal van het apparaat

Thermoplasten  (ABS)

• Afmetingen (l x b x h) (mm)

280x385x390

• Gewicht (Kg)

8

• Netsnoer (mm)

1200

• Bedieningspaneel

Vooraanzicht (Digitaal display)

• Waterreservoir

Afneembaar

• Voeding

Zie het plaatje op het apparaat

• Waterreservoir (lt.)

1,3

• Inhoud van de koffiehouder (gr)

230 gr. voor koffiebonen

• Druk van de pomp (bar)

15

•  Thermoblok/Doorstroomelement

2 - Aluminium

• Veiligheidsinstallaties

Veiligheidsventiel voor de Thermoblokdruk;

veiligheidsthermostaat.

Wijzigingen   in   de   constructie   en   de uitvoering,	ingegeven	door	de technologische vooruitgang, voorbehouden.

Machine in overeenstemming met de Europese richtlijn 89/336/EEG (Wetsbesluit 476 van 04/

12/92),  betreffende  de  opheffing  van  radio-/

televisiestoringen.

• 96 •

• 97 •

NEDERLAND

3	VEILIGHEIDSMAATREGELEN

handen of voeten.

NEDERLAND

-  Het   moet   vermeden   worden,   dat   de

voedingskabel van tafels of rekken hangt.

100

100

250

100

100

Afstanden in mm

De  onderdelen  onder  stroom  nooit  met water  in  aanraking  brengen:  gevaar  van kortsluiting! De opgewarmde stoom en het water  kunnen  brandwonden  veroorzaken! De  stoom  of  het  warme  water  nooit  in  de richting van lichaamsdelen richten, de tuit van	de	stoom/het	warme	water behoedzaam  aanraken:  gevaar  voor

verbrandingen!

Gebruiksbestemming

-  Het  espresso  apparaat    is  alleen    voor huishoudelijk gebruik geschikt.

-  Het  is  verboden  technische  wijzigingen  aan te  brengen  en  het  apparaat  onwettelijk  te gebruiken;  met  de  voorziene  gevolgen  voor zulk een risico!

-  Het espresso apparaat mag alleen maar door volwassenen   worden gebruikt.

Stroomvoeding

-  Het espresso apparaat mag alleen maar aan een  passend    stopcontact  aangesloten

worden.

-  De  spanning  moet  overeenkomen  met  de spanning  aangeduid  op  het  plaatje  van  het apparaat.

Voedingskabel  (Fig.A)

-  Het  espresso  apparaat  mag  nooit  met beschadigde voedingskabel gebruikt worden. De   beschadigde   voedingskabel   dient onmiddellijk vervangen te worden.

-  Laat de beschadigde  kabels en stekkers direct door het bevoegd Servicecentrum vervangen.

-  De  voedingskabel  mag  niet  in  aanraking komen met hoeken en scherpe randen, over warme  voorwerpen  en  dient  voor  de  olie beschermd te worden.

-  Het espresso apparaat nooit d.m.v. de kabel verplaatsen of trekken.

-  De  stekker  niet  met  het  snoer  uit  het stopcontact trekken en niet aanraken met natte

Voor de bescherming van anderen (Fig.B)

-  Vergewis  u  ervan  dat  kinderen  niet  de mogelijkheid  hebben  met  het  koffiezet- apparaat te spelen. Kinderen realiseren zich de gevaren die samenhangen met elektrische apparaten niet.

-  Laat  nooit  het  verpakkingsmateriaal  in  de nabijheid van kinderen.

Brandgevaar  (Fig.C)

-  De  opgewarmde  stoomstraal  en/of  warm water  nooit  in  de  richting  van  zichzelf  of anderen richten: gevaar voor brandwonden.

-  Gebruik altijd de handgrepen of knoppen.

-  Geen  voorwerpen  in  de  openingen  van  het apparaat  stoppen  (Gevaar!  Elektrische stroom!).

Ruimte  voor  installatie,  gebruik  en onderhoud  (Fig.D)

-  Een gelijkmatig oppervlak kiezen.

-  Zet het koffiezetapparaat op een veilige plek, waar  niemand  het  kan  laten  omvallen  of erdoor verwond kan raken.

-  Een  goed  verlichte,  hygiënische  omgeving kiezen met toegankelijk stopcontact.

-  Zet   het   apparaat   niet   op   erg   warme oppervlakken of in de buurt van open vuur, om  te  vermijden  dat  het  frame  smelt  of anderszins beschadigd raakt.

-  Het  apparaat  10  cm  vanaf  muren  en kookplaten stellen.

-  De machine niet in een ruimte met een lagere temperatuur dan 0°C plaatsen; er bestaat het gevaar  dat  het  apparaat  door  bevriezing beschadigd wordt.

-  Het stopcontact moet altijd bereikbaar zijn.

-  Het espresso apparaat nooit in de open lucht gebruiken.

Reiniging (Fig.E)

-  Alvorens  met  het  reinigen  van  het  apparaat te beginnen, dient de hoofdschakelaar (7) in stand   “O”  te  staan  en  moet  vervolgens  de

• 98 •

• 99 •

NEDERLAND

stekker uit het stopcontact verwijderd worden.

-  Bovendien  moet  men  wachten,  dat  het apparaat  afgekoeld is.

-  Het  toestel  nooit  in  water  onderdompelen! Absoluut  vermijden,  dat  het  apparaat  met waterstralen  in contact komt.

-  Het is streng verboden binnenin het apparaat te werken.

Bewaring van het apparaat

-  Indien  het  apparaat  gedurende  een  lange periode  niet  gebruikt  wordt,  moet  hij uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.

-  Het apparaat op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen bewaren.

-  Het apparaat tegen stof en vuil beschermen.

Reparaties  /Onderhoud

-  In geval van beschadiging, gebrek of verdacht van beschadiging na een val, moet de stekker onmiddellijk  uit  het  stopcontact  verwijderd worden.  Nooit  een  beschadigd  apparaat  in werking zetten.

-  Slechts  de  bevoegde  Servicecentra   kunnen het apparaat repareren.

-  Indien het apparaat niet door het bevoegde Servicecentrum  gerepareerd  wordt,  is  de producent  niet  verantwoordelijk  voor  welke schade ook.

Brandwering

-  In  geval  van  brand  moeten  de  (CO 2 ) brandblusapparaten  gebruikt worden. Geen water    of    poeder-brandblusapparaten benutten

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

Fig.01

1	Houder voor de koffiebonen

2	Afneembaar  deksel  voor  de  houder  van de koffiebonen (aroma bewaring)

3	Instelknop voor de koffiemaling

4	Instelknop  voor  de  dosis  van  gemalen koffie

5	Deksel  van  de  koffiedosering  van  de  2e koffiesoort

6	Oppervlak voor de koffiekopjes

7	Hoofdschakelaar  (ON/OFF)

8	Deksel van het waterreservoir

9	Waterreservoir

10    Afvalbak voor de koffieprut

11    Voedingskabel

12    Lekbak+rooster

13    In hoogte verstelbare koffie afgifte

14    Stoompijp/heet waterpijp

15    Voorpaneel

16    Knop voor de stoomafgifte

17    Koffiegroep/transporteur

18    Bedieningspaneel

19    T-sleutel voor de koffiegroep

20    Borsteltje voor de reiniging

21    Maatschep

Bedieningspaneel

22    Selectieknop    espressokoffie  /  Pagina omhoog in de programmeerwijze

23    Knop voor afgifte koffie / Pagina omlaag

in de programmeerwijze

24    Knop  voor  afgifte  aangelengde  koffie  /

4	INSTALLATIE

Voor uw eigen veiligheid en die van anderen dient	u	zichnauwgezet	aan	de

“Veiligheidsvoorschriften”,  aangebracht  in hoofdstuk 3, te houden.

4.1  Verpakking

De oorspronkelijke verpakking was gepland en uitgevoerd  om  het  apparaat    gedurende  de

verzending   te   beschermen.   Het   wordt aangeraden  deze  verpakking  voor  mogelijke toekomstige verzendingen te bewaren.

4.2  Voorbereidende  bewerkingen

• Het espresso apparaat uit de verpakking halen en   het   in   een   geschikte   plaats   zetten overeenkomstig met de beschreven en verlangde eigenschappen voor de veiligheid (hoofdstuk 3).

• Open het deurtje van het apparaat, verwijder de druppelbak (12) uit de verpakking en plaats daar de koffiediklade (10) in; vervolgens plaatst u de druppelbak in het apparaat (Fig.21).

• Zich ervan verzekeren dat de lekbak + rooster

(Fig.01-pos.12), de afvalbak voor de koffieprut

(10) en de koffie groep (17) nauwkeurig zijn ingevoerd en het voorpaneel (15) gesloten is.

• Het  reinigingsborsteltje  (20),  de  sleutel  voor de  koffie  groep  (19),  die  tezamen  met  het apparaat  geleverd  worden,   steeds  binnen handbereik houden.

Indien  bij  inschakeling  van  het apparaat  het  display  een  storing aangeeft,  dan  betekent  dit  dat  een  van de  boven  beschreven  delen  niet  juist

geplaatst is. (par.15)

NEDERLAND

of het apparaat beschadigen. Het apparaat nooit zonder water in bedrijf zetten: zich altijd ervan verzekeren dat er genoeg water in het reservoir voorhanden is.

• Het deksel optillen (Fig.05) en de koffiebonen in de laadkist storten (Fig.06).

Slechts   koffiebonen   gebruiken. Gemalen en oploskoffie, ofwel andere

voorwerpen kunnen het toestel beschadigen.

• Het deksel op het koffiereservoir (1) plaatsen.

• De  stekker  in  het  contact,  dat  zich  op  de achterkant van het apparaat (Fig.07) bevindt, nadien verzekerd was, dat de hoofdschakelaar op “O” staat. De stekker van de andere kant

van  de  kabel  in  een  stopcontact  met overeenkomstige stroom, in de muur steken.

• Wanneer  u  het  apparaat  ontvangt,  staat  de hoofdschakelaar op  (O); om het apparaat in te schakelen, is het voldoende op de knop te drukken  (Fig.08);  het  apparaat   begint  met opwarmen en op het display verschijnt:

SPOELING OPWARMEN  ...

Wanneer de juiste temperatuur bereikt wordt, verricht het apparaat een spoelcyclus.

• Om het circuit te laden, dient u de stoompijp

(Fig.01-pos.14) op de lekbak te richten, een kop of bakje onder de tuit van de stoompijp te plaatsen en op knop (26) te drukken. Op het  display  verschijnt  afwisselend  de volgende  tekst:

ESC in de programmeerwijze

25    Selectieknop   gemalen koffie

26    Selectieknop   heetwaterfunctie

4.3  De eerste inbedrijfstelling

• Het  deksel  van  het  waterreservoir  (Fig.02)

SPOELING

OPWARMEN  ...

HEET  WATER

OPWARMEN  ...

27    Selectieknop ontkalkfunctie

28    Selectieknop Programmering / “OK” in de programmeerwijze

29    LCD-display

openen en het reservoir (Fig.03) uithalen. Het

reservoir  uitwassen  en  met  drinkwater  vullen

(Fig.04);   het   wordt   aangeraden,   het aangeduide teken “MAX.” niet te overschrijden. Het waterreservoir dus weer in de doelmatige opening plaatsen en het deksel sluiten.

Slechts fris en koolzuurvrij water in het waterreservoir gieten. Warm water en

andere vloeistoffen kunnen het reservoir en/

• Draai de knop  (Fig.09) tegen de wijzers van

de  klok  in  en  wacht  tot  het  water  op regelmatige wijze uit de stoompijp komt. Om de  waterafgifte  te  onderbreken,  draait  u  de knop met de wijzers van de knop mee.

Opmerking: Voordat u het apparaat voor  het  eerst  in  werking  stelt,  of wanneer  het  lange  tijd  niet  gebruikt  werd en het waterreservoir volledig geleegd werd,

• 100 •

• 101 •

NEDERLAND

bent u verplicht het circuit van het apparaat te laden. Bovendien moet het circuit telkens geladen  worden,  wanneer  het  display  het volgende bericht toont:

ONTLUCHTEN

• Druk opnieuw op knop 26.

• Na  de  opwarmfase  toont  het  display  het volgende bericht:

FUNCTIE  KIEZEN KLAAR  V.  GEBR.

• Nadat  de  bovengenoemde  bewerkingen beëindigd  zijn,  is  het  apparaat  klaar  voor gebruik.

• Om  koffie,  warm  water  of  stoom  uit  te schenken  en  het  apparaat  juist  te  benutten, moet men zich nauwkeurig aan de volgende gebruiksaanwijzingen  houden.

5	KOFFIEMALEN (FIG. 10)

Waarschuwing!  Het  handvat  voor  de instelling van de koffiemaling bevindt

zich in het reservoir (Fig.10) en mag enkel

gedraaid  worden  indien  de  koffiemaler werkt.  Geen  gemalen   koffie  in  de  houder voor de koffiebonen doen.

Het is verboden welk materieel ook, behalve koffiebonen,  in  het  apparaat  in  te  voeren. De	koffiemaler	bevat	bewegende onderdelen   die  gevaarlijk  kunnen  zijn;  er dus   nooit   met   vingers   en/of   andere voorwerpen ingaan.

De  hoofdschakelaar  (7)  eerst  uitschakelen en de kabel uit het stopcontact verwijderen alvorens  in  de  bonenreservoir  te  werken. Geen koffiebonen in de koffiemaler doen als deze in bedrijf is.

De kwaliteit en de smaak van de koffie hangen zowel van het malen als van de koffiesoort af.

Het toestel is van een knop (Fig.10) voor de instelling

van het koffiemalen voorzien.

Om de graad van het malen te veranderen, moet de knop met graden aanduiding gedurende het malen gedraaid worden; de cijfers op het handvat duiden de graad van het malen aan.

Elk toestel wordt in de fabriek op een middelmatig malen ingesteld: wanneer het malen te fijn is, is het noodzakelijk het handvat op grover malen in te stellen;  wanneer  het  malen  te  grof  is,  is  het noodzakelijk het handvat op fijner malen in te stellen. De verandering in de maalgraad wordt pas na het uitschenken van drie/vier kopjes koffie merkbaar. Gelieve koffiebonen voor espresso apparaten te gebruiken. Uiterste maalgraden (vb. 1-16) moeten vermeden  worden;  in  deze  gevallen  moeten verschillende  koffiesoorten  gebruikt  worden.  De koffie altijd in een luchtdichte doos en op een frisse plaats bewaren.

Het malen moet ingesteld worden wanneer de koffie niet op een regelmatige manier uitloopt.

Te snelle afgifte =   te grof gemalen > draai de knop op lagere waarden;

Druppelsgewijze   en/of  geen  afgifte  =   te  fijn gemalen > draai de knop op hogere  waarden.

6	AFSTELLING	VAN	DE KOFFIEDOSIS  (FIG.11)

Met    dit    apparaat    is    het    mogelijk    de koffiehoeveelheid, die men wil malen, te doseren. De  dosering  werd  bij  de  producent,  op  een aangegeven  waarde,  waarmee  de  meerderheid tevreden is, bepaald.

Door de knop (Fig.11), die zich in het midden van de bonenreservoir koffiebonenhouder bevindt, tegen de wijzers van de klok in te draaien, verhoogt de dosis gemalen koffie; de dosis gemalen koffie wordt minder indien men de knop met de wijzers van de klok meedraait.

De  afstelling  van  de  koffiedosis  moet  voor  de inschakeling van de koffie-afgifte uitgevoerd worden. Op deze manier verkrijgt men een goede koffie- afgifte en kan men alle bestaande koffiesoorten gebruiken.

7	KOFFIE AFGIFTE

Aanmerking:  Indien  het  apparaat geen koffie distribueert, nakijken of

er genoeg water in het waterreservoir is.

• Voordat u de koffie-afgifte inschakelt, dient u te  controleren  of  het  waterreservoir  en  de houder voor de koffiebonen vol zijn en of het

display het volgende bericht toont:

FUNCTIE  KIEZEN KLAAR  V.  GEBR.

• Een of twee kopjes onder de tuiten stellen; de hoogte van de pijp kan ingesteld worden door de  pijp  met  de  hand  naar  boven  of  naar beneden  te  verzetten  (Fig.12),  zodat  hij  zich de hoogte van de kopjes aanpast.

7.1  Koffie afgifte met koffiebonen

• Voor de inschakeling van de koffie-afgifte dient u op de toets voor koffie-afgifte  (22, 23 of 24) te drukken; het display toont nu (bijvoorbeeld):

1  EXPRESSO

Voor de bereiding van 1 koffie, plaatst u één kopje  onder  de  afgiftetuiten  en  drukt  u  één enkele keer op de knop (22, 23 of 24); voor de  bereiding  van  2  kopjes  koffie,  plaatst  u twee kopjes onder de afgiftetuiten en drukt u twee keer achter elkaar op de knop (22, 23 of 24); op het display verschijnt:

2  EXPRESSO

In  deze  bewerkingsmodaliteit  voorziet  het apparaat automatisch in het malen en het juiste doseren   van   de   koffiehoeveelheid;   de voorbereiding  voor  twee  kopjes  vraagt  twee maalcycli en twee uitloopcycli die automatisch door het toestel beheerd worden.

• Achtereenvolgens begint de uitloopcyclus.

• Nadat de voor-infusiecyclus beëindigd is, druppelt de koffie uiteindelijk uit de tuiten. (Fig.01-pos.13). De  koffie  afgifte  stopt  automatisch  als  het vooringesteld niveau bereikt wordt (zie hoofdstuk

7.3); het is echter mogelijk de uitloop van de

koffie te onderbreken indien men de toets drukt

(Fig.01-pos.22, 23 of 24).

7.2  Koffie afgifte met gemalen koffie

Om deze functie te benutten, is het noodzakelijk de maatschep (Fig. 01-

21) te gebruiken voor de dosering van de

gemalen koffie in het apparaat.

NEDERLAND

Enkel  gemalen  koffie  voor  espresso apparaten  in  de  doseringshouder

doen;  koffiebonen  en  andere  voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen.

Het   is   verboden   vingers   in   de koffiedoseringshouder  te  steken

omdat het bewegende onderdelen   bevat.

Om de juiste hoeveelheid koffiepoeder te nemen, die in de doseringshouders dient te worden gegeven, enkel het meegeleverde maatschep (21) gebruiken. Voeg enkel een maatschep koffiepoeder per keer in; om twee kopjes koffie te verkrijgen dienen twee opeenvolgende cycli uitgevoerd te worden.

• Druk op knop (25) om de functie te selecteren;

op het display verschijnt:

FUNCTIE  KIEZEN GEMALEN  KOFFIE

• Til   het   deksel   van   de   doseerder   van poederkoffie op (Fig.13).

• Neem  met  het  maatschepje  een  koffiedosis

op; verwijder het te veel aan poederkoffie  van het maatschepje.

• Giet de poederkoffie in de doseringshouder

(Fig.14).

• Sluit  het  deksel  van  de  doseerder  van poederkoffie.

• Voor de bereiding van de koffie drukt u op de toets  voor  koffie-afgifte  (22,  23  of  24);  het display toont nu (bijvoorbeeld):

1  EXPRESSO GEMALEN  KOFFIE

• De uitloopcyclus schakelt zich in.

• Na  het  beëindigen  van  de  voor-infusiecyclus, druppelt de koffie uit de tuit (13)

De koffie afgifte stopt automatisch wanneer het vooringesteld niveau bereikt wordt (zie hoofdstuk

7.3);  het  is  in  ieder  geval  mogelijk  de  koffie

afgifte d.m.v. toets (22, 23 of 24) te onderbreken.

• Vervolgens wordt het apparaat automatisch in de normale werkwijze gezet (zie par. 7.1)

7.3  Instelling  van  hoeveelheid  koffie per kopje

Het  apparaat  is  geprogrammeerd  voor  het

• 102 •

• 103 •

NEDERLAND

bereiden van 3 soorten koffie: espressokoffie met knop   (22),  gewone  koffie  met  knop  (23),  en aangelengde koffie  met knop (24).

Om  de  geprogrammeerde  waarden  aan  de afmetingen van de kopjes aan te passen, plaatst u een kopje onder de afgiftetuit (13), drukt u op de afgiftetoets van de gewenste koffie (22, 23 of  24)  en  houdt  u  deze  toets  ingedrukt.  Het display toont nu (bijvoorbeeld):

1  KOFFIE

PROGR.  HOEVEELH.

Wacht tot het kopje gevuld is met de gewenste hoeveelheid en laat op dat moment de toets los.

Waarschuwing: de toets (22 23 of 24)

gedurende de gehele uitloopprocedure van de koffie ingedrukt houden.

Op	deze	manier	is	het	apparaat geprogrammeerd  om  de  van  u  gewenste koffiehoeveelheid te laten uitlopen.

8	AFGIFTE	VAN  HET  WARME WATER

Opgelet: aan het begin kunnen zich kort  warm  waterspatten  voordoen:

gevaar voor verbrandingen. De uitlooppijp voor    het    warme    water    kan    hoge temperaturen  bereiken:  vermijd  deze  met

de handen aan te raken.

• Voordat  u  de  afgifte  van  het  hete  water inschakelt, dient u te controleren of het display het volgende bericht toont:

FUNCTIE  KIEZEN KLAAR  V.  GEBR.

Wanneer  het  apparaat  gereed  is  voor  de koffie-afgifte, gaat u als volgt te werkt:

• Druk op knop  (26); op het display verschijnt afwisselend:

in, zoals in fig.15 aangeduid.

• Neem de verlangde warm waterhoeveelheid; draai de knop met de wijzers van de klok mee om de uitloop van het warme water te stoppen.

• Druk  opnieuw  op  knop  (26);  het  apparaat keert nu terug naar de normale werkwijze;  op het display verschijnt:

FUNCTIE  KIEZEN KLAAR  V.  GEBR.

9	STOOMAFGIFTE	/  VOORBE- REIDING VAN DE CAPPUCCINO

De stoom kan worden gebruikt om de melk voor de cappuccino te kloppen,

maar ook voor het verwarmen van dranken.

Gevaar voor verbrandingen!

Aan het begin van de distributie kunnen zich kort warm waterspatten voordoen.

De  distributiepijp  kan  hoge  temperaturen bereiken: een direct contact met de handen vermijden.

• Wanneer  het  apparaat  gereed  is  voor  de koffie-afgifte, richt u de stoompijp (14) boven de  lekbak.  Nu  opent  u   enige  ogenblikken knop  (16)  “Heet  water/stoom”  ,  zodat  het resterende  water  uit  de  stoompijp  komt.  Na korte  tijd  zal  er  alleen  stoom  naar  buiten komen. Het display toont het bericht:

STOOM

• Draai  knop (16) dicht.

• Vul  1/3 van de kan, die u voor de bereiding van de cappuccino wilt gebruiken, met koude melk.

Gebruik  koude  melk  en  een  koud kopje, om een goed resultaat in de

voorbereiding  van  de  cappuccino  te bekomen.

• Hetzelfde  systeem  kan  voor  de  verwarming van andere dranken gebruikt worden.

• Reinig de stoompijp met een vochtige doek na deze bewerking (fig.17)

10   REINIGING EN ONDERHOUD

Algemene  reiniging.

• De reiniging en het onderhoud kunnen enkel bij  een  afgekoeld  en  afgekoppeld  apparaat uitgevoerd worden.

• Dompel het apparaat niet in water en reinig de onderdelen niet in de afwasmachine.

• Gebruik geen scherpe voorwerpen of bijtende producten (oplosmiddelen) voor de reiniging.

• Droog  het  apparaat  en/of  de  componenten ervan nooit in een magnetronoven en/of een traditionele oven.

• Het  wordt  aanbevolen  het  waterreservoir dagelijks te reinigen en het water ook dagelijks te verversen.

• Reinig dagelijks de koffiepoederdosering:

-    Het meegeleverde penseel nemen en de doseerunit reinigen (fig.18).

• Gebruik  een  zacht  vochtige  doek  voor  de reiniging van het apparaat (fig.19).

• Reinig de serviceruimte en de uitloopgroep.

• Wij raden aan dagelijks de lekbak (12) en de afvalbak voor de koffieprut (10) te ledigen en te reinigen: om deze bewerking uit te voeren, moet het voorpaneel (fig.20) geopend worden en de lekbak (fig.21) verwijderd; vervolgens de   lediging   en   de   reiniging   van   alle onderdelen uitvoeren.

• De  koffie  afgifte  dient  voor  de  reiniging verwijderd te worden (fig.24):

-  Plaats de koffiemondstukken ervan omlaag

-  Pak het gedeelte vast zoals in fig.24 getoond wordt en verwijder het uit de zitting.

-  Reinig alles met warm water.

10.1   Uitloopgroep

De  uitloopgroep  (17)  dient  iedere keer gereinigd te worden, indien het

NEDERLAND

• Open  het  servicedeurtje  (15),  vervolgens verwijder de lekbak (12) en tenslotte de afvalbak voor het koffieprut.

• De uitloopgroep d.m.v. de daarvoor voorziene handvat  verwijderen  en  op  de  toets  “PUSH” drukken (fig.22).

• Zich ervan verzekeren dat de beide stalen filters vrij van iedere koffierest zijn. De bovenste filter kan tegen de wijzers van de klok afgeschroefd worden, de plastic stift kan met de meegeleverde sleutel verwijderd worden (fig.23).

• De  uitloopgroep  mag  enkel  met  warm  water

zonder   afwasmiddel   gereinigd   worden. Vervolgens  deze  wassen  en  nauwkeurig  alle onderdelen afdrogen.

• De  filter  terug  aanbrengen  en  opnieuw vastschroeven, zoals ook de plastic stift d.m.v. de meegeleverde sleutel.

• Zorgvuldig de binnenruimte van het apparaat reinigen.

• Opnieuw  de  uitloopgroep  in  de  daarvoor voorziene ruimte d.m.v. het handvat invoegen tot hij volkomen vastgehaakt is.

• Voeg de afvalbak voor de koffieprut en de rooster in de lekbak en dan in het apparaat.

• Sluit het paneel (15).

11   ONTKALKEN

De vorming van kalkaanslag vindt plaats bij het normale gebruik van het apparaat; het is nodig om  de  3-4  maanden  een  ontkalking  uit  te voeren,  wanneer  een  vermindering  van  de waterhoeveelheid  waargenomen  wordt  of wanneer het display het volgende bericht toont:

ONTKALKEN

KLAAR  V.  GEBR.

Indien men het ontkalken zelf wenst uit te  voeren,  kan  een  onvergiftig  en/of

onschadelijk    ontkalkingproduct    voor koffieapparaten uit de handel gebruikt worden.

Opgelet!  In  geen  geval  azijn  als

FUNCTIE  KIEZEN KLAAR  V.  GEBR.

HEET  WATER KLAAR  V.  GEBR.

• Plaats de stoompijp in de te verwarmen melk

en  open  knop  (16);  laat  de  maatbeker langzaam van beneden naar boven draaien

koffiereservoir  met  koffiebonen  gevuld wordt, of in ieder geval één keer per week.

ontkalkingmiddel  gebruiken.

Voor het ontkalken van het apparaat als volgt

• Plaats een kopje(s) of een reservoir onder de

warm waterpijp/stoompijp (fig.15).

• Open de knop tegen de wijzers van de klok

om de schuimvorming gelijk te maken (fig.16).

• Sluit knop (16), na de stoom gedurende de gewenste tijd gebruikt te hebben.

• Het  apparaat  d.m.v.  de  schakelaar  (7)  in positie (O) uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.

handelen:

1.  Het ontkalkingmiddel met water vermengen, zoals aangeduid in de gebruiksaanwijzingen

• 104 •

• 105 •

NEDERLAND

van	het	ontkalkingmiddel	en	het waterreservoir vullen.

2.  Schakel	het	apparaat	d.m.v.	de hoofdschakelaar (7) in.

3.  Druk minstens 5 seconden op knop (27) om de functie te selecteren; het display toont het bericht:

ONTKALKEN DRAAIKNOP  OPENEN

Opmerking:	indien	u	de ontkalkingcyclus   onmiddellijk

wenst  te  verlaten,  drukt  u  opnieuw  op knop  (27).

4.  Richt de stoompijp (14) op de lekbak.

5.  Plaats  een  bak  van  passende  afmetingen onder    de    stoompijp    en    draai    de heetwaterknop (16) tegen de wijzers van de klok  in,  open.  Nu  begint  het  apparaat  een automatische  ontkalkingscyclus  met  pauzes die  door  de  fabrikant  ingesteld  zijn  en  die automatisch  door  het  apparaat  uitgevoerd worden. Het display toont:

APP.  WORDT  ONTKALKT

6.  Aan het einde van de cyclus wordt de afgifte van  de  ontkalkingsoplossing  gestopt,  en verschijnt op het display:

ONTKALKEN  EINDE DRAAIKNOP  SLUITEN

7.  Draai  de  knop  voor  heetwaterafgifte   (16) met de wijzers van de klok mee, dicht. Op het display verschijnt:

APPARAAT  SPOELEN WATERRESERV.  VULLEN

8.  Spoel het waterreservoir zeer goed en vul het met vers drinkwater.

10.Leeg de inhoud van het waterreservoir, door de stoomknop (16) tegen de wijzers van de klok in te draaien.

APP.  WORDT  GESPOELT

11.Wanneer het spoelen van het apparaat klaar is, toont het display het bericht:

SPOELEN  EINDE DRAAIKNOP  SLUITEN

12.Draai de kraan dicht, laad het circuit opnieuw en laat het apparaat opwarmen.

Indien  een  verschillend  product gebruikt	wordt	steeds	de gebruiksaanwijzingen  van  de  constructeur opvolgen die zich bij het ontkalkingproduct

bevinden.

11.1   Onderbreking van de ontkalking

Indien	de	ontkalkingcyclus onderbroken  wordt,  het  apparaat

uitschakelen   en   deze   wordt   bij   de

inschakeling terug hersteld.

De ontkalkingscyclus kan onderbroken worden, door  de  stoomknop  (16)  dicht  te  draaien  en vervolgens  op  knop   (27)  te  drukken.  Op  het display verschijnt:

ONTKALKEN  ONTBREEKT WATERRESERV.  LEDIGEN

Pas op! Na deze operatie dient de ontkalkingsoplossing   uit   het

waterreservoir  te  worden  gehaald  en het   reservoir	met   vers   drinkwater gereinigd  worden;  het  circuit  van  het apparaat  dient    met  een  spoelcyclus gereinigd  te  worden.

12   P R O G R A M M E R I N G  APPARAATFUNCTIES

De	gebruiker	kan	enkele werkparameters  van  de  machine wijzigen,  al  naargelang  de  persoonlijke

behoeften.

12.1   Bediening  MENU/OK

Voor  de  programmering  van  de  functies  bent  u verplicht  de  programmeerwijze  binnen  te  gaan. Hiervoor drukt u op knop (28) “MENU/OK”  van het apparaat, wanneer dit in een ruststatus verkeert.

Voor de selectie van de gewenste functie drukt u op de toets “∧“ om een regel omhoog te gaan op het  display  of  op  de  toets  “∨“   om   een  regel omlaag te gaan.

Om de programmering te verlaten, drukt u op  de toets “ESC”.

12.2   Keuze van de afzonderlijke functies

Selecteer met de toetsen “∧“ of “∨“ de gewenste functie. Met de toets  “MENU/OK”  activeert  u de  gewenste  functie.  Het  is  mogelijk  de variabelen  die  geselecteerd   kunnen  worden, langs te lopen met de toetsen “∧“ of “∨“. Om de variabele in het geheugen te bewaren, drukt

u op de toets “MENU/OK”.

Opmerking: met de toets “ESC” kunt u  op  ieder  gewenst  moment  de programmering  onderbreken,  zonder  dat de  wijzigingen  bewaard  worden.  Dit  is alleen  mogelijk  voordat  u  op  de  toets

“MENU/OK”  drukt.

12.3    Beschrijving van de programmeerbare functies

NEDERLAND

indien  het  lange  tijd  niet  gebruikt  zal  worden. Wanneer   u   het   apparaat   opnieuw   wilt

inschakelen,  neemt  de  opwarming    enige minuten in beslag.

• In de programmeerwijze selecteert u de functie met de toetsen “∧“ of “∨“

ENERGIE  BESPA.

en u activeert de functie met de toets “MENU/ OK”. Vervolgens verschijnt de tekst:.

ENERGIE  BESPA.

Op deze wijze is het apparaat ingeschakeld, maar is geen enkel onderdeel actief.

• Om  de  functie    “ENERGIEBESP.”  uit  te schakelen, drukt u op de toets “MENU/OK”.

SPOELEN

Onmiddellijk na de opwarmfase elimineert het apparaat  automatisch  het  water  dat  in  de binnenleidingen  achtergebleven  is.  Op  deze wijze wordt gegarandeerd dat de   koffie alleen met vers water bereid wordt.

De functie is door de fabrikant geactiveerd.

• Om de functie uit te schakelen, selecteert u in de programmeerwijze met de toetsen “∧“ of

“∨“   de functie

SPOELING

en activeert u de functie met de toets “MENU/ OK”. Nu verschijnt de tekst:

SPOELING AAN

U selecteert met de toetsen  “∧“ of “∨“

APPARAAT  SPOELEN TOETS  DRUKKEN

Op  het  display verschijnt:

APPARAAT  SPOELEN

ENERGIEBESPARING

Wordt  het  apparaat  weinig  gebruikt,  dan  kan

SPOELING AAN

SPOELING UIT

9.  Plaats een bakje onder de stoompijp en druk op knop (27)

APPARAAT  SPOELEN DRAAIKNOP  OPENEN

TOETS  DRUKKEN

Nu  gaat  u  te  werk  als  bij  een  normale spoeling,  zoals    beschreven  in  het  vorige hoofdstuk, bij punt 8.

het in de stand ENERGIEBESPARING geschakeld worden.   Met   deze   functie   kunnen   de energiekosten  omlaag  gebracht  worden.  Het wordt echter geadviseerd om het apparaat met de netschakelaar (7) volledig uit te schakelen,

en bewaart de keuze met de toets “MENU/OK”.

Wij adviseren de volgende functie te selecteren:

SPOELING AAN

• 106 •

• 107 •

NEDERLAND

TAAL

• Nu verschijnt de tekst:

• Met  de  toetsen   “∧“  of  “∨“  selecteert  u  de

NEDERLAND

TOTAAL AANTAL KOPJES

Met deze functie kunt u de taal van het display wijzigen.  U  kunt  kiezen  uit  Italiaans,  Duits, Portugees,    Spaans,    Engels,    Frans    en Nederlands.  Meestal  is  het  apparaat  al

WATERHARDHEID HARDHEID  3

• Controleer  op  het  eerder  in  het  water

functie:

VOORPERCOLATIE

Met deze functie kunt u laten weergeven hoeveel kopjes koffie het apparaat al bereid heeft.

• In de programmeerwijze selecteert u met de

geprogrammeerd in de taal van het land van bestemming.

• In de programmeerwijze selecteert u met de toetsen “∧“ of “∨“ de functie:

TAAL

en u activeert deze met de toets “MENU/OK”. Nu verschijnt de tekst:

TAAL NEDERLANDS

Met  de  toetsen  “∧“  of  “∨“  selecteert  u  de gewenste taal, en met de toets “MENU/OK” bewaart u de keuze.

HARDHEID WATER

Stromend water is, afhankelijk van het gebied, min of meer kalkhoudend. Om deze reden is het apparaat ingesteld volgens de graad van hardheid  van  de  plaats  van  bestemming, uitgedrukt in een schaal van 1 tot 4.

Het  apparaat  is  reeds  geprogrammeerd op een gemiddelde waarde (hardheid 3). De waarde van de hardheid van het water in het  apparaat  moet  ingesteld  worden,  al naargelang	het	kalkgehalte	en	de hardheidsgraad  van  het  water.  Deze  kunnen gemeten  worden  met  het  bij  het  apparaat

geleverde  strookje.

Dompel  het  bijgeleverde  strookje  kort  (1

seconde)  in  het  water,  en  schud  het

zachtjes.   Na   een   minuut   zullen   de

resultaten  van  de  test  op  het  strookje zichtbaar  worden.

• In de programmeerwijze selecteert u met de toetsen “∧“ of “∨“ de functie:

WATERHARDHEID

en u activeert deze met de toets “MENU/OK”.

gedompelde strookje hoeveel vierkantjes van

kleur veranderd zijn.

• Selecteer de juiste hardheid van het water met de  toetsen  “∧“  of  “∨“  (bv.  2  vierkantjes  = Hardheid  2)  en  bewaar  deze  met  de  toets

“MENU/OK”

Waarschuwing: ontkalk het apparaat wanneer    de    hoeveelheid,    die betrekking  heeft  op  de  hardheid  van  het

water, bereikt wordt.

Op het display verschijnt de tekst:

ONTKALKEN

KLAAR  V.  GEBR.

TEMPERATUUR

Met deze functie kunt u een kopje koffie bereiden, dat in mindere of meerdere mate warm is, door de  temperatuur  van  het  water    in  te  stellen

(minimum, laag, gemiddeld, hoog en maximum).

• In de programmeerwijze kiest u met de toetsen

“∧“ of “∨“   de functie

TEMPERATUUR

en u activeert deze met de toets “MENU/OK”. Nu verschijnt bijvoorbeeld de tekst:

TEMPERATUUR GEMIDDELD

• Met  de  toetsen  “∧“  of  “∨“  selecteert  u  de gewenste temperatuur en u bewaart deze met de toets “MENU/OK”.

PRE-INFUSIE

Het proces van pre-infusie, waarbij de koffie enigszins bevochtigd  wordt  voordat  de  werkelijke  infusie plaatsvindt, doet het volle aroma  van de koffie beter uitkomen, waardoor het een excellente smaak krijgt.

en u activeert deze met de toets “MENU/OK”.

Vervolgens verschijnt de tekst:

VOORPERCOLATIE AAN

• Met  de  toetsen  “∧“  of  “∨“  kiest  u  of  u  de functie wilt deactiveren

VOORPERCOLATIE UIT

of dat u deze fase langer wilt laten duren

VOORPERCOLATIE LANG

om de smaak van uw kopje koffie ten volle te benutten.

• Bewaar uw keuze met de toets  “MENU/OK”.

VOORMALING

Met  het  proces  van  voormaling  maalt  het apparaat  twee  keer:  de  eerste  keer  voor  de geselecteerde koffiesoort,   de tweede keer voor het  volgende  kopje  koffie  (dat  u  nog  niet geselecteerd heeft).

Deze  functie  komt  alleen  van  pas wanneer u tegelijkertijd verschillende

soorten  koffie  wilt  bereiden  (bijvoorbeeld bij bezoek of   feest).

• In de programmeerwijze selecteert u met de toetsen “∧“ of “∨“ de functie

VOORMALEN

en u activeert deze met de toets “MENU/OK”.

• Nu verschijnt de tekst:

VOORMALEN UIT

Maak uw keuze met de toetsen “∧“ of “∨“ en bewaar de keuze met de toets “MENU/OK”.

toetsen “∧“ of “∨“ de functie

TOTAAL  KOFFIE

en u activeert deze met de toets “MENU/OK”. Nu verschijnt bijvoorbeeld de tekst:

TOTAAL  KOFFIE

86

FABRIEKSINSTELLINGEN

Met deze functie kunt u de werkparameters van het  apparaat  instellen,  zoals  dat  door  de fabrikant gedaan werd.

• In de programmeerwijze selecteert u met de pijltjes “∧“ of “∨“, de functie

FABRIEKSINSTELLING.

en  u  activeert  deze  vervolgens  met  de  toets

“MENU/OK”. Vervolgens verschijnt de tekst:

FABRIEKSINSTELLING. NEE

• Kies  met  de  pijltjes    “∧“  of  “∨“,  of  u  de parameters op de fabrieksinstelling wilt zetten of niet, en druk op de toets “MENU/OK” om de keuze te bevestigen.

Waarschuwing:	wanneer	alle fabrieksparameters opnieuw ingesteld worden,  gaan  alle  persoonlijk  verrichte

instellingen van het apparaat verloren.

KLOK

Met  deze,    al  dan  niet  door  de  gebruiker, geactiveerde functie is het mogelijk om:

-  de huidige tijd weer te geven, wanneer het apparaat op “ENERGIEBESPARING”  of op

“SELECTIE FUNCTIE” staat.

-  het tijdstip van inschakeling en uitschakeling van het apparaat te kiezen.

• 108 •

• 109 •

NEDERLAND

Om de programmering correct te laten werken, is het noodzakelijk de huidige tijd in te stellen.

• Selecteer met de toetsen “∧“ of “∨“ de functie

HORLOGE

en activeer deze met de toets “MENU/OK” .

• Selecteer met de toetsen “∧“ of “∨“ de functie

TIJD  HORLOGE

en activeer deze met de toets “MENU/OK” .

• Stel de huidige tijd in met de toetsen “∧“ of “∨“

en bewaar deze met de toets “MENU/OK”.

TIJD  HORLOGE

1:18

Daarna stelt u met de toetsen “∧“ of “∨“ de minuten  in  en  bewaart  ze    met  de  toets

“MENU/OK”. De tijd is nu ingesteld en het

apparaat keert terug naar het vorige menu.

Opmerking:  indien  u  de  toetsen continu ingedrukt houdt, worden de nummers snel achter elkaar weergegeven.

Opmerking:  de  tijd  blijft  ook  in  het geheugen  bewaard  wanneer  het

apparaat uitgeschakeld wordt

Weergave van de tijd op het diplay

• Selecteer met de toetsen “∧“ of “∨“ de functie

WIJDZEN  TIJD  HORLOGE

en activeer deze met de toets “MENU/OK”.

• Kies  met  de  toetsen  “∧“  of  “∨“  u  of  u  de functie wilt activeren

WIJDZEN  TIJD  HORLOGE AAN

en met de toets “MENU/OK” of u deze wilt bewaren.

Opmerking: de weergave van de tijd

is  alleen  mogelijk  onder  bepaalde

omstandigheden;  deze  functie  dient  door de gebruiker geactiveerd te worden.

• Wilt u de functie deactiveren dan kiest u met de toetsen “∧“ of “∨“

WIJDZEN  TIJD  HORLOGE UIT

en bewaart u de keuze met de toets “MENU/OK”.

Instelling van inschakeling en uitschakeling

Het   apparaat   kan   automatisch   in-   en uitgeschakeld worden, zonder tussenkomst van de  gebruiker.  In  het  apparaat  kan  één  tijdstip

voor   inschakeling,   en   één   tijdstip   voor uitschakeling geprogrammeerd worden.

Opmerking: deze functie kan alleen geactiveerd  worden  wanneer  de

hoofdschakelaar (7)   op “I” staat (aan).

• Selecteer met de toetsen “∧“ of “∨“ de functie

TIJD  AAN/UIT

en activeer deze met de toets “MENU/OK”.

• Stel met de toetsen “∧“ of “∨“ het tijdstip van inschakeling in en bewaar het   met de toets

“MENU/OK” .

TIJD  AAN/UIT

AAN	7:30

Stel daarna met de toetsen “∧“ of “∨“ de minuten in en bewaar ze met de toets “MENU/OK” .

• Stel  met  de  toetsen  “∧“  of  “∨“  het  tijdstip van  uitschakeling  in  en  bewaar  het  met  de toets  “MENU/OK”.

TIJD  AAN/UIT

UIT	9:30

Stel daarna met de toetsen “∧“ of “∨“ de minuten in en bewaar ze met de toets “MENU/OK”.

Let   op:   indien   het   tijdstip   van inschakeling en van uitschakeling met

elkaar overeenkomen, dan zal het apparaat beide  instellingen  negeren.    Na  deze

instelling  dient  de  klok  geactiveerd  te worden, om correct te kunnen werken.

Activeren van   inschakeling en uitschakeling

Opmerking:  de  activering  van  deze

functie    wordt    alleen    correct

toegepast,  wanneer  de  tijdstippen  van inschakeling en uitschakeling ingesteld zijn.

• Selecteer met de toetsen “∧“ of “∨“  de functie

HORLOGE

en activeer deze  met de toets “MENU/OK”.

• Nu verschijnt de tekst:

HORLOGE UIT

In dit geval drukt u op de toets “MENU/OK”

om de functie te deactiveren.

Kiest u ervoor de functie te activeren met de toetsen “∧“ of “∨“ , dan verschijnt de tekst:

HORLOGE AAN

En kunt u uw keuze met de toets “MENU/OK”

bewaren.

Bij het verlaten van de programmering controleert het apparaat de ingestelde parameters. Mocht de huidige tijd nu binnen de periode van uitschakeling vallen, dan verschijnt op het display de tekst:

ENERGIE  BESPA.

Opmerking:  wanneer  het  apparaat gedeactiveerd  is,  kan  het   op  ieder

gewenst  moment  opnieuw  geactiveerd worden  door  op  de  toets  “MENU/OK”   te drukken. Wilt u daarna het apparaat opnieuw deactiveren, dan gaat u de programmering binnen, drukt u op de toets “MENU/OK”, en verlaat  u  de  programmering  onmiddellijk door op de toets “ESC” te drukken.

NEDERLAND

REINIGINGSCYCLUS

Met  deze  functie  kunt  u  met  water  een reinigingscyclus verrichten van de delen van het apparaat die bij de koffie-afgifte betrokken zijn.

Tijdens de reinigingscyclus wordt de aanwezigheid  van  een  persoon geadviseerd, die toezicht houdt op de cyclus.

• Om de reinigingscyclus te starten, selecteert u met de toetsen  “∧“ of “∨“ de functie

REINIGINGSCYCLUS

Om de functie binnen te gaan, drukt u op de toets “MENU/OK”. Druk opnieuw op de toets

“MENU/OK” om de reinigingscyclus te starten.

• De reinigingscyclus zal klaar zijn, wanneer het display de volgende tekst toont.

WATERRESERV.  VULLEN

Nu  vult  u  het  waterreservoir  en  zal  het apparaat  automatisch  terugkeren  naar  de normale werking. Op het display verschijnt:

FUNCTIE  KIEZEN KLAAR  V.  GEBR.

13   JURIDISCHE   INFORMATIES

• Deze   gebruiksaanwijzingen   bevat   de noodzakelijke  informatie  voor  een  correcte werking,  voor  de  bewerkingsfuncties  en  het correct onderhoud van het apparaat.

• Deze  kennis  en  het  navolgen  van  deze

aanwijzingen,  vertegenwoordigen  een  gebruik zonder gevaar volgens de veiligheidsvoorschriften gedurende de werking en het onderhoud van het apparaat. Indien u verdere inlichtingen wenst, of indien er bijzondere problemen  ontstaan, die niet  in  deze  gebruiksaanwijzingen  voldoende werden verklaard, gelieve zich tot de plaatselijke verkoper te wenden of direct tot de constructeur.

• Verder  wensen  wij  u  erop  opmerkzaam  te

maken,  dat  deze  gebruiksaanwijzingen  geen deel  uitmaken  van  een  vorige  of  reeds bestaande uitgave, noch van een overeenkomst of een wettelijk contract, waardoor de inhoud

• 110 •

• 111 •

NEDERLAND

zich niet verandert.

• Alle verplichtingen van de constructeur baseren zich  op  een  betreffend  verkoopscontract,  die ook de complete en exclusieve regeling m.b.t. de garantievoorwaarden bevatten.

• Door deze verklaringen worden de contractuele garantievoorwaarden  noch  beperkt  noch uitgebreid.

• Deze gebruiksaanwijzingen bevatten informaties die door auteursrechten beveiligd zijn.

• Deze   aanwijzingen   mogen   zonder   de schriftelijke  verklaring  van  de  constructeur noch  gekopieerd  noch  in  een  andere  taal worden vertaald.

14   VERWERKING

• De onbenutte apparaten onbruikbaar maken.

• De stekker uit het stopcontact trekken en de elektrische kabel doorsnijden.

• De onbenutte apparaten aan een bevoegd ophaalcentrum  leveren.

15 SIGNALERINGEN OP HET DISPLAY

Via  het  display  begeleidt  het  apparaat  de gebruiker bij de correcte bediening.

Hieronder  volgen  de  alarmberichten  die  de afgifte  van  koffie  belemmeren  en    wordt aangegeven  wat  de  gebruiker  moet  doen  om het apparaat op correcte wijze te gebruiken.

ENERGIE  BESPA.

• Druk op  toets (28) “MENU/OK”.

ONTKALKEN

• Ontkalk het apparaat (zie Hfdst. 11)

KOFFIEDIKLADE  LEGEN

• Open het voorpaneel (15) en trek de afvalbak voor de koffieprut (10) naar buiten. Gooi de koffieprut weg in een  vuilnisbak.

Belangrijke opmerking:  de afvalbak voor de koffieprut  dien  alleen  geleegd  te  worden wanneer  het  apparaat  ingeschakeld  is.  De bak dient minstens 5 seconden naar buiten getrokken te worden. Wanneer u de bak leegt terwijl het apparaat uitgeschakeld is, dan zal er geen koffie afgegeven kunnen worden bij de hernieuwde inschakeling van het apparaat.

GROEP  ONTBREEKT

• Plaats de koffiegroep (17) op de juiste wijze.

KOFFIEDIKLADE  ONTBR.

• Plaats de lekbak (12) en de afvalbak voor de koffieprut  (10) op de juiste wijze.

PANEEL  SLUITEN

• Sluit het voorpaneel (15).

MAALWERK  GEBLOKKEERD

GROEP  GEBLOKKEERD

• Neem   contact   op   met   een   bevoegde assistentiedienst.

16   AFWIJKINGEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN

NEDERLAND

WATERRESERV.  VULLEN

• Vul het waterreservoir (9) met vers drinkwater

(Fig.03).

KOFFIE  OP

• Vul   de   houder   voor   koffiebonen   met koffiebonen en start opnieuw de cyclus voor koffie-afgifte.

• 112 •

• 113 •

PORTUGAL

PRECAUÇÕES IMPORTANTES Quando se usam electrdomésticos é aconselhável tomar algumas precauções para limitar o risco de incêndios,

choques eléctricos e/ou acidentes.

CUIDADOS:

A máquina expresso foi concebida unicamente para uso doméstico: Qualquer intervenção de assistência, com excepção das operações de limpeza e de manutanção normal deverá ser prestada por um centro de assistência

1	GENERALIDADES

A   máquina   para   café   é   indicada   para preparação  de  café  expresso,  utilizando  seja café em grão que café em pó e possui um di- spositivo  para  emissão  de  vapor  e  de  água quente.

PORTUGAL

Para  ulteriores  informações  ou  no  caso  de problemas, não examinados totalmente ou só de modo insuficiente nas presentes instruções, dirigir-se aos Centros de Assistência Autorizados.

2	DADOS  TÉCNICOS

O corpo da máquina, com um elegante design,

1   Ler atentamente todas a instruções e informações

apresentadas neste manual e em qualquer outro folheto contido nas embalagens, antes de preparar ou	utilizar a máquina expresso.

2   Não tocar nas superfícies quentes.

3   Não mergulhar o fio, a ficha ou o corpo da máquina em água ou outro líquido, para evitar incêndios, choques eléctricos ou acidentes.

4   Ter particular cuidado ao utilizar a máquina expresso na presença de crianças.

5   Retirar a ficha da tomada quando a máquina não estiver a ser utilizada, ou durante a sua limpeza. Deixar

a máquina arrefecer antes de inserir ou retirar peças e antes de proceder à sua limpeza.

6   Não utilizar a máquina com o fio ou a ficha danificados, nem em caso de avarias ou roturas. Mandar verificar ou reparar o aparelho no centro de assistência mais próximo.

7   A utilização de acessórios não aconselhados pelo fabricante pode provocar danos a coisas e pessoas.

8   Não utilizar a máquina expresso ao ar livre.

9   Evitar que o fio fique pendurado da mesa ou esteja em contacto com superfícies quentes.

10  Manter a máquina expresso longe de fontes de calor.

11  Verificar se a máquina expresso está na posição “Off ” antes de inserir a ficha na tomada. Para a desligar, colocá-la no “Off ” e retirar depois a ficha da tomada.

12  Utilizar a máquina unicamente para uso doméstico.

13  Ter muito cuidado durante a utilização do vapor.

GUARDAR AS PRESENTES INSTRUÇÕES DE USO

autorizado. Não mergulhar a máquina em água. Qualquer

reparação deverá ser efctuada unicamente por pessoal do centro de assistência autorizado.

1   Verificar se a voltagem indicada na placa técnica corresponde à sua.

2   Nunca utilizar água tépida ou quente para encher o reservatório de água.  Utilizar unicamente água fria.

3   Não tocar com as mãos nas partes quentes da máquina, nem no fio de alimentação durante o seu funcionamento.

4   Nunca limpar com detergentes corrosivos, nem com

utensílios duros.   É suficiente um pano macio humidecido com água.

5   Para evitar a formação de calcário, pode-se utilizar água mineral natural.

INSTRUÇOS SOBRE O CABO ELETRICO

A   O cabo eletrico fornecido é curto para facilitar o uso e para impedir que prenda-se em outros objetos.

B   Podem ser utilizados prolongamentos mas prestando muito cuidado.

C   Se utilizar um prolongamento controlar:

1   que a voltagem do prolongamento seja igual à do eletrodomestico.

2   que seja dotado de uma tomada com tres pin com ponto de terra (seja o cabo do eletrodomestico deste tipo);

3   que o cabo não pendure da mesa para não tropecar.

foi  projectado  para  uso  doméstico  e  não  é indicado para um funcionamento contínuo do tipo profissional.

ATENÇÃO.    Não    se    assumem

responsabilidades  por  eventuais danos em caso de:

• uso errado e não conforme às finalidades previstas;

• reparação não efectuadas nos centros de assistência  autorizados;

• alteração do fio de alimentação;

• alteração  de  qualquer  componente  da máquina;

• uso de peças de substituição e acessórios não originais;

Nestes casos a perde-se a garantia.

1.1  Para facilitar a leitura

O triângulo de advertência está a

indicar    todas    as    instruções importantes  para  a  segurança  do utente.  Seguir  rigorosamente  tais indicações  para  evitar  ferimentos

graves!

Este	símbolo	evidencia	as informações  a  serem  maiormente consideradas, para uma melhor utilização

da máquina.

As ilustrações correspondentes ao texto acham- se na dobra da capa.

Manter estas páginas abertas durante    a    leitura    das instruções para o uso.

1.2  Uso destas instruções para o uso

Conservar estas instruções para o uso em um lugar seguro e anexá-las à máquina para café se por acaso uma outra pessoa for utilizá-la.

• Tensão Nominal

Ver placa colocada no aparelho.

• Potência Nominal

Ver placa colocada no aparelho

• Material Corpo

Termoplástico  (ABS)

• Dimensões (l x a x p) (mm)

280x385x390

• Peso (Kg)

8

• Comprimento fio (mm)

1200

• Painel Comandos

Frontal (Dislay digital)

• Reservatório de água

Extraível

• Alimentação

Ver placa colocada no aparelho

• Reservatório de água (lt.)

1,3

• Capacidade porta-café (gr)

230 de café em grão

• Pressão bomba (bar)

15

• Caldeira

2 - Alumínio

• Dispositivos de segurança

Válvula de segurança pressão caldeira;

termóstato de segurança.

Reservamos  o  direito  de  modificar  a concepção e a realização da máquina se o progresso tecnológico assim o exigir.

Aparelho  conforme  à  Directiva  Europeia  89/

336/CEE (Decreto Lei 476 de 04/12/92), rela-

tiva	à	eliminação	de	interferências radiotelevisivas.

• 114 •

• 115 •

PORTUGAL

100

100

250

100

100

3	NORMAS DE SEGURANÇA

Nunca colocar as partes com corrente em contacto com a água: perigo de curto-cir- cuito!  O  vapor  em  alta  temperatura  e  a água	quente	podem	provocar queimaduras!  Nunca  direccionar  o  jacto de  vapor  ou  de  água  quente  para  das partes do corpo, tocar com cuidado o bico do   vapor/água   quente:   perigo   de queimaduras!

Destinação do uso

-  A   máquina   para   café   está   prevista exclusivamente para uso doméstico.

-  É  proibido  fazer  modificações  técnicas  e qualquer uso ilícito, por causa dos riscos que estes representam!

-  A  máquina  para  café  deve  ser  utilizada  só por  adultos  em  condições  psicofísicas  não alteradas.

Alimentação da   corrente

-  Ligar a máquina para café somente em uma tomada de corrente adequada.

-  A tensão deve corresponder àquela indicada na placa do aparelho.

Fio de alimentação (Fig.A)

-  Nunca usar a máquina para café se o fio de alimentação é defeituoso.

-  Fazer  substituir  imediatamente  os  fios  e  as fichas defeituosos num Centro de Assistência Autorizado.

-  Não fazer passar o fio de alimentação por ângulos  e  por  arestas  pontiagudas,  sobre objectos  muito  quentes  e  protegê-lo  do óleo.

-  Não  transportar  ou  puxar  a  máquina  para café pelo fio.

-  Não retirar o plugue da tomada puxando-o pelo cabo e não tocá-lo com as mãos ou os pés molhados.

-  Evitar que o fio de alimentação caia livremente

PORTUGAL

Protecção de outras pessoas (Fig.B)

-  Mantenha a máquina de café fora do alcance das  crianças  e  assegure-se  que  nenhuma delas tenha a possibilidade de brincar com a máquina.

As crianças não têm a noção do perigo ligado ao uso dos electrodomésticos.

-  Não  deixar  os  materiais  utilizados  para embalar a máquina ao alcance das crianças.

Perigo de queimaduras (Fig.C)

-  Não direccionar contra si mesmo e/ou outros o jacto de vapor em alta temperatura e/ou o de água quente: perigo de queimadura.

-  Use sempre as pegas apropriadas.

-  Não inserir objectos através das aberturas do aparelho.

Espaço  para  a  instalação,  uso  e manutenção  (Fig.D)

-  Escolher um superfície de apoio bem nivelada.

-  Coloque a máquina de café num lugar seguro de  modo  a  não  poder  ser  derrubada  nem ferir ninguém.

-  Escolha  um  ambiente  suficientemente iluminado, higiénico e com tomada facilmen- te acessível.

-  Não pouse a máquina em superfícies muito quentes e/ou perto do fogo, para evitar que o corpo da máquina se funda ou se danifique.

-  Colocar a 10 cm de distância das paredes e discos da placa do fogão.

-  Não  manter  a  máquina  em  temperatura inferior a 0°C; o gelo pode provocar danos na máquina.

-  A tomada de corrente deve estar ao alcance a qualquer momento.

-  Não usar a máquina para café ao ar livre.

Limpeza (Fig.E)

-  Antes de limpar a máquina, é indispensável posicionar  o  interruptor  geral  (7)  no  “O”  e depois retirar a ficha da tomada de corrente.

-  Além  disto,  esperar  que  a  máquina  seja arrefecida.

-  Nunca mergulhar a máquina em água! Im- pedir  que  entre  em  contacto  com  jactos  de

Medida en Milímetros

• 116 •

de mesas ou estantes.

água.

• 117 •

PORTUGAL

-  É  expressamente  proibido  tentar  intervir  no interior da máquina.

Conservação da máquina

-  Quando a máquina não é utilizada por um longo período, desligar a máquina e retirar a ficha da tomada.

-  Guardá-la em lugar seco e não acessível às crianças.

-  Protegê-la do pó e da sujeira.

Reparação / Manutenção

-  No caso de avarias, defeitos ou suspeita de defeito  depois  de  uma  queda,  retirar imediatamente a ficha da tomada de corren- te. Nunca fazer funcionar uma máquina com defeito.

-  Somente    os    Centros    de    Assistência Autorizados  podem  efectuar  intervenções  e reparações.

-  No caso de intervenções e/ou reparações não executas  pelos  centros  de  assistência autorizados,	declina- se	qualquer

responsabilidade por eventuais danos.

Contra  Incêndio

-  Em  caso  de  incêndio  utilizar  extintores  com anidrido carbónico (CO2). Não utilizar água ou extintor com pó.

DESCRIÇÃO  COMPONENTES

Fig.01

1	Porta-café em grão

2	Tampa móvel porta-café em grão (conser- va aroma)

3	Botão regulação moagem

4	Botão regulação dose

5	Tampa doseador café em pó

6	Superfície apoio chávenas

7	Interruptor geral (ON/OFF)

8	Tampa reservatório água

9	Reservatório da água

10    Gaveta recolhe fundos de café

11    Fio alimentação

12    Recipiente recolhe gotas + grelha

13    Preparador café com regulador de altura

14    Tubo vapor / água quente

15    Portinha anterior

16    Botão emissão vapor

17    Grupo distribuidor de café

18    Painel comandos

19    Chave grupo preparação café

20    Escovinha para limpeza

21	Medidor café em pó

Painel de comandos

22    Botão selecção café expresso / Página de cima no modo de programação

23    Botão  de  distribuição  de  café  /  Página de baixo no modo de programação

24    Botão de distribuição de café longo / ESC

4	INSTALAÇÃO

Para  própria  segurança  e  aquela  de terceiros, seguir rigorosamente as “Normas de Segurança” referidas no cap.3.

4.1  Embalagem

A embalagem original foi projectada e realizada para proteger a máquina durante a expedição. Aconselha-se conservá-la para um eventual fu- turo transporte.

4.2  Operações  preliminares

• Tirar  da  embalagem  a  máquina  de  café  e posicioná-la  em  um  lugar  idóneo,  que corresponda aos requisitos exigidos e descritos pelas normas de segurança (cap.3).

• Abrir a abertura da máquina, retirar o recipien- te recolhe-gotas (12) da embalagem e colocar a  gaveta  recolhe  fundos  de  café  (10);  em seguida, colocar o recipiente recolhe-gotas na máquina (Fig.21).

• Assegurar-se de que o recipiente recolhe gotas com grelha (Fig.01 - pos.12), a gaveta recolhe fundos (10) e o grupo distribuidor de café (17) estejam  inseridos  correctamente  e  de  que  a portinha anterior (15) esteja fechada.

• Conservar a escovinha para limpeza (20)  e a chave do grupo distribuidor de café (19) que são fornecidos junto com a máquina em local de fácil acesso.

Se,  ao  ligar  a  máquina,  o  display sinaliza uma anomalia, significa que

uma  das  partes  descritas  acima  não  foi posicionada  correctamente.  (Par.15)

PORTUGAL

máquina.  Não  colocar  a  máquina  para funcionar  sem  água:  assegurar-se  de  que haja   água   suficiente   no   interior   do reservatório.

• Levantar a tampa (Fig.05) e colocar café em grão no porta-café (Fig.06).

Usar sempre e somente café em grão.

Café  em  pó,  liofilizado,  além  de

outros objectos danificam a máquina.

• Reposicionar a tampa do porta-café   (1).

• Inserir a ficha na tomada de corrente atrás da máquina de café (Fig.07), depois de ter- se  assegurado  de  que  o  interruptor  geral

(7) está na posição (O). Inserir a ficha numa tomada de corrente adequada na parede.

• A máquina se apresenta com o interruptor geral  na  posição  (0);  para  ligá-la  é suficiente  pressionar  o  botão  (Fig.08);  a máquina começa a se aquecer e no display aparece:

ENXAGUAR ESPERAR  ...

Quando  for  atingida  a  temperatura  certa,  a máquina realiza um ciclo de enxaguadura.

• Para  carregar  o  circuito,  direccionar  o  tubo de  vapor  (Fig.01-pos.14)  no  recipiente recolhe-gotas, colocar uma chávena ou um

recipiente  adequado  debaixo  do  bico  e pressionar o botão (26); no display aparece de maneira alternada.

no modo de programação

25    Botão selecção café moído

26    Botão selecção função água quente

4.3  Ligar a máquina pela primeira vez

• Abrir a tampa do reservatório da água (Fig.02)

ENXAGUAR ESPERAR  ...

AGUA  QUENTE ESPERAR  ...

27    Botão selecção função descalcificação

28    Botão  selecção  Programação/  “OK”  no modo de programação

29    Display LCD

e  extrair  o  reservatório  (Fig.03).  Enxaguar  e encher o reservatório com água potável fre- sca  (Fig.04);  aconselha-se  não  superar  a referência assinalada com  “MÁX.”. Recolocar o reservatório da água na sua sede apropriada e reposicionar a tampa sobre o mesmo.

Colocar  no  reservatório  (9)  sempre e  somente  água  fresca,  sem  gás.

Água  quente  e  também  outros  líquidos podem  danificar  o  reservatório  e/ou  a

• Rodar o botão (Fig.09) no sentido anti-horário

e esperar até que saia água regularmente do tubo de vapor; para interromper a distribuição de água, rodar o botão no sentido horário.

Nota:  Antes  de  colocar  a  máquina para  funcionar  pela  primeira  vez

depois    de    um    longo    período    de inactividade, se o reservatório foi esvaziado completamente,  é  obrigatório  carregar  o circuito da máquina.  Além disto, o circuito

• 118 •

• 119 •

PORTUGAL

deve ser carregado sempre que for indicado no display.

CARREGAR  CIRCUITO

• Pressionar novamente o botão 26.

• Terminada  a  fase  de  aquecimento  aparece no display:

SELECCIONAR  FUNCAO PRONTO  AO  USO

• Terminadas as operações acima descritas, a máquina está preparada para o uso.

•  Para distribuir café, água quente ou vapor e utilizar correctamente a máquina, seguir com atenção as instruções que seguem.

5	MOEDOR DE CAFÉ (FIG.10)

Atenção!  O  botão  de  regulação  da moagem  localizado  no  interior  do

porta-café  (Fig.10),  deve  ser  rodado  só quando  o  moedor  de  café  estiver  a funcionar.  Não  inserir  café  em  pó  e/  ou liofilizado no porta-café em grão.

É proibido introduzir qualquer material que

não seja café em grão. O moedor de café contém órgãos em movimento que podem ser perigosos; proibido introduzir os dedos e/ou outros objectos.

Antes de intervir, por qualquer motivo, no interior do porta-café, desligar o interruptor geral (7) e retirar a ficha da tomada de cor- rente. Não colocar café em grão quando o moedor de café estiver a funcionar.

A qualidade e o gosto do café dependem, além da mistura utilizada, também do grau de moagem.

A  máquina  possui  um  botão  (Fig.10)  para  a

regulação do grau de moagem. Para variar o grau de moagem rodar o botão de graduado quando o  moedor  de  café  estiver  a  funcionar;  as  cifras escritas no botão indicam o grau de moagem. Cada aparelho foi regulado na fábrica, com um grau de moagem médio: se a moagem for muito fina, é necessário rodar o botão em direcção a valores mais altos ; se a moagem for muito gros- sa,  é  necessário  rodar  o  botão  em  direcção  a valores mais baixos.

A variação do grau de moagem será notado

somente  depois  da  preparação  de  três/

quatro  cafés.

Usar misturas de café em grão para máquinas expresso.  Evitar  utilizar  graus  de  moagem  em posições  extremas  (Ex.1  –  16);  nestes  casos utilizar misturas de café diferentes. Conservar o

café  em  lugar  fresco,  em  um  recipiente hermeticamente  fechado.

A moagem deve ser regulada caso o café preparado não fique perfeito.

Distribuição  rápida  demais  =  moagem  grossa demais > rodar o botão em valores mais baixos; Distribuição em gotas e/ou ausente = moagem fina demais > rodar o botão em valores mais altos.

6	REGULAÇÃO DOSE CAFÉ (FIG.11)

Na  máquina  é  possível  regular  a  quantidade de  café  (dose)  que  se  deseja  moer.  A  dose  é programada,  pelo  fabricante,  com  um  valor que satisfaz a maior parte das exigências.

Rodando  o  botão  (Fig.11),  localizado  no interior do porta-café, em sentido anti-horário aumenta-se a dose de café em pó; rodando o botão  em  sentido  horário  diminui-se  a  dose de café em pó.

A regulação da dose deve ser efectuada antes de pressionar a tecla de preparação café.

Este  sistema  permite  obter  uma  preparação perfeita, com todos os tipos de café presentes no comércio.

7	PREPARAÇÃO CAFÉ

Nota: Caso a máquina não prepare café,  verificar  se  o  reservatório

apropriado contém água suficiente.

• Antes  de  distribuir  café  verificar  se  o reservatório de água e o reservatório de café estão cheios e se o display mostra:

SELECCIONAR  FUNCAO PRONTO  AO  USO

• Posicionar 1 ou 2 chávenas debaixo dos bicos de  preparação;  podes  regular  a  altura  do distribuidor, afastando-o manualmente para cima  ou  para  baixo  (Fig.12),  de  modo  que se adapte às suas chávenas.

7.1  Preparação com café em grão

• Para preparar o café é preciso pressionar a tecla de distribuição de café (22, 23 ou 24); no display é indicado (por exemplo)

1  EXPRESSO

Para preparar um café posicionar somente uma   chávena   debaixo   dos   bicos   de distribuição de café e pressionar uma vez o botão  (22,  23  ou  24);  para  preparar  2 cafés,  posicionar  duas  chávenas  debaixo dos   bicos   de   distribuição   de   café   e pressionar  2  vezes  seguidas  o  botão  (22,

23 ou 24); no display aparece:

2  EXPRESSO

Nesta  modalidade  de  funcionamento,  a máquina  providencia  automaticamente  a moagem  e  dosagem  da  quantidade  correcta de café; a preparação de dois cafés requer dois ciclos de moagem e dois ciclos de preparação, geridos automaticamente pela máquina.

• Sucessivamente inicia-se o ciclo de preparação.

• Depois  de  ter  completado  o  ciclo  de  pré- infusão,  o  café  começará  a  sair  pelo  bico distribuidor (Fig.01- pos. 13).

A preparação do café será interrompida au- tomaticamente  quando  será  alcançado  o nível programado (ver par. 7.3); de qualquer forma, é possível interromper a preparação do café pressionando a tecla (Fig.01-pos.22,

23 ou 24) .

7.2 Preparação com café em pó

Para utilizar esta função é necessário retirar o medidor (Fig.01- pos.21) para

dosear o café em pó do interior da máquina.

Inserir no doseador (5) só café em pó para máquina expresso; café em grão, liofilizado, e outros materiais, inseridos neste

doseador, danificam a máquina.

É proibido inserir os dedos no interior

do  doseador  de  café  em  pó;  há

órgãos em movimento.

PORTUGAL

Para retirar a quantidade correcta de café em pó para inserir no doseador, utilizar somente o medidor (21) fornecido junto com a máquina. Inserir um só medidor de café em pó, por vez, para obter dois cafés é obrigatório efectuar dois ciclos separados, um após o outro.

• Pressionar  o  botão  (25)  para  seleccionar  a função; no display aparece

SELECCIONAR  FUNCAO CAFE  MOIDO

• Levantar  a  tampa  do  doseador  de  café  em pó (Fig.13).

• Retirar uma dose de café com o medidor; ti- rar a quantidade de café em pó em excesso presente no medidor.

• Deitar o café em pó no interior do doseador (Fig.14).

• Fechar a tampa do doseador de café em pó.

• Para preparar o café é preciso pressionar a tecla de distribuição de café (22, 23 ou 24); no display aparece (por exemplo)

1  EXPRESSO CAFE  MOIDO

• Inicia-se o ciclo de preparação.

• Depois de ter completado o ciclo de pré-infusão, o café começará a sair pelo bico distribuidor (13). A preparação do café será interrompida auto- maticamente  quando  será  alcançado  o  nível programado (ver par. 7.3); de qualquer forma, é  possível  interromper  a  preparação  do  café pressionando a tecla (22 23 ou 24).

• Em seguida, a máquina coloca-se automatica- mente no modo de funcionamento normal (vide Parág. 7.1).

7.3  Regulação da quantidade de café para cada chávena

A máquina foi programada para preparar três tipos de café: café expresso com o botão (22), café normal com o botão (23) e café longo com o botão (24). Para adaptar os valores programados às dimensões das  chávenas,  colocar  a  chávena  debaixo  do distribuidor (13), pressionar a tecla de distribuição do  café  desejado  (22,  23  ou  24)  e  mantê-la pressionada; no display aparece (por exemplo):

1  EXPRESSO PROGR.  DOSE

• 120 •

• 121 •

PORTUGAL

Esperar  que  a  chávena  seja  enchida  com  a quantidade desejada e, então, soltar a tecla.

Advertência: manter a tecla (22, 23

ou  24)  pressionada  durante  todo  o

processo de preparação do café.

Deste modo a máquina está programada para preparar o café que você desejar.

8	FORNECIMENTO  DE  ÁGUA QUENTE

Atenção: no início do processo podem verificar-se pequenos jactos de água quente:  perigo  de  queimaduras.  O  tubo distribuidor de água quente pode alcançar

temperaturas  elevadas:  evitar  tocá-lo directamente com as mãos.

• Antes  de  fornecer  água  quente,  verificar  se no display aparece

SELECCIONAR  FUNCAO PRONTO  AO  USO

Com  a  máquina  pronta  para  a  distribuição do café, proceder do seguinte modo.

• Pressionar o botão (26); no display aparece, de modo intermitente

também para o aquecimento de bebidas.    Perigo de queimaduras!

No  início  da  emissão  podem  verifi-

car-se pequenos jactos de água quente. O

tubo	distribuidor	pode	alcançar

temperaturas  elevadas:  evitar  tocá-lo directamente com as mãos.

• Com  a  máquina  pronta  para  distribuir  café, direccionar o tubo de vapor (14) sobre o reci- piente recolhe gotas; abrir o botão (16) “Água quente/vapor” por alguns instantes, de modo que a água que tiver sobrado no tubo de vapor

saia;  em  pouco  tempo  começará  a  sair somente vapor. No display aparece

VAPOR

• Fechar o botão (16).

• Encher com leite frio 1/3 do recipiente que se deseja utilizar para preparar o cappuccino.

Para  garantir  um  melhor  resultado na preparação do cappuccino, o leite

e a chávena utilizada devem estar frios.

• Mergulhar  o  tubo  do  vapor  no  leite  a  ser

• Não  enxugar  a  máquina  e/ou  os  seus componentes  num  forno  de  microondas  e/ ou convencional.

• Aconselha-se limpar diariamente o reservatório da água, fazendo a troca da água.

• Limpar   o   doseador   de   café   em   pó diariamente:

-  Pegar  a  escovinha  fornecida  junto  com  a máquina e limpar o doseador (Fig.18).

• Para a limpeza do aparelho utilizar um pano macio humedecido com água (Fig.19).

• Limpar o vão de serviço e o grupo distribuidor.

• Recomendamos esvaziar e limpar todo dia o recipiente  recolhe  gotas  (12)  e  a  gaveta

recolhe  fundos  (10);  para  efectuar  esta operação  é  necessário  abrir  a  portinha anterior (Fig.20) e retirar o recipiente recolhe gotas  (Fig.21);  sucessivamente  pode -se prosseguir com o esvaziamento e a limpeza de todos os componentes.

• O preparador de café pode ser retirado para limpeza (Fig.24):

-  Abaixar os bicos do distribuidor

-  Pegar  o  distribuidor  como  indicado  na

Fig.24 e tirá-lo da sua sede.

-  Lavar tudo com água quente.

10. 1  Grupo  distribuidor

PORTUGAL

lavá-lo e enxugar cuidadosamente todos os seus componentes.

• Montar de novo o filtro e parafusar de novo, com cuidado, o perno de plástico utilizando a chave apropriada.

• Limpar com cuidado o vão interno da máquina.

• Segurando  pelo  próprio  puxador,  introduzir de  novo  o  grupo  distribuidor  no  vão apropriado até enganchá-lo.

• Inserir a gaveta recolhe fundos e a grelha no recipiente recolhe gotas e inserir este último na máquina.

• Fechar a portinha (15).

11	DESCALCIFICAÇÃO

A formação de calcário acontece com o uso do aparelho; a descalcificação é necessária a cada

3 ou 4 meses, quando se observa uma redução da  vazão  da  água  ou  quando  no  display aparece a mensagem

DESCALCIFICACAO PRONTO  AO  USO

Caso	se	deseje	efectuar	a descalcificação pessoalmente, pode-

se utilizar um produto descalcificante para máquinas de café do tipo não tóxico e/ou nocivo, facilmente encontrado no comércio.

SELECCIONAR  FUNCAO PRONTO  AO  USO

AGUA  QUENTE PRONTO  AO  USO

aquecido e abrir o botão (16), fazer rodar o

recipiente  com  movimentos  lentos  de  baixo para  cima,  para  tornar  mais  uniforme  a

O  grupo  distribuidor  (17)  deve  ser

limpado  cada  vez  que  se  enche  o porta- café  em  grão,  ou  de  qualquer

Atenção!  Não  utilizar  em  nenhum caso o vinagre como descalcificante.

• Colocar a chávena ou um recipiente debaixo

do tubo de água quente/vapor (Fig.15).

• Abrir,  rodando  no  sentido  anti-horário  o botão, tal como indicado na Fig.15.

• Retirar a quantidade desejada de água quente; para  interromper  o  fornecimento  de  água quente rodar o botão no sentido horário.

• Pressionar  novamente  o  botão  (26);  a

máquina    se    coloca    no    modo    de funcionamento normal e no display aparece

SELECCIONAR  FUNCAO PRONTO  AO  USO

9	EMISSÃO VAPOR / PREPARAÇÃO DE CAPPUCCINO

O vapor pode ser utilizado para bater o  leite  para  o  cappuccino,  mas

formação da espuma (Fig.16).

• Depois  de  ter  utilizado  o  vapor  pelo  tempo desejado, fechar o botão (16).

• O mesmo sistema pode ser utilizado para o aquecimento de outras bebidas.

• Limpar,  depois  desta  operação,  o  tubo  do vapor com um pano húmido (Fig.17).

10   LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza genérica

• A  manutenção  e  a  limpeza  podem  ser efectuadas  somente  quando  a  máquina  está arrefecida e desligada da rede eléctrica.

• Não mergulhar a máquina em água e não inse- rir os componentes na máquina de lavar louça.

• Não  utilizar  objectos  afiados  ou  produtos químicos  agressivos  (solventes)  para  a limpeza.

maneira, ao menos uma vez por semana.

• Desligar   a   máquina   pressionando   o interruptor (7) na posição (O) e retirar a ficha da tomada de corrente da parede.

• Abrir a portinha de serviço (15), sucessivamente

tirar  o  recipiente  recolhe  gotas  (12)  e, consequentemente a gaveta recolhe fundos.

• Retirar o grupo distribuidor segurando-o pelo

próprio puxador e pressionar a tecla indicada pela escritura “PUSH” (Fig.22).

• Assegurar-se que os dois filtros de aço estejam

livres  de  qualquer  resíduo  de  café.  O  filtro superior  pode  ser  retirado  desparafusando, no sentido anti-horário, o perno de plástico com a chave apropriada, fornecida junto com a máquina. (Fig.23).

• O grupo distribuidor pode ser lavado só com

água  quente  sem  detergente.  Sendo  assim,

Para fazer a descalcificação da máquina seguir as instruções que seguem:

1.  Misturar o descalcificante com água, como especificado  na  confecção  do  produto descalcificante  e  encher  o  reservatório  da água.

2.  Ligar a máquina no interruptor geral (7).

3.  Pressionar  o  botão  (27),  por  ao  menos  5 segundos,  para  seleccionar  a  função;  no display aparece:

DESCALCIFICACAO APRIR  TORNEIRA

Nota:	caso	de	deseje	sair

imediatamente	do	ciclo	de descalcificação,  pressionar  novamente  o botão (27).

• 122 •

• 123 •

PORTUGAL

4.  Direccionar  o  tubo  de  vapor  (14)  sobre  o recipiente recolhe gotas.

5.  Posicionar  um  recipiente  de  tamanho adequado debaixo do tubo de vapor e abrir o botão de água quente (16) no sentido anti- horário.  A  máquina  começa  um  ciclo automático  de  descalcificação,  intercalado com pausas preestabelecidas pelo fabricante e  geridas  automaticamente  pela  máquina.

No display aparece:

MAQUINA  EN  DESCALC.

6.  No final do ciclo é interrompida a distribuição de  solução  descalcificante  e  no  display aparece:

DESCALC.  TERMINADA FECHAR  TORNEIRA

7.  Fechar  o  botão  de  fornecimento  de  água

12.Fechar  a  torneira,  recarregar  o  circuito  e deixar a máquina se aquecer.

Caso  seja  utilizado  um  produto diferente  daquele  aconselhado,

recomenda- se    respeitar    sempre    as instruções da casa fabricante, referidas na confecção do produto descalcificante.

11.1   Interrupção da descalcificação

Se  o  ciclo  de  descalcificação  é interrompido desligando a máquina,

este é retomado quando a mesma é ligada de novo.

O   ciclo   de   descalcificação   pode   ser interrompido fechando o botão de vapor (16) e, em seguida, pressionando o botão (27). No display aparece.

DESCALC.  INTERROMPADO

“MENU/OK”  da  máquina  quando  esta  estiver na condição de repouso.

Para seleccionar a função desejada, pressionar

a tecla “∧“ para subir para a linha de cima e pressionar  a  tecla  “ ∨ “  para  descer  nas

indicações no display.

Para sair da programação pressionar a tecla “ESC”.

12.2   Escolha de cada função

Seleccionar com a tecla “∧“ ou “∨“ a função desejada. Com a tecla “MENU/OK” activar a função  desejada;  as  variáveis  que  podem  ser seleccionadas  podem  ser  percorridas  com  a tecla  “∧“  ou  “∨“;  para  memorizar  a  variável pressionar a tecla “MENU/OK”.

Nota: com a tecla “ESC” pode-se in- terromper  a  qualquer  momento  a

programação,	sem	memorizar	as mudanças;   esta   operação   pode   ser efectuada somente antes de ter pressionado

PORTUGAL

ENXAGUADURA

Logo após a fase de aquecimento, o aparelho elimina automaticamente a água que restou nos condutos internos para garantir que a distribuição de café seja feita somente com água fria.

A função é activada pelo fabricante.

• Para desactivá-la, seleccionar a função com a   tecla	“ ∧ “   ou   “ ∨ “   em   modo   de programação

ENXAGUAR

e  activá-la  com  a  tecla  “MENU/OK” . Aparece a escrita:

ENXAGUAR ACTIVADO

Agora com a tecla  “∧“ ou “∨“ seleccionar

quente (16), rodando-o no sentido horário.

No display aparece:

ENXAGUAR

ESVAZ.  DEPOSITO  AGUA

Atenção!  Depois  desta  operação  deve-se

a tecla “MENU/OK”.

12.3   Descrição das funções programáveis

ENXAGUAR

ACTIVADO

ENXAGUAR

DESACTIVADO

ENCHER  DEPOSITO  AGUA

8.  Enxaguar  bem  o  reservatório  de  água  e enchê-lo com água potável fria.

ENXAGUAR APERTAR  TECLA

9.  Posicionar  um  recipiente  com  tamanho adequado  debaixo  do  tubo  de  vapor  e pressionar o botão (27)

ENXAGUAR

APRIR  TORNEIRA

10.Esvaziar o conteúdo do reservatório de água, rodando o botão de vapor (16) no sentido anti-horário.

MAQUINA  EN  LIMPAR

11.Quando  a  enxaguadura  da  máquina  tiver terminado, aparece no display:

LIMPAR  TERMINADO FECHAR  TORNEIRA

esvaziar  o  reservatório  de  água,

retirando a solução descalcificante e lavá-lo com água fria potável: o circuito da máquina  deve  ser  lavado  através  de  um ciclo de enxaguadura.

No display aparece:

ENXAGUAR APERTAR  TECLA

Deve - se   proceder   como   para   uma enxaguadura normal, descrita no item 8 do capítulo anterior.

12    PROGRAMAÇÃO DAS FUNÇÕES DA  MÁQUINA

O  utilizador  pode  modificar  alguns parâmetros  de  funcionamento  da

máquina,  de  acordo  com  as  próprias exigências.

12.1   Comando  MENU/OK

Para programar as funções é obrigatório entrar no modo de programação, pressionar a tecla (28)

ECONOMIA DE ENERGIA

Quando  o  aparelho  é  pouco  usado  pode  ser colocado na posição de ECONOMIA DE ENER- GIA.  Com  esta  função  reduzem-se  os  gastos energéticos.  Aconselha-se,  porém,  desligar completamente o aparelho usando o interruptor de rede (7), se este permanecer inutilizado por muito  tempo.  Quando  se  desejar  reactivar  a máquina o tempo de aquecimento do aparelho será de poucos minutos.

• Em modo de programação, seleccionar com a tecla “∧“ ou “∨“ a função

POUPAN.  ENERGIA

e  activá-la  com  a  tecla  “MENU/OK ” ;

aparece a escrita .

POUPAN.  ENERGIA

deste  modo  a  máquina  está  ligada,  mas nenhum componente está activo.

• Para  desactivar  a  função  “Economia  de

Energia”, pressionar a tecla “MENU/OK”.

e  memorizar  a  escolha  com  a  tecla

“MENU/OK”.

Aconselhamos escolher a função .

ENXAGUAR ACTIVADO

IDIOMA

Com esta função pode-se mudar o idioma do display.  Pode - se  escolher  entre  italiano, alemão,  português,  espanhol,  inglês,  francês e   holandês.   Geralmente   o   aparelho   é programado  na  língua  do  país  ao  qual  é

destinado.

• Em modo de programação, com a tecla “∧“

ou “∨“ escolher a função:

LINGUA

e depois activá-la com a tecla “MENU/OK”. Aparece a indicação:

LINGUA PORTUGUES

• 124 •

• 125 •

PORTUGAL

Com a tecla “∧“ ou “∨“ seleccionar o idio- ma  desejado  e  com  a  tecla  “MENU/OK” memorizá-la.

DUREZA DA ÁGUA

A  água  corrente  tem  mais  ou  menos  calcário dependendo  da  região.  Por  este  motivo  o aparelho  pode  ser  regulado  de  acordo  com  o grau de dureza da água da localidade à qual está  destinado,  num  valor  expresso  em  uma escala de 1 a 4.

O aparelho está já programado num valor médio  (dureza  3).  A  dureza  da  água  no aparelho deve ser regulada de acordo com o teor  de  calcário  e  com  o  grau  de  dureza  da água, que pode ser medido com a tira fornecida junto com a máquina.

Mergulhar rapidamente (1 segundo) a tira fornecida  na  água  e  agitá-la  levemente. Após  um  minuto  os  resultados  do  teste serão visíveis na tira.

• Em modo de programação, com a tecla “∧“

ou “∨“ seleccionar a função:

DUREZZA  AGUA

e activá-la com a tecla “MENU/OK”.

• Aparece a escrita:

DUREZZA  AGUA DUREZA  3

• Verificar, na tira mergulhada anteriormen- te na água, quantos quadrados mudaram de cor.

• Seleccionar a dureza correcta da água com a  tecla  “∧“  ou  “∨“  (ex.  2  quadrados  =

TEMPERATURA

Esta  função  permite  obter  um  café  mais  ou menos  quente,  regulando  a  temperatura  da água (Mínima, baixa, média, alta e máxima).

• Em modo de programação, com a tecla “∧“

ou “∨“ escolher a função

TEMPERATURA

depois activá-la com a tecla “MENU/OK”. Aparece, por exemplo, a escrita:

TEMPERATURA MEDIA

• Com a tecla “∧“ ou “∨“ seleccionar a tem- peratura desejada e memorizá-la com a tecla

“MENU/OK”.

PRÉ-INFUSÃO

O processo de pré-infusão, com o qual o café é levemente humedecido antes da infusão pro- priamente dita, ressalta o aroma do café, que fica com um sabor excelente.

• Com a tecla “∧“ ou “∨“ seleccionar a função:

PRE  INFUSAO

depois activá-la com a tecla “MENU/OK”. Aparece a escrita:

PRE  INFUSAO ACTIVADO

• Com a tecla “∧“ ou “∨“ escolher se desactivar a função

PRÉ-MOAGEM

Com  o  processo  de  pré-moagem  o  aparelho mói duas vezes: a primeira para o tipo de café seleccionado, a segunda para o café sucessivo

(ainda não seleccionado).

Esta  função  convém  somente  se devem ser preparados contempora- neamente  vários  cafés  (por  ex.,  durante

uma visita, uma festa).

• Em modo de programação, com a tecla “∧“

ou “∨“ seleccionar a função

PRE-MOAGEM

Activá-la coma tecla “MENU/OK”.

• Aparece a escrita

PRE-MOAGEM DESACTIVADO

Escolher o que se deseja com a tecla “∧“ ou

“∨“ e memorizar com a tecla “MENU/OK”.

TOTAL CAFÉ

Esta  função  permite  ver  quantos  cafés  o aparelho já preparou.

• Em modo de programação, com a tecla “∧“

ou “∨“ seleccionar a função

TOTAL  CAFE

Activá-la com a tecla “MENU/OK”. Aparece, por ex., a escrita

TOTAL  CAFE

86

PORTUGAL

depois  activá-la  com  a  tecla  “MENU/OK”. Neste ponto aparece a indicação:

VALORES  INICIALES NAO

• Escolher se deseja-se restabelecer os parâmetros com a flecha “∧“ ou “∨“, e pressionar a tecla

“MENU/OK” para confirmar a escolha.

Advertência:	quando	são restabelecidos  todos  os  parâmetros

de  fábrica  perdem-se  todas  as  definições personalizadas reguladas na máquina.

RELÓGIO

Esta  função,  activada  e  desactivada  pelo utilizador, permite:

-  ver a hora actual quando a máquina está em  “ECONOMIA  DE  ENERGIA”  ou  em

“SELECÇÃO FUNÇÃO”

-  seleccionar  o  horário  para  a  ligação  e  o desligamento da máquina.

Para   fazer   funcionar   correctamente   a programação  é  necessário  definir  o  horário actual,

• Com a tecla “∧“ ou “∨“ seleccionar a função

RELOGIO

activá-la com a tecla “MENU/OK”.

• Com a tecla “∧“ ou “∨“ seleccionar a função

TEMPO  RELOGIO

activá-la com a tecla “MENU/OK”.

Dureza  2)  e  memorizá-la  com  a  tecla

“MENU/OK”

Advertência: descalcificar o aparelho quando  for  atingida  a  quantidade

relativa à dureza da água.

No display aparece a escrita:

DESCALCIFICACAO PRONTO  AO  USO

PRE  INFUSAO

DESACTIVADO

Ou se tornar esta fase mais longa

PRE  INFUSAO CHEIO

para exaltar o sabor do seu café.

• Memorizar   a   escolha   com   a   tecla

“MENU/OK”.

REGOLUÇÕES DE FÁBRICA

Esta função permite restabelecer os parâmetros de  funcionamento  da  máquina  definidos  pela empresa fabricante.

• Em modo de programação, com a tecla “∧“

ou “∨“ seleccionar a função

VALORES  INICIALES

• Com a tecla “∧“ ou “∨“ definir a hora actual e memorizá-la com a tecla “MENU/OK”;

TEMPO  RELOGIO

1:18

Em seguida, com a tecla “∧“ ou “∨“ definir os minutos e memorizar com a tecla “MENU/ OK”.  O  horário  está  definido  e  a  máquina volta ao menu anterior.

• 126 •

• 127 •

PORTUGAL

Nota: a pressão contínua das teclas permite  o  avançamento  rápido  dos

números.

Nota:  a  memorização  do  horário  é mantida mesmo quando a máquina

é desligada.

Para ver a hora no display

• com  a  tecla  “∧“  ou  “∨“  seleccionar  a função

INDICAR  TEMPO  RELOG.

e activá-la com a tecla “MENU/OK”.

• Com a tecla “∧“ ou “∨“escolher se activar a função

INDICAR  TEMPO  RELOG. ACTIVADO

e memorizar com a tecla “MENU/OK”.

Nota:   é   possível   ver   a   hora somente	em	determinados

momentos;    esta    função    deve    ser desactivada  pelo  utilizador.

• Caso se deseje desactivar a função, escolher com a tecla “∧“ ou “∨“

INDICAR  TEMPO  RELOG. DESACTIVADO

e memorizar com a tecla “MENU/OK”.

Para regular a ligação e o desligamento

A máquina pode ser ligada e desligada auto- maticamente, sem a intervenção do utilizador. Na  máquina  pode-se  programar  somente  um horário para que seja ligada e um horário para que seja desligada.

Nota: esta função se activa somente se  o  interruptor  geral  (7)  estiver

posicionado em “I” (ligado).

• Com a tecla “∧“ ou “∨“ seleccionar a função

TEMPO  ON/OFF

activá-la com a tecla “MENU/OK”.

• Com a tecla “∧“ ou “∨“ definir a hora para que a máquina ligue   e memorizá-la com a tecla  “MENU/OK”;

TEMPO  ON/OFF ACTIVADO	7:30

Em seguida, com a tecla “∧“ ou “∨“ definir os minutos e memorizar com a tecla “MENU/OK”.

• Com a tecla “∧“ ou “∨“ definir a hora para que a máquina seja desligada e memorizá- la com a tecla “MENU/OK”;

TEMPO  ON/OFF DESACTIVADO	9:30

Em seguida, com a tecla “∧“ ou “∨“ definir os minutos e memorizar com a tecla “MENU/OK”.

Atenção:  se  o  horário  de  ligação  e de   desligamento   coincidem,   a máquina  irá  ignorar  ambas  as  definições. Após  esta  definição  o  relógio  deve  ser activado	para	poder	funcionar

regularmente.

Para activar a ligação e o desligamento

Nota: a activação desta função tem uma  aplicação  concreta  somente

caso os horários de ligação e desligamento estejam  regulados.

• Com a tecla “∧“ ou “∨“ seleccionar a função

RELOGIO

Activá-la com a tecla “MENU/OK”.

• Aparece a escrita

RELOGIO DESACTIVADO

Neste  caso,  ao  pressionar  a  tecla  “MENU/ OK” desactiva-se a função.

Escolher activar a função com a tecla “∧“ ou

“∨“ e quando aparece

RELOGIO ACTIVADO

memorizar com a tecla “MENU/OK”.

Na saída da programação a máquina verifi- ca  os  parâmetros  definidos.  Caso  o  horário actual  esteja  no  período  de  desactivação, aparece no display:

POUPAN.  ENERGIA

Nota: durante a fase de desactivação a  máquina  pode  ser  reactivada  a qualquer  momento  pressionando  a  tecla

“MENU/OK”. Em seguida, para desactivar

novamente    a    máquina    entrar    em programação,   pressionando   a   tecla

“MENU/OK”   e   sair   imediatamente,

pressionando a tecla “ESC”.

CICLO DE LAVAGEM

Com esta função executa-se o ciclo de lavagem   com água das partes ligadas

à preparação do café.

Durante o ciclo de lavagem é aconselhável que  uma  pessoa  esteja  presente  para supervisionar a operação.

• Para   dar   início   ao   ciclo   de   lavagem seleccionar com a tecla  “∧“ ou “∨“ a função

CICLO  LAVAGEM

para  entrar  na  função,  pressionar  a  tecla

“MENU/OK”.  Pressionar  novamente  a  tecla

“MENU/OK” para dar início ao ciclo de lavagem.

• O ciclo de lavagem terá terminado quando aparecer no display:

ENCHER  DEPOSITO  AGUA

Neste ponto, encher o reservatório de água e  a  máquina  automaticamente  entrará  no

PORTUGAL

modo de funcionamento normal. No display aparecerá:

SELECCIONAR  FUNCAO PRONTO  AO  USO

13   INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO

• As presentes instruções para o uso contém as informações necessárias para o uso correcto, para as funções operativas e a  manutenção cuidadosa do aparelho.

• Estes  conhecimentos  e  a  observância  das presentes instruções representam a premissa para  um  uso  sem  perigo  no  pleno  respeito da segurança relativa ao funcionamento e à manutenção  do  aparelho.  Caso  se  queira haver ulteriores informações ou se surgirem problemas  particulares,  que  as  presentes instruções para o uso não tenham explicado com  suficiente  clareza,  pedimos  para contactar o revendedor local ou directamente

a empresa fabricante.

• Além disto, gostaríamos de salientar que o conteúdo destas instruções para o uso não é  parte  de  uma  convenção  precedente  ou

já  existente,  de  um  acordo  ou  de  um contrato legal, que não mudam a essência do  mesmo.

• Todas as obrigações do fabricante baseiam- se  no  relativo  contrato  de  compra/venda que  contém  também  o  regulamento  com- pleto  e  exclusivo  no  que  se  refere  à cobertura da garantia.

• As  normas  de  garantia  contratuais  não  são limitadas  nem  prolongadas  com  base  nas presentes  explicações.

• As    instruções    para    o    uso    contêm

informações  protegidas  pelo  direito  de autor.

• Não é permitido fotocopiá-las ou traduzi-las em  uma  outro  idioma,  sem  prévio  acordo escrito por parte do Fabricante.

14   ELIMINAÇÃO

• Tornar inutilizáveis os aparelhos que não estão mais em uso.

• Retirar  a  ficha  da  tomada  e  cortar  o  fio

eléctrico.

• 128 •

• 129 •

PORTUGAL

• Entregar os aparelhos que não estão mais em uso num centro de recolhimento idóneo.

15   SINALIZAÇÕES DO DISPLAY

Através do display a máquina guia o utilizador ao correcto uso da mesma.

A  seguir  são  apresentadas  as  mensagens  de

alarme que não permitem a distribuição do café e  o  que  o  utilizador  deve  fazer  para  usar

correctamente a máquina.

FALTA  GAVETA

• Inserir  correctamente  o  recipiente  recolhe gotas (12) e a gaveta recolhe fundos (10).

FECHAR  A  PORTA

• Fechar portinha anterior (15).

MOINHO  BLOQUEADO

16   ANOMALIAS , CAUSAS E REMÉDIOS

PORTUGAL

POUPAN.  ENERGIA

• Pressionar a tecla (28) “MENU/OK”.

GRUPO  BLOQUEADO

• Contactar   um   centro   de   assistência autorizado.

DESCALCIFICACAO

• Descalcificar a máquina (ver Cap.11)

ENCHER  DEPOSITO  AGUA

• Encher o reservatório de água (9) com água fria potável (Fig.03).

FALTA  CAFE

• Encher  o  recipiente  com  café  em  grãos  e reiniciar o ciclo de preparação do café.

ESVAZIAR  FUNDOS

• Abrir a portinha (15), extrair a gaveta recolhe fundos (10) e esvaziá-la, jogando os fundos de café num recipiente idóneo.

Nota importante:  a gaveta recolhe fundos deve ser esvaziada somente

quando  a  máquina  estiver  ligada.  A

gaveta  deve  ser  sempre  extraída  por,  no mínimo, 5 segundos. O esvaziamento da gaveta  com  a  máquina  desligada  não permite  a  preparação  de  café  quando  a máquina  for  ligada  novamente.

FALTA  GRUPO

• Inserir o grupo distribuidor correctamente (17).

• 130 •

• 131 •

GAGGIA S.p.A.

20087  Robecco sul Naviglio  -  MI  - Italia

Tel.  +039 02 94 99 31

Fax +039 02 94 70 888

Internet:  www.gaggia.it

E-mail:  gaggia@gaggia.it

# Text boxes

| Problemi | Cause | Rimedi |
| --- | --- | --- |
| La macchina non si accende | La macchina non è collegata alla rete elettrica | Collegare la macchina alla rete elettrica |
| Il caffè non è abbastanza caldo | Le tazzine sono fredde | Scaldare le tazzine |
| Non fuori esce a cq ua ca l d a o vapore | Il foro del tubo vapore è otturato | Pulire il foro del tubo vapore con uno spillo. |
| Caffè fuoriesce lentamente | Caffè troppo fine | C a m b i a r e m i s c e l a d i c a f f è o reg ol a re l a ma ci na tura come a l (Par.5). Diminuire la dose (Par.6) |
|  | Gruppo erogatore sporco | Pulire il gruppo erogatore (Par.10) |
| Il caffè ha poca crema | La miscela non è adatta o il caffè non è fresco di torrefazione oppure è macinato troppo grosso. | C a m b i a r e m i s c e l a d i c a f f è o reg ol a re l a ma ci na tura come a l Par.5. Aumentare la dose (Par.6) |
| L a m a cchi na i m p i e g a t ro p p o tempo per scaldarsi o la quantità di acqua che fuoriesce dal tubo è limitata | Il circuito della macchina è intasato dal calcare | Decalcificare la macchina |
| I l g rup p o e ro g a to re no n p uò essere estratto | Gruppo erogatore fuori posizione | Accendere la macchina. Chiudere lo sp o r t e l l o d i se r v i zi o . I l g r up p o erogatore ritorna automaticamente nella posizione iniziale. |
|  | Cassetto raccoglifondi inserito | Estra rre i l ca ssetto ra ccog l i fond i p r i m a d i e s t r a r r e i l g r u p p o d i erogazione. |
| Caffè non fuoriesce | Gruppo sporco | Pulire gruppo |
|  | Dose alta | Diminuire la dose |
| C a f f è f u o r i e s c e a l l ’ e s t e r n o dell’erogatore | Erogatore non in posizione corretta | Rimettere in posizione l’erogatore |
|  | Erogatore otturato | Pul i r e l ’er o g a t o r e ed i suo i fo r i d’uscita |
| Caffè fuoriesce velocemente | Caffè macinato grosso | C a m b i a r e m i s c e l a d i c a f f è o reg ol a re l a ma ci na tura come a l (Par.5). |
|  | Miscela di caffè grossa | Cambiare tipo di miscela |
|  | Dose bassa | Aumentare la dose |

| Probleme | Ursachen | Abhilfe |
| --- | --- | --- |
| Die Maschine schaltet sich nicht an. | Die Maschine ist nicht an das Stromnetz angeschlossen. | Maschine an das Stromnetz anschließen. |
| Der Kaffe ist nicht heiß genug. | Die Tassen sind kalt. | Tassen vorwärmen. |
| Es tritt kein heißes Wasser oder Dampf aus. | D i e D üs e d e s D a m p f a us t r i t t s i s t verstopft. | Düse des Dampfaustritts mit einer Nadel reinigen. |
| Der Kaffee tritt langsam aus. | Kaffee zu fein gemahlen | Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad laut Kap. 5 regulieren. Dosis verringern (Kap. 6). |
|  | Brühgruppe verschmutzt | Brühgruppe reinigen (Kap. 10). |
| Der Espresso hat wenig Schaum ("Crema"). | Die Mischung ist nicht geeignet oder d er Ka ffee i st ni cht fri sch von d er Rösterei oder er ist zu grob gemahlen. | Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad laut Kap. 5 regulieren. Dosis erhöhen (Kap. 6). |
| Die Maschine braucht zu lange zum Erhitzen oder es tritt zu wenig Wasser aus der Düse aus. | Der Maschinenkreis ist durch Kalk verstopft. | Maschine entkalken. |
| Die Brühgruppe lässt sich nicht herausnehmen. | Brühgruppe in falscher Position. | M a s c h i n e a n s c h a l t e n . D i e A r b e i t s k l a p p e s c h l i e ß e n . D i e Brühgruppe kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück. |
|  | Tresterbehälter eingesetzt. | Erst den Tresterbehälter abnehmen, dann erst die Brühgruppe abnehmen. |
| Es tritt kein Kaffee aus. | Brühgruppe verschmutzt | Brühgruppe reinigen. |
|  | Kaffeemenge zu groß | Dosis verringern. |
| Außerhalb der Brühgruppe tritt Kaffe aus. | Brühgruppe nicht korrekt eingesetzt | Brühgruppe wieder richtig einsetzen. |
|  | Brühgruppe verstopft | Brühgruppe und die Austrittsdüsen reinigen. |
| Der Kaffee tritt zu schnell aus. | Wenig Kaffee im Behälter | Den Behälter mit Pulverkaffee füllen (nicht mit löslichem). |
|  | Grobe Kaffeemischung | Mischung wechseln. |
|  | Geringe Kaffeemenge | Dosis erhöhen. |

| Problèmes | Causes | Remèdes |
| --- | --- | --- |
| La machine ne s'allume pas | La machine n'est pas branchée | Brancher le cordon d'alimentation de la machine à une prise de courant |
| Le café n'est pas assez chaud | Les tasses sont froides | Chauffer les tasses |
| L'eau chaude ou la vapeur ne sortent pas | L'orifice du bec à vapeur est bouché | Nettoyer l'orifice du bec à vapeur à l'aide d'une aiguille |
| Le café coule trop lentement | Le café est moulu trop fin | Changer de mélange de café ou régler la mouture comme indiqué au paragraphe 5. Diminuer la dose (par.6) |
|  | Le groupe de distribution est sale | Nettoyer le groupe de distribution (Par.10). |
| Le café n'a pas assez de mousse | Le mélange n'est pas adapté, le café n'est pas fraîchement torréfié ou il est moulu trop gros | Changer de mélange de café ou régler la mouture comme indiqué a u p a ra g ra p he 5. Aug menter l a dose (par.6) |
| La machine met trop de temps à chauffer ou la quantité d'eau qui sort du conduit est limitée | Le circuit de la machine est entartré | Détartrer la machine |
| Le groupe de distribution ne peut pas être retiré | L e groupe de distribution est m al enclenché | Allumer la machine. Fermer le panneau de service. Le groupe de distribution se remet a uto ma ti q uement d a ns sa position initiale. |
|  | Réceptacle inséré | Enlever le réceptacle avant de sortir le groupe de distribution. |
| Le café ne coule pas | Le groupe est sale | Nettoyer le groupe |
|  | La dose est trop élevée | Diminuer la dose |
| L e ca fé co ul e à l 'extéri eur d u distributeur | L e d i s t r i b u t e u r n ' e s t p a s b i e n positionné | Remet t r e l e d i st r i b ut eur d a ns l a bonne position |
|  | Le distributeur est bouché | N e t t o y e r l e d i s t r i b u t e u r e t s e s orifices |
| Le café coule trop vite | I l n'y a p a s a s s e z d e ca fé d a ns l e récipient à café. | Remplir le récipient à café de café en poudre non lyophilisé. |
|  | Le café est moulu trop gros | Changer de type de mélange. |
|  | La dose est trop basse | Augmenter la dose. |

| Problemas | Causas | Remedios |
| --- | --- | --- |
| La máquina no se enciende | La máquina no está conectada a la red eléctrica | Conectar la máquina a la red eléctrica. |
| El café no está lo suficientemente caliente | Las tazas de café están frías | Calentar las tazas de café |
| No sale agua caliente o vapor | El orificio del tubo de vapor está obturado. | L i mp i a r e l o r i fi c i o d e l t u b o d e vapor con un alfiler. |
| El café sale lentamente | Café demasiado fino | C a m b i a r l a m e z c l a d e c a f é o r e g u l a r e l m o l i d o ( A p d o . 5 ) . Disminuir la dosis (Apdo. 6) |
|  | Grupo erogador sucio | Limpiar el grupo erogador (Apdo. 10) |
| El café tiene poca crema | La mezcla no es la adecuada o el café no es fresco de torrefacción o bien el molido es muy grueso. | C a m b i a r l a m e z c l a d e c a f é o regular el molido como en el Apdo. 5. Aumentar la dosis (Apdo. 6) |
| La máquina necesita demasiado t i e m p o p a r a c a l e n t a r s e o l a cantidad de agua que sale del tubo está limitada. | E l c i r c u i t o d e l a m á q u i n a e s t á atascado de cal. | Descalcificar la máquina |
| El grupo erogador no se puede extraer. | Grupo erogador fuera de posición. | Encend er l a má q ui na . Cerra r l a p uerteci l l a d e servi ci o. El g rup o erogador vuelve automáticamente a la posición inicial. |
|  | C a j ó n r e c o g e d o r d e f o n d o s introducido. | Sacar el cajón recogedor de fondos antes de sacar el grupo de erogación |
| El café no sale | Grupo sucio | Limpiar el grupo |
|  | Dosis alta | Disminuir la dosis. |
| El café sale por el exterior del erogador. | Erogador en posición incorrecta | Volver a colocar el erogador |
|  | Erogador obstruido | Limpiar el erogador y sus orificios de salida. |
| El café sale muy rápidamente | Poco café en el interior del contenedor | Rel l ena r el contened or con ca fé molido no liofilizado. |
|  | Mezcla de café gruesa. | Cambiar el tipo de mezcla. |
|  | Dosis baja. | Aumentar la dosis. |

| Problemen | Oorzaken | Oplossingen |
| --- | --- | --- |
| Het apparaat schakelt zich niet in | Het apparaat is niet aan het stroomnet aangesloten | Sluit het apparaat aan het stroomnet |
| De koffie is niet warm genoeg | De kopjes zijn koud | Verwarm de kopjes. |
| Er stroomt geen warm water of stoom uit | Het gat van de stoompijp is verstopt | Reinig het g a t va n d e stoomp ijp met een speld |
| De koffie loopt langzaam uit | Te fijne koffie | Verander koffiemengsel of stel het m a l e n a f z o a l s i n h o o f d s t u k 5 aangegeven. Verminder de dosis (Hoofdstuk 6) |
|  | De uitloopgroep is vuil | Reinig de uitloopgroep (Hoofdstuk 10) |
| De koffie heeft weinig crème | Het mengsel is niet geschikt of de koffie is niet vers van de koffiebranderij of is te grof gemalen | Verander koffiemengsel of stel het m a l e n a f z o a l s i n h o o f d s t u k 5 b e s c h r e v e n . Ve r h o o g d e d o s i s (Hoofdstuk 6) |
| Het apparaat heeft teveel tijd nodig om zich te verwarmen of de uitloop v a n d e w a t e r h o e v e e l h e i d i s begrensd | De kringloop van het apparaat is door kalksteen verstopt | Ontkalk het apparaat |
| De uitlaatgroep kan niet verwijderd worden | D e u i t l a a t g r o e p i s n i e t c o r r e c t gepositioneerd | Schakel het apparaat in. Sluit het servicedeurtje. De uitlaatgroep keert automatisch in beginpositie terug. |
|  | Lade voor het koffiedik ingevoegd | Verwijder de lade voor het koffiedik v o o r a l e e r d e u i t l a a t g r o e p t e verwijderen. |
| De koffie loopt niet uit | De groep is vuil | Reinig de groep |
|  | Te hoge dosis | Verminder de dosis |
| De koffie loopt aan de buitenkant uit | De uitloper is niet in correcte positie | Breng de uitloper in juiste positie |
|  | De uitloper is verstopt | Reinig de uitloper en zijn uitgangsgaten. |
| De koffie loopt te snel uit | Weinig koffie binnenin het reservoir | Vul het reservoir met niet gelyofiliseerde poederkoffie |
|  | Te grof koffiemengsel | Verander koffiemengsel |
|  | Te kleine dosis | Verhoog dosis. |

| Problemas | Causas | Remédios |
| --- | --- | --- |
| A máquina não liga | A máquina não está ligada à corrente eléctrica | Ligar a máquina à corrente elétrica |
| O café não é bastante quente | As chávenas para café estão frias | Aquecer as chávenas para café |
| A á g ua q uente ou v a p or nã o saem | O f u r o d o t u b o d o v a p o r e s t á obstruído | Limpar o furo do tubo do vapor com uma agulha |
| O café sai lentamente | Café muito fino | Mudar a mistura de café ou regular a moagem como no (Par.5).Diminuir a dose (Par.6) |
|  | Grupo distribuidor sujo | Limpar o grupo distribuidor (Par.10) |
| O café tem pouco creme | A mistura não é indicada ou o café não é fresco de torrefacção ou foi moído muito grosso | Mudar mistura de café ou regular a moagem como no Par. 5. Aumentar a dose (Par.6) |
| A máquina leva muito tempo para aquecer-se ou a quantidade de água que sai do tubo é limitada | O circuito da máquina está impregnado do calcário | Descalcificar a máquina |
| O grupo distribuidor não pode ser retirado | G r up o d i s t r i b ui d o r e s t á f o r a d a posição | Ligar a máquina. Fechar a portinha d e sevi ço . O g rup o d i stri b ui d o r retorna automaticamente à posição inicial |
|  | G a v e t a r e c o l h e f u n d o s d e c a f é inserida | Retirar a gaveta recolhe fundos de ca fé a ntes d e extra i r o g rup o d e distribuição. |
| O café não sai | Grupo sujo | Limpar o grupo |
|  | Dose alta | Diminuir a dose |
| O café sai para fora do distribuidor | Distribuidor não em posição correcta | Recolocar o distribuidor na posição |
|  | Distribuidor obstruído | L i mp a r o d i st r i b ui d o r e o s seus furos para saída |
| O café sai velozmente | Pouco café no interior do porta-café | Encher o porta-café com café em pó não liofilizado |
|  | Mistura de café grossa | Mudar o tipo de mistura |
|  | Dose baixa | Aumentar a dose |