ISTRUZIONI PER L’USO

OPERATING  INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANWEISUNG MODE  D’EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCÇOES E MODO DE EMPREGO

SYNCRONY COMPACT

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  1

14/06/2002, 17.25

Ci congratuliamo per la vostra scelta!

Grazie a questa macchina potrete gustare un delizioso caffè o cappuccino nel comfort della vostra casa.

Congratulations on your choice!

As  the  proud  owner  of  the  machine,  you  can  now  experience  the  taste  of  a  delicious  cup  of espresso or cappuccino in the comfort of your own home.

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl!

Dank dieser Maschine können Sie jetzt bequem zu Hause einen köstlichen Espresso oder Cap- puccino trinken.

Félicitations pour votre choix.

Grâce à cette machine, vous pouvez maintenant déguster chez vous un délicieux espresso ou un cappuccino.

¡Les felicitamos por su decisión!

Gracias a ésta máquina podrán degustar un delicioso café o capuchino en la comodidad de su hogar.

Wij feliciteren u met uw keuze!Dank zij dit apparaat kunt u thuis van een lekker kopje  koffie of

cappuccino  genieten.

Felicitamo-lo pela sua escolha!

Graças à Coffee  pode saborear um delicioso café ou cappuccino no conforto da sua casa.

• 2 •

• 3 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  2-3

14/06/2002, 17.25

• 4 •

• 5 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  4-5

16/06/2002, 20.55

ITALIANO

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Durante l’utilizzo di elettrodomestici, è consigliabile prendere alcune precauzioni per limitare il rischio di incendi, scosse elettriche e/o incidenti.

1   Leggere attentamente tutte le istruzioni ed informazioni riportate in questo manuale e in qualsiasi altro opuscolo contenuto nell’imballo prima di avviare od utilizzare la macchina espresso.

2   Non toccare superfici calde.

3   Non immergere cavo, spine o il corpo della macchina in acqua o altro liquido per evitare incendi, scosse elettriche o incidenti.

4   Fare particolare attenzione durante l’utilizzo della

AVVERTENZA

La macchina espresso è stata studiata unicamente per uso domestico. Qualsiasi intrvento di assistenza, fatta eccezione per le operazioni di pulizia e di normale manutenzione, dovrà essere prestato da un centro di assistenza autorizzato. Non immergere la macchina in

acqua.Qualsiasi riparazione dovrà essere effettuata unicamente dal centro di assistenza autorizzato.

1   Controllare che il voltaggio indicato sulla targhetta corrisponda al vostro.

2   Non utilizzate mai acqua tiepida o calda per riempire

il serbatoio dell’acqua. Utilizzate unicamente acqua fredda.

1	GENERALITÀ

La macchina da caffè è indicata per la prepara- zione di caffè espresso impiegando sia caffè in grani sia caffè in polvere ed è dotata di un di- spositivo per l’erogazione del vapore e dell’ac- qua calda.

Il  corpo  della  macchina,  dall’elegante  design, è  stato  progettato  per  uso  domestico  e  non  è indicato per un funzionamento continuo di tipo professionale.

Attenzione. Non si assumono respon- sabilità per eventuali danni in caso di:

•   impiego errato e non conforme agli scopi previsti;

•   riparazioni  non  eseguite  presso  i  centri d’assistenza  autorizzati;

•   manomissione del cavo di alimentazione;

ITALIANO

mente  nelle  presenti  istruzioni,  rivolgetevi  ai

Centri di Assistenza Autorizzati.

2	DATI TECNICI

• Tensione nominale

Vedi targhetta posta sull’apparecchio

• Potenza nominale

Vedi targhetta posta sull’apparecchio

• Materiale corpo

Termoplastico (ABS)

• Dimensioni (l x a x p) (mm)

280 x 385 x 390

• Peso (Kg)

8

• Lunghezza cavo (mm)

utilizzata o durante la pulizia. Farla raffreddare prima

di inserire o rimuovere pezzi e prima di procedere alla

4   Non pulire mai con detersivi corrosivi o utensili che

graffiano. è sufficiente un panno morbido inumidito

•   impiego di pezzi di ricambio ed accessori

non originali.

In questi casi viene a decadere la garanzia.

• Serbatoio acqua

Frontale

sua pulizia.

6   Non utilizzare la macchina con cavo o spina danneggiati

o in caso di guasti o rotture. Far controllare o riparare l’apparecchio presso il centro di assistenza più vicino.

7   L’utilizzo di accessori non consigliati dal produttore possono causare danni a cose e persone.

8   Non utilizzare la macchina espresso all’aperto.

9   Evitare che il cavo penda dal tavolo o che tocchi superfici calde.

10  Tenere la macchina espresso lontano da fonti di calore.

11  Controllare che la macchina espresso sia in posizione

“Spento” prima di inserire la spina nella presa. Per spegnerla, posizionarla su “Spento” e rimuovere quindi la spina dalla presa.

12  Utilizzare la macchina unicamente per uso domestico.

13  Fare estrema attenzione durante l’utilizzo del vapore.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

con acqua.

5   Per evitare la formazione di calcare, si può utilizzare acqua minerale naturale.

ISTRUZIONI SUL CAVO ELETTRICO

A   Viene fornito un cavo elettrico abbastanza corto per evitare che si attorcigli o che vi inciampiate.

B   Si possono utilizzare, con molta attenzione, delle prolunghe.

C   Qualora venga utilizzata una prolunga, verificare:

1   che il voltaggio riportato sulla prolunga sia

perlomeno,  uguale  al  voltaggio  elettrico dell’lettrodomestico;

2   che sia munito di una spina a tre pin con messa

a terra (qualora il cavo dell’lettrodomestico sia di questo tipo);

3   che il cavo non penda dal tavolo per evitare di inciamparvi.

1.1  Per facilitare la lettura

Il triangolo d’avvertimento indica tut- te le istruzioni importanti per la sicu- rezza dell’utente. Attenersi scrupolo- samente a tali indicazioni per evitare ferimenti gravi!

Questo simbolo evidenzia le informa- zioni da tenere in maggiore considera-

zione, per un migliore utilizzo della macchina.

Le illustrazioni corrispondenti al testo si trovano nel risvolto di copertina. Te- nere  queste  pagine  aperte durante la lettura delle istru- zioni per l’uso.

1.2  Impiego  di  queste  istruzioni  per l’uso

Conservare queste istruzioni per l’uso in un luo- go sicuro ed allegarle alla macchina per caffè qualora un’altra persona dovesse utilizzarla.

Per ulteriori informazioni o nel caso di proble- mi, non trattati del tutto o soltanto insufficiente-

Estraibile

• Alimentazione

Vedi targhetta posta sull’apparecchio

• Serbatoio acqua (lt.)

1,3

• Capacità contenitore caffè (gr)

230 di caffè in grani

• Pressione pompa (bar)

15

• Caldaia

Alluminio

• Dispositivi di sicurezza

Valvola di sicurezza pressione caldaia

termostato di sicurezza.

Con riserva di modifiche di costruzione ed esecuzione dovute al progresso tecnologi- co

Macchina conforme alla Direttiva Europea 89/

336/CEE  (Decreto  legislativo  476  del  04/12/

92),  relativa  all’eliminazione  dei  disturbi radiotelevisivi.

• 6 •

• 7 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  6-7

14/06/2002, 17.25

ITALIANO

100

100

250

100

100

misure in millimetri

3	NORME DI SICUREZZA

Mai  mettere  a  contatto  dell’acqua  le  parti sotto  corrente:  pericolo  di  cortocircuito!  Il vapore surriscaldato e l’acqua calda posso- no provocare scottature! Mai dirigere il get- to  di  vapore  o  dell’acqua  calda  verso  parti del  corpo,  toccare  con  precauzione  il beccuccio vapore / acqua calda: pericolo di scottature!

Destinazione  d’uso

-  La  macchina  per  caffè  è  prevista  esclusiva- mente per l’impiego domestico.

-  È vietato apportare modifiche tecniche e ogni impiego  illecito,  a  causa  dei  rischi  che  essi comportano!

-  La macchina per caffè deve essere utilizzata solo da adulti in condizioni psico-fisiche non alterate.

Alimentazione di corrente

-  Allacciare la macchina per caffè soltanto ad una presa di corrente adeguata.

-  La tensione deve corrispondere a quella indi- cata sulla targhetta dell’apparecchio.

Cavo d’alimentazione (Fig.A)

-  Mai  usare  la  macchina  per  caffè  se  il  cavo d’alimentazione è difettoso.

-  Far sostituire subito da un Centro di Assisten- za Autorizzato i cavi e le spine difettosi.

-  Non far passare il cavo d’alimentazione per

angoli  e  su  spigoli  vivi,  sopra  oggetti  molto caldi e proteggerlo dall’olio.

-  Non  portare  o  tirare  la  macchina  per  caffè

tenendola per il cavo.

-  Non estrarre la spina tirandola per il cavo op- pure toccarla con le mani  ed i piedi bagnati.

-  Evitare  che  il  cavo  d’alimentazione  cada  li- beramente da tavoli o scaffali.

Protezione d’altre persone (Fig.B)

-  Assicurarsi che nessun bambino abbia la pos-

ITALIANO

sibilità di giocare con la macchina per caffè.

I bambini non si rendono conto del pericolo connesso agli elettrodomestici.

-  Non lasciare i materiali utilizzati per imballa- re la macchina alla portata dei bambini.

Pericolo d’ustioni (Fig.C)

-  Non dirigere contro se stessi e/o altri il getto di vapore surriscaldato e/ o d’acqua calda: pericolo di scottature.

-  Usare sempre le apposite maniglie o mano- pole.

-  Non inserire oggetti attraverso le aperture del- l’apparecchio.

Spazio  per  l’installazione,  l’uso  e  la manutenzione  (Fig.D)

-  Scegliere un piano d’appoggio ben livellato.

-  Sistemare la macchina per caffè in un posto sicuro, dove nessuno possa rovesciarla o ve- nirne ferito.

-  Scegliere  un  ambiente  sufficientemente  illu- minato, igienico e con presa di corrente fa- cilmente accessibile;

-  Non  posare  la  macchina  su  superfici  molto calde e nelle vicinanze di fiamme aperte per evitare che la carcassa fonda o comunque si danneggi.

-  Porre a 10 cm di distanza da pareti e piastre di cottura.

-  Non tenere la macchina a temperature infe- riori a 0°C; c’è il pericolo che il gelo possa danneggiare la macchina.

-  La presa di corrente deve essere raggiungibi- le in ogni momento.

-  Non  usare  la  macchina  per  caffè  all’aper- to.

Pulizia (Fig.E)

-  Prima di pulire la macchina, è indispensabile posizionare l’interruttore generale (7) su “O” e poi staccare la spina dalla presa di corrente.

-  Inoltre, aspettare che la macchina si raffreddi.

-  Mai immergere la macchina nell’acqua! Impedire che venga a contatto con getti d’ac- qua.

-  È severamente vietato cercare d’intervenire al- l’interno della macchina.

• 8 •

• 9 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  8-9

14/06/2002, 17.25

ITALIANO

Custodia della macchina

-  Quando la macchina rimane inutilizzata per un periodo prolungato, spegnere la macchi- na e staccare la spina dalla presa.

-  Custodirla in luogo asciutto e non accessibile ai bambini.

-  Proteggerla dalla polvere e dallo sporco.

Riparazioni / Manutenzione

-  Nel caso di guasti, difetti o sospetto di difetto dopo  una  caduta,  staccare  subito  la  spina dalla  presa  di  corrente.  Mai  mettere  in  fun- zione una macchina difettosa.

-  Soltanto i Centri di Assistenza Autorizzati pos- sono effettuare interventi e riparazioni.

-  Nel caso di interventi e/o riparazioni non ese- guiti  da  centri  di  assistenza  autorizzato,  si declina ogni responsabilità per eventuali dan- ni.

Antincendio

-  In  caso  di  incendio  utilizzare  estintori  ad anidride carbonica (CO2). Non utilizzare ac- qua o estintori a polvere.

DESCRIZIONE  COMPONENTI:

Fig.01

1	Contenitore caffè in grani

2	Coperchio mobile contenitore caffè in gra- ni (salva aroma)

3	Pomello regolazione macinatura

4	Pomello regolazione dose

5	Coperchio dosatore caffè in polvere

6	Piano appoggia-tazze

7	Interruttore generale (ON/OFF)

8	Coperchio serbatoio acqua

9	Serbatoio acqua

10    Cassetto raccogli fondi

11    Cavo alimentazione

12    Vasca raccogli gocce + griglia

13    Erogatore caffè regolabile in altezza

14    Tubo vapore/acqua calda

15    Sportello anteriore

16    Pomello erogazione vapore

17    Gruppo erogatore caffè

18    Pannello comandi

19    Chiave gruppo erogatore caffè

20    Spazzolino per pulizia

21    Misurino caffè in polvere

Pannello  comandi

22    Pulsante/Led selezione caffè in polvere

23    Pulsante  erogazione  caffè  espresso  /  Led pronto temperatura

24    Pulsante  erogazione  caffè  lungo  /  Led pronto temperatura

25    Pulsante/Led selezione funzione vapore

26    Pulsante/Led selezione funzione decalcifi- cazione

27    Led allarme acqua

28    Led  allarme  mancanza  caffè  in  grani  o svuotare il cassetto raccogli fondi

29    Led segnalazione malfunzionamenti

4	INSTALLAZIONE

Per la propria sicurezza e quella di terzi at- tenersi scrupolosamente alle “Norme di si- curezza” riportate nel cap. 3.

4.1  Imballo

L’imballo originale è stato progettato e realizza- to per proteggere la macchina durante la spe- dizione.

Si consiglia di conservarlo per un eventuale tra- sporto futuro.

4.2  Operazioni  preliminari

• Prelevare dall’imballo la macchina da caffè e posizionarla in un luogo idoneo rispondente ai requisiti richiesti e descritti nelle norme di sicurezza (cap.3).

• Aprire lo sportello della macchina, prelevare la  vasca  raccogligocce  (12)  dall’imballo  ed inserirvi il cassetto raccoglifondi (10); succes- sivamente inserire la vasca raccogligocce nel- la macchina (Fig.21).

• Assicurarsi che la vasca raccogligocce con la griglia (Fig.01-pos.12), il cassetto fondi (10) ed il gruppo erogatore caffè (17) siano inse- riti correttamente e che lo sportello anteriore

(15) sia chiuso.

• Conservare a portata di mano lo spazzolino per la pulizia (20), la chiave gruppo erogatore caffè  (19)  che  vengono  forniti  in  dotazione con la macchina.

Se all’accensione della macchina il led rosso

(29)  rimane  acceso,  significa  che  una  delle parti sopra descritte non è stata posizionata correttamente.

Nota  importante:  É  importante  leg- gere  quanto  riportato  nel  Capitolo

15, ove viene spiegato in dettaglio il signi- ficato  di  tutte  le  segnalazioni  che  la  mac- china  fornisce  all’utilizzatore,  mediante  le luci posizionate sul pannello comandi.

4.3  Prima  accensione

• Aprire  il  coperchio  del  serbatoio  acqua

(Fig.02) ed estrarre il serbatoio (Fig.03). Sciac- quare e riempire, con acqua fresca potabile

(Fig.04), il serbatoio; si consiglia di non su-

ITALIANO

perare il riferimento contrassegnato con la di- citura  “MAX”.  Reinserire  il  serbatoio  acqua nella sede apposita e riposizionare il coper- chio sopra ad esso.

Immettere  nel  serbatoio  (9)  sempre e soltanto acqua fresca non gassata. Acqua calda nonché altri liquidi possono danneggiare il serbatoio e/o la macchi- na. Non mettere in funzione la macchina senz’acqua: accertarsi che ve ne sia a suf-

ficienza all’interno del serbatoio.

• Sollevare il coperchio (Fig.05) e immettere caf- fè in grani nel contenitore (Fig.06).

Usare sempre e soltanto caffè in grani. Caffè in polvere, liofilizzato, nonché al-

tri oggetti danneggiano la macchina.

• Riposizionare  il  coperchio  nel  contenitore caffè (1).

• Inserire  la  spina  nella  presa  di  corrente  sul retro della macchina da caffè (Fig.07), dopo essersi assicurati che l’interruttore generale (7) sia in posizione (O).

Inserire  la  spina  dell’altro  capo  del  cavo  in una presa a parete di corrente adeguata.

• La macchina si presenta con l’interruttore ge- nerale in posizione (O); per accenderla è suf- ficiente premere il pulsante (Fig.08); comin- ciano a lampeggiare i led (23) e (24) del pan- nello comandi.

• Per caricare il circuito, dirigere il tubo va- pore	(F i g .01-pos.14)	sulla	vasca raccogligocce, mettere una tazza o un re- cipiente adatto sotto il beccuccio del tubo vapore e ruotare il pomello (Fig.09) in sen- so  antiorario  ed  attendere  fino  a  quando

fuoriesce  acqua,  in  modo  regolare,  dal tubo vapore; per interrompere l’erogazione di acqua, ruotare il pomello in senso ora- rio.

Nota: Prima di procedere alla prima messa  in  funzione,  in  caso  di  pro-

lungata  inattività,  se  il  serbatoio  acqua  è stato vuotato completamente o se il led (27) lampeggia, è obbligatorio caricare il circui- to della macchina.

• 10 •

• 11 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  10-11

14/06/2002, 17.25

ITALIANO

• Dopo l’accensione, durante la fase di riscal-

Usare  miscele  di  caffè  in  grani  per  macchine

7.1 Erogazione con caffè in grani

successione  l’uno  all’altro.

ITALIANO

damento  della  macchina,  i  led  (23)  e  (24)

lampeggiano simultaneamente. Terminata la fase di riscaldamento i led (23) e (24) sono accesi in modo fisso.

• Terminate le operazioni di cui sopra, la mac- china è predisposta per l’uso.

• Per erogare caffè, acqua calda o vapore, ed utilizzare correttamente la macchina, seguire attentamente le istruzioni che seguono.

5	MACINACAFFÈ  (FIG.10)

Attenzione!	La	manopola	di regolazione  della  macinatura,  posta all’interno  del  contenitore  caffè  (Fig.10), deve  essere  ruotata  solo  quando  il  maci- nacaffè è in funzione. Non inserire caffè in polvere e/o liofilizzato nel contenitore caf-

fè in grani.

È vietato introdurre qualsiasi materiale che non sia caffè in grani. Il macinacaffè con- tiene organi in movimento che possono es- sere pericolosi; vietato introdurre le dita e/ o altri oggetti.

Prima  di  intervenire,  per  qualsiasi  motivo, all’interno del contenitore caffè, disinserire l’interruttore generale (7) e staccare la spi- na dalla presa di corrente. Non immettere caffè  in  grani  quando  il  macinacaffè  è  in funzione.

La qualità ed il gusto del caffè dipendono, oltre che dalla miscela utilizzata, anche dal grado di macinatura.

La  macchina  è  dotata  di  un  pomello  (Fig.10) per la regolazione del grado di macinatura. Per variare il grado di macinatura ruotare il pomel- lo graduato quando il macinacaffè è in funzio- ne; le cifre riportate sulla manopola indicano il grado di macinatura.

Ogni  apparecchio  è  regolato,  in  fabbrica,  su un grado di macinatura medio: se la macinatura risulta  essere  troppo  fine  è  necessario  ruotare

la  manopola  verso  valori  più  alti;  se  la macinatura  risulta  essere  troppo  grossa  è  ne- cessario  ruotare  la  manopola  verso  valori  più bassi.

La variazione del grado di macinatura si noterà

soltanto dopo l’erogazione di tre/quattro caffè.

espresso. Evitare di utilizzare gradi di macinatura

in posizioni estreme (Es.1 – 16); in questi casi utilizzare miscele di caffè differenti. Conservare

il caffè al fresco, in un contenitore chiuso erme- ticamente.

La  macinatura  deve  essere  regolata  nel  caso in  cui  il  caffè  verga  erogato  in  modo  non ottimale:

Erogazione  troppo  veloce  =  macinatura  trop-

po grossa > aumentare il grado di macinatura; Erogazione a gocce e/o assente = macinatura troppo fine > diminuire il grado di macinatura.

6	REGOLAZIONE  DOSE  CAFFÈ

(FIG.11)

Nella macchina è possibile regolare la quantità di caffè (dose) che si desidera macinare. La dose viene  impostata,  dal  costruttore,  su  un  valore medio che soddisfa la maggior parte delle esi- genze.

Ruotando il pomello (Fig.11), situato all’interno

del contenitore caffè, in senso antiorario si au- menta  la  dose  di  caffè  in  polvere;  ruotando  il pomello in senso orario si diminuisce la dose di caffè in polvere.

La regolazione della dose deve essere effettuata prima di premere il pulsante di erogazione caffè. Questo    sistema    permette    di    ottenere un’erogazione  ottimale  con  tutti  i  tipi  di  caffè presenti in commercio.

7	EROGAZIONE  CAFFÉ

Nota: Nel caso in cui la macchina non eroghi caffè, verificare che il serbato-

io apposito contenga acqua a sufficienza.

• Prima di erogare caffè verificare che i led ver- di  di  pronto  temperatura  (23)  e  (24)  siano accesi in modo fisso, che il serbatoio acqua ed il serbatoio caffè siano pieni.

• Posizionare  1  o  2  tazze  sotto  ai  beccucci

dell’erogatore;  potete  regolare  l’altezza dell’erogatore spostandolo manualmente ver- so  l’alto  o  verso  il  basso  (Fig.12),  in  modo che si adatti alle vostre tazzine.

• Per erogare il caffè occorre premere il tasto di erogazione caffè (23 o 24); il tasto selezio- nato comincia a lampeggiare (vedi Cap.15), mentre quello non selezionato viene spento. Per erogare 1 caffè, posizionare una sola taz- zina sotto ai beccucci di erogazione caffè e premere una sola volta il pulsante (23 o 24); per erogare 2 caffè, posizionare due tazzine sotto ai beccucci di erogazione caffè e pre- mere 2 volte di seguito il pulsante (23 o 24). In questa modalità di funzionamento, la mac- china provvede automaticamente a macina- re e dosare la giusta quantità di caffè; la pre- parazione di due caffè richiedere due cicli di macinatura  e  due  cicli  di  erogazione  gestiti automaticamente dalla macchina.

• Successivamente si avvia il ciclo di erogazione.

• Dopo aver compiuto il ciclo di preinfusione, il caffè comincerà a fuoriuscire dal beccuccio erogatore  (Fig.01-pos.13).

L’erogazione del caffè si fermerà automatica-

mente  quando  verrà  raggiunto  il  livello preimpostato (vedi par.7.3); è comunque pos- sibile interrompere l’erogazione del caffè pre- mendo il pulsante (Fig.01-pos.23 o 24 ).

7.2    Erogazione con caffè in polvere

Per utilizzare questa funzione è ne- cessario utilizzare il misurino (Fig.01-

pos.21)  per  dosare  il  caffè  in  polvere  dal- l’interno della macchina.

Inserire nel dosatore (5) solo caffè in polvere per macchine espresso; caf-

fè in grani, liofilizzato, ed altri materiali, in- seriti  in  questo  dosatore,  danneggiano  la macchina.

È vietato inserire le dita all’interno del dosatore  caffè  in  polvere,  vi  sono

degli organi in movimento.

Per  prelevare  la  giusta  quantità,  di  caffè  in polvere,  da  inserire  nel  dosatore,  utilizzare solo  il  misurino  (21)  in  dotazione  alla  mac- china.  Inserire  un  solo  misurino,  di  caffè  in polvere,  alla  volta;  per  ottenere  due  caffè  è obbligatorio  effettuare  due  cicli  separati  in

• Premere il pulsante (22) per selezionare la fun-

zione; il led posto nel pulsante si accende.

• Sollevare il coperchio dosatore caffè in pol- vere (Fig.13).

• Prelevare, con il misurino, una dose di caffè; togliere la quantità eccessiva di caffè in pol- vere presente nel misurino.

• Vuotare  il  caffè  in  polvere  all’interno  del dosatore (Fig.14).

• Chiudere  il  coperchio  del  dosatore  caffè  in polvere.

• Per erogare il caffè occorre premere il tasto di erogazione caffè (23 o 24); il tasto sele-

zionato  comincia  a  lampeggiare  (vedi Cap.15), mentre quello non selezionato vie- ne spento.

• Si avvia il ciclo di erogazione.

• Dopo aver compiuto il ciclo di preinfusione, il caffè comincerà a fuoriuscire dal beccuccio erogatore (13).

L’erogazione del caffè si fermerà automatica- mente  quando  viene  raggiunto  il  livello preimpostato (vedi par.7.3); è comunque pos- sibile interrompere l’erogazione del caffè pre- mendo il pulsante (23 o 24).

• Successivamente la macchina si riporta auto- maticamente  nel  modo  di  funzionamento normale (vedi par. 7.1).

7.3   Regolazione quantità caffè per tazza

La macchina è stata programmata per erogare

2  tipi  di  caffè:  caffè  espresso  con  il  pulsante

(23) e caffè lungo con il pulsante (24).

Per adattare i valori programmati alle dimen- sioni delle tazze, porre la tazza sotto l’erogatore

(13), premere il tasto di erogazione del tipo di caffè desiderato (23 o 24) e mantenerlo pre- muto.

Attendere  che  la  tazza  venga  riempita  con  la quantità desiderata ed a quel punto rilasciare il tasto.

Avvertenza: mantenere il tasto (23 o

24) premuto durante tutto il proces- so di erogazione del caffè.

In questo modo la macchina è programmata per erogare la quantità di caffè da voi desiderata.

• 12 •

• 13 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  12-13

14/06/2002, 17.25

ITALIANO

8	EROGAZIONE ACQUA CALDA

Attenzione:  all’inizio  possono  verifi- carsi brevi spruzzi di acqua calda: pe-

ricolo di scottature. Il tubo d’erogazione del- l’acqua calda può raggiungere temperatu- re elevate: evitare di toccarlo direttamente con le mani.

• Prima di erogare acqua calda verificare che le luci verdi di pronto temperatura (23 e 24) siano accese in modo fisso.

Con la macchina pronta per l’erogazione del caffè, procedere nel seguente modo.

• Mettere una tazza e/o un recipiente sotto al tubo acqua calda/vapore (Fig.15).

• Aprire, in senso antiorario, il pomello come indicato in Fig.15.

• Prelevare la quantità desiderata di acqua cal- da; per fermare l’erogazione dell’acqua cal- da ruotare in senso orario il pomello. La mac- china si riporta nel funzionamento normale.

9	EROGAZIONE VAPORE/PREPARA- ZIONE DEL CAPPUCCINO

Il  vapore  può  essere  utilizzato  per montare il latte per il cappuccino ma

anche per il riscaldamento delle bevande.

Pericolo di scottature!

All’inizio dell’erogazione possono ve- rificarsi brevi spruzzi di acqua calda.

Il tubo di erogazione può raggiungere tem- perature  elevate:  evitare  di  toccarlo  diret- tamente con le mani.

Con la macchina pronta per erogare caffè, pre- mere il pulsante (25), i led (23) e (24) si spen- gono.  La  macchina  necessita  di  un  tempo  di preriscaldamento;  durante  tutta  questa  fase  il led (25) lampeggia.

• Prima di erogare vapore attendere che il led verde di pronto temperatura (25) si sia acce-

so   in   modo   fisso,   questo   segnala   il raggiungimento della corretta temperatura di funzionamento.

• Dirigere  il  tubo  vapore  (14)  sopra  la  vasca raccogligocce, aprire il pomello (16) “Acqua calda/vapore” per qualche istante, in modo

da far uscire l’acqua residua dal tubo vapo- re; in breve tempo comincerà ad uscire solo vapore.

• Chiudere il pomello (16).

• Riempire con latte freddo 1/3 del contenitore che si desidera utilizzare per preparare il cap- puccino.

Per  garantire  un  miglior  risultato nella  preparazione  del  cappuccino,

il  latte  e  la  tazza  utilizzata  devono  essere freddi.

• Immergere il tubo vapore nel latte da riscal- dare  e  aprire  il  pomello  (16);  far  ruotare  il recipiente con lenti movimenti dal basso ver- so l’alto per rendere uniforme la formazione di schiuma (Fig.16).

• Dopo  aver  utilizzato  il  vapore  per  il  tempo desiderato chiudere il pomello (16).

• Lo stesso sistema può essere utilizzato per il riscaldamento di altre bevande.

• Pulire, dopo questa operazione il tubo vapo- re con un panno umido (Fig.17).

9.1  Passaggio da vapore a caffè

• Per poter erogare caffè, dopo aver seleziona- to la funzione vapore, è necessario premere nuovamente il pulsante (25).

• Nel  passaggio  da  erogazione  vapore  a erogazione  caffè,  i  led  (23),  (24)  e  (25) lampeggiano contemporaneamente indican- do che la macchina è in sovratemperatura e non può erogare caffè.

• Per potere erogare caffè, è necessario scari- care dell’acqua ruotando il pomello Vapore

(16) fino a quando non rimangono accesi, in modo fisso, solo i led di pronto temperatura

(23) e (24).

10   PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia generica

• La manutenzione e la pulizia possono essere effettuate soltanto quando la macchina è fred- da e scollegata dalla rete elettrica.

• Non immergere la macchina nell’acqua e non inserire i componenti nella lavastoviglie.

• Non  utilizzare  oggetti  acuminati  o  prodotti chimici aggressivi (solventi) per la pulizia.

• Non asciugare la macchina e/o i suoi com- ponenti  utilizzando  un  forno  a  microonde e/o un forno convenzionale

• Si consiglia di pulire quotidianamente il ser- batoio dell’acqua, provvedendo al ricambio dell’acqua.

• Pulire il dosatore caffè in polvere quotidiana- mente:

- Prendere il pennello in dotazione e pulire il dosatore (Fig.18).

• Per  la  pulizia  dell’apparecchio  utilizzare  un panno morbido inumidito con acqua (Fig.19).

• Pulire il vano di servizio ed il gruppo erogatore.

• Raccomandiamo  di  svuotare  e  pulire  ogni giorno la vasca raccogli gocce (12) ed il cas- setto raccogli fondi (10); per eseguire questa operazione è necessario aprire lo sportello an- teriore (Fig.20) ed estrarre la vasca raccogli gocce (Fig.21); successivamente si può pro- cedere con lo svuotamento ed alla pulizia di tutti i componenti.

• L’erogatore caffè può essere tolto per la puli- zia (Fig.24):

-  Abbassare i beccucci dell’erogatore

-  Impugnare  l’erogatore  come  indicato  in

Fig.24 ed estrarlo dalla sua sede.

-  Lavare il tutto con acqua calda.

10.1   Gruppo  erogatore

Il gruppo erogatore (17) deve esse- re pulito ogni volta che si riempie il contenitore di caffè in grani o, in ogni caso,

almeno una volta alla settimana.

• Spegnere la macchina premendo l’interrutto- re  (7)  in  posizione  (O)  ed  estrarre  la  spina dalla presa di corrente a parete.

• Aprire  lo  sportello  di  servizio  (15),  successi- vamente togliere la vasca raccogli gocce (12) e di conseguenza il cassetto raccogli fondi.

• Estrarre  il  gruppo  erogatore  tenendolo  per l’apposita maniglia e premendo sul tasto in- dicato dalla scritta “PUSH” (Fig.22).

• Assicurarsi che i due filtri in acciaio siano li- beri da ogni residuo di caffè. Il filtro superio- re si può togliere svitando, in senso antiorario, il  perno  di  plastica  con  l’apposita  chiave  in dotazione (Fig.23).

• Il  gruppo  erogatore  può  essere  lavato  solo

ITALIANO

con  acqua  calda  senza  detergente.  Quindi lavarlo ed asciugare accuratamente tutti i suoi componenti.

• Rimontare il filtro ed avvitare nuovamente, con cura, il perno in plastica servendosi dell’ap- posita chiave.

• Pulire  accuratamente  il  vano  interno  della macchina.

• Tenendolo per l’apposita maniglia, introdur- re di nuovo il gruppo erogatore nell’apposito vano fino ad ottenerne l’aggancio.

• Inserire il cassetto raccogli fondi e la griglia nella la vasca raccogli gocce ed inserire que- st’ultima nella macchina.

• Chiudere lo sportello (15).

11   DECALCIFICAZIONE

La  formazione  del  calcare  avviene  con  l’uso dell’apparecchio;  la  decalcificazione  è  neces- saria ogni 3-4 mesi, quando si osserva una ri- duzione della portata dell’acqua o quando lam- peggia la Spia del pulsante (26).

Qualora si voglia eseguirla personal- mente, si può utilizzare un prodotto decalcificante per macchine da caffè di tipo non  tossico  e/o  nocivo,  comunemente  re-

peribile in commercio.

Attenzione! Non utilizzare in nessun caso l’aceto come decalcificante.

Per procedere alla decalcificazione della mac- china seguire le istruzioni riportate.

• Miscelare  il  decalcificante  con  acqua  come specificato  sulla  confezione  del  prodotto decalcificante e riempire il serbatoio dell’ac- qua.

• Accendere la macchina con l’interruttore ge- nerale (7).

• Premere  il  pulsante  (26),  per  almeno  5  se- condi,  per  selezionare  la  funzione;  il  led  ri- mane acceso in modo fisso.

• Dirigere il tubo vapore (14) sulla vasca rac- cogli gocce.

• Posizionare  un  contenitore  di  adeguate  ca- pacità sotto al tubo vapore ed aprire in senso antiorario  il  pomello  acqua  calda  (16).  La macchina  inizia  un  ciclo  automatico  di

• 14 •

• 15 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  14-15

14/06/2002, 17.25

ITALIANO

decalcificazione  intervallato  con  pause prestabilite dal costruttore e gestite automati- camente dalla macchina.

• Alla fine del ciclo viene fermata l’erogazione della soluzione decalcificante ed i 5 tasti ini- ziano a lampeggiare simultaneamente.

• Chiudere il pomello erogazione acqua calda

(16)  ruotandolo  in  senso  orario.  In  questo caso lampeggia anche il led (27).

• Sciacquare il serbatoio dell’acqua e riempir- lo con acqua fresca potabile.

• Posizionare  un  contenitore  di  adeguate  ca- pacità sotto al tubo vapore e vuotare 2/3 del contento  del  serbatoio  dell’acqua  ruotando il  pomello  vapore  (16)  in  senso  antiorario; per  fermare  l’erogazione  ruotare  il  pomello

(16) in senso orario.

• Lasciare  riscaldare  la  macchina  e  vuotare  il rimanente contenuto del serbatoio dell’acqua ruotando  il  pomello  vapore  (16)  in  senso antiorario; per fermare l’erogazione ruotarlo in senso orario.

Qualora si utilizzi un prodotto diver- so da quello consigliato si raccoman-

da di rispettare comunque le istruzioni del- la casa produttrice riportate sulla confezio- ne del prodotto decalcificante.

Se  il  ciclo  di  decalcificazione  viene interrotto  spegnendo  la  macchina,

questo  viene  ripristinato  alla  riaccensione della stessa.

12   PROGRAMMAZIONE FUNZIO- NI MACCHINA

La  macchina  permette  di  programmare  alcuni parametri    in    funzione    delle    esigenze dell’utilizzatore.

Per programmare le funzioni è obbligatorio en- trare nella modalità di programmazione agen- do come segue:

• Assicurarsi che l’interruttore generale (7) del- la macchina sia in posizione (O) e che il po- mello acqua calda (16) sia chiuso.

• Premere i tasti (23) e (25) e contemporanea- mente ed accendere la macchina con l’inter- ruttore generale (7).

In questo modo si è nella modalità di program-

mazione della macchina.

Per  uscire  dalla  programmazione  e  attivare  le funzioni  programmate  spegnere  e  riaccendere la macchina con l’interruttore generale (7).

12.1 Programmazione “durezza acqua”

L’acqua corrente è più o meno calcarea a se- conda delle regioni. Per questo motivo l’appa- recchio  può  essere  regolato  secondo  il  grado di durezza dell’acqua della località a cui è de- stinato, espresso in scala da 1 a 4.

L’apparecchio è già programmato su un valore medio (durezza 3).

Prima	di	effettuare	questa regolazione è necessario verificare la durezza  dell’acqua  mediante  la  striscia  in dotazione nella macchina. Immergere bre- vemente (1 secondo) la striscia in dotazio- ne  nell’acqua  e  scuoterla  leggermente. Dopo un minuto i risultati del test sono visi-

bile sulla striscia.

Per  programmare  questa  funzione  agire  come segue:

• Premere il tasto (22); successivamente il nu- mero  dei  tasti  accesi  indica  la  durezza  del- l’acqua programmata;

• Se si desidera modificare il grado di durezza dell’acqua premere ripetutamente il tasto (22) fino a quanto viene indicato, dall’accensione dei tasti, il grado di durezza selezionato.

Durezza 1 = accesi i tasti (22) e (23) Durezza 2 = accesi i tasti (22), (23) e (24)

Durezza 3 = accesi i tasti (22), (23), (24) e (25) Durezza 4 = accesi i tasti (22), (23), (24), (25) e (26)

L’indice di durezza corrisponde ai quadrati 1-4

sulla striscia.

12.2 Programmazione  del  “ciclo  di  ri- sciacquo”

Subito  dopo  l’accensione,  l’apparecchio elimina automaticamente i resti d’acqua ri- masti  nelle  tubature  per  garantire  che  i

caffè  vengano  preparati  solo  con  acqua

fresca.

Per  programmare  questa  funzione  agire  come segue:

• Premere  il  tasto  (23);  quando  la  funzione  è attivata si accende il led (27).

12.3 Programmazione  della  “preinfu- sione”

Il processo di preinfusione, con il quale il caffè viene leggermente inumidito prima dell’infusio- ne vera e propria, fa risaltare l’aroma pieno del caffè, che acquista un gusto eccellente.

Per  programmare  questa  funzione  agire  come segue:

• Premere  il  tasto  (24);  quando  la  funzione  è attivata si accende il led (28).

Nota: questa funzione è già attivata dal costruttore.

12.4 Programmazione  della  “prema- cinatura”

Con il processo di premacinatura l’apparecchio macina due volte: la prima per il tipo di caffè selezionato, la seconda per il caffè successivo

(non ancora selezionato). Questa funzione con- viene solo se si devono

preparare contemporaneamente diversi caffè (p. es. durante una visita, una festa).

Per  programmare  questa  funzione  agire  come segue:

• Premere  il  tasto  (25);  quando  la  funzione  è attivata si accende il led (29).

13   INFORMAZIONI  DI  CARATTE- RE GIURIDICO

• Le presenti istruzioni per l’uso contengono le informazioni necessarie per l’impiego corret- to, per le funzioni operative e la manutenzio- ne accurata dell’apparecchio.

• Queste conoscenze e l’osservanza delle pre- senti istruzioni, rappresentano la premessa per un uso senza pericolo nel pieno rispetto della sicurezza in caso di funzionamento e manu- tenzione  dell’apparecchio.  Se  si  desiderano ulteriori informazioni, o se dovessero suben-

ITALIANO

trare particolari problemi che si ritiene nelle presenti istruzioni d’uso non siano stati spie- gati  con  sufficiente  chiarezza,  preghiamo  di rivolgersi al rivenditore locale o direttamente alla ditta costruttrice.

• Inoltre  facciamo  notare  che  il  contenuto  di queste  istruzioni  d’uso  non  è  parte  di  una convenzione precedente o già esistente, di un accordo o di un contratto legale e che non ne cambiano la sostanza.

• Tutti gli obblighi del costruttore si basano sul relativo contratto di compravendita che con- tiene anche il regolamento completo ed esclu- sivo riguardo alle prestazioni di garanzia.

• Le norme di garanzia contrattuali non vengo- no né limitate né estese in base alle presenti spiegazioni.

• Le  istruzioni  per  l’uso  contengono  informa- zioni protette dal diritto d’autore.

• Non  è  permesso  fotocopiarle  o  tradurle  in un’altra  lingua  senza  previo  accordo  scritto da parte del Costruttore.

14   SMALTIMENTO

• Rendere inutilizzabile gli apparecchi non più in uso.

• Staccare la spina dalla presa e tagliare il cavo elettrico.

• Consegnare gli apparecchi fuori uso a un cen- tro di raccolta idoneo.

• 16 •

• 17 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  16-17

14/06/2002, 17.25

ITALIANO

15   SPIE PANNELLO COMANDI

LUCE VERDE (22)

- Macchina in erogazione con caffè macinato

LUCE VERDE (23) FISSA

LUCE VERDE (24) FISSA CONTEMPORANEAMENTE

- Macchina in temperatura pronta:

per l’erogazione del caffè;

per l’erogazione dell’acqua calda.

LUCE VERDE (23) LAMPEGGIANTE

LUCE VERDE (24) LAMPEGGIANTE CONTEMPORANEAMENTE

- Macchina in fase di riscaldamento per l’erogazione caffè ed acqua calda

LUCE VERDE (23) LAMPEGGIANTE IN MODO LENTO

- Macchina in erogazione di 1 caffè espresso

LUCE VERDE (23) LAMPEGGIANTE IN MODO VELOCE

- Macchina in erogazione di 2 caffè espressi

LUCE VERDE (24) LAMPEGGIANTE IN MODO LENTO

- Macchina in erogazione di 1 caffè lungo

LUCE VERDE (24) LAMPEGGIANTE IN MODO VELOCE

- Macchina in erogazione di 2 caffè lunghi

LUCE VERDE (25) FISSA

- Macchina in temperatura pronta per l’erogazione del vapore

LUCE VERDE (25) LAMPEGGIANTE

- Macchina in fase di riscaldamento per l’erogazione vapore.

LUCE ROSSA (26) LAMPEGGIANTE

- La macchina necessita di un ciclo di decalcificazione

Eseguire la decalcificazione come descritto nel Par.11.

Per cancellare la preselezione premere un altro tasto mantenendo il rubi- netto chiuso.

LUCE ROSSA (26) FISSA

- È stata selezionata la funzione di decalcificazione.

Per eseguire la decalcificazione come descritto nel Par.11. aprire il pomello erogazione acqua calda (16).

ITALIANO

LUCE VERDE (23) LAMPEGGIANTE LUCE VERDE (24) LAMPEGGIANTE

LUCE VERDE (25) LAMPEGGIANTE CONTEMPORANEAMENTE

- Macchina in sovratemperatura; in questa modalità la macchina non può erogare caffè.

È necessario scaricare dell’acqua nella vasca raccogligocce ruotando    il pomello Vapore (16) fino a quando le luci verdi di pronto temperatura (23)

(24) non rimangono accese in modo fisso e si spegne la luce verde (25).

LED ROSSO (27) FISSO

- Quantità d’acqua insufficiente nel serbatoio.

Riempire il serbatoio con acqua fresca potabile, caricare il circuito ed inizia- re nuovamente la procedura.

LED ROSSO (27) LAMPEGGIANTE

- Circuito acqua non carico. Caricare il circuito

LED ROSSO (28) FISSO

- Serbatoio caffè in grani vuoto.

Riempire il serbatoio con caffè in grani ed iniziare nuovamente la procedu- ra.

LED ROSSO (28) LAMPEGGIANTE

- Cassetto fondi pieno

**Per spegnere la luce rossa lampeggiante, vuotare il cassetto dai fondi di caffè

LED ROSSO (29) FISSO

- Gruppo erogatore, vasca raccogli gocce, sportello anteriore non in posizione corretta per il funzionamento della macchina.

Per spegnere la luce rossa fissa, verificare che tutti i componenti siano inse- riti o chiusi in modo corretto.

LUCE ROSSA (29) LAMPEGGIANTE

- Motore macina Bloccato

- Motore gruppo erogatore bloccato

Rivolgersi al centro assistenza

** Nota importante:   il cassetto raccogli fondi deve essere vuotato solo quando la macchina  è  accesa.  Il  cassetto  deve  essere  estratto  per  almeno  5  secondi.  Lo svuotamento  del  cassetto  a  macchina  spenta  non  permette  l’erogazione  del  caffè  alla

riaccensione della stessa.

• 18 •

• 19 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  18-19

14/06/2002, 17.25

ITALIANO

ITALIANO

16   PROBLEMI, CAUSE E RIMEDI	NOTA - NOTE - BEMERKUNG - NOTE - NOTA - NOTA - OPMERKING

• 20 •

• 21 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  20-21

14/06/2002, 17.25

ENGLISH

IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric

shock, and/or injury to persons, including the following:

1   Read all instructions and information in this instruction book and any other literature included in this carton referring to this product before operating or using this appliance.

2   Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

3   To protect against fire, electric shock and personal injury do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.

4   Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

5   Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.

6   Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any way. Return appliance to the nearest authorized service centre for examination, repair or adjustment.

7   The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.

8   Do not use outdoors.

9   Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.

10  Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

11  Always turn appliance “OFF”, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn switch to “OFF”, then remove plug from wall outlet.

12  Do not use appliance for other then intended household use.

13  Use extreme caution when using hot steam.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

This appliance is for household use. Any servicing, other than cleaning and user maintenance, should be performed by an authorized service centre. Do not immerse base in water.  To reduce the risk of fire or electric shock, do not disassemble the base. There are no user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.

1   Check voltage to be sure that the voltage indicated on the nameplate agrees with your voltage.

2   Never use warm or hot water to fill the water tank. Use cold water only.

3   Keep your hands and the cord away from hot parts of the appliance during operation.

4   Never clean with scouring powders or hard implements. Simply use a soft cloth dampened with water.

5   To avoid your coffee maker scaling up, use purified or bottled water.

INSTRUCTIONS FOR THE POWER SUPPLY CORD

A   A short power-supply cord is provided to reduce risks of getting tangled up or tripping over a longer cord.

B   Longer extension cords are available and may be used

if care is exercised in their use.

C   If a long extension cord is used:

1   the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.

2   if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type

3   the cable does not hang from the table to avoid the risk of getting caught up in it.

1	GENERALITIES

This coffee maker is designed to make espresso coffee  using  both  coffee  beans  and  ground coffee;  it  is  also  equipped  with  a  device  for supplying steam and hot water.

This  elegantly  designed  appliance  has  been designed for household use and is not suitable for continuous, professional-type use.

Caution: The manufacturer cannot be held  liable  for  any  damages/injury

attributable to the following:

• Incorrect use and not in keeping with the indented use.

• Repairs  not  carried  out  by  authorized service centres.

• Tampering with the supply cord.

• Tampering with any machine part.

• Use  of  not  original  spare  parts  and accessory  attachments.

In these cases, the guarantee is invalidated.

1.1    Reading this instruction book

The  following  symbols  have  been used to facilitate reading:

The  caution  triangle  denotes  all instructions important for the safety of the user. Follow these instructions

scrupulously to avoid serious injury!

This symbol denotes information that should be taken into account to get

the most out of the appliance.

The figures referred to in the

text  can  be  found  on  the cover flap.

Keep these pages open when reading the instructions.

1.2    Using this instruction book

Keep these instructions in a safe place and hand them  over  to  any  other  person  who  uses  this coffee maker.

For  additional  information  or  for  information on topics not covered or inadequately covered in  this  book,  contact  the  authorized  service centres.

ENGLISH

2	TECHNICAL  PARTICULARS

• Nominal Voltage

See nameplate found on the appliance.

• Rated Output

See nameplate found on the appliance.

• Material of Body

Thermoplastic (ABS)

• Dimensions (l x h x d) (mm)

280 x 385 x 390

• Weight (Kg)

8

• Cord Length (mm)

1200

• Control Panel

Front

• Water Tank

Removable

• Power Supply

See nameplate found on the appliance.

• Water Tank (l)

1.3

• Coffee Container Capacity (g)

230 of coffee beans

• Pump Pressure (bar)

15

• Boiler

Aluminium

• Safety Devices

Boiler pressure safety valve

Safety thermostat

The  manufacturer  reserves  the  right  to change the make up of the machine in the light of any technological breakthrough.

The machine complies to the European Standard

89/336/EEC (legislative decree 476  04.12.92), referring  to  the  elimination  of  broadcasting disturbance.

• 22 •

• 23 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  22-23

14/06/2002, 17.25

ENGLISH

100

100

250

100

100

sizes in millimeter

3	SAFETY  STANDARDS

Never  let  live  parts  come  into  contact  with water: short-circuit hazard! The superheated steam  and  hot  water  can  cause  scalding! Never direct the steam or the hot water jet towards  body  parts!  Touch  the  steam  /hot water nozzle carefully: scalding hazard!

Intended Use

-  This coffee maker is intended for household use only.

-  Do not make technical changes and use the appliance  inappropriately:  damage/injury hazard!

-  The coffee maker must only be used by adults who  are  in  full  control  of  their  mental  and physical capacities.

Power Supply

-  Connect the coffee maker to a suitable outlet only.

-  The voltage must match the one specified on the nameplate of the appliance.

Power Supply Cord (Fig.A)

-  Never use the coffee maker if it has a faulty cord.

-  The   defective   cord   must   be   replaced immediately.

-  An authorized service centre must replace the defective cords and plugs immediately.

-  Do not let the cord touch sharp edges, very hot objects and oily surfaces.

-  Do not carry or pull the coffee maker by the cord.

-  Do  not  pull  the  cable  to  remove  the  plug, and do not touch the plug with wet hands or feet.

-  Avoid letting the cord dangle from tables or raised surfaces.

Preventing Injury (Fig.B)

-  Ensure that the machine is out of the reach of children.

ENGLISH

Children are not aware of the risks involved in electrical appliances.

-  Do  not  leave  packing  material  near children.

Scalding Hazard (Fig.C)

-  Do  not  direct  the  flow  of  the  superheated steam and/or hot water towards yourself and/ or others: scalding hazard!

-  Always use the correct handles or knobs.

-  Do not insert objects through the openings in the appliance.

Space necessary to installation, usage, and maintenance. (Fig.D)

-  Place the machine on a flat, even surface.

-  The  machine  must  be  positioned  in  a  safe place  where  it  cannot  be  knocked  over  or cause injury.

-  Choose a position that is well-lit, hygienic and

where a wall socket is easily accessible.

-  To prevent melting or damage to the casing, do not rest the machine on very hot surfaces or near open flames.

-  Place the coffee maker 10 cm away from walls and cooking tops.

-  Do not keep the machine at a temperatu-

re  below  0°C ;  frost  may  damage  the machine.

-  The wall outlet must be reachable at all times.

-  Do not use the coffee maker outdoors.

Cleaning (Fig.E)

-  Before cleaning the coffee maker, switch the ON/OFF switch (7) to “O”; then, remove the plug from the wall outlet.

-  Wait for the machine to cool down.

-  Never immerse the appliance in water! Avoid splashes.

-  Never tamper with the machine inside parts.

Storing the Appliance

-  When  the  appliance  is  not  used  regularly, switch OFF the appliance and remove the plug from the wall outlet.

-  Store it in a dry place, away from children.

-  Protect it from dust and dirt.

• 24 •

• 25 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  24-25

14/06/2002, 17.25

ENGLISH

Repairing / Maintenance

-  If the coffee maker falls and you see or suspect damages  or  malfunctions,  immediately remove the plug from the wall. Never use faulty machines.

-  Repairs must be made by authorized service centres only.

-  If authorized service centres do not carry out maintenance  work  and/or  repairs,  the manufacturer is not liable for any damages.

Fire Fighting

-  In  the  event  of  a  fire,  use  carbon  dioxide extinguishers  (CO2).  Do  not  use  water  or powder extinguishers.

DESCRIPTION OF PARTS

See Fig.01

1	Coffee bean container

2	Coffee bean container cover

(aroma preserver)

3	Grinding control knob

4	Dose control knob

5	Ground coffee doser cover

6	Drip plate for placing coffee cups

7	ON-OFF switch

8	Water tank cover

9	Water tank

10    Coffee grounds drawer

11    Power cord

12    Drip tray + plate

13    Height adjustable coffee dispenser

14    Steam / hot water nozzle and pipe

15    Front cover

16    Steam knob

17    Coffee dispenser

18    Control panel

19    Key of coffee dispenser

20    Cleaning brush

21    Ground coffee measuring spoon

Control panel

22    Ground coffee button /LED

23    Espresso coffee button / temperature-ready

LED

24    Weak  coffee  button  /  temperature-ready

LED

25    Steam button / LED

26    Descale button / LED

27    Water warning light

28    No ground coffee warning light / full coffee grounds drawer warning light

29    Malfunction warning light

4	I NSTALLING   THE   COFFEE MAKER

For  your  safety  and  the  safety  of  third parties, follow the “Safety Standards” (see chapter 3).

4.1  Packaging

The original packaging was designed and made to protect the appliance during shipment.

We recommend you keep it for future needs.

4.2  Preliminaries

• R emove   the   coffee   maker   from   the packaging  and  position  it  in  a  suitable

location  that  meets  the  requirements

specified  and  described  in  the  safety standards  (chap.3).

• Open the machine door, take the drip tray

(12) from the package, and fit the dregs box

(10);  then,  fit  the  drip  tray  in  the  machine

(Fig.21).

• Make  sure  that  the  drip  tray  and  plate

(Fig.01, pos. 12), the coffee grounds drawer

(10) and the coffee dispenser (17) are fitted correctly  and  that  the  front  cover  (15)  is closed.

• Keep the cleaning brush (20) and the key of the coffee dispenser (19) handy, which were supplied with the appliance.

If the red light (29) is still on when the machine is  started,  it  means  that  one  of  the  parts described above is positioned incorrectly.

Caution: You must read chapter 15. This  chapter  explains  in  detail  the meaning of all the visual signals displayed to the user through the lights (LEDs) found

on the control panel.

4.3   Preparing the coffee maker for use

• Open  the  water  tank  cover  (Fig.02)  and remove the tank (Fig.03). Rinse and fill with fresh potable water (Fig.04); we recommend that you do not exceed the “MAX” level mark. Replace  the  water  tank  in  its  housing  and reposition the cover on top.

ENGLISH

Always fill the tank (9) with fresh still water. Hot water and other liquids can damage the tank and/or the appliance. Do not  operate  the  appliance  without  water: make sure that there is enough water inside

the tank.

• Lift  the  cover  (Fig.05)  and  fill  the  container with coffee beans (Fig.06).

Use  coffee  beans  only.  Ground  and instant coffee, as well as other items,

cause damage to the appliance.

• Close the cover of the coffee bean container

(1).

• Insert the plug into the outlet at the back of the  coffee  maker  (Fig.07)  after  making  sure that  the  ON/OFF  switch  (7)  is  in  the  “O” position.

• Insert the other end of the plug into a suitable wall outlet.

• When not in use, the ON/OFF switch of the appliance is in the “O” position. To switch ON the  coffee  maker,  simply  press  the  switch

(Fig.08). The LEDs (23) and (24) start flashing on the control panel.

• To  fill  the  circuit,  direct  the  steam/hot  water nozzle (Fig.01, item 14) towards the drip tray, place a cup or suitable vessel under the steam nozzle  and  turn  the  knob  anticlockwise

(Fig.09). Wait for water to flow regularly from the  nozzle  and,  then,  shut  off  the  flow  by turning the knob clockwise.

Note: You must fill the circuit of the appliance if the machine is switched

ON for the first time, the machine has not been used for a long time, the water tank has been emptied completely or the warning light (27) flashes.

• After switching ON the appliance, LEDs (23) and  (24)  flash  simultaneously  during  the heating  phase.  Once  the  heating  phase  is finished, LEDs (23) and (24) emit a fixed light.

• At this point, your coffee maker is ready for use.

• Follow  the  instructions  below  to  dispense coffee,  hot  water  or  steam  and  use  the appliance correctly.

• 26 •

• 27 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  26-27

14/06/2002, 17.25

ENGLISH

5	THE COFFEE GRINDER (FIG.10)

Caution! Only turn the grinding control knob,  found  inside  the  coffee  bean container (Fig.10), when the coffee grinder is  working.  Do  not  insert  ground  and/or instant coffee in the coffee bean container. Do  not  insert  anything  other  than  coffee beans in the container. The coffee grinder contains  dangerous  moving  parts;  keep fingers  and/or  other  objects  away.  Before carrying  out  any  operations  in  the  coffee bean  container,  switch  OFF  the  ON/OFF switch  (7)  and  remove  the  plug  from  the wall outlet. Do not insert coffee beans when

the coffee grinder is working.

The quality and the taste of your coffee depend, in  addition  to  the  used  blend,  also  on  the grinding coarseness.

The appliance comes with a grinding adjusting knob  (Fig.10).  To  use  this  feature,  turn  the graduated  knob  when  the  coffee  grinder  is working;  the  numbers  displayed  on  the  knob indicate the grinding coarseness.

The manufacturer sets the knob to an average grinding coarseness in the factory: if the ground coffee is too fine, turn the knob toward the higher values; if the ground coffee is too coarse, turn the knob toward the lower values.

You  will  note  the  change  only  after  pouring three /four coffees.

Use  coffee  beans  for  espresso  coffee  makers. Avoid using limit grinding positions (e.g. 1 and

16); if this is necessary, try using different coffee blends.

Store the coffee in a cool and dry place, in an airtight container.

You should change the grinding position if the coffee does not outflow optimally, specifically: Too fast = grinding too coarse > grind coffee finer;

Too slow (drips and/or no flow) = grinding too fine > grind coffee coarser.

6	ADJUSTING    THE    COFFEE DOSE (FIG.11)

You may select the quantity of coffee (dose) that

you  wish  to  grind.  The  manufacturer  sets  an average dose in the factory.

To change the ground coffee dose, simply turn

the  knob  (Fig.11)  found  inside  the  coffee container.  Turn  it  anticlockwise  to  increase  the dose and clockwise to decrease the dose.

You  must  adjust  the  dose  before  pressing  the coffee dispenser button.

This system allows you to obtain an optimal cup of coffee with all types of marketed coffee.

7	THE COFFEE DISPENSER

Note:  If  the  appliance  does  not  di- spense coffee, check the water level

in the tank.

• Before  making  coffee,  make  sure  that  the green  temperature-ready  LEDs  (23)  and

(24) are lit and emit a fixed light and that the water tank and the coffee container are full.

• Place 1 or 2 coffee cups under the coffee dispenser  spouts;  you  can  adjust  the height of the dispenser by moving it up or down  manually  (Fig.12)  until  it  suits  your

cups.

7.1  Making coffee with coffee beans

• To  dispense  the  coffee,  press  the  correct coffee  button  (23)  or  (24).  The  selected button starts flashing (see chap.15), while the other switches off.

To  make  1  coffee,  position  a  single  coffee cup  under  the  coffee  dispenser  spouts  and press  the  button  (23)  or  (24)  only  once;  to make  2  coffees,  position  two  coffee  cups under  the  spouts  and  press  the  button  (23) or (24) twice.

In  this  operating  mode,  the  appliance automatically  grinds  and  doses  the  right quantity  of  coffee;  making  two  coffees requires two grinding and dispensing cycles, which  are  automatically  managed  by  the machine.

• Then, the dispensing cycle starts.

• After carrying out the prebrewing cycle, coffee

will  start  to  come  out  of  the  spout  (Fig.01, pos.13).

The coffee will stop flowing automatically when the preset level is reached (see par.7.3). You can  interrupt  the  flow  of  coffee  by  pressing the button (Fig.01, pos.23 or 24).

7.2  Making coffee with ground coffee

In this operating mode, you must use

the   supplied   measuring   spoon

(Fig.01, pos.21) to dose the ground coffee.

Only  use  ground  coffee  suitable  for espresso  coffee  makers  in  the  doser

(5); placing coffee beans, instant coffee and other  materials  inside  the  doser  causes damage to the appliance.

Keep  fingers  away  from  the  ground coffee  doser  since  there  are  moving

parts.

Use  the  supplied  measuring  spoon  (21)  to measure the right quantity of ground coffee to place in the doser.

Use only one filled measuring spoon at a time;

to make two coffees, you must go through the entire process twice.

• Press  the  button  (22)  to  select  the  function;

the LED lights up.

• Lift  the  cover  of  the  ground  coffee  doser

(Fig.13).

• Fill the measuring spoon with one coffee dose;

discard any excess quantity of ground coffee.

• Fill the doser with the ground coffee (Fig.14)

• Close  the  cover  of  the  ground  coffee doser.

• To make the coffee, press the desired coffee

button (23) or (24); the selected button starts flashing  (see  chapter  15),  while  the  other switches off.

• The dispensing cycle begins.

• After carrying out the prebrewing cycle, coffee will start to come out of the spout (13).

• The coffee will stop flowing automatically when the preset level is reached (see par. 7.3).

You can interrupt the flow of coffee by pressing

the button (23) or (24).

• Then the machine automatically returns to the normal operating mode (see para. 7.1).

ENGLISH

7.3  Adjusting the quantity of coffee per cup

Your  coffee  maker  has  been  programmed  to make 2 types of coffee: espresso coffee with the button (23) and weak coffee with the button (24). To adjust the programmed values to the size of your  cups,  place  the  cup  under  the  coffee dispenser (13), press the button of the desired type of coffee (23) or (24) and keep it pressed. Wait  for  the  machine  to  fill  the  cup  up  to  the desired level and, then, release the button.

Note:  keep  the  button  (23)  or  (24)

pressed  during  the  entire  coffee dispensing  process.

In  this  way,  the  appliance  is  programmed  to supply the quantity of coffee you selected.

8	MAKING HOT WATER

Caution:  splashing  may  occur  at  the start – scalding hazard! The hot water

nozzle and pipe can reach high temperatures:

avoid touching directly with your hands.

• Before dispensing hot water, make sure that the  green  temperature-ready  LEDs  (23  and

24) emit a fixed light.

Proceed as follows when the appliance is ready to dispense hot water:

• Place a cup and/or pitcher under the steam/

hot water nozzle (Fig.15).

• Turn the knob anticlockwise as shown in Fig.15.

• When you have obtained the desired quantity of hot water, turn the knob clockwise to shut off the flow. The appliance resets itself so that it is ready for normal operation.

9	MAKING STEAM / PREPARING CAPPUCCINO

Steam can be used to froth the milk for  cappuccinos  but  also  to  heat

beverages.

Scalding hazard!

Splashing  may  occur  at  the  start  – scalding hazard! The hot water nozzle and pipe  can  reach  high  temperatures:  avoid

• 28 •

• 29 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  28-29

14/06/2002, 17.25

ENGLISH

touching directly with your hands.

10   CLEANING   AND   MAINTE -

button (Fig.22)

automatically by the appliance.

ENGLISH

When the appliance is ready to dispense coffee, press  the  button  (25),  the  LEDs  (23)  and  (24)

switch  off.  The  appliance  goes  through  a preheating  period;  during  this  phase,  the  LED

(25) flashes.

• Before  dispensing  steam,  wait  for  the  green temperature-ready  LED  (25)  to  light  up  in  a fixed way; this indicates that the correct ope- rative temperature has been reached.

• Direct the steam nozzle (14) towards the drip tray and turn the “hot water/steam” knob (16) for a few seconds so that any residual water comes out of the steam nozzle. Continue until only steam is dispensed.

• Turn the knob (16) to OFF.

• Fill 1/3 of the vessel that you wish to use to make cappuccino with cold milk.

For   best   results   when   making cappuccinos, the milk and the used

cup should be cold.

• Immerse the steam nozzle into the milk to be frothed  and  turn  the  knob  (16);  turn  the container slowly with up-down movements to make uniform frothing (Fig.16).

• After using the steam for the desired time, shut off the steam (16).

• The same system can be used to heat other beverages.

• Clean  the  steam  nozzle  with  a  damp  cloth

(Fig.17)

9.1  Making  coffee  after  using  the steam  function

• If you want to make more coffee immediately after steaming milk, you must press the button again (25).

• During  the  transition  period,  the  LEDs  (23),

(24) and (25) flash at the same time indicating that the appliance is superheated and cannot make coffee.

• To make coffee, you must drain the water by turning the steam knob (16) until only the tem- perature-ready LEDs (23) and (24) remain lit in a fixed way.

NANCE

General Cleaning

• Maintenance  and  cleaning  should  only  be carried  out  when  the  appliance  is  cold  and disconnected from the power supply.

• Do not immerse the appliance in water and do not wash the parts in the dishwasher.

• Do not use abrasives or aggressive chemicals

(solvents) for cleaning.

• Do  not  dry  the  machine  and/or  any  of  its parts using a microwave and/or conventional oven.

• We recommend you clean the water tank and change the water daily.

• Clean the ground coffee doser daily.

-   Use the supplied brush to clean the doser

(Fig.18).

• To  clean  the  appliance,  use  a  soft  cloth dampened with water (Fig.19).

• Clean  the  service  area  and  the  coffee dispenser.

• We recommend you empty and clean the drip tray (12) and the coffee grounds drawer (10) daily; to carry out this operation you must open the front cover (Fig.20) and remove the drip tray (Fig.21); then, you can empty and clean all the components.

• You can remove the coffee dispenser in order to clean it (Fig.24):

-  lower the dispensing unit nozzles

-  take the dispensing unit as shown in Fig. 24, and remove it from its housing

-  wash the whole unit with warm water.

10.1   The coffee disperser

The  coffee  dispenser  (17)  must  be cleaned each time you fill the coffee

bean container or, anyhow, at least once a week.

• Switch off the appliance by pressing the ON/ OFF switch (7) to the “O” position and remove the plug from the wall outlet.

• Open the service cover (15). Remove the drip tray (12) and the coffee grounds drawer.

• Remove  the  coffee  dispenser  by  holding  it by  its  handle  and  pressing  the  “PUSH”

• Make  sure  that  the  two  steel  filters  are  free

from  any  coffee  residues.  The  top  filter  can be  removed  by  unscrewing  the  plastic  pin anticlockwise using the specific supplied key

(Fig.23.).

• Wash the coffee dispenser only with hot water: do not use detergents. Then accurately wash and dry all its components.

• Refit the filter and carefully screw the plastic pin back on using the specific key.

• Clean the compartment inside the appliance.

• Holding  it  by  its  handle,  insert  the  coffee dispenser  into  its  housing  until  it  snaps  into place.

• Insert the coffee grounds drawer, the drip tray plate and the drip tray.

• Close the cover (15).

11   DESCALING

Scaling occurs naturally when the appliance is used.  Approximately  every  3-4  months  you should descale it; it is ready for descaling when you notice a reduction in the water flow or when the LED of the button (26) flashes.

If you wish to carry this out at home, you can use a descaling product for

coffee makers that is non toxic and/or not harmful  and  commonly  available  on  the market.

Caution! Never use vinegar.

To descale the appliance proceed as follows:

• Mix  the  descaler  with  water  as  specified  on the package and fill the water tank.

• Switch ON the appliance with the ON/OFF

switch (7).

• Press the button (26) for at least 5 seconds to select the descaling operating mode; the LED emits a fixed light.

• Direct the steam nozzle (14) toward the drip tray.

• Position a vessel of adequate capacity under the steam nozzle and turn the hot water knob anticlockwise  (16).  The  appliance  starts  an automatic descaling cycle with pauses preset by    the    manufacturer    and    managed

• At  the  end  of  the  cycle,  the  flow  of  the

descaling solution is shut off and the 5 buttons start flashing simultaneously.

• Turn  the  knob  of  the  hot  water  nozzle  (16) clockwise to OFF. In this case, also the warning light (27) flashes.

• Rinse  the  water  tank  and  fill  it  with  fresh drinking water.

• Position a vessel of adequate capacity under

the  steam  nozzle  and  empty  2/3  of  the contents of the water tank by turning the steam knob (16) anticlockwise; to shut off the flow, turn the knob (16) clockwise.

• Let  the  appliance  heat  up  and  empty  the remaining contents of the water tank by turning the steam knob (16) anticlockwise; to stop the flow, turn it clockwise.

If  you  use  a  different  product  from

the	recommended	one,	we recommend  you  follow  the  instructions  of the  descaler  manufacturer  as  specified  on the package.

If  the  descaling  cycle  is  interrupted by switching the machine OFF, this is restarted when the machine is switched back

ON.

12   FUNCTION  PROGRAMMING

The appliance allows you to programme some parameters depending on your needs.

To  programme  the  functions,  you  must  enter programming mode as follows:

• Ensure  that  the  ON/OFF  switch  (7)  of  the appliance is switched to “O” and that the hot water knob (16) is OFF.

• Press  the  buttons  (23)  and  (25)  and,  at  the same  time,  switch  ON  the  appliance  using the ON/OFF switch (7).

You are now in the programming mode.

To   quit   the   programming   mode   and implement your changes, switch the machine OFF  and,  then,  back  ON  again  using  the main switch (7).

• 30 •

• 31 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  30-31

14/06/2002, 17.25

ENGLISH

12.1 Programming water hardness

Running water is more or less hard, depending on the area. This coffee maker can be adjusted so  that  it  will  work  optimally  with  the  water hardness level, expressed on a scale from 1 to

4, of your area.

The appliance is already set to an average value

(hardness3).

Before  proceeding,  you  must  check the  water  hardness  of  your  area

using the strip supplied with the appliance. Quickly  immerse  (1  second)  the  strip  into the water and shake slightly. After a minu- te, the strip shows the test results.

To programme this function, proceed as follows:

• Press the button (22); the number of lit buttons indicates the programmed water hardness;

• If  you  desire  to  change  the  water  hardness level, press the button (22) repeatedly up to when  the  correct  number  of  lit  buttons  are displayed, indicating the water hardness level.

Hardness 1 = buttons (22) and (23) lit

Hardness 2 = buttons (22), (23) and (24) lit Hardness 3 = buttons (22), (23), (24) and (25) lit Hardness 4 = buttons (22), (23), (24), (25) and (26) lit

The hardness index matches the 1-4 squares on the strip.

12.2 Programming the rinsing cycle

Immediately  after  switching  ON,  the  machine automatically eliminates any remaining water in the piping circuit to guarantee that the coffee is made with fresh water only.

To  programme  this  function,  proceed  as follows:

• Press the button (23); when the function is ON, the warning light (27) lights up.

12.3 Programming  “Prebrewing”

The  prebrewing  process  slightly  dampens  the coffee  before  brewing;  this  brings  out  the  full aroma  of  the  coffee  and  gives  it  an  excellent taste.

To  programme  this  function,  proceed  as follows:

• Press the button (24); when the function is ON, the warning light (28) lights up.

Note: the manufacturer has already activated this function.

12.4 Programming  “Pregrinding”

The pregrinding procedure makes the machine grind twice: the first time, for the type of selected coffee  and,  the  second,  for  the  next  type  of coffee  (not  yet  selected).  This  function  is  only useful  if  you  must  prepare  different  types  of coffee at the same time (for example, during a visit, party).

To  programme  this  function,  proceed  as follows:

• Press the button (25); when the function is ON, the warning light (29) lights up.

13   LEGAL  INFORMATION

• This  instruction  book  contains  the  necessary information to use and upkeep your appliance correctly.

• The  information  should  be  viewed  as  a guideline  to  use  and  upkeep  your  coffee maker  in  safety.  The  information  is  not exhaustive. For additional information or for

information  on  topics  not  covered  or inadequately  covered  in  this  book,  please contact the authorized service centres or the manufacturer directly.

• In  addition,  we  should  mention  that  these instructions  are  not  a  part  of  a  previous  or existing agreement, legal contract or similar and  that  the  information  is  not  changed  by any other document.

• All  the  manufacturer ’s  obligations  and

liabilities  are  based  on  the  relative  sale contract that also specifies all warrantee terms and conditions.

• The   contractual   warrantee   terms   and conditions are not limited or extended based on this instruction book.

• This  instruction  book  contains  information protected by copyright.

• T his	instruction	book	cannot	be photocopied  or  translated  into  other

languages  without  the  explicit  written consent  of  the  manufacturer.

14   SCRAPPING

• Make unusable any appliances not in use.

• Detach the plug from the wall outlet and cut the electric cord.

• Deliver  broken  appliances  to  a  suitable collection centre.

ENGLISH

• 32 •

• 33 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  32-33

14/06/2002, 17.25

ENGLISH

15   CONTROL PANEL LEDS

GREEN LED (22)

- Appliance dispensing ground coffee

GREEN LED (23), FIXED

GREEN LED (24), FIXED SIMULTANEOUSLY

- Temperature-ready: To dispense coffee

To dispense hot water

GREEN LED (23), FLASHING

GREEN LED (24), FLASHING SIMULTANEOUSLY

- Appliance is heating up to dispense coffee or hot water

GREEN LED (23), SLOW FLASHING

- Appliance dispensing 1 espresso coffee

GREEN LED (23), FAST FLASHING

- Appliance dispensing 2 espresso coffees

GREEN LED (24), SLOW FLASHING

- Appliance dispensing 1 weak coffee

GREEN LED (24), FAST FLASHING

- Appliance dispensing 2 weak coffees

GREEN LED (25), FIXED

- Temperature-ready to dispense steam

GREEN LED (25), FLASHING

- Appliance heating up to dispense steam

RED LED (26), FLASHING

- The appliance needs a descaling cycle

Descale as described in par. 11.

To cancel the selection, press another button keeping the knob turned OFF.

RED LED (26), FIXED

- The descaling function was selected

To descale as described in par. 11, turn the hot water knob to ON (16)

ENGLISH

GREEN LED (23), FLASHING GREEN LED (24), FLASHING

GREEN LED (25), FLASHING SIMULTANEOUSLY

- Appliance superheated; the appliance cannot dispense coffee

You must drain the water into the drip tray by turning the steam knob (16) until the green temperature-ready LEDs (23) and (24) start flashing and the green LED (25) switches off.

RED WARNING LIGHT (27), FIXED

- Inadequate quantity of water in the tank

Fill the tank with fresh potable water, fill the circuit and start the procedure again.

RED WARNING LIGHT (27), FLASHING

- The water circuit is empty

Fill the circuit

RED WARNING LIGHT (28), FIXED

- The coffee bean container is empty

Fill the container with coffee beans and start the procedure again.

RED WARNING LIGHT (28), FLASHING

- The coffee grounds drawer is full

**The flashing red light goes off when the dregs box is emptied.

RED WARNING LIGHT (29), FIXED

- Incorrectly positioned coffee dispenser, drip tray and/or front cover.

The fixed red light goes off when all the components are correctly positioned or closed.

RED WARNING LIGHT (29), FLASHING

- The coffee grinder motor is blocked

- Dispensing unit motor shutdown.

Contact an authorized service centre

** Caution:The coffee grounds drawer must only be emptied when the appliance is

ON. The drawer must be removed for at least 5 seconds. If the drawer is emptied with the appliance OFF, coffee will not be dispensed when the machine is switched back ON.

• 34 •

• 35 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  34-35

14/06/2002, 17.25

ENGLISH

16   TROUBLESHOOTING

ENGLISH

NOTA - NOTE - BEMERKUNG - NOTE - NOTA - NOTA - OPMERKING

| Problem | Cause | Troubleshooting |
| --- | --- | --- |
| The appliance does not switch ON | The appliance is not connected to the mains | Connect the appliance to the mains |
| The coffee is too cold | The cups are cold | Heat the cups |
| No hot water or steam | T h e h o l e o f t h e s t e a m n o z z l e i s clogged | Clean the steam nozzle hole with a pin. |
| Coffee is dispensed slowly | Coffee is too fine | Change the coffee blend or adjust g r i nd i ng a s sp ec i fi ed i n Pa r. 5 . Decrease the dose (Par. 6) |
|  | Dirty coffee dispenser | Clean the coffee dispenser (Par. 10) |
| T he c o f f e e ha s l i t t l e " c r e m a " (cream - froth layer) | The blend is not suitable or the coffee is not freshly ground or is ground too coarsely | Change the coffee blend or adjust g ri nd i ng a s d escri b ed i n Pa r. 5. Increase the dose (Par. 6) |
| The appliance takes too long to heat up or a limited volume of water comes out of the nozzle | T h e c i r c u i t o f t h e a p p l i a n c e i s clogged by scaling | Descale the appliance |
| The coffee dispenser is jammed | The coffee dispenser is not snapped into its housing | Switch ON the appliance. Close the service cover. The coffee dispenser automatically returns to its initial position |
|  | Coffee grounds drawer in place | Remove the coffee grounds drawer before removing the coffee dispenser |
| No coffee is dispensed | No water | Fill the tank with water and fill the circuit |
|  | Dirty coffee dispenser | Clean the coffee dispenser |
|  | Large dose | Decrease the dose |
|  | Circuit not filled | Refill the circuit |
| Coffee is dispensed outside the dispenser | The coffee d i sp enser i s not fi tted correctly | Refit the coffee dispenser |
|  | The coffee dispenser is clogged | Clean the coffee dispenser and its spouts |
| Coffee comes out too quickly | Too little coffee inside the container | Fill the container with ground coffee (not instant coffee) |
|  | Coarse coffee blend | Change the type of blend |
|  | Small dose | Increase the dose |

• 36 •

• 37 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  36-37

14/06/2002, 17.25

DEUTSCH

WICHTIGE

HINWEISE

1	ALLGEMEINES

Die Espressomaschine ist für die Zubereitung von

DEUTSCH

Ort  aufbewahren  und  der  Espressomaschine beilegen,  falls  sie  von  einer  anderen  Person

VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten empfiehlt es sich, sich an einige Vorsichtsmaßnahmen zu halten, um die Gefahr von Brand, elektrischen Schlägen und Unfällen einzuschränken.

1   Alle in diesem oder jedem anderen in der Verpackung

Diese Espressomaschine wurde ausschließlich für den

Haushalt entwickelt. Sämtliche  Eingriffe mit Ausnahme

der  Reinigung  oder  normalen  Wartung  dürfen

ausschließlich durch den autorisierten Kundendienst vorgenommen werden. Das Gerät nicht in Wasser tauchen.

Reparaturen  dürfen  nur  durch  Fachpersonal  des

Espresso bestimmt, wobei sowohl Kaffeebohnen als auch gemahlener Kaffee verwendet werden können. Sie ist außerdem mit einer Vorrichtung

für  die  Dampf-  und  Heißwasserausgabe ausgestattet.

Der  Maschinenkörper  mit  seinem  eleganten

Design  wurde  für  den  Gebrauch  im  Haushalt

benutzt wird.

Für weitere Informationen oder bei Problemen, die  in  diesen  Anweisungen  nicht  oder  nur ungenügend behandelt werden, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

2	TECHNISCHE  DATEN

enthaltenen Heft angegebenen Anweisungen und

autorisierten Kundendienstes erfolgen.

entworfen und ist nicht für einen durchgehenden

Informationen aufmerksam durchlesen, ehe die

Espressomaschine eingeschaltet oder benutzt wird.

2   Keine heißen Flächen berühren.

3   Netzkabel, Stecker oder den Maschinenkörper nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit tauchen, um Brand, elektrische Schläge und Unfälle zu vermeiden.

4   Im Beisein von Kindern die Espressomaschine mit besonderer Vorsicht handhaben.

5   Den Stecker aus der Steckdose ziehen, sobald die Maschine nicht mehr benutzt wird oder gereinigt wird. Bevor Teile entnommen oder eingesetzt werden sowie vor der Reinigung die Maschine abkühlen lassen.

6   Keine kaputten oder defekten Geräte oder Geräte mit beschädigtem Netzkabel oder –stecker verwenden. Das

1   Sicherstellen, dass die auf dem Datenschild des Geräts angegebene Spannung mit der Ihres Netzanschlusses übereinstimmt.

2   Nie  lauwarmes  oder  heißes  Wasser  in  den Wasserbehälter füllen. Ausschließlich kaltes Wasser verwenden.

3   Während des Betriebs nie die heißen Teile oder das

Netzkabel der Maschine berühren.

4   Keine Schleif- oder Scheuermittel zum Reinigen verwenden. Es genügt ein weicher Lappen mit Wasser.

5   Zur	Vermeidung	von	Kalkablagerungen kohlensäurefreies Mineralwasser verwenden.

Betrieb professioneller Art geeignet.

Achtung

Es  wid  keine  Haftung  übernommen für eventuelle Schäden im Fall von:

• falscher und nicht bestimmungsgemäßer

Nutzung;

• Reparaturen,   die   nicht   bei   einem autorisierten Kundendienst vorgenommen wurden;

• Veränderung des Netzkabels;

• Veränderung  irgendeiner  Komponenten der Maschine;

• Verwendung   von   nicht   originalen

Ersatzteilen und Zubehör.

In diesen Fällen erlischt der Garantieanspruch.

• Nennspannung

Siehe Kennschild an der Maschine

• Nennleistung

Siehe Kennschild an der Maschine

• Material des Gerätekörpers

Thermoplast  (ABS)

• Abmessungen (L x H x T) in mm

280x385x390

• Gewicht (kg)

8

• Kabellänge (mm)

1200

• Bedienfeld

Frontal

• Wasserbehälter

schadhafte  Gerät  beim  nächsten  Händler  oder

Kundendienst prüfen, reparieren oder neu einstellen lassen.

7   Die Verwendung nicht vom Hersteller empfohlenen Zubehörs kann Brand, elektrische Schläge und Unfälle verursachen.

8   Die Espressomaschine nicht im Freien verwenden.

9   Das Kabel darf nicht vom Tisch herunterhängen oder heiße Flächen berühren.

10  Die Espressomaschine nicht in der Nähe von heißen

Küchenherden oder Backöfen verwenden.

11  Prüfen, ob die Maschine sich in Stellung „0" befindet, bevor man den Stecker einsteckt. Zum Ausschalten auf

„0" stellen, dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.

12  Die Maschine nur im Haushalt verwenden.

13  Bei Verwendung von heißem Dampf mit äußerster

Vorsicht verfahren.

DIESE ANWEISUNGEN GUT

AUFBEWAHREN

BETRIEBSANLEITUNGEN ZUM NETZKABEL

A   Das mitgelieferte Netzkabel ist relativ kurz, damit es sich nicht verdrehen kann oder Sie darüber stolpern.

B   Längere Netzkabel können verwendet werden, doch sollte man dabei mit grösste Vorsicht vorgehen.

C   Sollte ein längeres Netzkabel verwendet werden, folgendes überprüfen:

1   dass die auf der Verlängerungsschnur vermerkte Spannung mindestens der des Elektrogerätes entspricht;

2   dass es einen Stecker mit drei Stiften (Erdung)

hat, falls das Netzkabel des Elektrogerätes ebenfalls drei hat;

3   Das Netzkabel darf nicht am Tisch herunterhängen; Sie könnten darüber stolpern.

1.1   Erläuterungen zu diesem Handbuch

Das   Hinweisdreieck   zeigt   alle wichtigen  Anweisungen  für  die Sicherheit  des  Nutzers  an.  Diese Anweisungen sorgfältig befolgen, um schwere Verletzungen zu vermeiden!

Dieses	Symbol	kennzeichnet Informationen,  die  für  eine  bessere Nutzung der Maschine besonders beachtet

werden müssen.

Die  Illustrationen  zum  Text befinden    sich    auf    der Umschlagklappe.

Diese Seiten beim Lesen der

Gebrauchsanweisung offen halten.

1.2  Verwendung  dieser  Gebrauchs- anweisung

Diese Gebrauchsanweisungen an einem sicheren

Abnehmbar

• Stromversorgung

Siehe Kennschild an der Maschine

• Wasserbehälter (l)

1,3

• Fassungsvermögen Kaffeebehälter (g)

230  Kaffeebohnen

• Pumpendruck (bar)

15

• Brühgruppe

Aluminium

• Sicherheitsvorrichtungen

Sicherheitsdruckventil  Brühgruppe,

Sicherheitsthermostat.

Änderungen an der Konstruktionsweise und Ausführung  aufgrund  technologischen Fortschritts  möglich.

Diese  Maschine  entspricht  der  Europäischen

Direktive 89/336/CEE (Gesetzesdekret 476 vom

04.12.92) über die Funkentstörung.

• 38 •

• 39 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  38-39

14/06/2002, 17.25

DEUTSCH

100

100

250

100

100

Maße in Milimeter

3	SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Nie  die  unter  Strom  stehenden  Teile

in    Berührung    mit    Wasser    bringen: Kurzschlussgefahr!  Der  heiße  Dampf und    das    heiße    Wasser    können    zu Verbrühungen führen! Nie den Dampf- oder Heißwasserstrahl  auf  Körperteile  richten und  die  Dampf-/Heißwasserdüse  immer vorsichtig  anfassen:  Verbrühungsgefahr!

Bestimmungsgemäßer  Gebrauch

-  Die  Espressomaschine  ist  ausschließlich  für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

-  Technische  Veränderungen  und  jeder unzulässige  Gebrauch  sind  wegen  der damit  verbundenen  Gefahren  verboten!

-  Die   Espressomaschine   darf   nur   von Erwachsenen   in   gesundem   geistig - körperlichem	Zustand	verwendet werden.

Stromversorgung

-  Die Espressomaschine nur an eine geeignete

Steckdose anschließen.

-  Die  Spannung  muss  dem  Wert  auf  dem

Kennschild des Geräts entsprechen.

Netzkabel  (Abb.A)

-  Die  Espressomaschine  nie  mit  defekten

Netzkabel verwenden.

-  Schadhafte  Kabel  und  Stecker  sofort  von einem  autorisierten  Kundendienst  ersetzen lassen.

-  Das  Netzkabel  nicht  über  Ecken,  scharfe Kanten  und  heiße  Gegenstände  führen  und vor Öl schützen.

-  Die Espressomaschine nicht am Kabel tragen oder ziehen.

-  Den Stecker nicht am Kabel herausziehen und nicht  mit  nassen  Händen  oder  Füßen berühren.

-  Das Netzkabel darf nicht lose von Tischen oder

Regalen  herunterhängen.

DEUTSCH

Schutz anderer Personen (Abb.B)

-  Sicherstellen,  daß  keine  Kinder  mit  der

Espressomaschine spielen können.

Kinder  können  die  Gefahrensituationen,  die durch  Haushaltsgeräte  entstehen  können, nicht abschätzen.

-  Die  Verpackungsmaterialien  der  Maschine nicht in Reichweite von Kindern lassen.

Verbrennungsgefahr  (Abb.C)

-  Nie den heißen Dampf- oder Wasserstrahl auf

sich   selbst   und/oder   andere   richten: Verbrühungsgefahr.

-  Immer  die  entsprechenden  Griffe  und

Drehknöpfe  verwenden.

-  Keine  Gegenstände  in  die  Öffnungen  des

Gerätes einführen.

Platz  für  Installation,  Betrieb  und

Wartung  (Abb.D)

-  Eine ebene Aufstellungsfläche wählen;

-  Die Espressomaschine an einem sicheren Ort aufbewahren, wo sie niemand umstoßen oder sich daran verletzen kann.

-  Einen gut beleuchteten Aufstellort wählen; er sollte darüber hinaus hygienisch sein und eine gut zugängliche Steckdose aufweisen;

-  Die   Espressomaschine   nie   auf   heiße Oberflächen  und  in  die  Nähe  von  offenem Feuer   stellen,   da   das   Gehäuse   sonst schmelzen  oder  auf  andere  Art  beschädigt

werden könnte.

-  In   10   cm   Abstand   von   Wänden   und

Kochflächen  aufstellen.

-  Die Maschine keinen Temperaturen von unter

0°C  aussetzen;  es  besteht  die  Gefahr  der

Beschädigung der Maschine durch Frost.

-  Die  Steckdose  mus  zu  jedem  Zeitpunkt erreichbar sein.

-  Die  Espressomaschine  nicht  im  Freien verwenden.

Reinigung  (Abb.E)

-  Bevor die Maschine gereinigt wird, muss der Hauptschalter  (7)  unbedingt  auf  „0"  gestellt und dann der Netzstecker aus der Steckdose abgezogen werden.

• 40 •

• 41 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  40-41

14/06/2002, 17.25

DEUTSCH

-  Außerdem  abwarten,  bis  die  Maschine  sich abgekühlt hat.

-  Nie die Maschine in Wasser tauchen!

Die  Maschine  darf  nicht  mit  Wasserstrahlen in Berührung kommen.

-  Es ist streng verboten, innerhalb der Maschine eingreifen zu wollen.

Aufbewahrung der Maschine

-  Wenn  die  Maschine  längere  Zeit  nicht verwendet wird, abschalten und den Stecker aus der Steckdose abziehen.

-  An	einem	trockenen,	für	Kinder unerreichbaren Ort aufbewahren.

-  Vor Staub und Schmutz schützen.

Reparaturen/Wartung

-  Bei Schäden, Defekten oder dem Verdacht auf Schäden nach einem Herunterfallen sofort den Netzstecker aus der Steckdose abziehen. Nie eine defekte Maschine in Betrieb setzen.

-  Nur  die  autorisierten  Kundendienstzentren können Eingriffe und Reparaturen vornehmen.

-  Bei Eingriffen und/oder Reparaturen, die nicht von einem autorisierten Kundendienstzentrum durchgeführt wurden, verfällt jede Haftung für eventuelle Schäden.

Brandschutz

-  Im Brandfall Kohlendioxidlöscher verwenden

(CO 2-Feuerlöscher).   Nie   Wasser   oder

Pulverfeuerlöscher  verwenden.

BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN

Abb.01

1	Behälter  Kaffeebohnen

2	Abnehmbarer Deckel des

Kaffeebohnenbehälters  (Aromaschutz)

3	Einstellschalter  Mahlstufe

4	Einstellschalter Dosierung

5	Deckel  des  Dosierers  für  gemahlenen

Kaffee

6	Tassenstellfläche

7	Hauptschalter  (ON/OFF)

8	Wasserbehälterdeckel

9	Wasserbehälter

10    Tresterbehälter

11    Netzkabel

12    Wassersammelschale und –rost

13    Höhenverstellbare  Espressobrühdüse

14    Dampf-/Heißwasserdüse

15    Vordere Klappe

16    Dampfausgabeknopf

17    Brühgruppe

18    Bedienfeld

19    Schlüssel Brühgruppe

20    Bürste für Reinigung

21    Messbecher für gemahlenen Kaffee

Bedienfeld

22    Wahltaste/Kontrolllampe    (LED)    für gemahlenen Kaffee

23    Ausgabetaste	Espresso/LED	für

Temperaturbereitschaft

24    Ausgabetaste	Kaffee/LED	für

Temperaturbereitschaft

25    Wahltaste/LED  Dampffunktion

26    Wahltaste/LED  Entkalkungsfunktion

27    LED Alarm Wasserstand

28    LED  Alarm  keine  Kaffeebohnen  oder

Tresterbehälter voll

29    LED Anzeige Funktionsstörungen

4	INSTALLATION

Für   die   eigene   und   die   Sicherheit anderer   Personen   gewissenhaft   die

„Sicherheitsvorschriften” in Kap.3 beachten.

4.1  Verpackung

Die  Originalverpackung  wurde  entwickelt  und ausgeführt, um die Maschine beim Versand zu schützen.

Es  wird  empfohlen,  sie  für  einen  eventuellen späteren Transport aufzubewahren.

4.2   Vorbereitung der Espressomaschine

• Die  Espressomaschine  aus  der  Verpackung entnehmen  und  an  einem  geeigneten  Ort aufstellen.  Er  muss  den  Anforderungen  der Sicherheitsvorschriften  entsprechen,  die  in Kap.3 verlangt und beschrieben werden.

• Die    Tür    der    Maschine    öffnen,    die Abtropfwanne  (12)  aus  der  Verpackung nehmen und die Satzschublade (10) einsetzen; dann  die  Abtropfwanne  in  die  Maschine einsetzen (Abb. 21).

• Prüfen,  dass  die  Wassersammelschale  mit

Rost  (Abb.01  –  Pos.12),  der  Tresterbehälter

(10)  und  die  Brühgruppe  (17)  korrekt eingesetzt sind und die vordere Klappe (15) geschlossen ist.

• Die Reinigungsbürste (20) und den Schlüssel

für    die    Brühgruppe    (19),    die    zur Maschinenausstattung  gehören,  griffbereit aufbewahren.

Wenn beim Einschalten der Maschine die rote LED-Anzeige (29) nicht erlischt, bedeutet dies, dass eines der oben beschriebenen Teile nicht richtig angebracht ist.

Wichtiger Hinweis: Es ist wichtig, die

Angaben in Kapitel 15 zu lesen, das

im   Einzelnen   alle   Anzeigen   in   ihrer Bedeutung beschreibt, die die Maschine mit den  Kontrolllampen  auf  dem  Bedienfeld dem Nutzer anzeigt.

4.3  Inbetriebnahme

• Den  Deckel  des  Wasserbehälters  (Abb.02) öffnen    und    den    Behälter    (Abb.03) herausnehmen. Den Behälter ausspülen und

DEUTSCH

mit frischem Trinkwasser füllen (Abb.04), dabei sollte  der  Strich  „MAX”  nicht  überschritten werden. Den Wasserbehälter wieder einsetzen und den Deckel aufsetzen.

In den Wasserbehälter (9) immer nur frisches  Wasser  ohne  Kohlensäure

füllen.    Heißes    Wasser    und    andere Flüssigkeiten können den Behälter und/oder die  Maschine  beschädigen.  Die  Maschine nie  ohne  Wasser  anschalten:  Prüfen,  dass sich im Tank ausreichend Wasser befindet.

• Den    Deckel    (Abb.05)    anheben    und

Kaffeebohnen in den Behälter (Abb.06) füllen.

Stets nur Kaffee in Bohnen einfüllen. Gemahlener oder löslicher Kaffee oder

andere Objekte beschädigen die Maschine.

• Den Deckel wieder auf den Kaffeebehälter (1)

aufsetzen.

• Prüfen, dass der Hauptschalter (7) auf Position

„0"   steht,   dann   den   Stecker   in   den Stromanschluss  auf  der  Rückseite  der Espressomaschine stecken (Abb.07).

Den  Netzstecker  am  anderen  Kabelende  in eine geeignete Wandsteckdose stecken.

• Der  Hauptschalter  der  Maschine  steht normalerweise  auf  Position  „0";  zum Anschalten  drückt  man  einfach  die  Taste

(Abb.0 8 ),	dann	beginnen	die Kontrolllampen  (23)  und  (24)  auf  dem Bedienfeld zu blinken.

• Um  den  Kreis  zu  füllen,  die  Dampfdüse

(Abb.01-Pos.14) auf die Wassersammelwanne richten,  eine  Tasse  oder  einen  geeigneten Behälter unter den Kopf der Dampfdüse stellen und   den   Knopf   (Abb.09)   gegen   den Uhrzeigersinn  drehen.  Warten,  bis  aus  der Dampfdüse gleichmäßig Wasser austritt. Zur Unterbrechung des Wasseraustritts den Knopf im Uhrzeigersinn drehen.

Hinweis:	Vor	der	ersten

Inbetriebnahme  nach  längerem Stillstand,   wenn   der   Wasserbehälter vollständig ausgeleert wurde oder wenn die Kontrolllampe (27) leuchtet, muss der Kreis der Maschine immer gefüllt werden.

• 42 •

• 43 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  42-43

14/06/2002, 17.25

DEUTSCH

• Nach  dem  Einschalten  blinken  in  der Aufheizphase	der	Maschine	die Kontrolllampen  (23)  und  (24)  gleichzeitig. Wenn die Aufheizphase beendet ist, leuchten diese LED (23) und (24) durchgehend.

• Nach diesen genannten Arbeitsschritten ist die

Espressomaschine  betriebsbereit.

• Um  Espresso,  heißes  Wasser  oder  Dampf auszugeben  und  die  Maschine  korrekt  zu

verwenden,  die  folgenden  Anweisungen beachten.

5	KAFFEEMÜHLE  (ABB.10)

Achtung!   Der   Einstellknopf   für den	Mahlgrad	innerhalb	des Kaffeebehälters  (Abb.10)  darf  nur  gedreht werden, wenn die Kaffeemühle in Betrieb ist. Keinen gemahlenen oder löslichen Kaffee in

den Behälter für die Kaffeebohnen füllen.

Es  ist  verboten,  anderes  Material  als Kaffeebohnen einzufüllen. Die Kaffeemühle enthält bewegliche Organe, die gefährlich sein können; es ist verboten, die Finger und/ oder andere Gegenstände einzuführen. Vor jedem  Eingreifen  innerhalb  des  Kaffee- behälters,  egal  aus  welchem  Grund,  den Hauptschalter  (7)  ausschalten  und  den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Keine Kaffeebohnen    einfüllen,    wenn    die Kaffeemühle in Betrieb ist.

Die Qualität und der Geschmack des Espresso hängen    außer    von    der    verwendeten Kaffeemischung  auch  von  der  Feinheit  des

Mahlgrads ab.

Die Maschine verfügt über einen Knopf (Abb.10) für  die  Einstellung  der  Feinheitsgrads.  Um  die Mahlstufe  zu  ändern,  den  abgestuften  Knopf drehen, wenn die Kaffeemühle in Betrieb ist. Die Ziffern  auf  dem  Knopf  zeigen  die  Feinheit  der Mahlung an.

Jedes  Gerät  wird  werkseitig  auf  eine  mittlere Feinheit  eingestellt:  wenn  die  Körnung  zu  fein ist,  muss  der  Knopf  auf  die  höheren  Werte gedreht  werden,  ist  die  Körnung  dagegen  zu grob, muss der Knopf auf die niedrigeren Werte gedreht werden.

Die Veränderung im Feinheitsgrad bemerkt man erst nach der Ausgabe von drei bis vier Espresso.

Bohnenkaffeemischungen   für   Espresso - maschinen  verwenden.  Die  Mahlstufen  in  den extremen  Positionen  sollten  nicht  verwendet werden  (z.B.  1,  16);  in  diesen  Fällen  andere Kaffeemischungen verwenden. Den Kaffee kühl in  einem  luftdicht  abgeschlossenen  Behälter aufbewahren.

Die Mahlstufe muss eingestellt werden, wenn der

Espresso nicht optimal ausgegeben wird:

Zu  schnelle  Ausgabe  =  zu  grobe  Körnung  > Mahlstufe verringern;

Ausgabe tropfenweise und/oder gar nicht = zu

feine Körnung > Mahlstufe erhöhen.

6	EINSTELLUNG  DER  KAFFEE- MENGE (ABB.11)

Bei der Espressomaschine kann die Kaffeemenge

(Dosis) eingestellt werden, die gemahlen werden soll.  Die  Dosis  wird  vom  Hersteller  auf  einen Mittelwert  eingestellt,  der  die  Ansprüche  zum größten Teil befriedigt.

Dreht  man  den  Knopf  (Abb.11)  innerhalb  des Kaffeebehälters gegen den Uhrzeigersinn, wird die Menge des Kaffeepulvers erhöht; dreht man den  Knopf  im  Uhrzeigersinn,  wird  die  Menge verringert.

Die Menge muss eingestellt werden, bevor man den Knopf der Espressoausgabe drückt.

Dieses	System	ermöglicht	mit	allen handelsüblichen  Kaffeesorten  eine  optimale Espressoausgabe.

7	ESPRESSOAUSGABE

Hinweis: Wenn die Maschine keinen

Espresso  ausgibt,  prüfen,  dass  der

Wasserbehälter genügend Wasser enthält.

• Vor  der  Espressoausgabe  prüfen,  dass die  grünen  Temperatur-LED  (23)  und

(24)  durchgehend  leuchten  und  dass Wasserbehälter   und   K affeebehälter gefüllt  sind.

• 1 oder 2 Tassen unter den Brühkopf stellen. Sie   können   die   Höhe   des   Brühkopfs regulieren,  indem  Sie  ihn  von  Hand  nach oben  oder  nach  unten  schieben  (Abb.12),

so dass er passend für Ihre Tassen eingestellt ist.

7.1   Espressoausgabe mit Bohnenkaffee

• Für   die   Espressoausgabe   muss   die entsprechende Taste (23 oder 24) gedrückt werden;  die  gewählte  Taste  beginnt  zu blinken (siehe Kap.15), während die andere erlischt.

Um  1  Espresso  auszugeben,  eine  einzige Tasse  unter  den  Ausgabehahn  stellen  und die Taste (23 oder 24) nur einmal drücken; um  2  Espresso  auszugeben,  zwei  Tassen unter  den  Ausgabehahn  stellen  und  die Taste  (23  oder  24)  2  Mal  hintereinander drücken.

In  dieser  Betriebsart  sorgt  die  Maschine automatisch	dafür,	die	richtige Kaffeemenge  zu  mahlen  und  zu  dosieren; die  Zubereitung  von  2  Espressi  erfordert zwei  Mahl-  und  zwei  Ausgabezyklen,  die von  der  Maschine  automatisch  gesteuert werden.

• Anschließend beginnt der Ausgabezyklus.

• Nach  dem  Vorbrühzyklus  tritt  der  Espresso aus   dem   Hahn   der   Brühgruppe   aus

(Abb.01-Pos.13).

Die  Espressoausgabe  hält  automatisch  an, wenn der eingestellte Stand erreicht ist (siehe Abschnitt  7.3).  Die  Espressoausgabe  kann allerdings durch einen Tastendruck (Abb.01 - Pos.23 oder 24) unterbrochen werden.

7.2  Espressoausgabe mit gemahlenem

Kaffee

Um  diese  Funktion  zu  verwenden, muss  der  Messbecher  (Abb.01  -

Pos.21)  entnommen  werden,  um  den gemahlenen  Kaffee  in  der  Maschine  zu dosieren.

In   die   Dosiervorrichtung   (5)   nur gemahlenen  Kaffee  für  Espresso- maschinen  füllen.  Kaffeebohnen,  löslicher Kaffee  und  andere  Materialien  in  dieser Dosiervorrichtung beschädigen die Maschine.

Es  ist  verboten,  die  Finger  in  den

Dosierer  für  gemahlenen  Kaffee  zu

DEUTSCH

führen,  denn  dieser  ist  mit  beweglichen

Organen  ausgestattet.

Um die richtige Menge von gemahlenem Kaffee in  die  Dosiervorrichtung  einzufüllen,  nur  den Messbecher  (21)  in  der  Maschinenausstattung verwenden. Nur eine Messbecherfüllung Kaffee zur Zeit einfüllen. Für die Zubereitung von zwei Espressi  müssen  zwei  getrennten  Zyklen

hintereinander ausgeführt werden.

• Taste  (22)  drücken,  um  die  Funktion  zu wählen.  Die  Kontrolllampe  in  der  Taste leuchtet auf.

• Den  Deckel  der  Dosiervorrichtung  für

gemahlenen Kaffee anheben (Abb.13).

• Mit dem Messbecher eine Dosis gemahlenen Kaffee entnehmen, die überschüssige Menge vom Messbecher entfernen.

• Den	gemahlenen	Kaffee	in	die

Dosiervorrichtung (Abb.14) füllen.

• Den Deckel des Kaffeedosierers schließen.

• Für    die    Espressoausgabe    muss    die entsprechende Taste (23 oder 24) gedrückt werden; die gewählte Taste beginnt zu blinken

(siehe Kap. 15), während die andere erlischt.

• Der Ausgabezyklus beginnt.

• Nach dem Vorbrühzyklus tritt der Espresso aus dem Hahn der Brühgruppe aus (13).

Die  Espressoausgabe  hält  automatisch  an,

wenn der eingestellte Stand erreicht ist (siehe Abschnitt  7.3).  Die  Espressoausgabe  kann aber  durch  einen  Tastendruck  auf  Taste  (23 oder 24) unterbrochen werden.

• Dann setzt sich die Maschine automatisch

auf    Normalbetrieb    wieder    (siehe

Abschnitt  7.1).

7.3  Einstellung der espressomenge pro tasse

Die Maschine wurde für zwei Arten von Kaffee programmiert: Espresso mit Taste (23) und Kaffee mit Taste (24).

Um  die  programmierten  Werte  an  Ihre Tassengröße anzupassen, die Tasse unter den Ausgabehahn (13) stellen, die Ausgabetaste für die gewünschte Kaffeeart drücken (23 oder 24) und gedrückt halten.

Abwarten,	bis	die	Tasse	mit	der gewünschten  Menge  gefüllt  wurde  und

• 44 •

• 45 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  44-45

14/06/2002, 17.25

DEUTSCH

dann  die  Taste  loslassen.

Achtung: Die Taste (23 oder 24) beim ganzen	Kaffeeausgabeprozess

gedrückt halten.

Auf  diese  Weise  ist  die  Maschine  auf  die  von

Ihnen gewünschte Kaffeemenge programmiert.

8	HEISSWASSERAUSGABE

Achtung!    Am    Anfang    können kurze  Heißwasserspritzer  austreten:

Verbrühungsgefahr!

Die  Ausgabedüse  für  das  heiße  Wasser kann  hohe  Temperaturen  erreichen:  nicht direkt mit den Händen berühren!

• Vor der Ausgabe von heißem Wasser prüfen, dass	die	grünen	Lampen	für Temperaturbereitschaft    (23    und    24) durchgehend  leuchten.

Wenn die Maschine für die Espressoausgabe bereit ist, wie folgt vorgehen:

• Eine Tasse und/oder einen Behälter unter die

Heißwasser-/Dampfdüse stellen (Abb.15).

• Den  Drehgropf  gegen  den  Uhrzeigersinn öffnen, wie in Abb.15 angegeben.

• Die  gewünschte  Menge  von  heißem  Wasser entnehmen.  Um  die  Heißwasserausgabe abzustellen,  den  Knopf  im  Uhrzeigersinn drehen.  Die  Maschine  stellt  sich  wieder  auf den Normalbetrieb ein.

9	DAMPFAUSGABE / C A P P U C - CINOZUBEREITUNG

Mit  dem  Dampf  kann  die  Milch  für den  Cappuccino  aufgeschäumt werden, er kann aber auch zur Erwärmung

von Getränken verwendet werden.

Verbrühungsgefahr!

Achtung!  Am  Anfang  der  Ausgabe können	kurze	Heißwasserspritzer austreten.Die  Ausgabedüse  kann  hohe Temperaturen  erreichen:  nicht  direkt  mit

den Händen berühren!

Wenn	die	Maschine	bereit	für	die

Espressoausgabe ist, Taste (25) drücken. Die LED

(23) und (24) erlöschen. Die Maschine braucht eine  gewisse  Vorheizzeit:  in  dieser  Phase  blinkt die LED (25).

• Vor der Dampfausgabe warten, dass die grüne

LED  für  die  Temperaturbereitschaft  (25) durchgehend leuchtet. Dies zeigt an, dass die richtige Betriebstemperatur erreicht ist.

• Die	Dampfdüse	(14)	über	die

Wassersammelschale richten, den Knopf (16)

„Heißwasser/Dampf ”  für  einige  Momente öffnen, so dass Restwasser aus der Dampfdüse austreten kann. Nach kurzer Zeit tritt nur noch Dampf aus.

• Den Knopf (16) schließen.

• Den Behälter für die Cappuccinozubereitung zu 1/3 mit Milch füllen.

Um    das    beste    Ergebnis    bei der   Cappuccinozubereitung   zu garantieren,  müssen  die  Milch  und  der

verwendete Behälter kalt sein.

• Die Dampfdüse in die Milch tauchen und den Knopf   (16)   öffnen.   Den   Behälter   mit langsamen Bewegungen von unten nach oben drehen, so dass der Schaum sich gleichmäßig bildet (Abb.16).

• Wenn der Dampf für die gewünschte Dauer

benutzt wurde, den Knopf (16) schließen.

• Das gleiche System kann für die Erwärmung anderer Getränke verwendet werden.

• Nach  diesem  Vorgang  die  Dampfdüse  mit einem feuchten Lappen reinigen (Abb.17).

9.1  Übergang von Dampf zu Espresso

• Um nach dem Dampfbetrieb wieder Espresso auszugeben, muss erneut Taste (25) gedrückt werden.

• Beim Übergang von der Dampfausgabe zur

Espressoausgabe blinken die Kontrolllampen

(23),  (24)  und  (25)  gleichzeitig  und  zeigen damit an, dass die Maschine überhitzt ist und noch keinen Kaffee ausgeben kann.

• Um  Kaffee  auszugeben,  muss  das  Wasser

abgelassen werden. Dazu den Dampfschalter

(16)  drehen,  bis  die  Kontrolllampen  der Temperaturbereitschaft   (23)   und   (24) durchgehend  leuchten.

10   WARTUNG

Allgemeine  Reinigung

• Wartung   und   Reinigung   können   nur vorgenommen  werden,  wenn  die  Maschine kalt und vom Stromnetz abgetrennt ist.

• Die  Maschine  nicht  in  Wasser  tauchen.  Die Komponenten nicht in der Geschirrspülmaschine waschen.

• Keine  spitzen  Gegenstände  oder  chemisch aggressive  Produkte  (Lösungsmittel)  für  die Reinigung verwenden.

• Die Maschine bzw. ihre Bauteile nie mit Hilfe einer  Mikrowelle  bzw.  eines  herkömmlichen Herdes trocknen.

• Es wird empfohlen, den Wasserbehälter täglich zu reinigen und das Wasser auszuwechseln.

• Den Dosierer für gemahlenen Kaffee täglich

reinigen:

- Dazu den mitgelieferten Pinsel nehmen und den Dosierer säubern (Abb.18).

• Für  die  R einigung  des  Geräts  einen weichen, mit Wasser befeuchteten Lappen verwenden  (Abb.19).

• Den  Arbeitsbereich  und  den  Brühkopf reinigen.

• Wir empfehlen, die Wassersammelschale (12)

und den Tresterbehälter (10) täglich zu entleeren und zu reinigen, dazu muss die vordere Klappe

(Abb.20) geöffnet und die Wassersammelschale

(Abb.2 1 )	herausgenommen	werden. Anschließend kann man diese entleeren und alle Komponenten reinigen.

• Der  Brühkopf  kann  für  die  Reinigung abgenommen werden (Abb.24):

-  Die Ausgießer der Ausgussgruppe absenken

-  Die Ausgussgruppe anfassen, wie in Abb.24

gezeigt, und aus ihrer Halterung ziehen.

-  Das Ganze mit warmem Wasser waschen.

10.1   Brühgruppe

Die Brühgruppe (17) muss jedes Mal gereinigt  werden,  wenn  man  den Kaffeebohnenbehälter auffüllt, mindestens

jedoch einmal die Woche.

• Die   Maschine   ausschalten.   Dazu   den Hauptschalter  (7)  auf  Position  0  stellen  und den Stecker aus der Wandsteckdose ziehen.

• Die    Arbeitsklappe    (15)    öffnen,    die

DEUTSCH

Wassersammelschale (12) und anschließend den Tresterbehälter entnehmen.

• Die Brühgruppe herausziehen, indem man sie an ihrem Griff anfasst und die Taste mit der Aufschrift „PUSH” (Abb.22) drückt.

• Prüfen,  dass  die  beiden  Stahlfilter  keine Kaffeerückstände  enthalten.  Der  obere  Filter kann  herausgenommen  werden,  indem  man den Plastikstift mit dem mitgelieferten Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn abschraubt (Abb.23).

• Die Brühgruppe darf nur mit warmem Wasser ohne Spülmittel gereinigt werden. Dann spülen und alle Bestandteile sorgfältig abtrocknen.

• Den Filter wieder einsetzen und den Plastikstift mit  dem  dazugehörigen  Schlüssel  sorgfältig wieder anschrauben.

• Den Bereich innerhalb der Maschine sorgfältig reinigen.

• Die Brühgruppe an ihrem Griff festhalten und wieder  in  ihre  Halterung  einsetzen,  bis  sie einrastet.

• Den  Tresterbehälter  einsetzen.  Den  Rost  auf die  Wassersammelschale  legen  und  diese wieder in die Maschine einsetzen.

• Die Klappe (15) schließen.

11   ENTKALKUNG

Mit  dem  Betrieb  der  Maschine  kommt  es  zu Kalkbildung.  Eine  Entkalkung  ist  3-4  Monate notwendig,  wenn  man  eine  Verringerung  der Wasserausgabemenge  beobachtet  oder  wenn die Kontrolllampe der Taste (26) blinkt.

Wenn  man  die  Entkalkung  selbst vornehmen möchte, verwendet man

ein  handelsübliches  Entkalkungsmittel  für Kaffeemaschinen, das nicht giftig und/oder schädlich ist.

Achtung!  In  keinem  Fall  Essig  als

Entkalker  verwenden!

Um die Maschine zu entkalken, die folgenden

Anweisungen  beachten.

• Das Entkalkungsmittel nach den Angaben auf der  Packung  mit  Wasser  mischen  und  den damit Wasserbehälter füllen.

• Die  Maschine  mit  dem  Hauptschalter  (7)

anschalten.

• 46 •

• 47 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  46-47

14/06/2002, 17.25

DEUTSCH

• Die  Taste  (26)  mindestens  5  Sekunden  lang drücken,  um  die  Funktion  zu  wählen;  die Kontrolllampe leuchtet durchgehend.

• Die	Dampfdüse	(14)	auf	die

Wassersammelschale  richten.

• Einen Behälter mit geeigneter Größe unter die

Dampfdüse stellen und den Heißwasserknopf

(16)  gegen  den  Uhrzeigersinn  öffnen.  Die Maschine  beginnt  einen  automatischen Entkalkungszyklus,  der  durch  vom  Hersteller

festgelegte   Pausen   unterbrochen   und automatisch von der Maschine gesteuert wird.

• Am  Ende  des  Zyklus  wird  die  Ausgabe  der

Entkalkungslösung  angehalten  und  die  5

Tasten beginnen gleichzeitig zu blinken.

• Den Heißwasserknopf (16) im Uhrzeigersinn drehen und schließen. Dabei blinkt auch die Kontrolllampe (27).

• Den  Wasserbehälter  ausspülen  und  mit frischem Trinkwasser füllen.

• Einen Behälter mit geeigneter Größe unter die Dampfdüse	stellen	und	2/3	des Wasserbehälterinhalts  entleeren,  indem  der Heißwasserknopf (16) gegen den Uhrzeigersinn geöffnet wird. Um die Ausgabe anzuhalten, den Knopf (16) im Uhrzeigersinn drehen.

• Die  Maschine  erwämen  lassen  und  den

verbliebenen  Inhalt  des  Wasserbehälters entleeren,  dazu  den  Heißwasserknopf  (16) gegen  den  Uhrzeigersinn  drehen.  Um  die Ausgabe  anzuhalten,  im  Uhrzeigersinn drehen.

Wenn  man  ein  anderes  Produkt  als das  empfohlene  verwendet,  sollte

man  in  jedem  Fall  die  Anweisungen  des Herstellers    beachten,    die    auf    der Verpackung    des    Entkalkungsmittels angegeben sind.

Wenn  die  Maschine  während  des

Entkalkungszyklus abgeschaltet und der Vorgang damit unterbrochen wird, wird er beim Wiederanschalten fortgesetzt.

12   PROGRAMMIERUNG	DER MASCHINENFUNKTIONEN

Einige Parameter der Maschine können nach den

Ansprüchen	des	Nutzers	individuell

programmiert werden.

Um  die  Funktionen  zu  programmieren,  erhält man   auf   folgende   Weise   Zugang   zum Programmiermodus:

• Prüfen,  dass  der  Hauptschalter  (7)  der Maschine  auf  Position  0  steht  und  der Heißwasserknopf (16) geschlossen ist.

• Die Tasten (23) und (25) gleichzeitig drücken und die Maschine mit dem Hauptschalter (7) anschalten.

Um  die  Programmierung  zu  verlassen  und  die programmierten  Funktionen  zu  aktivieren,  die Maschine  mit  dem  Hauptschalter  aus-  und wieder einschalten (7).

12.1 Programmierung  „Wasserhärte”

Je nach dem Nutzungsort ist das Leitungswasser mehr oder weniger kalkhaltig. Aus diesem Grund kann das Gerät auf den Härtegrad des Wassers am Bestimmungsort eingestellt werden. Der Wert wird in einer Skala von 1 bis 4 ausgedrückt.

Das  Gerät  ist  bereits  auf  einen  Mittelwert

eingestellt (Wasserhärte 3).

Vor  dieser  Einstellung  muss  die

Wasserhärte  mit  dem  Streifen,  der sich in der Maschinenausstattung befindet, geprüft werden. Den mitgelieferten Streifen kurz  (1  Sekunde)  in  Wasser  tauchen  und leicht  ausschütteln.  Nach  einer  Minute  ist das Testergebnis auf dem Streifen sichtbar.

Für die Programmierung dieser Funktion wie folgt vorgehen:

• Taste   (22)   drücken.   Die   Anzahl   der aufleuchtenden	Tasten	zeigt	die programmierte Wasserhärte an.

• Wenn  man  den  Wasserhärtegrad  verändern will,  wiederholt  die  Taste  (22)  drücken,  bis durch das Aufleuchten der Tasten der gewählte Härtegrad angezeigt wird.

Härtegrad  1= Tasten (22) und (23) leuchten Härtegrad 2= Tasten (22), (23) und (24) leuchten Härtegrad  3=  Tasten  (22),  (23),  (24)  und  (25) leuchten

Härtegrad 4 = Tasten (22), (23), (24), (25) und

(26) leuchten.

Der Härteindex entspricht den Quadraten 1 bis

4 auf dem Streifen.

12.2 Programmierung  „Spülzyklus”

Gleich nach dem Anschalten beseitigt das Gerät automatisch  die  Wasserreste,  die  in  den Leitungen verblieben sind. Damit wird garantiert, dass  der  Espresso  nur  mit  frischem  Wasser zubereitet wird.

Um diese Funktion zu programmieren, geht man wie folgt vor:

• Taste (23) drücken. Wenn die Funktion aktiviert ist, leuchtet die Kontrolllampe (27) auf.

12.3 Programmierung  „Vorbrühen”

Das  Verfahren  des  Vorbrühens,  mit  dem  das Kaffeepulver  vor  dem  eigentlichen  Aufbrühen leicht  angefeuchtet  wird,  bringt  das  volle  Aro- ma des Kaffees zur Geltung, so dass er seinen hervorragenden Geschmack annimmt.

Um diese Funktion zu programmieren, geht man wie folgt vor:

• Taste (24) drücken. Wenn die Funktion aktiviert ist, leuchtet die Kontrolllampe (28) auf.

Hinweis:  Diese  Funktion  ist  vom

Hersteller bereits aktiviert.

12.4 Programmierung  „Vormahlen”

Mit  dem  Vormahlverfahren  mahlt  das  Gerät

zweimal:  das  erste  Mal  für  die  gewählte

Kaffeeart, das zweite für den folgenden Kaffee

(der noch nicht eingestellt wurde). Diese Funktion ist nur dann von Vorteil, wenn man gleichzeitig mehrere Espressi zubereiten muss (z.B. bei einem Besuch, einem Fest o.ä.).

Diese Funktion wird wie folgt programmiert:

• Taste (25) drücken. Wenn die Funktion aktiviert ist, leuchtet die Kontrolllampe (29) auf.

13   JURISTISCHE INFORMATIONEN

• Diese  Gebrauchsanweisungen  enthalten  die

Informationen,   die   für   den   korrekten

Gebrauch,  die  Betriebsfunktionen  und  die

DEUTSCH

sorgfältige  Wartung  des  Gerätes  notwendig sind.

• Diese  Kenntnisse  und  die  Beachtung  der

vorliegenden  Anweisungen  stellen  die Voraussetzung für eine gefahrlose Nutzung in voller Beachtung der Sicherheit beim Betrieb und bei der Wartung des Gerätes dar. Wenn man  weitere  Informationen  wünscht  oder besondere Probleme auftreten sollten, die in diesen  Gebrauchsanweisungen  nicht  mit ausreichender Klarheit erklärt werden, bitten wir  Sie,  sich  an  den  lokalen  Händler  oder direkt an die Herstellerfirma zu wenden.

• Wir  weisen  außerdem  darauf  hin,  dass  der Inhalt dieser Gebrauchsanweisunen nicht Teil einer   vorangegangenen   oder   bereits bestehenden Vereinbarung, einer Absprache oder eines legalen Vertrages ist und dass sie

deren Substanz nicht ändern.

• Alle Pflichten des Herstellers basieren auf dem entsprechenden Verkaufsvertrag, der auch die vollständige  und  ausschließliche  Regelung bezüglich der Garantieleistungen enthält.

• Die vertraglichen Garantievorschriften werden durch  die  vorliegenden  Erklärungen  weder eingeschränkt noch ausgedehnt.

• Die   Gebrauchsanweisungen   enthalten Informationen,  die  durch  das  Urheberrecht geschützt sind.

• Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des  Herstellers  ist  es  nicht  erlaubt,  sie  zu fotokopieren oder sie in eine andere Sprache zu übersetzen.

14   ENTSORGUNG

• Geräte, die nicht mehr in Betrieb sind, müssen unbenutzbar gemacht werden.

• Den Stecker aus der Steckdose ziehen und das

Netzkabel abschneiden.

• Geräte  außer  Betrieb  einer  geeigneten

Abfallsammelstelle  übergeben.

• 48 •

• 49 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  48-49

14/06/2002, 17.25

DEUTSCH

15   KONTROLLLAMPEN  BEDIENFELD

GRÜNES LICHT (22)

- Die Maschine gibt gemahlenen Espresso aus.

GRÜNES LICHT (23) LEUCHTET

GRÜNES LICHT (24) LEUCHTET GLEICHZEITIG

- Die Maschine hat die Betriebstemperatur erreicht:

für die Ausgabe von Espresso;

für die Ausgabe von heißem Wasser.

GRÜNES LICHT (23) BLINKT

GRÜNES LICHT (24) BLINKT GLEICHZEITIG

- Die Maschine ist in der Heizphase für die Espresso- und Heißwasserausgabe.

GRÜNES LICHT (23) BLINKT LANGSAM

- Die Maschine gibt 1 Tasse Espresso aus.

GRÜNES LICHT (23) BLINKT SCHNELL

- Die Maschine gibt 2 Tassen Espresso aus.

GRÜNES LICHT (24) BLINKT LANGSAM

- Die Maschine gibt 1 Tasse Kaffee aus.

GRÜNES LICHT (24) BLINKT SCHNELL

- Die Maschine gibt 2 Tassen Kaffee aus.

GRÜNES LICHT (24) LEUCHTET

- Die Maschine hat die Betriebstemperatur für die Dampfausgabe erreicht.

GRÜNES LICHT (24) BLINKT

- Die Maschine ist in der Heizphase für die Dampfausgabe.

ROTES LICHT (26) BLINKT

- Die Maschine muss entkalkt werden.

Die Maschine wie in Kap. 11 beschrieben entkalken.

Zum Löschen der Voreinstellung eine andere Taste drücken und den Hahn geschlossen halten.

ROTES LICHT (26) LEUCHTET

- Die Entkalkungsfunktion wurde eingestellt.

Für die Entkalkung laut Kap. 11 den Heißwasserknopf (16) öffnen..

DEUTSCH

GRÜNES LICHT (23) BLINKT GRÜNES LICHT (24) BLINKT

GRÜNES LICHT (25) BLINKT GLEICHZEITIG

- Die Maschine ist überhitzt; in diesem Zustand ist die Espressoausgabe nicht möglich.

Das  Wasser  in  der  Sammelschale  muss  abgelassen  werden,  indem  man

den   Dampfschalter   (16)   dreht,   bis   die   grünen   L ampen   der Temperaturbereitschaft (23) und (24) durchgehend leuchten und die grüne Kontrolllampe (25) erlischt.

ROTE LED (27) LEUCHTET

- Wassermenge im Behälter reicht nicht aus.

Den  Behälter  mit  frischem  Trinkwasser  füllen,  den  Kreis  füllen  und  das

Verfahren erneut beginnen.

ROTE LED (27) BLINKT

- Wasserkreislauf nicht gefüllt.

Den Wasserkreislauf füllen.

ROTE LED (28) LEUCHTET

- Der Bohnenkaffeebehälter ist leer.

Den Behälter mit Kaffeebohnen füllen und das Verfahren erneut beginnen.

ROTE LED (28) BLINKT

- Der Tresterbehälter ist voll.

**Um das rote Blinklicht auszuschalten, die Schublade

ROTE LED (28) LEUCHTET

- Brühgruppe, Sammelwanne oder vordere Klappe sind nicht in der korrekten Position für den Betrieb des Gerätes.

Um  das  rote  Dauerlicht  auszuschalten,  überprüfen,  ob  alle  Komponenten richtig eingesetzt oder geschlossen sind.

ROTES LICHT (29) BLINKT

- Der Motor des Mühlwerks ist blockiert.

- Motor Brühgruppe blockiert

Wenden Sie sich an den Kundendienst.

**  Wichtiger  Hinweis:  Der  Tresterbehälter  darf  nur  entleert  werden,  wenn  die

Maschine  angeschaltet  ist.  Der  Behälter  muss  mindestens  5  Sekunden herausgenommen  werden.  Wird  der  Behälter  bei  abgeschalteter  Maschine  entleert,  ist beim Wiederanschalten keine Kaffeeausgabe möglich.

• 50 •

• 51 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  50-51

14/06/2002, 17.25

DEUTSCH

DEUTSCH

16   STÖRUNGEN, URSACHEN UND ABHILFE	NOTA - NOTE - BEMERKUNG - NOTE - NOTA - NOTA - OPMERKING

| Probleme | Ursachen | Abhilfe |
| --- | --- | --- |
| Die Maschine schaltet sich nicht an. | Die Maschine ist nicht an das Stromnetz angeschlossen. | Maschine an das Stromnetz anschließen. |
| Der Kaffe ist nicht heiß genug. | Die Tassen sind kalt. | Tassen vorwärmen. |
| Es tritt kein heißes Wasser oder Dampf aus. | D i e D üs e d e s D a m p f a us t r i t t s i s t verstopft. | Düse des Dampfaustritts mit einer Nadel reinigen. |
| Der Kaffee tritt langsam aus. | Kaffee zu fein gemahlen | Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad laut Kap. 5 regulieren. Dosis verringern (Kap. 6). |
|  | Brühgruppe verschmutzt | Brühgruppe reinigen (Kap. 10). |
| Der Espresso hat wenig Schaum ("Crema"). | Die Mischung ist nicht geeignet oder d er Ka ffee i st ni cht fri sch von d er Rösterei oder er ist zu grob gemahlen. | Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad laut Kap. 5 regulieren. Dosis erhöhen (Kap. 6). |
| Die Maschine braucht zu lange zum Erhitzen oder es tritt zu wenig Wasser aus der Düse aus. | Der Maschinenkreis ist durch Kalk verstopft. | Maschine entkalken. |
| Die Brühgruppe lässt sich nicht herausnehmen. | Brühgruppe in falscher Position. | M a s c h i n e a n s c h a l t e n . D i e A r b e i t s k l a p p e s c h l i e ß e n . D i e Brühgruppe kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück. |
|  | Tresterbehälter eingesetzt. | Erst den Tresterbehälter abnehmen, dann erst die Brühgruppe abnehmen. |
| Es tritt kein Kaffee aus. | Kein Wasser | Wasserbehälter auffüllen und Kreis neu füllen. |
|  | Brühgruppe verschmutzt | Brühgruppe reinigen. |
|  | Kaffeemenge zu groß | Dosis verringern. |
|  | Kreis nicht gefüllt | Kreis neu füllen. |
| Außerhalb der Brühgruppe tritt Kaffe aus. | Brühgruppe nicht korrekt eingesetzt | Brühgruppe wieder richtig einsetzen. |
|  | Brühgruppe verstopft | Brühgruppe und die Austrittsdüsen reinigen. |
| Der Kaffee tritt zu schnell aus. | Wenig Kaffee im Behälter | Den Behälter mit Pulverkaffee füllen (nicht mit löslichem). |
|  | Grobe Kaffeemischung | Mischung wechseln. |
|  | Geringe Kaffeemenge | Dosis erhöhen. |

• 52 •

• 53 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  52-53

14/06/2002, 17.25

FRANÇAIS

IMPORTANT

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il est important de prendre les précautions suivantes, afin d’éviter les décharges électriques, les courts circuits et les accidents

PRÉCAUTIONS

Machine est réservée à un usage domestique. Tout entretien, en dehors du nettoyage et de l’entretien usuel par l’usager, doit être fait par un centre de service autorisé. Ne pas plonger la base dans l’eau. Pour éviter les courts-

1	GÉNÉRALITÉS

Cette machine est indiquée pour la préparation de café espresso à partir de café en grains ou de café moulu; elle est dotée d’une valve vapeur et eau chaude.

Le  corps  de  la  machine,  à  l’élégant  design,  a

FRANÇAIS

ou  en  cas  de  problèmes  non  traités  ou insuffisamment traités dans la présente brochure, veuillez vous adresser aux Centres de Services autorisés.

2	DONNÉES  TECHNIQUES

été  conçu  pour  un  usage  domestique  et  n’est

corporels.

1   Lire toutes les instructions et les indications données dans cette brochure, ainsi que toute autre information que contient l’emballage, avant de mettre la machine en marche.

2   Ne pas toucher les surfaces chaudes de la machine. Utiliser les poignées ou boutons.

3   Ne pas plonger le fil électrique, la prise ou l’appareil lui-même dans l’eau ou tout autre liquide.

4   Faire très attention lorsque l’appareil est utilisé par ou près des enfants.

5   Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas en service et laissez-le refroidir avant de retirer les accessoires pour le nettoyage ou de les mettre en place.

6   Ne pas utiliser l’appareil avec un cordon ou une prise

en mauvais état ou après que l’appareil ait été endommagé de quelque manière que ce soit. Confiez votre appareil au service après-vente autorisé le plus proche pour examen ou réparation.

7   L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant de l’appareil pourrait poser des problèmes.

8   Ne pas utiliser à l’extérieur.

9   Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou de la surface de travail, ni toucher des surfaces chaudes.

10  Ne pas poser sur une cuisinière ou dans un four chaud.

11 Mettre toujours l’appareil en position «éteint» avant de le débrancher. Mettre aussi tous les interrupteurs à

«éteint» avant de le débrancher.

12 Usage domestique seulement.

13  Faire très attention en utilisant la vapeur.

GARDER CES ISTRUCTIONS

circuits et les décharges électriques, ne pas démonter la

base. Elle ne contient aucune pièce qui demande un entretien de la part de l’usager. Toute réparation doit être effectuée par le personnel d’un service après-vente autorisé.

1   Vérifier si le voltage correspond bien aux spécifications apparaissant sur la plaque des données techniques.

2   Ne jamais mettre de l’eau tiède ou chaude dans le réservoir; mais toujours de l’eau froide.

3   Ne pas toucher les surfaces chaudes de l’appareil pendant le fonctionnement et en écarter le cordon électrique.

4   Ne jamais nettoyer avec des poudres à récurer ou des instruments durs.

5   Utiliser de l’eau purifiée ou en bouteille pour éviter la formation de tartre.

INSTRUCTIONS SUR LE CORDON ELECTRIQUE

A   Votre appareil est muni d’un cordon électrique court

afin d’éviter qu’il ne s’emmêle ou qu’on ne s’y accroche.

B   On peut utiliser une rallonge électrique en prenant certaines précautions.

C   Si on utilise une rallonge, vérifier:

1   que sa tension est au moins égale à celle de l’appareil

2   qu’elle est munie d’une prise à trois fiches, avec mise à la terre, si c’est le cas pour le cordon de l’appareil

3   que le câble ne pende pas de la table afin d’éviter de trébucher.

donc  pas  indiqué  pour  un  fonctionnement continu de type professionnel.

Attention. Aucune responsabilité n’est assumée	pour	les	éventuels

dommages résultant de:

• Emploi erroné et non conforme aux buts prévus;

• Réparations  effectuées  en  dehors  des centres de service autorisés;

• Manipulation  frauduleuse  du  cordon d’alimentation;

• Manipulation   frauduleuse   de   l’un composants de la machine;

• Emploi   de   pièces   de   rechange   et d’accessoires non originaux.

Dans les cas ci-dessus, la garantie déchoit.

1.1  Pour faciliter la lecture

Le triangle d’avertissement indique toutes  les  instructions  importantes pour  la  sécurité  de  l’utilisateur. Suivre	scrupuleusement	ces indications  pour  éviter  les  risques

de blessures graves.

Ce symbole sert à mettre en exergue les informations les plus importantes,

pour une utilisation optimale de la machine.

Vous	trouverez	les illustrations  correspondant au  texte  de  la  présente brochure dans le volet de la

jaquette.  Tenir  ces  pages  ouvertes  pendant  la lecture du mode d’emploi.

1.2  Utilisation du mode d’emploi

Conserver cette brochure dans un endroit sûr et la joindre à la machine si une autre personne devait l’utiliser. Pour d’ultérieurs renseignements

• Tension nominale

Voir plaque située sur l’appareil

• Puissance nominale

Voir plaque située sur l’appareil

• Matériau du corps de la machine

Thermoplastique  (ABS)

• Dimensions (l x a x p) (mm)

280x385x390

• Poids (Kg)

8

• Longueur du cordon (mm)

1200

• Tableau de commande

Frontal

• Réservoir à eau

Amovible

• Alimentation

Voir plaque située sur l’appareil

• Réservoir à eau (lit.)

1,3

• Capacité du récipient à café (g.)

230 g de café en grains

• Pression pompe (bars)

15

• Chaudière

Aluminium

• Dispositifs de sécurité

Valve de sécurité pression chaudière;

thermostat de sécurité.

Sous    réserve    de    modifications    de construction et d’exécution dues au progrès technologique.

Machine  conforme  à  la  Directive  Européenne

89/336/CEE (Décret législatif 476 du 04/12/

92),  relative  à  l’élimination  des  perturbations radiotechniques.

• 54 •

• 55 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  54-55

14/06/2002, 17.25

FRANÇAIS

100

100

250

100

100

3.	NORMES DE SÉCURITÉ

Ne  jamais  mettre  au  contact  de  l’eau  les parties  sous  courant:  risques  de  court-

circuit!  La  vapeur  surchauffée  et  l’eau chaude peuvent provoquer des brûlures! Ne jamais  diriger  le  jet  de  vapeur  ou  d’eau chaude vers des parties du corps et toucher avec précaution le bec vapeur / eau chaude: risques de brûlures!

A qui cette machine est destinée

-  Cette  machine  est  réservée  exclusivement  à un usage domestique.

-  Toute  modification  technique  et  tout  emploi illicite sont formellement interdits, à cause des risques qu’ils comportent!

-  Cette  machine  doit  être  utilisée  uniquement par  des  adultes  en  bonnes  conditions psychologiques et physiques.

Courant  électrique

-  Brancher la machine à une prise de courant appropriée.

-  La  tension  doit  correspondre  à  celle  qui  est indiquée sur la plaque de l’appareil.

Cordon d’alimentation (Fig.A)

-  Ne jamais utiliser cette machine si le cordon d’alimentation est défectueux.

-  Faire tout de suite remplacer par un centre de service  autorisé  les  prises  et  les  cordons défectueux.

-  Ne pas faire passer le cordon d’alimentation par  des  angles,  sur  des  arêtes  vives  et  sur des  objets  très  chauds,  et  le  protéger  de l’huile.

-  Ne pas porter ni tirer la machine en la tenant par le cordon.

-  Ne pas débrancher l’appareil en tirant sur le

cordon d’alimentation; ne pas toucher la fiche avec des mains et des pieds mouillés.

-  Eviter que le cordon d’alimentation pende

librement d’une table ou d’une étagère.

FRANÇAIS

Protection d’autres personnes (Fig.B)

-  Assurez-vous  qu’aucun  enfant  n’ait  la possibilité de jouer avec la machine à café. Les  enfants  ne  se  rendent  pas  compte  des dangers liés aux appareils électroménagers.

-  Ne laissez pas les matériaux employés pour emballer la machine à la portée des enfants.

Danger de brûlures (Fig.C)

-  Ne  pas  diriger  contre  soi-même  et/ou quelqu’un d’autre le jet de vapeur surchauffé et/ou d’eau chaude: danger de brûlures.

-  Utilisez toujours les poignées ou les boutons prévus à cet effet.

-  Ne pas insérer d’objets à travers les ouvertures de l’appareil.

Espace  nécessaire  pour  l’installation, l’utilisation et la maintenance (Fig.D)

-  Choisir un plan d’appui bien nivelé.

-  Positionner  la  machine  à  café  dans  un  lieu sûr  où  personne  ne  peut  la  renverser  ou  se blesser.

-  Choisir  un  environnement  suffisamment éclairé, propre et avec une prise de courant facile d’accès;

-  Ne pas poser la machine sur des surfaces très chaudes ou à proximité de flammes vives pour éviter que la carcasse ne fonde ou ne s’abîme.

-  Placer la machine à 10 cm de distance des murs et des plaques de cuisson.

-  Ne pas laisser la machine à une température

inférieure   à   0°C  :   le   gel   risque   de l’endommager.

-  La prise de courant doit pouvoir être atteinte à tout moment.

-  Ne pas utiliser la machine à l’extérieur.

Nettoyage  (Fig.E)

-  Avant   de   nettoyer   la   machine,   il   est indispensable de mettre l’interrupteur général

(7)  sur  «O»,  puis  de  débrancher  le  cordon électrique de la prise de courant.

-  Attendre  également  que  la  machine  ait refroidi.

-  Ne jamais plonger la machine dans l’eau! Eviter  qu’elle  entre  en  contact  avec  des  jets

mesures en millimètres

• 56 •

• 57 •

d’eau.

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  56-57

14/06/2002, 17.25

FRANÇAIS

-  Il est strictement interdit de démonter la base de la machine.

Rangement de la machine

-  Lorsque  la  machine  n’est  pas  employée pendant longtemps, l’éteindre et débrancher le cordon électrique de la prise.

-  La  ranger  dans  un  endroit  sec  et  non accessible aux enfants.

-  La protéger de la poussière et de la saleté.

Réparations / Entretien

-  En cas de pannes, de défauts ou d’apparences défectueuses après une chute, débrancher tout de  suite  le  cordon  électrique  de  la  prise  de courant.  Ne  jamais  mettre  en  marche  une machine  défectueuse.

-  Seuls les centres de services autorisés peuvent effectuer des interventions et réparations.

-  En cas d’interventions et/ou réparations non exécutées  par  des  centres  de  services autorisés, on décline toute responsabilité pour

les éventuels dommages en résultant.

Dispositif ignifugé

-  En  cas  d’incendie,  utiliser  des  extincteurs  à anhydride carbonique (CO2). Ne pas utiliser d’eau ni d’extincteurs à poudre.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS:

Fig.01

1	Récipient à café en grains

2	Couvercle  mobile  du  récipient  à  café  en grains (protège-arôme)

3	Pommeau de réglage de la mouture

4	Pommeau de réglage de la dose

5	Couvercle doseur café moulu

6	Plan d’appui des tasses

7	Interrupteur général (ON/OFF)

8	Couvercle du réservoir à eau

9	Réservoir à eau

10    Réceptacle

11    Cordon d’alimentation

12    Cuvette d’égouttoir + grille

13    Distributeur de café réglable en hauteur

14    Conduit vapeur / eau chaude

15    Panneau avant

16    Pommeau sélection vapeur

17    Elément percolateur

18    Tableau de commande

19    Clé de l’élément percolateur

20    Brosse pour le nettoyage

21    Mesure café moulu

Tableau de commande

22    Bouton / Voyant sélection café moulu

23    Bouton écoulement café espresso / Voyant de température correcte atteinte

24    Bouton écoulement café allongé / Voyant de température correcte atteinte

25    Bouton/Voyant  de  sélection  fonction vapeur

26    Bouton/Voyant  de  sélection  fonction détartrage

27    Voyant lumineux indiquant qu’il n’y a plus d’eau

28    Voyant lumineux indiquant qu’il n’y a plus de  café  en  grains  ou  qu’il  faut  vider  le réceptacle

29    Voyant	lumineux	indiquant	un dysfonctionnement

4	INSTALLATION

Pour  sa  sécurité  personnelle  et  celle  des autres, suivre scrupuleusement les «Normes de sécurité» indiquées au chapitre 3.

4.1  Emballage

L’emballage d’origine a été conçu et réalisé pour protéger la machine pendant son transport.

Il  est  recommandé  de  le  conserver  pour  un éventuel transport ultérieur.

4.2  Opérations  préliminaires

• Retirer  la  machine  de  son  emballage  et l’installer dans un endroit approprié répondant aux caractéristiques requises et décrites dans les normes de sécurité (chap.3).

• Ouvrir  la  porte  de  la  machine ;  déballer

la   cuvette   d’écoulement   (12)   et   y

introduire  le  bac  à  marc  (10)  ;  puis

installer  la  cuvette  d’écoulement  dans  la machine  (Fig.21).

• S’assurer que la cuvette d’égouttoir munie de sa grille (Fig.01 - pos.12), le réceptacle (10) et  l’élément  percolateur  (17)  soient  bien enclenchés et que le panneau avant (15) soit bien fermé.

• Conserver à portée de main la brosse pour le

nettoyage (20) ainsi que la clé de l’élément percolateur  (19)  qui  sont  fournis  avec  la machine.

Si, à la mise sous tension de la machine, la LED rouge (29) reste allumée, cela veut dire qu’une des pièces citées supra n’est pas bien installée.

Note importante: Il est important de lire le contenu du Chapitre 15, dans

lequel  il  est  expliqué  en  détail  le  sens  de tous  les  signaux  que  la  machine  fournit  à l’usager,  par  l’intermédiaire  des  voyants

lumineux   situés   sur   le   tableau   de

commande.

4.3  Première  utilisation

• Ouvrir le couvercle du réservoir à eau (Fig.02) et  ôter  le  réservoir  (Fig.03).  Le  rincer  et  le remplir  d’eau  froide  potable  (Fig.04);  il  est recommandé  de  ne  pas  dépasser  la  ligne

FRANÇAIS

MAX.  Réinsérer  le  réservoir  à  eau  dans  son logement et replacer le couvercle au-dessus de celui-ci.

Remplir le réservoir (9) exclusivement avec  de  l’eau  froide  non  gazeuse.

L’eau  chaude,  de  même  que  les  autres

liquides,  risquerait  d’endommager  le réservoir et/ou la machine. Ne jamais mettre la machine en marche sans eau: vérifier si le réservoir en contient suffisamment.

• Soulever le couvercle (Fig.05) et mettre du café en grains dans le récipient (Fig.06).

Utiliser  exclusivement  du  café  en grains. Le café en poudre, lyophilisé

ou  autre  risquerait  d’endommager  la machine.

• Replacer  le  couvercle  sur  le  récipient  à café  (1).

• Brancher le cordon d’alimentation à la prise de  courant  située  à  l’arrière  de  la  machine

(Fig.07), après s’être assuré que l’interrupteur général (7) soit bien en position (0).

Brancher l’autre côté du cordon électrique à une prise de courant murale adaptée.

• L’interrupteur de la machine doit normalement être sur la position (0); pour l’allumer il suffit d’appuyer sur le bouton (Fig.08); les voyants

(23)  et  (24)  du  tableau  de  commande commencent alors à clignoter.

• Pour charger le circuit, diriger le bec à vapeur

(Fig.01  -  pos.14)  sur  la  cuvette  d’égouttoir, mettre  ensuite  une  tasse  ou  un  récipient adapté  sous  le  bec  à  vapeur  et  tourner  le pommeau (Fig.09) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et attendre que l’eau s’écoule, régulièrement, du bec à vapeur. Pour interrompre l’écoulement de l’eau, tourner le pommeau  dans  le  sens  des  aiguilles  d’une montre.

Note: Avant de remettre la machine en marche, si celle-ci n’est pas utilisée

sur une longue période, si le réservoir à eau a  été  complètement  vidé  ou  si  le  voyant lumineux (27) clignote, il est obligatoire de charger le circuit de la machine.

• 58 •

• 59 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  58-59

14/06/2002, 17.25

FRANÇAIS

• Après  l’allumage,  pendant  la  phase  de chauffage de la machine, les voyants (23) et

(24)  clignotent  simultanément.  Lorsque  la phase de chauffage est terminée, les voyants

(23) et (24) restent allumés de manière fixe.

• Une  fois  les  opérations  décrites  ci-dessus terminées, la machine est prête à l’emploi.

• Pour distribuer du café, de l’eau chaude ou de  la  vapeur,  et  utiliser  correctement  la machine, suivre attentivement les instructions suivantes

5	MOULIN À CAFÉ (FIG.10)

Attention!  Le  bouton  de  réglage  de la  mouture,  situé  à  l’intérieur  du récipient  à  café  (Fig.10),  doit  être  tourné uniquement lorsque le moulin à café est en marche. Ne pas mettre de café moulu et/ ou  lyophilisé  dans  le  récipient  à  café  en

grains.

Il  est  interdit  d’introduire  autre  chose  que du café en grains. Le moulin à café contient des  organes  en  mouvement  qui  peuvent être dangereux; il est interdit d’y introduire les doigts et/ou d’autres objets. Avant d’in- tervenir, pour quelque raison que ce soit, à l’intérieur  du  récipient  à  café,  éteindre l’interrupteur  général  (7)  et  débrancher  le cordon  électrique  de  la  prise  de  courant. Ne pas ajouter de café en grains quand le moulin à café est en marche.

La  qualité  et  le  goût  du  café  dépendent  non seulement du mélange utilisé, mais aussi du type de mouture.

La  machine est dotée d’un pommeau (Fig.10)

qui permet de régler la mouture du café. Pour

changer  de  type  de  mouture,  tourner  le pommeau gradué lorsque le moulin à café est en  marche;  les  chiffres  reportés  sur  le  bouton indiquent le degré de mouture.

Chaque appareil est réglé, en usine, sur un degré de mouture moyen: si la mouture est trop fine il faut  tourner  le  bouton  vers  des  chiffres  plus élevés ;  si  la  mouture  est  trop  grosse  il  faut tourner le bouton vers des chiffres plus bas.

Le  changement  de  type  de  mouture  ne  se remarquera  qu’après  l’écoulement  de  trois/ quatre cafés.

Utilisez toujours des mélanges de café en grains pour machines à «espresso». Evitez d’utiliser des types  de  mouture  extrêmes  (Ex.  1  –  16);  dans ces cas, utiliser des mélanges de café différents. Conservez  le  café  au  frais  dans  un  bocal étanche.

La mouture doit être réglée si le café ne s’écoule pas parfaitement bien.

Si le café coule trop vite, cela signifie qu’il est moulu  trop  gros  et  il  faut  donc  augmenter  le degré de mouture.

Si le café coule au goutte à goutte ou ne coule pas du tout, cela signifie qu’il est moulu trop fin et il faut donc diminuer le degré de mouture.

6	RÉGLAGE  DE  LA  DOSE  DE CAFÉ (FIG.11)

Cette  machine  permet  de  régler  la  quantité de café (dose) que l’on souhaite moudre. La dose  est  réglée  par  le  fabricant  sur  une vapeur  moyenne  qui  satisfait  la  plupart  des exigences.

En  tournant  le  pommeau  (Fig.11),  situé  à l’intérieur  du  récipient  à  café,  dans  le  sens

contraire  des  aiguilles  d’une  montre,  on augmente  la  dose  de  café  en  poudre ;  en tournant le pommeau dans le sens des aiguilles d’une  montre  on  diminue  la  dose  de  café  en poudre.

Le réglage de la dose doit être effectué avant d’appuyer  sur  le  bouton  de  distribution  de café.

Ce  système  permet  d’obtenir  un  écoulement optimal  avec  tous  les  types  de  café  que  l’on trouve dans le commerce

7	DISTRIBUTION DU CAFÉ

Note: Si le café ne passe pas, vérifier si le réservoir contient suffisamment

d’eau.

• Avant  de  distribuer  le  café,  vérifier  si  les voyants  verts  de  température  (23)  et  (24)

restent allumés, et si le réservoir à eau et le réservoir à café sont pleins.

• Placez une ou deux tasses sous les becs de distribution; vous pouvez régler la hauteur du	distributeur	en	le	déplaçant manuellement  vers  le  haut  ou  vers  le  bas

(Fig.12), afin qu’il s’adapte à vos tasses.

7.1  Distribution avec du café en grains

• Pour que le café s’écoule, il faut appuyer sur le bouton de distribution du café (23 ou 24); la touche sélectionnée commence à clignoter

(voir  chapitre  15)  et  celle  qui  n’est  pas sélectionnée reste éteinte.

Pour obtenir 1 café, placez une seule tas- se sous les becs de distribution de café et appuyez  une  seule  fois  sur  le  bouton  (23 ou 24); pour obtenir 2 cafés, placez deux tasses sous les becs de distribution de café et  appuyez  2  fois  de  suite  sur  le  bouton

(23 ou 24).

Dans cette modalité de fonctionnement, la machine  se  charge  automatiquement  de moudre  et  de  doser  la  bonne  quantité  de café;   la   préparation   de   deux   cafés nécessite  deux  cycles  de  mouture  et  deux cycles	de	distribution	gérés

automatiquement  par  la  machine.

• Le cycle de distribution démarre ensuite.

• Après  avoir  accompli  le  cycle  de  pré- infusion,  le  café  commencera  à  sortir  du bec de distribution (Fig.01 - pos.13)

L’écoulement	du	café	s’arrêtera automatiquement   lorsque   le   niveau préalablement  sélectionné  (voir  par.7.3)

sera  atteint;  il  est  néanmoins  possible d’interrompre  l’écoulement  du  café  en appuyant  sur  le  bouton  (Fig.01-  pos.23 ou  24).

7.2  Distribution avec du café moulu

Pour utiliser cette fonction, retirez de l’intérieur  de  la  machine  la  mesure

(Fig.01-pos.21)  servant  à  doser  le  café moulu.

N’insérez dans le doseur (5) que du café moulu pour machines espresso;

le  café  en  grains,  lyophilisé  ou  autre

FRANÇAIS

risquerait d’endommager votre machine.

Il est interdit d’introduire les doigts à  l’intérieur  du  doseur  de  café

moulu  car  il  contient  des  organes  en mouvements.

Pour  mettre  la  bonne  quantité  de  café  moulu dans  le  doseur,  utilisez  la  mesure  (21)  fournie avec la machine. Mettez une seule mesure de café moulu à la fois; pour obtenir deux cafés, il faut  effectuer  deux  cycles  séparés  l’un  après l’autre.

• Appuyez sur le bouton (22) pour sélectionner

la  fonction  désirée;  le  voyant  lumineux  du bouton s’allume.

• Soulevez le couvercle du doseur de café moulu

(Fig.13).

• Prenez,  à  l’aide  de  la  mesure,  une  dose  de café;  enlevez  la  quantité  excessive  de  café contenue dans la mesure.

• Videz le café moulu contenu dans le doseur

(Fig.14).

• Refermez  le  couvercle  du  doseur  à  café moulu.

• Pour obtenir un café, appuyez sur la touche de distribution de café (23 ou 24): la touche sélectionnée  commence  à  clignoter  (voir chap.15), et celle qui n’est pas sélectionnée reste éteinte.

• Le cycle de distribution démarre.

• Après avoir accompli le cycle de pré-infusion,

le  café  commencera  à  sortir  du  bec  de distribution (15).

• L’écoulement  du  café  s’arrêtera  automa- tiquement  lorsque  le  niveau  préalablement sélectionné  (voir  par.7.3)  sera  atteint;  il  est néanmoins	possible	d’interrompre l’écoulement  du  café  en  appuyant  sur  le bouton (23 ou 24).

• Ensuite,  la  machine  retourne  automa- tiquement au fonctionnement normal (voir par.  7.1).

7.3  Réglage de la quantité de café par tasse

Cette  machine  a  été  conçue  pour  distribuer  2 types de café: café espresso: touche (23) et café allongé: touche (24).

Pour  adapter  les  valeurs  programmées  aux

• 60 •

• 61 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  60-61

14/06/2002, 17.25

FRANÇAIS

dimensions des tasses, placez une tasse sous le distributeur  (13),  appuyez  sur  la  touche  de distribution du type de café désiré (23 ou 24) et maintenez-la appuyée.

Attendez  que  la  tasse  se  remplisse  avec  la quantité  de  café  désirée,  puis  relâchez  la touche.

Précautions: maintenez la touche (23

ou  24)  appuyée  pendant  toute  la distribution du café.

De cette manière, la machine est programmée pour  distribuer  la  quantité  de  café  que  vous désirez.

8	DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE

Attention:  Au  début,  il  est  possible qu’un  peu  d’eau  s’échappe  de  la machine:  faites  attention  à  ne  pas  vous

brûler.

Le conduit de distribution d’eau chaude peut atteindre des températures élevées: évitez de le toucher directement avec les mains.

• Avant  de  distribuer  l’eau  chaude,  vérifiez  si

les   voyants   lumineux   verts   de   bonne température atteinte (23 et 24) restent allumés. Lorsque  la  machine  est  prête  à  distribuer  le café, suivez les instructions suivantes:

• Placez  une  tasse  et/ou  un  récipient  sous  le conduit eau chaude/vapeur (Fig.15).

• Ouvrez,  dans  le  sens  contraire  des  aiguilles d’une montre, le pommeau comme indiqué à la Fig.15.

• Prenez la quantité d’eau chaude désirée; pour arrêter l’écoulement de l’eau chaude tournez le pommeau dans le sens des aiguilles d’une montre. La machine se remet alors en mode de fonctionnement normal.

9	DISTRIBUTION  DE  VAPEUR  / PRÉPARATION DU CAPPUCCI- NO

Vous  pouvez  utiliser  la  vapeur  pour faire  mousser  le  lait  de  votre  cap-

puccino,  mais  vous  pouvez  également l’utiliser pour chauffer vos boissons.

Risques de brûlures!

Au  début,  il  est  possible  qu’un  peu d’eau s’échappe de la machine.

Le conduit de distribution d’eau chaude peut atteindre des températures élevées: évitez de le toucher directement avec les mains.

Lorsque la machine est prête à distribuer le café, appuyez sur la touche (25), les voyants lumineux

(23)  et  (24)  s’éteignent.  La  machine  nécessite un temps de préchauffage; pendant cette phase, le voyant (25) clignote.

• Avant de distribuer la vapeur, attendez que le voyant vert de température (25) se soit allumé et reste allumé sans clignoter, ce qui indique que la bonne température a été atteinte.

• Dirigez  le  bec  à  vapeur  (14)  sur  l’égouttoir, ouvrez  le  pommeau  (16)  «Eau  chaude/ vapeur»  pendant  quelques  instants,  afin  de faire  sortir  toute  l’eau  du  conduit  à  vapeur; très vite, il ne commencera plus à sortir que de la vapeur.

• Fermez le pommeau (16).

• Remplissez avec du lait froid 1/3 du récipient que vous utiliserez pour préparer votre cap- puccino.

Pour  préparer  un  excellent  cappuc- cino, le lait et la tasse utilisée doivent

être froids.

• Plongez  le  conduit  à  vapeur  dans  le  lait  à chauffer  et  ouvrez  le  pommeau  (16);  faites tourner le récipient avec des mouvements lents de  bas  en  haut  afin  de  former  une  mousse uniforme (Fig.16).

• Lorsque vous aurez terminé d’utiliser la vapeur, fermez le pommeau (16).

• Vous  pouvez  utiliser  ce  même  système  pour réchauffer d’autres boissons.

• Après  cette  opération,  nettoyez  le  conduit  à vapeur à l’aide d’un chiffon humide (Fig.17).

9.1  Passage de la vapeur au café

• Pour que le café puisse s’écouler, après avoir sélectionné  la  fonction  vapeur,  appuyez  à nouveau sur la touche (25).

• Lors du passage de l’écoulement de la vapeur à l’écoulement du café, les voyants (23), (24) et

(25) clignotent en même temps, ce qui indique que  la  machine  a  atteint  une  température excessive et ne peut pas distribuer le café.

• Pour que le café puisse s’écouler, il faut enlever de l’eau en tournant le pommeau vapeur (16)

jusqu’à   ce   que   seuls   les   voyants   de température (23) et (24) restent allumés sans intermittence.

10	NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage  général

• L’entretien  et  le  nettoyage  ne  peuvent  être effectués que lorsque la machine est froide et qu’elle est débranchée.

• Ne pas plonger la machine dans l’eau et ne pas mettre ses composants au lave-vaisselle.

• N’utilisez pas d’objets acérés ou de produits chimiques agressifs (solvants) pour la nettoyer.

• N’utilisez  pas  de  four  à  micro-ondes  et/ou un  four  traditionnel  pour  sécher  la  machine et/ou ses composants

• Il est recommandé de nettoyer quotidiennement

le  réservoir  à  eau  et  de  changer  l’eau  qu’il contient.

• Nettoyez  quotidiennement  le  doseur  à  café

moulu:

-	Prenez le pinceau fourni avec la machine et nettoyez le doseur (Fig.18).

• Pour nettoyer le corps de la machine, utilisez un chiffon humide (Fig.19).

• Nettoyez le corps de la machine et le groupe

de distribution.

• Il est recommandé de vider et de nettoyer tous les jours la cuvette d’égouttoir (12) ainsi que

le  réceptacle  (10);  pour  effectuer  cette opération  il  faut  ouvrir  le  panneau  avant

(Fig.20) et sortir la cuvette d’égouttoir (Fig.21),

après  quoi,  il  est  possible  de  la  vider  et  de nettoyer tous ses composants.

• L’élément  percolateur  peut  être  enlevé  pour

le nettoyer (Fig.24):

-  Baisser les becs verseurs du distributeur.

-  Saisir le distributeur comme l’indique la Fig.24

et l’extraire de son logement.

-  Laver le tout avec de l’eau chaude.

10.1   Groupe de distribution

Le  groupe  de  distribution  (17)  doit être  nettoyé  à  chaque  fois  que  l’on

FRANÇAIS

remplit le récipient à café en grains ou au moins une fois par semaine.

• Eteignez  la  machine  en  appuyant  sur l’interrupteur (7) en position (0) et débranchez

le  cordon  d’alimentation  de  la  prise  de courant murale.

• Ouvrez le panneau de service (15), puis ôtez la cuvette d’égouttoir (12) et le réceptacle.

• Retirez le groupe de distribution en le tenant par le pommeau et en appuyant sur la touche

«PUSH» (Fig.22).

• Vérifiez  si  les  deux  filtres  en  acier  ne contiennent pas de résidus de café. Le  filtre supérieur peut être ôté en dévissant dans le sens  contraire  des  aiguilles  d’une  montre  le pivot  en  plastique  à  l’aide  de  la  clé  fournie avec la machine (Fig.23).

• Le  groupe  de  distribution  ne  peut  être  lavé qu’avec de l’eau chaude sans détergent. Tous ses composants doivent être lavés et séchés soigneusement.

• Remontez  le  filtre  et  vissez  à  nouveau,  avec soin, le pivot en plastique à l’aide de la clé prévue à cet effet.

• Nettoyez soigneusement le compartiment in- terne de la machine.

• En le tenant par le pommeau, introduisez à nouveau le groupe de distribution dans son

logement  et  veillez  à  ce  qu’il  soit  bien enclenché.

• Insérez le réceptacle et la grille dans la cuvette d’égouttoir  et  insérez  cette  dernière  dans  la machine.

• Refermez le panneau (15).

11	DETARTRAGE

La  formation  de  tartre  est  liée  à  la  fréquence d’utilisation de la machine; détartrez celle-ci tous les 3-4 mois si vous observez une réduction du débit d’eau ou lorsque le voyant (26) clignote.

Si vous voulez effectuer vous-même

le  détartrage  de  votre  machine, utilisez un détartrant pour machines à café de type non toxique et/ou nocif, que vous trouverez facilement dans le commerce.

Attention! N’utilisez en aucun cas du vinaigre    pour    détartrer    votre

• 62 •

• 63 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  62-63

14/06/2002, 17.25

FRANÇAIS

machine.

Pour détartrer la machine, suivez les instructions suivantes:

• Mélangez le détartrant avec de l’eau comme cela est indiqué sur l’emballage du produit et remplissez-en le réservoir à eau.

• Appuyez  sur  l’interrupteur  général  (7)  pour allumer la machine.

• Appuyez sur la touche (26) pendant au moins

5 secondes pour sélectionner la fonction; le voyant restera allumé sans intermittence.

• Dirigez  le  bec  à  vapeur  (14)  sur  la  cuvette d’égouttoir.

• Placez un récipient d’une contenance adaptée sous le bec à vapeur et ouvrez dans le sens contraire  des  aiguilles  d’une  montre  le pommeau  eau  chaude  (16).  La  machine commence   un   cycle   automatique   de détartrage avec des pauses préétablies par le fabricant et gérées automatiquement par cel-

le-ci.

• A  la  fin  du  cycle,  la  solution  détartrante  ne s’écoule plus et les 5 touches commencent à clignoter  simultanément.

• Refermez  le  pommeau  d’écoulement  d’eau chaude (16) en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. Le voyant (27) clignote également.

• Rincez le réservoir à eau et remplissez-le d’eau froide potable.

• Placez un récipient d’une contenance adaptée sous  le  bec  à  vapeur  et  videz  les  2/3  du contenu  du  réservoir  à  eau  en  tournant  le pommeau vapeur (16) dans le sens contraire des  aiguilles  d’une  montre;  pour  arrêter l’écoulement d’eau, tournez le pommeau (16) dans le sens des aiguilles d’une montre.

• Laissez chauffer la machine et videz le contenu restant  du  réservoir  à  eau  en  tournant  le pommeau vapeur (16) dans le sens contraire des  aiguilles  d’une  montre ;  pour  arrêter l’écoulement  d’eau,  tournez  le  pommeau dans le sens des aiguilles d’une montre.

Si   vous   utilisez   une   solution différente	de	celle	qui	est recommandée dans cette brochure, veillez à  respecter  les  instructions  du  fabricant reportées  sur  la  solution  détartrante  que

vous avez choisie.

Si vous éteignez la machine, le cycle de détartrage sera interrompu, et il

repartira si vous la rallumez.

12   PROGRAMMATION	DES FONCTIONS DE LA MACHINE

La  machine  permet  de  programmer  différents paramètres  en  fonction  des  exigences  de l’usager.

Pour programmer ces fonctions il est obligatoire d’entrer dans la modalité de programmation en suivant les instructions suivantes:

• Vérifiez  que  l’interrupteur  général  (7)  de  la machine  soit  sur  la  position  (0)  et  que  le pommeau eau chaude (16) soit bien fermé.

• Appuyez en même temps sur les touches (23) et  (25)  et  allumez  la  machine  en  appuyant sur l’interrupteur général (7).

Vous   êtes   ainsi   dans   la   modalité   de programmation de la machine.

Pour  sortir  de  la  programmation  et  activer  les fonctions  programmées,  éteindre  et  rallumer  la machine en appuyant sur l’interrupteur général (7).

12.1 Programmation «dureté de l’eau»

Etant donné que l’eau du robinet peut être plus ou  moins  calcaire  selon  les  régions,  votre machine  peut  être  réglée  selon  le  degré  de dureté (de 1 à 4) de l’eau de la région à laquelle elle est destinée.

La machine est déjà programmée sur une valeur moyenne (dureté 3).

Avant  d’effectuer  ce  réglage,  il  faut vérifier la dureté de l’eau à l’aide de

la  lame  fournie  avec  la  machine.  Plongez brièvement  (pendant  1  seconde)  la  lame dans l’eau et secouez-la légèrement. Après une minute, les résultats du test sont visibles sur la lame.

Pour  programmer  cette  fonction,  suivez  les instructions suivantes:

• Appuyez  sur  la  touche  (22);  le  nombre  de touches qui s’allumeront indique la dureté de l’eau programmée;

• Si vous désirez modifier le degré de dureté de l’eau, appuyez plusieurs fois sur la touche (22) jusqu’à ce que l’allumage des touches indique

le degré de dureté sélectionné.

Dureté 1  = touches (22) et (23) allumées Dureté 2  = touches (22), (23) et (24) allumées; Dureté  3  =  touches  (22),  (23),  (24)  et  (25) allumées

Dureté 4 = touches (22), (23), (24), (25) et (26)

allumées.

L’indice  de  dureté  de  l’eau  correspond  aux valeurs 1-4 de la lame.

12.2 Programmation   du   «cycle   de rinçage»

Tout de suite après l’allumage de la machine,

l’eau  qui  est  restée  dans  les  conduits  est automatiquement éliminée afin de garantir que les cafés soient exclusivement préparés avec de l’eau fraîche.

Pour  programmer  cette  fonction,  suivez  les instructions suivantes:

• Appuyez sur la touche (23); lorsque la fonction est activée, le voyant (27) s’allume.

12.3 Programmation    de    la    «pré- infusion»

Le processus de pré-infusion, avec lequel le café est  légèrement  humidifié  avant  la  véritable infusion,  rehausse  tout  l’arôme  du  café,  qui acquière ainsi un goût excellent.

Pour  programmer  cette  fonction,  suivez  les instructions suivantes:

• Appuyez sur la touche (24); lorsque la fonction est activée, le voyant (28) s’allume.

Note: cette fonction est déjà activée par le fabricant.

12.4 Programmation    de    la    «pré- mouture»

Avec le processus de pré-mouture, la machine moud  deux  fois  le  café:  la  première  mouture pour  le  type  de  café  sélectionné,  la  deuxième pour  le  café  suivant  (pas  encore  sélectionné). Cette  fonction  n’est  utile  que  lorsqu’on  doit préparer  en  même  temps  plusieurs  cafés  (par

FRANÇAIS

ex. lors d’une visite, une fête, etc.).

Pour  programmer  cette  fonction,  suivez  les instructions suivantes:

• Appuyez sur la touche (25); lorsque la fonction est activée, le voyant (29) s’allume.

13   INFORMATIONS A CARACTERE JURIDIQUE

• La  présente  brochure  contient  toutes  les

informations  permettant  d’employer  et d’entretenir correctement la machine.

• Ces connaissances ainsi que l’observation des présentes  instructions  représentent  les prémisses pour une utilisation sans danger et conforme aux normes de sécurité concernant

le  fonctionnement  ou  l’entretien  de  la machine.  Si  vous  désirez  d’ultérieures

informations,  ou  en  cas  de  problèmes particuliers  n’étant  pas  clairement  expliqués dans  la  présente  brochure,  veuillez  vous adresser à un revendeur local ou directement au fabricant de la machine.

• Nous vous faisons en outre remarquer que le contenu  du  présent  mode  d’emploi  ne  fait partie  d’aucune  convention  précédente  ou déjà  existante,  d’aucun  accord  ou  contrat légal et qu’ils n’en changent pas la substance.

• Toutes les obligations du fabricant sont basées sur  le  contrat  de  vente  correspondant  qui contient le règlement complet et exclusif des prestations de garantie.

• Les normes de garantie contractuelles ne sont ni  limitées  ni  étendues  en  fonction  des présentes explications.

• La présente brochure contient des informations protégées par le droit d’auteur.

• Il est interdit de la photocopier et de la traduire dans une autre langue sans l’accord écrit du fabricant.

14   DESTRUCTION

• Rendre inutilisables les machines qui ne sont plus employées.

• Débrancher le cordon électrique de la prise de courant et couper le cordon.

• Livrer les machines hors d’usage à un centre de collecte prévu à cet effet.

• 64 •

• 65 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  64-65

14/06/2002, 17.25

FRANÇAIS

15   VOYANTS DU TABLEAU DE COMMANDE

LUMIÈRE VERTE (22)

- Machine prête pour la distribution de café moulu

LUMIÈRE VERTE (23) FIXE

LUMIÈRE VERTE (24) FIXE SIMULTANÉMENT

- Machine à la bonne température: Prête à verser le café

Prête à verser l’eau chaude

LUMIÈRE VERTE (23) CLIGNOTANTE

LUMIÈRE VERTE (24) CLIGNOTANT SIMULTANÉMENT

- Machine en phase de chauffage avant la distribution de café et d’eau chaude

LUMIÈRE VERTE (23) CLIGNOTANT LENTEMENT

- Machine en cours de distribution d’1 café espresso

LUMIÈRE VERTE (23) CLIGNOTANT RAPIDEMENT

- Machine en cours de distribution de 2 cafés espresso

LUMIÈRE VERTE (24) CLIGNOTANT LENTEMENT

- Machine en cours de distribution d’1 café allongé

LUMIÈRE VERTE (24) CLIGNOTANT RAPIDEMENT

- Machine en cours de distribution de 2 cafés allongés

LUMIÈRE VERTE (25) FIXE

- Machine à la bonne température. Prête à verser la vapeur

LUMIÈRE VERTE (25) CLIGNOTANTE

- Machine en phase de chauffage avant la distribution de vapeur

LUMIÈRE ROUGE (26) CLIGNOTANTE

- La machine a besoin d’un cycle de détartrage

Effectuer le détartrage comme le décrit le paragraphe 11.

Pour annuler la présélection, appuyer sur une autre touche tout en maintenant le robinet fermé.

LUMIÈRE ROUGE (26) FIXE

- La fonction de détartrage a été sélectionnée.

Pour  effectuer  le  détartrage  comme  le  décrit  le  paragraphe  11,  ouvrir  le pommeau eau chaude (16).

FRANÇAIS

LUMIÈRE VERTE (23) CLIGNOTANTE LUMIÈRE VERTE (24) CLIGNOTANTE

LUMIÈRE VERTE (25) CLIGNOTANT SIMULTANÉMENT

- La température de la machine est excessive ; le café ne peut pas être distribué.

Il faut enlever de l’eau de la cuvette d’égouttoir en tournant le pommeau vapeur (16) jusqu’à ce que les voyants lumineux verts de température (23)

(24) restent allumés et que la lumière verte (25) s’éteigne.

VOYANT ROUGE (27) FIXE

- Quantité d’eau insuffisante dans le réservoir.

Remplir  le  réservoir  avec  de  l’eau  froide  potable,  charger  le  circuit  et recommencer la procédure.

VOYANT ROUGE (27) CLIGNOTANT

- Circuit d’eau non chargé

Charger le circuit

VOYANT ROUGE (28) FIXE

- Réservoir à café en grains vide

Remplir le réservoir à café en grains et recommencer la procédure.

VOYANT ROUGE (28) CLIGNOTANT

- Réceptacle plein

**Pour éteindre le témoin rouge qui clignote, vider le bac à marc.

VOYANT ROUGE (29) FIXE

- Le groupe de distribution, la cuvette d’égouttoir et le panneau avant ne sont pas bien positionnés pour que la machine puisse fonctionner.

Pour  éteindre  le  témoin  rouge,  vérifier  si  tous  ces  composants  sont correctement installés ou fermés.

VOYANT ROUGE (29) CLIGNOTANT

- Moteur du moulin à café bloqué

- Le moteur du distributeur est bloqué.

S’adresser au centre de service autorisé.

**  Note  importante:  le  réceptacle  ne  doit  être  vidé  que  lorsque  la  machine  est allumée. Le réceptacle doit être retiré pendant au moins 5 secondes. Si vous videz

le réceptacle lorsque la machine est éteinte, le café ne pourra pas s’écouler lorsque vous la rallumerez.

• 66 •

• 67 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  66-67

14/06/2002, 17.25

FRANÇAIS

16   ANOMALIES, CAUSES ET REMÈDES

FRANÇAIS

NOTA - NOTE - BEMERKUNG - NOTE - NOTA - NOTA - OPMERKING

• 68 •

• 69 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  68-69

14/06/2002, 17.25

ESPAÑOL

PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

1	GENERALIDADES

utilizarla.

ESPAÑOL

IMPORTANTES

Durante el uso de electrodomésticos, se aconseja tomar algunas precauciones para evitar el riesgo de sacudidas eléctricas o incendios.

1   Leer  atentamente  todas  las  instrucciones  e informaciones descritas en este manual y en cualquier otro folleto que venga dentro del embalaje antes de poner en marcha o utilizar la máquina espresso.

2   No tocar superficies calientes.

3   No sumergir el cable, los enchufes o el cuerpo de la máquina en agua o en cualquier otro líquido para evitar incendios, sacudidas eléctricas o accidentes.

4   Poner particular atención durante el uso de la máquina espresso en presencia de niños.

5   Desenchufar la máquina cuando no se esté utilizando o mientras que se está limpiando. Enfriarla antes de introducir o quitar piezas y antes de empezar a limpiarla.

6   No utilizar la máquina si el cable o el enchufe están dañados o en caso de averías o roturas. Haga que controlen o reparen el electrodoméstico en el centro de asistencia más cercano.

7   El uso de accesorios no aconsejados por el fabricante podrá causar daños a cosas y personas.

La máquina espresso ha sido estudiada únicamente para uso doméstico. Cualquier intervención de asistencia,

excepto  para  las  operaciones  de  limpieza  y  de mantenimiento normal, deberá ser efectuada por un centro de asistencia autorizado.

No sumergir la máquina en agua.

Cualquier reparación deberá ser efectuada únicamente por el centro de asistencia autorizado.

1   Controlar que el voltaje indicado en la chapa corresponda con el suyo.

2   Nunca utilice agua tibia o caliente para rellenar el recipiente de agua. Utilice únicamente agua fría.

3   No toque con las manos las partes calientes de la máquina ni el cable de alimentación durante el funcionamiento.

4   Nunca limpie con detergentes agresivos o utensilios que rayen. Es suficiente un paño suave humedecido con agua.

5   Para evitar la formación de cal, se puede utilizar agua mineral natural.

INSTRUCCIONES ACERCA DEL CABLE ELÉCTRICO

La máquina de café está indicada para prepa-

rar café espresso utilizando café en grano o café molido y está dotada de un dispositivo para la erogación de vapor y de agua caliente.

El cuerpo de la máquina, de elegante diseño, ha sido diseñado para uso doméstico y no está indicado  para  el  funcionamiento  continuo  de tipo profesional.

ATENCIÓN.

No se asumen responsabilidades por

los posibles daños en caso de:

• uso  incorrecto  y  no  conforme  con  los objetivos  previstos.

• reparaciones no realizadas en centros de asistencia  autorizados.

• dañar el cable de alimentación.

• dañar  cualquier  componente  de  la máquina.

• utilización  de  piezas  de  recambio  y accesorios no originales.

En estos casos se pierde la garantía.

1.1  Para facilitar la lectura

El  triángulo  de  advertencia  indica todas las instrucciones importantes para  la  seguridad  del  usuario.

¡Atenerse minuciosamente a dichas indicaciones  para  evitar  heridas

graves!.

Para información adicional o en el caso de

problemas,  no  tratados  en  su  totalidad  o

insuficientemente  en  éstas  instrucciones, póngase  en  contacto  con  los  Centros  de Asistencia  Autorizados.

2	DATOS  TÉCNICOS

Tensión nominal

Véase placa situada en el aparato 	 Potencia nominal

Véase placa situada en el aparato. 	 Material del cuerpo

Termoplástico  (ABS) 	 Dimensiones (ancho x largo x alt.)

280x385x390

Peso (Kg)

8 	 Longitud del cable (mm)

1200 	 Panel de mandos

Frontal

Recipiente del agua (Lt)

Extraíble 	 Capacidad del contenedor de café (gr)

230 de café en grano 	 Presión de la bomba (bar)

15

8   No utilizar la máquina espresso en espacios abiertos.

9   Evitar que el cable cuelgue de la mesa o que toque superficies calientes.

10  Mantener la máquina espresso lejos de fuentes de calor.

11   Controlar que la máquina espresso esté en posición

“Apagado” antes de enchufarla. Para apagarla, ponerla en “Apagado” y, a continuación, desenchufarla.

12  Utilizar la máquina únicamente para uso doméstico.

13  Extremar el cuidado durante la utilización de vapor.

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

A   Se suministra un cable eléctrico corto para evitar que se enrosque o que se enrede.

B   También es posible utilizar extensiones pero se aconceja utilizar con mucha atención.

C   En caso de que se utilicen una extensión,verificar.:

1   Que el voltaje anotado en la extensión sea por lo menos   igual   al   voltaje   eléctrico   del electrodoméstico.;

2   Que esté dotado de un enchufe de tres pin con colocación a tierra (en caso de que el cable del electrodoméstico sea de este tipo);

3   que el cable no cuelgue de la mesa para evitar tropezar con él.

Este	símbolo	evidencia	las

informaciones a las que hay que pre- star una mayor atención, para utilizar mejor la máquina.

Las  ilustraciones  correspon- dientes al texto se encuentran en la solapa de la tapa. Man- tener  estas  páginas  abiertas

durante la lectura de las instrucciones de uso.

1.2  Utilización  de  estas  instrucciones de uso

Conservar estas instrucciones de uso en un

lugar  seguro  y  adjuntarlas  a  la  máquina de   café   cuando   otra   persona   vaya   a

Caldera

Aluminio 	 Dispositivos de seguridad

Válvula de seguridad presión caldera;

Termostato de seguridad.

Se  reserva  la  facultad  de  eventuales

cambios   debido   a   los   avances   del progreso  tecnológico.

Máquina  conforme  a  la  Directiva  Europea

89/336/CEE (Decreto legislativo 476 del 04/

12/92),  relativa  a  la  eliminación  de  las molestias  radiotelevisivas.

• 70 •

• 71 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  70-71

14/06/2002, 17.25

ESPAÑOL

100

100

250

100

100

3	NORMAS DE SEGURIDAD

Nunca  poner  en  contacto  con  agua  las partes    bajo    corriente:    ¡peligro    de cortocircuito!.

¡El  vapor  recalentado  y  el  agua  caliente pueden  provocar  quemaduras!  Nunca dirija el chorro de vapor o de agua caliente hacia   partes   del   cuerpo,   tocar   con precaución  la  boquilla  vapor  /  agua caliente: ¡peligro de quemaduras!.

Destino de uso

-  La    máquina    de    café    está    prevista exclusivamente para uso doméstico.

-  Está prohibido hacer modificaciones técnicas

y  uso  ilícito,  ¡debido  a  los  riesgos  que  esto comportaría!.

-  La  máquina  de  café  se  debe  utilizar  solo adultos   en   condiciones   psico -físicas inalteradas.

Alimentación de corriente

-  Conectar la máquina de café solo a una toma de corriente adecuada.

-  La tensión debe corresponder con la indicada en la placa del aparato.

Cable de alimentación (Fig.A)

-  Nunca utilizar la máquina de café si el cable de alimentación está defectuoso.

-  Sustituya  inmediatamente  los  cables  y  los enchufes  defectuosos  en  un  Centro  de Asistencia Autorizado.

-  No  pasar  el  cable  de  alimentación  por esquinas  y  por  cantos,  sobre  objetos  muy calientes y protegerlo de aceite.

-  No  trasladar  o  tirar  de  la  máquina  de  café sujetándola por el cable.

-  No  extraer  el  enchufe  tirándolo  por  el cable  ni  tocarlo  con  las  manos  o  pies mojados.

-  Evitar  que  el  cable  de  alimentación  caiga

ESPAÑOL

Protección de otras personas (Fig.B)

-  Mantener  la  máquina  de  café  fuera  del alcance  de  los  niños  y  excluir  todas  las posibilidades  de  que  jueguen  con  ella.  Los niños no se dan cuenta de los peligros que entrañan los electrodomésticos.

-  No  dejar  los  materiales  utilizados  en  el embalaje  de  la  máquina  al  alcance  de  los niños.

Peligro de ignición (Fig.C)

-  No dirigir hacia uno mismo y/o hacia otros la boquilla de vapor recalentada y/o de agua caliente: peligro de quemaduras.

-  Usar  siempre  las  manillas  o  los  agarres correspondientes.

-  No introducir objetos a través de las aperturas del aparato.

Espacio para la instalación, el uso y el mantenimiento.  (Fig.D)

-  Escoger una base de apoyo bien nivelada.

-  Colocar  la  máquina  de  café  en  un  lugar

seguro,  donde  nadie  pueda  volcarla  ni hacerse daño.

-  Escoger   un   ambiente   suficientemente iluminado,  higiénico  y  con  una  toma  de corriente de fácil acceso.

-  No  colocar  la  máquina  sobre  superficies demasiado  calientes  ni  cerca  de  llamas abiertas  con  el  fin  de  evitar  que   la  parte exterior de la máquina se funda o se dañe.

-  Colocar a 10 cm de distancia de paredes y placas de cocina.

-  No  exponer  la  máquina  a  temperaturas inferiores a 0°C; existe peligro de que el hielo pueda dañarla.

-  La toma de corriente debe estar accesible en todo momento.

-  No  utilizar  la  máquina  de  café  en  espacios abiertos.

Limpieza (Fig.E)

-  Antes de limpiar la máquina, es indispensable colocar el interruptor general (7) en posición

“O” y después desenchufar el enchufe de la toma de corriente.

medidas en milímetros

• 72 •

libremente por mesas o estanterías.

-  Además, esperar a que la máquina se enfríe.

• 73 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  72-73

14/06/2002, 17.25

ESPAÑOL

-  ¡Nunca sumergir la máquina en agua! Evitar el contacto con chorros de agua.

-  Está totalmente prohibido operar en el interior de la máquina.

Guardar la máquina

-  Cuando  la  máquina  no  se  va  a  utilizar  du- rante un largo periodo de tiempo, apagarla

y desenchufarla de la corriente.

-  Guardarla en lugar seco e inaccesible para los niños.

-  Protegerla de polvo y de suciedad.

Reparaciones / Mantenimiento

-  En caso de roturas, defectos o sospecha de defecto  después  de  una  caída,  sacar

rápidamente  el  enchufe  de  la  toma  de corriente.  Nunca  poner  en  funcionamiento una máquina defectuosa.

-  Sólo  en  Centros  de  Asistencia  Autorizados pueden	efectuar	intervenciones	y reparaciones.

-  En  caso  de  intervenciones  y/o  reparaciones no  realizadas  en  centros  de  asistencia autorizados, se declina toda responsabilidad por posibles daños.

Antiincendio

-  En  caso  de  incendio  utilizar  extintores  de anhídrido carbónico (CO2). No utilizar agua o extintores de agua.

DESCRIPCIÓN  DE  LOS  COMPO- NENTES

Fig.01

1	Contenedor café en grano

2	Tapa  móvil  contenedor  café  en  grano

(protector del aroma)

3	Pomo regulación moledura.

4	Pomo regulación dosis.

5	Tapa dosificación café molido.

6	Base apoya-tazas

7	Interruptor general (ON/OFF)

8	Tapa recipiente agua

9	Recipiente del agua

10    Cajón recogedor de posos

11    Cable de alimentación

12    Vasija recogedora de gotas + rejilla

13    Erogador de café regulable en altura

14    Tubo vapor / agua caliente

15    Puertecilla anterior

16    Pomo erogación café

17    Grupo erogación café

18    Panel de mandos

19    Llave grupo erogador café

20    Cepillito de limpieza

21    Medidor de café molido

Panel de mandos

22    Pulsador / Led selección café molido

23    Pulsador erogación café espresso

24    Pulsador  erogación  café  solo  /  Led  tem- peratura a punto

25    Pulsador / Led selección función vapor

26    Pulsador   /   Led   selección   función descalcificación

27    Led alarma agua

28    Led alarma falta de café en grano o vaciar cajón recoge posos.

29    Led señalización mal funcionamiento.

4	INSTALACIÓN

Por  su  seguridad  y  por  la  de  terceros atenerse  totalmente  a  las  “Normas  de seguridad” descritas en el cap.3.

4.1  Embalaje

El  embalaje  original  ha  sido  diseñado  y realizado para proteger la máquina durante el traslado.

Se aconseja conservarlo para posibles traslados en el futuro.

4.2  Operaciones  preliminares

• Sacar  del  embalaje  la  máquina  de  café  y colocarla en un lugar idóneo correspondiente con  los  requisitos  necesarios  y  descritos  en las normas de seguridad (cap.3).

• Abrir la portezuela de la máquina, retirar la cuba receptora de goteo (12) del embalaje y colocar  el  cajón  receptor  de  residuos  café

(10); sucesivamente instalar la cuba receptora de goteo en la máquina (Fig.21).

• Asegurarse que la vasija recogedora de gotas con  la  rejilla  (Fig.01  -  pos.12),  el  cajón  de posos (10) y el grupo erogador de café (17) estén  colocados  correctamente  y  que  la puertecilla delantera (15) esté cerrada.

• Conservar a mano el cepillito de limpieza (20)

y  la  llave  del  grupo  erogador  de  café  (19)

que se suministran con la máquina.

Si  al  encender  la  máquina  el  led  rojo  (29)

permanece encendido, significa que una de

las    partes    antedichas    no    ha    sido correctamente  instalada.

Nota importante:  Es importante que lea  todo  lo  que  se  describe  en  el Capítulo  15,  donde  se  explica  con  detalle el  significado  de  todas  las  señalizaciones que  la  máquina  proporciona  a  usuario,  a través de las luces situadas en el panel de

mandos.

4.3	Primer  encendido

• Abrir la tapa del recipiente del agua (Fig.02)

y sacar el recipiente (Fig.03). Enjuagar y llenar, con agua fresca potable (Fig.04), el recipien-

te;  es  aconsejable  no  superar  la  marca

ESPAÑOL

señalada  con  la  palabra  “MAX”.  Volver  a meter  el  recipiente  del  agua  en  su  lugar correspondiente  y  volver  a  colocar  la  tapa encima del mismo.

Siempre  poner  en  el  recipiente  (9) solo agua fresca sin burbujas. El agua caliente, al igual que otros líquidos, pueden dañar  el  recipiente  y/o  a  la  máquina.  No poner  en  funcionamiento  la  máquina  sin agua: asegurarse que hay la suficiente en

el interior del recipiente.

• Levantar la tapa (Fig.05) y poner café en gra- no en el contenedor (Fig.06).

Usar siempre y solo café en grano. El café molido, liofilizado, al igual que

otros objetos dañan la máquina.

• Volver a poner la tapa en el contenedor de café (1).

• Meter el enchufe en la toma de corriente de

la  parte  trasera  de  la  máquina  de  café

(Fig.07), después de haberse asegurado que el interruptor general (7) esté en posición (O). Introducir  el  enchufe  del  otro  extremo  del cable en una toma de la pared con la corriente adecuada.

• La  máquina  se  entrega  con  el  interruptor general en posición (O); para encenderla es suficiente  presionar  el  pulsador  (Fig.08); comienza a parpadear el led (23) y (24) del panel de mandos.

• Para cargar el circuito, dirigir el tubo de vapor

(Fig.01-pos.14) hacia la vasija recogedora de gotas,  poner  una  taza  o  un  recipiente apropiado debajo de la boquilla del tubo de vapor y girar el pomo (Fig.09) en sentido con- trario  a  las  agujas  del  reloj  y  esperar  hasta que salga agua, de forma regular, del tubo de  vapor;  para  interrumpir  la  erogación  de agua, girar el pomo en sentido de las agujas del reloj.

Nota:  Antes  de  proceder  con  la primera puesta en funcionamiento,

en  el  caso  de  inactividad  prolongada,  si el recipiente de agua se ha vaciado com- pletamente  o  si  el  led  (27)  parpadea,  es

• 74 •

• 75 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  74-75

14/06/2002, 17.25

ESPAÑOL

obligatorio   cargar   el   circuito   de   la máquina.

• Después  de  encenderla,  durante  la  fase  de calentamiento de la máquina, los led (23) y

(24) parpadean simultáneamente. Finalizada la fase de calentamiento los led (23) y (24) se encienden en modo fijo.

• Terminadas  las  operaciones  descritas,  la máquina está preparada para el uso.

• Para  erogar  café,  agua  caliente  o  vapor,  y utilizar adecuadamente la máquina, realizar correctamente las instrucciones siguientes.

5	MOLEDOR DE CAFÉ (FIG.10)

¡Atención! El manubrio de regulación de  la  moledura,  situado  dentro  del contenedor de café (Fig.10), se debe girar solo  cuando  el  moledor  de  café  está  en funcionamiento. No introducir café molido y/o liofilizado en el contenedor de café en

grano.

Está prohibido introducir cualquier material que  no  sea  café  en  grano.  El  moledor  de café contiene órganos en movimiento que pueden ser peligrosos; prohibido introducir los dedos y/u otros objetos. Antes de inter- venir,  por  cualquier  motivo,  en  el  interior del  contenedor  de  café,  desenchufar  el interruptor  general  (7)  y  sacar  el  enchufe de la toma de corriente. No poner café en grano  cuando  el  moledor  de  café  esté funcionando.

La calidad y el gusto del café dependen, además de la mezcla utilizada, del grado de molido.

La máquina dispone de un pomo (Fig.10) para

regular el grado de molido. Para variar el gra- do de molido girar el pomo graduado cuando el moledor de café esté en funcionamiento; las cifras reportadas en el manubrio indican el gra- do de molido.

Cada aparato está regulado, de fábrica, a un

grado de molido medio: si el molido resulta ser demasiado  fino  se  tendrá  que  girar  el  manu- brio hacia valores superiores; si el molido resulta ser  demasiado  grueso  se  tendrá  que  girar  el manubrio hacia valores inferiores.

La variación del grado de molido se notará

solo después de la erogación de tres/cuatro cafés.

Usar mezclas de café en grano para máquinas

espresso.  Evitar  utilizar  grados  de  molido  en posiciones extremas (Ej. 1-16); en estos casos utilizar mezclas de cafés diferentes. Conservar el  café  en  un  lugar  fresco,  en  un  recipiente cerrado  herméticamente.

El  molido  se  debe  regular  en  caso  de  que  el café salga erogado de forma no óptima. Erogación  muy  rápida=molido  demasiado grueso>aumentar el grado de molido;

Erogación  a  gotas  y/o  ausente=molido

demasiado fino>disminuir el grado de molido.

6	REGULACIÓN DOSIS DE CAFÉ

(FIG.11)

En la máquina es posible regular la cantidad de  café  (dosis)  que  se  desea  moler.  La  dosis está  establecida,  por  el  fabricante,  sobre  un valor medio de satisfacción de la mayor parte de las exigencias.

Girando  el  pomo  (Fig.11),  situado  en  el interior  del  contenedor  de  café,  en  sentido contrario a las agujas del reloj se aumenta la dosis  de  café  molido;  girando  el  pomo  en sentido  de  las  agujas  del  reloj  se  disminuye la dosis de café molido.

La regulación de la dosis se debe efectuar antes de presionar el pulsador de erogación de café. Este  sistema  permite  obtener  una  erogación óptima con todas las clases de café que existen en el mercado.

7	EROGACIÓN DE CAFÉ

Nota: En el caso de que la máquina no  erogue  café,  comprobar  que  el depósito  correspondiente  contenga  agua

suficientemente.

• Antes  de  erogar  café  comprobar  que  los led  verdes  de  temperatura  a  punto  (23)  y

(24) están encendidos en modo fijo, y que el recipiente de agua y el recipiente de café estén llenos.

• Colocar 1 o 2 tazas debajo de las boquillas

del erogador; se puede regular la altura del erogador desplazándolo manualmente hacia arriba o hacia abajo (Fig.12), de forma que se adapte a sus tazas.

7.1  Erogación con café en grano

• Para  erogar  el  café  es  necesario  pulsar  el botón de erogación café (23) y (24); el botón seleccionado  comienza  a  parpadear  (véase Cap.15),  mientras  que  el  que  no  está seleccionado está apagado.

Para erogar 1 café, colocar una sola taza de  café  debajo  de  las  boquillas  de erogación de café y presionar una sola vez el  pulsador  (23)  y  (24);  para  erogar  2 cafés,  colocar  dos  tazas  de  café  debajo de  las  boquillas  de  erogación  de  café  y presionar  dos  veces  seguidas  el  pulsador

(23 o 24).

En está modalidad de funcionamiento, la máquina proporciona automáticamente el molido  y  la  dosis  justa  de  cantidad  de café; la preparación de dos cafés requiere dos  ciclos  de  molido  y  dos  ciclos  de erogación  gestionados  automáticamente por  la  máquina.

• Sucesivamente  se  pone  en  marcha  el  ciclo de erogación.

• Después  de  que  haya  finalizado  el  ciclo  de preinfusión, el café comenzará a salir por la boquilla del erogador (Fig.01-pos.13).

La   erogación   del   café   se   fermentará automáticamente cuando se alcance el nivel preseleccionado  (véase  apdo.7.3);  de cualquier  modo,  es  posible  interrumpir  la erogación del café presionando el pulsador

(Fig.01-pos.23 o 24).

7.2   Erogación con café molido

Para utilizar ésta función es necesario levantar el medidor (Fig.01- pos.21)

para dosificar el café molido por el interior de la máquina.

Introducir  en  el  dosificador  (5)  solo café  molido  para  máquinas  espres-

so;  la  introducción  de  café  en  grano,

liofilizado,  u  otros  materiales,  en  este dosificador, dañan la máquina.

ESPAÑOL

Está prohibido introducir los dedos en el  interior  del  dosificador  de  café molido, ya que hay órganos en movimiento.

Para poner la justa cantidad, de café molido, en el dosificador, utilizar solo el medidor (21) que  se  suministra  con  la  máquina.  Poner  un solo medidor, de café molido, cada vez, para obtener dos cafés es obligatorio efectuar dos ciclos separados en sucesión uno después de otro.

• Presionar  el  pulsador  (22)  para  seleccionar la  función;  el  led  situado  en  el  pulsador  se enciende.

• Levantar  la  tapa  del  dosificador  de  café molido (Fig.13).

• Poner,  con  el  medidor,  una  dosis  de  café; quitar  la  cantidad  excesiva  de  café  molido del medidor.

• Tirar  el  café  molido  en  el  interior  del

dosificador (Fig.14).

• Cerrar la tapa del dosificador de café molido.

• Para erogar el café es necesario presionar el botón  (23  o  24);  el  botón  seleccionado comienza  a  parpadear  (véase  Cap.15), mientras  que  el  que  no  se  ha  seleccionado permanece apagado.

• Se  pone  en  funcionamiento  el  ciclo  de

erogación.

• Después de finalizado el ciclo de preinfusión, el café comenzará a salir por la boquilla del erogador  (13).  La  erogación  del  café  se detendrá automáticamente cuando se alcance el nivel preseleccionado (véase apdo.7.3); de cualquier  modo,  es  posible  interrumpir  la erogación  de  café  presionando  el  pulsador

(23 o 24).

• L uego	la	máquina	se	vuelve automáticamente en funcionamiento normal

(véase párr. 7.1).

7.3  Regulación de la cantidad de café por taza

La máquina ha sido programada para erogar 2

tipos de café: café espresso con el pulsador (23)

y café solo con el pulsador (24).

Para  adaptar  los  valores  programados  a  las dimensiones de las tazas, colocar la taza debajo del erogador de café (13), presionar el botón de  erogación  del  tipo  de  café  deseado  (23  o

• 76 •

• 77 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  76-77

14/06/2002, 17.25

ESPAÑOL

24) y mantenerlo presionado.

Con la máquina lista para erogar café, presionar

10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

recogedor de posos.

ESPAÑOL

Esperar hasta que la taza se llene con la cantidad

deseada y en ese momento soltar el botón.

Advertencia: mantener el botón (23

o  24)  presionado  durante  todo  el proceso de erogación del café.

De  este  modo  la  máquina  se  programa  para erogar la cantidad de café que se desea.

8	EROGA CIÓN	DE	A G U A CALIENTE

Atención: al inicio se pueden producir pequeñas  salpicaduras  de  agua

caliente: peligro de quemaduras.

El  tubo  de  erogación  de  agua  caliente puede  alcanzar  temperaturas  elevadas: evitar tocarlo directamente con las manos.

• Antes de erogar agua caliente comprobar que las luces verdes de temperatura a punto (23

y 24) estén encendidas en modo fijo.

Con la máquina preparada para la erogación del café, proceda del modo siguiente:

• Poner una taza y/o un recipiente debajo del tubo de agua caliente/vapor (Fig.15).

• Abrir,  en  sentido  contrario  a  las  agujas  del reloj, el pomo como se indica en la Fig.15.

• Poner la cantidad deseada de agua caliente; para detener la erogación de agua caliente girar  el  pomo  en  sentido  de  las  agujas  del reloj. La máquina se sitúa en funcionamiento normal.

9	EROGACIÓN   DE   VAPOR   / PREPARACIÓN DEL CAPUCHINO

El vapor se puede utilizar para mon- tar la leche para el capuchino pero

también para calentar bebidas.

¡Peligro de quemaduras!

Al  inicio  de  la  erogación  se  pueden producir  pequeñas  salpicaduras  de  agua caliente.

El  tubo  de  erogación  puede  alcanzar

temperaturas  elevadas:  evitar  tocarlo directamente con las manos.

el pulsador (25), y los led (23) y (24) se apagan.

La    máquina    necesita    un    tiempo    de precalentamiento; durante toda esta fase el led

(25) parpadea.

• Antes de erogar el café esperar a que el led

verde  de  temperatura  a  punto  (25)  se encienda  en  modo  fijo,  ésto  señala  que  se ha  alcanzado  la  temperatura  correcta  de funcionamiento.

• Dirigir el tubo de vapor (14) sobre la vasija recogedora  de  gotas,  abrir  el  pomo  (16)

“Agua caliente/vapor” durante unos instantes, de forma que salga el agua residual del tubo de vapor; en poco tiempo comenzará a salir poco vapor.

• Cerrar el pomo (16).

• Llenar con leche fría 1/3 del contenedor que se desea utilizar para preparar el capuchino.

Para  garantizar  un  mejor  resultado en la preparación del capuchino, la

leche y la taza utilizada deben estar frías.

• Sumergir  el  tubo  de  vapor  en  la  leche  a calentar  y  abrir  el  pomo  (16);  girar  el  reci- piente  con  movimientos  lentos  de  abajo  a arriba para que la formación de espuma sea uniforme (Fig.16).

• Después de haber utilizado el vapor durante

el tiempo deseado cerrar el pomo (16).

• El  mismo  sistema  se  puede  utilizar  para calentar otras bebidas.

• Limpiar, después de esta operación, el tubo de vapor con un paño húmedo (Fig.17).

9.1  Paso de vapor a café

• Para  erogar  el  café,  después  de  haber seleccionado la función de vapor, es necesario presionar nuevamente el pulsador (25).

• En el paso de erogación vapor a erogación café,  los  led  (23),  (24)  y  (25)  parpadean contemporáneamente  indicando  que  la máquina  ha  sobrepasado  la  temperatura  y

no puede erogar café.

• Para erogar café, es necesario vaciar el agua girando el pomo del Vapor (16) hasta que no estén encendidas, en modo fijo, solo los led de temperatura a punto (23) y (24).

Limpieza general

• El  mantenimiento  y  la  limpieza  se  deben realizar  solo  cuando  la  máquina  esté  fría  y desenchufada de la red eléctrica.

• No sumergir la máquina en agua y no meter los componentes en el lavavajillas.

• No  utilizar  objetos  afilados  o  productos químicos agresivos (disolventes) para realizar la limpieza.

• No  secar  la  máquina  y/o  sus  componentes utilizando un horno microondas y/o un horno convencional.

• Se aconseja limpiar diariamente el recipiente

de agua, realizando el recambio del agua.

• Limpiar  el  dosificador  de  café  molido diariamente:

- Coger el pincel que se suministra y limpiar el dosificador (Fig.18)

• Para la limpieza del aparato utilizar un paño suave humedecido con agua (Fig.19).

• Limpiar  la  cavidad  de  servicio  y  el  grupo

erogador.

• Recomendamos vaciar y limpiar cada día la vasija  recogedora  de  gotas  (12)  y  el  cajón recogedor de posos (10); para realizar ésta operación  es  necesario  abrir  la  puertecilla delantera   (Fig.20)   y   extraer   la   vasija recogedora de gotas (Fig.21); sucesivamente se  puede  proceder  con  el  vaciado  y  con  la limpieza de todos los componentes.

• El  erogador  de  café  se  puede  sacar  para limpiarlo (Fig.24):

-  bajar las boquillas del suministrador;

-  empuñar el suministrador de la manera indicada en Fig.24 y extraerlo de su alojamiento;

-  lavar el conjunto con agua caliente.

10.1   Grupo  erogador

El  grupo  erogador  (17)  se  debe limpiar  cada  vez  que  se  llena  el contenedor  de  café  en  grano  o,  en  todo

caso, al menos una vez a la semana.

• Apagar la máquina presionando el interruptor

(7) en posición (O) y extraer el enchufe de la toma de corriente de la pared.

• Abrir   la   puertecilla   de   servicio   (15), sucesivamente quitar la vasija recogedora de gotas  (12)  y  en  consecuencia  el  cajón

• Extraer el grupo erogador manteniéndolo por

la manecilla adecuada presionando sobre el botón  indicado  con  la  palabra  “PUSH”

(Fig.22).

• Asegurarse  que  los  dos  filtros  en  acero  no tengan resíduos de café. Para sacar el filtro superior, destornillar hacia izquierda el eje en plástica  por  medio  de  la  llave  suministrada con la máquina (Fig.23).

• El  grupo  erogador  se  puede  lavar  solo  con

agua caliente sin detergente. Después, lavar-

lo   y   secar   perfectamente   todos   sus componentes.

• Volver a montar el filtro y apretar nuevamente,

con cuidado, el perno de plástico con la llave correspondiente que se suministra.

• Limpiar perfectamente el vano interior de la

máquina.

• Sujetándolo  por  la  manecilla  debida, introducir de nuevo el grupo erogador en el vano adecuado hasta que se enganche.

• Introducir  el  cajón  recogedor  de  posos  y  la rejilla  en  la  vasija  recogedora  de  gotas  e introducir esta última en la máquina.

• Cerrar la puertecilla (15).

11	DESCALCIFICACIÓN

La formación de cal se produce por el uso de la máquina; la descalcificación es necesaria cada

3-4 meses, cuando se observa una reducción de la cantidad de agua o cuando parpadea el Testigo luminoso del pulsador (26).

Siempre que se quiera realizarla per- sonalmente,  se  puede  utilizar  un producto descalcificador para máquinas de café  del  tipo  no  tóxico  y/o  nocivo,  que  se

encuentran normalmente en las tiendas.

¡Atención! No utilizar en ningún caso vinagre como descalcificante.

Para  proceder  con  la  descalcificación  de  la máquina realizar las siguientes instrucciones:

• Mezclar el descalcificante como se especifica en la etiqueta del producto descalcificante y volver a llenar el recipiente del agua.

• Encender  la  máquina  con  el  interruptor

general (7).

• 78 •

• 79 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  78-79

14/06/2002, 17.25

ESPAÑOL

• Presionar el pulsador (26), durante al menos

5  segundos,  para  seleccionar  la  función;  el led permanece encendido en modo fijo.

• Dirigir el tubo del vapor (14) hacia la vasija recogedora de gotas.

• Colocar un contenedor de adecuada capacidad debajo  del  tubo  de  vapor  y  abrir  en  sentido contrario a las agujas del reloj el pomo de agua caliente  (16).  La  máquina  inicia  un  ciclo automático de descalcificación intercalado con pausas  preestablecidas  por  el  fabricante  y gestionadas automáticamente por la máquina.

• Al final del ciclo se detiene la erogación de la solución descalcificante y los 5 botones inician a parpadear simultáneamente.

• Cerrar el pomo de erogación de agua caliente

(16) girándolo en sentido de las agujas del reloj. En este caso parpadea también el led (27).

• Escurrir el recipiente del agua y llenarlo con agua fresca potable.

• Colocar   un   contenedor   de   adecuada capacidad debajo del tubo de vapor y vaciar

2/3 el contenido del recipiente del agua gi- rando el pomo de vapor (16) en sentido con- trario a las agujas del reloj; para detener la erogación  girar  el  pomo  (16)  en  el  sentido de las agujas del reloj.

• Dejar que se caliente la máquina y vaciar el contenido remanente en el recipiente de agua girando  el  pomo  de  vapor  (16)  en  sentido contrario a las agujas del reloj; para detener la erogación girarlo en el sentido de las agujas del reloj.

Cuando  se  utiliza  un  producto diferente	al	aconsejado	se recomienda respetar las instrucciones de la casa fabricante descritas en la etiqueta del

producto  descalcificante.

Si  el  ciclo  de  descalcificación  se interrumpe  apagando  la  máquina,

éste  se  reestablece  cuando  se  vuelve  a encender la misma.

12   PROGRAMACIÓN   DE   LAS FUNCIONES DE LA MÁQUINA

La  máquina  permite  programar  algunos parámetros  en  función  de  las  exigencias  del

usuario.

Para  programar  las  funciones  es  obligatorio entrar  en  la  modalidad  de  programación realizando lo siguiente:

• Asegurase que el interruptor general (7) de la máquina esté en posición (O) y que el pomo de agua caliente (16) esté cerrado.

• Presionar   los   botones   (23)   y   (25)   y contemporáneamente  encender  la  máquina con el interruptor general (7).

De  este  modo  se  sitúa  en  la  modalidad  de programación de la máquina.

Para  salir  de  la  programación  y  activar  las funciones programadas apagar y reencender la máquina con el interruptor general (7).

12.1 Programación “dureza del agua”

El  agua  corriente  es  más  o  menos  calcárea dependiendo de la región.

Por este motivo el aparato se puede regular

según  el  grado  de  dureza  del  agua  de  la localidad  de  destino,  expresada  en  escala de 1 a 4.

El  aparato  ya  viene  programado  a  un  valor medio (dureza 3).

Antes de efectuar esta regulación es necesario  comprobar  la  dureza  del

agua mediante la tira que se suministra con la máquina.

Sumergir  brevemente  (1  segundo)  la  tira

suministrada  en  el  agua  y  sacudirla ligeramente.  Después  de  un  minuto  los resultados de la prueba están visibles en la tira.

Para  programar  esta  función  realice  lo siguiente:

• Pulsar el botón (22); sucesivamente el número de los botones encendidos indica la dureza del agua programada;

• Si se desea modificar el grado de dureza del agua presionar repetitivamente el botón (22) hasta  cuando  se  indique,  por  el  encendido de   los   botones,   el   grado   de   dureza seleccionado.

Dureza 1 = encendidos los botones (22) y (23) Dureza 2 = encendidos los botones (22), (23)

y (24)

Dureza 3 = encendidos los botones (22), (23),

(24) y (25)

Dureza 4 = encendidos los botones (22), (23),

(24), (25) y (26)

El índice de dureza corresponde a los cuadros

1-4 de l tira.

12.2 Programación    del    “ciclo    de aclarado”

Inmediatamente después de la combustión, el aparato elimina automáticamente los restos de agua restantes en los tubos para garantizar que los cafés se preparan solo con agua fresca.

Para  programar  esta  función  realizar  lo siguiente:

• Presionar  el  botón  (23);  cuando  la  función está activada se enciende el led (27).

12.3 Programación de la “preinfusión”

El proceso de preinfusión, con el que el café se humedece  ligeramente  antes  de  la  infusión verdadera, hace resaltar todo el aroma el café, que adquiere un gusto excelente.

• Presionar  el  botón  (24);  cuando  la  función está activada se enciende el led (28).

Nota: esta función ya está activada por el fabricante.

12.4 Programación del “premolido”

Con el proceso de premolido el aparato muele dos  veces:  la  primera  para  el  tipo  de  café seleccionado, la segunda para el café siguiente

(todavía sin seleccionar).

Esta función conviene solo si se deben preparar contemporáneamente diversos cafés (ej: durante una visita, una fiesta).

Para  programar  esta  función  realizar  lo siguiente:

• Presionar  el  botón  (25);  cuando  la  función está activada se enciende el led (29).

ESPAÑOL

13   INFORMACIONES DE CARÁC- TER JURÍDICO

• Las siguientes informaciones de uso contienen

las  informaciones  necesarias  para  una utilización  correcta,  para  las  funciones operativas y el mantenimiento necesario del aparato.

• Estos conocimientos y la observación de éstas instrucciones, representan la premisa para un uso  sin  peligro  respetando  totalmente  la

seguridad  en  caso  de  funcionamiento  y mantenimiento  del  aparato.  Si  se  desea información adicional o si debiesen subintrar problemas particulares que se consideran que no están explicados en éstas instrucciones de uso con la suficiente claridad, le rogamos se ponga  en  contacto  con  el  vendedor  o directamente con el fabricante.

• Además, resaltamos que el contenido de estas instrucciones de uso no forman parte de una convenio  precedente  o  ya  existente,  de  un acuerdo o de un contrato legal y que no le cambian la sustancia.

• Todas las obligaciones del fabricante se basan en el respectivo contrato de compraventa que contiene  también  el  reglamento  completo  y exclusivo  referente  a  las  prestaciones  de garantía.

• Las normas de garantía contractuales no se limitan ni se extienden en base a las presentes explicaciones.

• Las    instrucciones    de    uso    contienen información  protegida  por  el  derecho  de autor.

• No está permitido fotocopiarlas o traducirlas en otro idioma sin el previo acuerdo escrito por parte del Fabricante.

14	SUPRESIÓN

• Inutilizar los aparatos que no se vayan a usar más.

• Quitar el enchufe de la toma y cortar el cable eléctrico.

• Entregar los aparatos fuera de uso a un cen- tro de recogida apropiado.

• 80 •

• 81 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  80-81

14/06/2002, 17.25

ESPAÑOL

15   TESTIGOS LUMINOSOS DEL PANEL DE MANDOS

LUZ VERDE (22)

-    Máquina en erogación con café molido

LUZ VERDE (23) FIJA

LUZ VERDE (24) FIJA CONTEMPORÁNEAMENTE

- Máquina con temperatura a punto:

para la erogación de café;

para la erogación de agua caliente.

LUZ VERDE (23) PARPADENATE

LUZ VERDE (24) PARPADENATE CONTEMPORANEAMENTE

- Máquina de café en fase de calentamiento para la erogación de café con agua caliente

LUZ VERDE (23) PARPADEANTE EN MODO LENTO

- Máquina en erogación de 1 café espresso.

LUZ VERDE (23) PARPADEANTE EN MODO RÁPIDO

- Máquina en erogación de 2 cafés espressos.

LUZ VERDE (24) PARPADEANTE EN MODO LENTO

- Máquina en erogación de 1 café.

LUZ VERDE (24) PARPADEANTE EN MODO RÁPIDO

- Máquina en erogación de 2 cafés.

LUZ VERDE (25) FIJA

- Máquina a temperatura a punto para la erogación de vapor.

LUZ VERDE (25) PARPADENATE

- Máquina en fase de calentamiento para la erogación de vapor.

LUZ VERDE (26) PARPADENATE

- La máquina necesita un ciclo de descalcificación

Realizar la descalcificación como se describe el Apdo.11.

Para cancelar la preselección presionar otro botón manteniendo la espita cerrada.

LUZ ROJA (26) FIJA

- Ha sido seleccionada la función de descalcificación.

Para realizar la descalcificación como se describe en el Apdo. 11. abrir el pomo de erogación de agua caliente (16).

ESPAÑOL

LUZ VERDE (23) PARPADENATE LUZ VERDE (24) PARPADENATE

LUZ VERDE (25) PARPADENATE CONTEMPORÁNEAMENTE

- Máquina sobrecalentada; en está modalidad la máquina no puede erogar café.

Es  necesario  vaciar  el  agua  de  la  vasija  recogedora  de  gotas  girando  el pomo Vapor (16) hasta que la luz verde de temperatura a punto (23) (24) dejen de estar encendidas en modo fijo y se apaga la luz verde (25).

LED ROJO (27) FIJO

- Cantidad de agua insuficiente en el recipiente.

Llenar  el  recipiente  con  agua  fresca  potable,  cargar  el  circuito  e  iniciar nuevamente el procedimiento.

LED ROJO (27) PARPADENATE

- Circuito de agua sin cargar

Cargar el circuito

LED ROJO (28) FIJO

- Recipiente café en grano vacío

Llenar el recipiente con café en grano e iniciar nuevamente el procedimiento.

LED ROJO (28) PARPADEANTE

- Cajón de posos lleno

**Para obtener el apagamiento de la luz roja intermitente es necesario vaciar el cajón de los residuos de café.

LED ROJO (29) FIJO

- Grupo erogador, vasija recogedora de gotas, puertecilla anterior en posición incorrecta para el funcionamiento de la máquina.

Para  obtener  el  apagamiento  de  la  luz  roja  fija  verificar  que  todos  los componentes estén instalados o cerrados de modo correcto.

LUZ ROJA (28) PARPADEANTE

- Motor de molido bloqueado

- Motor del grupo suministrador bloqueado

Póngase en contacto con el centro de asistencia

**  Nota  importante:  el  cajón  recogedor  de  posos  se  debe  vaciar  solo  cuando  la máquina está encendida. El cajón se debe extraer durante al menos 5 segundos. El

vaciado del cajón con la máquina apagada no permite la erogación del café cuando se vuelva a encender la misma.

• 82 •

• 83 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  82-83

14/06/2002, 17.25

ESPAÑOL

ESPAÑOL

16   ANOMALÍAS, CAUSAS Y REMEDIOS	NOTA - NOTE - BEMERKUNG - NOTE - NOTA - NOTA - OPMERKING

| Problemas | Causas | Remedios |
| --- | --- | --- |
| La máquina no se enciende | La máquina no está conectada a la red eléctrica | Conectar la máquina a la red eléctrica. |
| El café no está lo suficientemente caliente | Las tazas de café están frías | Calentar las tazas de café |
| No sale agua caliente o vapor | El orificio del tubo de vapor está obturado. | L i mp i a r e l o r i fi c i o d e l t u b o d e vapor con un alfiler. |
| El café sale lentamente | Café demasiado fino | C a m b i a r l a m e z c l a d e c a f é o r e g u l a r e l m o l i d o ( A p d o . 5 ) . Disminuir la dosis (Apdo. 6) |
|  | Grupo erogador sucio | Limpiar el grupo erogador (Apdo. 10) |
| El café tiene poca crema | La mezcla no es la adecuada o el café no es fresco de torrefacción o bien el molido es muy grueso. | C a m b i a r l a m e z c l a d e c a f é o regular el molido como en el Apdo. 5. Aumentar la dosis (Apdo. 6) |
| La máquina necesita demasiado t i e m p o p a r a c a l e n t a r s e o l a cantidad de agua que sale del tubo está limitada. | E l c i r c u i t o d e l a m á q u i n a e s t á atascado de cal. | Descalcificar la máquina |
| El grupo erogador no se puede extraer. | Grupo erogador fuera de posición. | Encend er l a má q ui na . Cerra r l a p uerteci l l a d e servi ci o. El g rup o erogador vuelve automáticamente a la posición inicial. |
|  | C a j ó n r e c o g e d o r d e f o n d o s introducido. | Sacar el cajón recogedor de fondos antes de sacar el grupo de erogación |
| El café no sale | Falta agua | Llenar el recipiente de agua y calentar el circuito. |
|  | Grupo sucio | Limpiar el grupo |
|  | Dosis alta | Disminuir la dosis. |
|  | Circuito sin carga | Recargar el circuito. |
| El café sale por el exterior del erogador. | Erogador en posición incorrecta | Volver a colocar el erogador |
|  | Erogador obstruido | Limpiar el erogador y sus orificios de salida. |
| El café sale muy rápidamente | Poco café en el interior del contenedor | Rel l ena r el contened or con ca fé molido no liofilizado. |
|  | Mezcla de café gruesa. | Cambiar el tipo de mezcla. |
|  | Dosis baja. | Aumentar la dosis. |

• 84 •

• 85 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  84-85

14/06/2002, 17.25

NEDERLAND

BELANGRIJKE

VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische huishoudelijke apparaten is het raadzaam enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, om brandgevaar, elektrische schokken en/of dergelijke ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen.

1    Aandachtig alle aanwijzingen en informatie in deze gebruiksaanwijzing en  andere folders lezen, die zich in de verpakking mochten bevinden,   voordat het espresso apparaat wordt gebruikt.

2    De hete oppervlakken niet aanraken.

3    Geen kabels, stekkers of het apparaat zelf in water of andere vloeistoffen onderdompelen om brandgevaar, elektrische schokken of ongelukken te vermijden.

4    Extra goed opletten indien het apparaat gebruikt wordt met kinderen in de buurt.

5    De stekker uit het stopcontact trekken als het apparaat  niet gebruikt of gereinigd wordt. Wachten totdat het apparaat afgekoeld is voordat de onderdelen verwijderd worden of aangebracht, ook in geval van reiniging.

6    Het apparaat niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd zijn ofwel in geval van schade of breuk. Het

apparaat  laten  controleren  of  repareren  bij  het dichtstbijzijnde servicecentrum.

7    Door het gebruik van niet door de producent aangeraden onderdelen kan er schade aan dingen of letsel aan personen worden aangericht.

8    Het espresso apparaat  nooit in de open lucht gebruiken.

9    De kabel niet van de tafel laten hangen en niet met hete oppervlakken in aanraking laten komen.

10  Het espresso apparaat uit de buurt van warmtebronnen houden.

11  Controleren dat het espresso apparaat altijd in de stand “0” (uit) staat, voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken. Indien men het apparaat uitschakelen wil,de machine uitzetten en dan de stekker uit het stopcontact trekken.

12  Het apparaat  mag alleen voor huishoudelijk gebruik gebruikt worden.

13  Uiterst goed opletten tijdens het gebruik van de stoom.

GELIEVE DEZE GEBRUIKSAAN- WIJZINGEN TE BEWAREN

WAARSCHUWING

Het espresso apparaat is alleen maar voor huishoudelijk

gebruik geschikt. Al de servicewerkzaamheden of reparaties, behalve de reiniging en het normale onderhoud moeten door een bevoegd Servicecentrum uitgevoerd worden.

Het apparaat  niet in water onderdompelen.

Elke reparatie dient door een bevoegd Servicecentrum te worden uitgevoerd.

1   Controleren dat de aangetoonde spanning op het

plaatje overeenkomt met de spanning van het stopcontact.

2   Nooit lauw of warm water gebruiken, om het waterreservoir te vullen. Alleen maar koud water gebruiken.

3   De warme onderdelen van het apparaat   en de voedingskabel tijdens de werking niet met de handen aanraken.

4   Nooit reinigen met schuurmiddelen of scherp gereedschap. Een met water bevochtigde zachte doek

is voldoende.

5   Gebruik mineraalwater zonder koolzuur, om de vorming van kalkaanslag te vermijden.

AANWIJZINGEN OVER DE ELEKTRICITEITSKABEL

A   Er wordt een nogal kort elektriciteitssnoer geleverd om te voorkomen dat het in elkaar draait of dat u erover kunt struikelen.

B   Er kan een verlengsnoer gebruikt worden.

C   Als u een verlengsnoer gebruikt, controleer dan:

1   of de spanning die op het verlengsnoer vermeld is minstens gelijk is aan de spanning van het apparaat;

2   of er een stekker aan zit met drie pinnen met aarde

(als het snoer van het apparaat van dit type is);

3   of het snoer niet van de tafel hangt zodat u er niet over kunt struikelen.

1	ALGEMENE  INFORMATIE

Het  espresso  apparaat  is  geschikt,  om  zowel koffiebonen als koffiepoeder te gebruiken voor de toebereiding van een espresso, en is voorzien van een inrichting  voor de stoom en het warme water. Het hoofddeel van het apparaat, met zijn sierlijk design, is voor huishoudelijk gebruik gepland en is niet geschikt voor een voortdurende beroepswerking.

WAARSCHUWING!  Er  worden  geen verantwoordelijkheden overgenomen

in geval van:

• Verkeerd gebruik en niet overeenkomstig met de voorziene werking;

• Reparaties  die  niet  door   het  bevoegde

Servicecentrum werden uitgevoerd;

• Werkzaamheden aan de voedingskabel;

• Werkzaamheden aan de onderdelen van het apparaat;

• Gebruik	van	niet	originele reserveonderdelen en accessoires;

In deze gevallen vervalt de garantie

1.1  Vereenvoudiging van het lezen

De  waarschuwingsdriehoek  geeft alle  belangrijke  informatie  voor  de veiligheid van de gebruiker aan. Volg deze  aanwijzingen  nauwgezet,  om ernstige verwondingen te vermijden.

Dit  symbool  vertegenwoordigt  de informatie,  die  in  overweging  dient genomen  te  worden,   zodat  het  apparaat

beter werkt.

De	afbeeldingen	in overeenkomst  met  de  tekst bevinden  zich  voorin  de gebruiksaanwijzing.

Het   wordt   aangeraden,   deze   pagina’s gedurende	het	lezen	van	de gebruiksaanwijzingen open te houden.

1.2   Gebruik    van    deze    gebruik- saanwijzingen

Gelieve  deze  gebruiksaanwijzingen  op  een veilige plaats te bewaren en voeg deze bij het espresso apparaat bij, indien iemand anders het

NEDERLAND

apparaat zou  gebruiken. Om verdere informatie te verkrijgen of in geval van problemen, die niet helemaal verklaard of ontoereikend waren, kunt U zich aan het bevoegde Servicecentrum richten.

2	TECHNISCHE  GEGEVENS

• Nominale Spanning

Zie het plaatje op het apparaat

• Nominale Capaciteit

Zie het plaatje op het apparaat

• Materiaal van het apparaat

Thermoplasten  (ABS)

• Afmetingen (l x b x h) (mm)

280x385x390

• Gewicht (Kg)

8

• Netsnoer (mm)

1200

• Bedieningspaneel

Vooraanzicht

• Waterreservoir

Afneembaar

• Voeding

Zie het plaatje op het apparaat

• Waterreservoir (lt.)

1,3

• Inhoud van de koffiehouder (gr)

230 gr. voor koffiebonen

• Druk van de pomp (bar)

15

•  Thermoblok/Doorstroomelement

Aluminium

• Veiligheidsinstallaties

Veiligheidsventiel voor de Thermoblokdruk;

veiligheidsthermostaat.

Wijzigingen   in   de   constructie   en   de uitvoering,	ingegeven	door	de technologische vooruitgang, voorbehouden.

Machine in overeenstemming met de Europese richtlijn 89/336/EEG (Wetsbesluit 476 van 04/

12/92),  betreffende  de  opheffing  van  radio-/

televisiestoringen.

• 86 •

• 87 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  86-87

14/06/2002, 17.25

NEDERLAND

3	VEILIGHEIDSMAATREGELEN

handen of voeten.

NEDERLAND

-  Het   moet   vermeden   worden,   dat   de

voedingskabel van tafels of rekken hangt.

100

100

250

100

100

Afstanden in mm

De  onderdelen  onder  stroom  nooit  met water  in  aanraking  brengen:  gevaar  van kortsluiting! De opgewarmde stoom en het water  kunnen  brandwonden  veroorzaken! De  stoom  of  het  warme  water  nooit  in  de richting van lichaamsdelen richten, de tuit van	de	stoom/het	warme	water behoedzaam  aanraken:  gevaar  voor

verbrandingen!

Gebruiksbestemming

-  Het  espresso  apparaat    is  alleen    voor huishoudelijk gebruik geschikt.

-  Het  is  verboden  technische  wijzigingen  aan te  brengen  en  het  apparaat  onwettelijk  te gebruiken;  met  de  voorziene  gevolgen  voor zulk een risico!

-  Het espresso apparaat mag alleen maar door volwassenen   worden gebruikt.

Stroomvoeding

-  Het espresso apparaat mag alleen maar aan een  passend    stopcontact  aangesloten

worden.

-  De  spanning  moet  overeenkomen  met  de spanning  aangeduid  op  het  plaatje  van  het apparaat.

Voedingskabel  (Fig.A)

-  Het  espresso  apparaat  mag  nooit  met beschadigde voedingskabel gebruikt worden. De   beschadigde   voedingskabel   dient onmiddellijk vervangen te worden.

-  Laat de beschadigde  kabels en stekkers direct door het bevoegd Servicecentrum vervangen.

-  De  voedingskabel  mag  niet  in  aanraking komen met hoeken en scherpe randen, over warme  voorwerpen  en  dient  voor  de  olie beschermd te worden.

-  Het espresso apparaat nooit d.m.v. de kabel verplaatsen of trekken.

-  De  stekker  niet  met  het  snoer  uit  het stopcontact trekken en niet aanraken met natte

Voor de bescherming van anderen (Fig.B)

-  Vergewis  u  ervan  dat  kinderen  niet  de mogelijkheid  hebben  met  het  koffiezet- apparaat te spelen. Kinderen realiseren zich de gevaren die samenhangen met elektrische apparaten niet.

-  Laat  nooit  het  verpakkingsmateriaal  in  de nabijheid van kinderen.

Brandgevaar  (Fig.C)

-  De  opgewarmde  stoomstraal  en/of  warm water  nooit  in  de  richting  van  zichzelf  of anderen richten: gevaar voor brandwonden.

-  Gebruik altijd de handgrepen of knoppen.

-  Geen  voorwerpen  in  de  openingen  van  het apparaat  stoppen  (Gevaar!  Elektrische stroom!).

Ruimte  voor  installatie,  gebruik  en onderhoud  (Fig.D)

-  Een gelijkmatig oppervlak kiezen.

-  Zet het koffiezetapparaat op een veilige plek, waar  niemand  het  kan  laten  omvallen  of erdoor verwond kan raken.

-  Een  goed  verlichte,  hygiënische  omgeving kiezen met toegankelijk stopcontact.

-  Zet   het   apparaat   niet   op   erg   warme oppervlakken of in de buurt van open vuur, om  te  vermijden  dat  het  frame  smelt  of anderszins beschadigd raakt.

-  Het  apparaat  10  cm  vanaf  muren  en kookplaten stellen.

-  De machine niet in een ruimte met een lagere temperatuur dan 0°C plaatsen; er bestaat het gevaar  dat  het  apparaat  door  bevriezing beschadigd wordt.

-  Het stopcontact moet altijd bereikbaar zijn.

-  Het espresso apparaat nooit in de open lucht gebruiken.

Reiniging (Fig.E)

-  Alvorens  met  het  reinigen  van  het  apparaat te beginnen, dient de hoofdschakelaar (7) in stand   “O”  te  staan  en  moet  vervolgens  de

• 88 •

• 89 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  88-89

14/06/2002, 17.25

NEDERLAND

stekker uit het stopcontact verwijderd worden.

-  Bovendien  moet  men  wachten,  dat  het apparaat  afgekoeld is.

-  Het  toestel  nooit  in  water  onderdompelen! Absoluut  vermijden,  dat  het  apparaat  met waterstralen  in contact komt.

-  Het is streng verboden binnenin het apparaat te werken.

Bewaring van het apparaat

-  Indien  het  apparaat  gedurende  een  lange periode  niet  gebruikt  wordt,  moet  hij uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.

-  Het apparaat op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen bewaren.

-  Het apparaat tegen stof en vuil beschermen.

Reparaties  /Onderhoud

-  In geval van beschadiging, gebrek of verdacht van beschadiging na een val, moet de stekker onmiddellijk  uit  het  stopcontact  verwijderd worden.  Nooit  een  beschadigd  apparaat  in werking zetten.

-  Slechts  de  bevoegde  Servicecentra   kunnen het apparaat repareren.

-  Indien het apparaat niet door het bevoegde Servicecentrum  gerepareerd  wordt,  is  de producent  niet  verantwoordelijk  voor  welke schade ook.

Brandwering

-  In  geval  van  brand  moeten  de  (CO 2 ) brandblusapparaten  gebruikt worden. Geen water    of    poeder-brandblusapparaten benutten

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

Fig.01

1	Houder voor de koffiebonen

2	Afneembaar  deksel  voor  de  houder  van de koffiebonen (aroma bewaring)

3	Instelknop voor de koffiemaling

4	Instelknop  voor  de  dosis  van  gemalen koffie

5	Deksel  van  de  koffiedosering  van  de  2e koffiesoort

6	Oppervlak voor de koffiekopjes

7	Hoofdschakelaar  (ON/OFF)

8	Deksel van het waterreservoir

9	Waterreservoir

10    Afvalbak voor de koffieprut

11    Voedingskabel

12    Lekbak+rooster

13    In hoogte verstelbare koffie afgifte

14    Stoompijp/heet waterpijp

15    Voorpaneel

16    Knop voor de stoomafgifte

17    Koffiegroep/transporteur

18    Bedieningspaneel

19    T-sleutel voor de koffiegroep

20    Borsteltje voor de reiniging

21    Maatschep

Bedieningspaneel

22    Drukknop  /LED  voor  de  selectie  van gemalen koffie

23    Drukknop	voor	Espresso/LED

warmtegraad

24    Drukknop    voor    café    creme/    LED

warmtegraad

25    Drukknop/LED  voor  de  selectie  van  de stoomwerking

26    Drukknop/LED  voor  de  selectie  van  de ontkalking

27    LED Alarm watertekort

28    LED  Alarm  tekort  aan  koffiebonen  ofwel moet  de  afvalbak  voor  de  koffieprut geledigd worden

29    LED aanwijzing voor de slechte werking

4	INSTALLATIE

Voor uw eigen veiligheid en die van anderen dient	u	zichnauwgezet	aan	de

“Veiligheidsvoorschriften”,  aangebracht  in hoofdstuk 3, te houden.

4.1  Verpakking

De oorspronkelijke verpakking was gepland en uitgevoerd  om  het  apparaat    gedurende  de

verzending   te   beschermen.   Het   wordt aangeraden  deze  verpakking  voor  mogelijke toekomstige verzendingen te bewaren.

4.2  Voorbereidende  bewerkingen

• Het espresso apparaat uit de verpakking halen en  het  in  een  geschikte  plaats  zetten overeenkomstig  met  de  beschreven  en verlangde  eigenschappen voor de veiligheid

(hoofdstuk 3).

• Open het deurtje van het apparaat, verwijder de druppelbak (12) uit de verpakking en plaats daar  de  koffiediklade  (10)  in;  vervolgens plaatst  u  de  druppelbak  in  het  apparaat

(Fig.21).

• Zich ervan verzekeren dat de lekbak + rooster

(Fig.01-pos.12),  de  afvalbak  voor  de koffieprut  (10)  en  de  koffie  groep  (17) nauwkeurig zijn ingevoerd en het voorpaneel

(15) gesloten is.

• Het  reinigingsborsteltje  (20),  de  sleutel  voor de  koffie  groep  (19),  die  tezamen  met  het apparaat  geleverd  worden,   steeds  binnen handbereik houden.

Wanneer  bij  inschakeling  van  het  apparaat de rode led (29) blijft branden, dan betekent dit dat één van de hierboven beschreven delen niet correct geplaatst is.

Belangrijke  aanmerking:  Het  is belangrijk  hoofdstuk  15  te  lezen,

waar de betekenis van alle signalen die het apparaat  de  gebruiker  d.m.v.  de  lampjes op	het	bedieningspaneel	geeft, gedetailleerd verklaard   zijn.

4.3  De eerste inbedrijfstelling

• Het  deksel  van  het  waterreservoir  (Fig.02)

openen en het reservoir (Fig.03) uithalen. Het

NEDERLAND

reservoir  uitwassen  en  met  drinkwater  vullen

(Fig.0 4 );   het   wordt   aangeraden,   het aangeduide teken “MAX.” niet te overschrijden. Het waterreservoir dus weer in de doelmatige opening plaatsen en het deksel sluiten.

Slechts fris en koolzuurvrij water in het waterreservoir gieten. Warm water en

andere vloeistoffen kunnen het reservoir en/ of het apparaat beschadigen. Het apparaat nooit zonder water in bedrijf zetten: zich altijd ervan verzekeren dat er genoeg water in het reservoir voorhanden is.

• Het deksel optillen (Fig.05) en de koffiebonen in de laadkist storten (Fig.06).

Slechts   koffiebonen   gebruiken. Gemalen   en   oploskoffie,   ofwel andere  voorwerpen  kunnen  het  toestel

beschadigen.

• Het deksel op het koffiereservoir (1) plaatsen.

• De  stekker  in  het  contact,  dat  zich  op  de achterkant van het apparaat (Fig.07) bevindt, nadien verzekerd was, dat de hoofdschakelaar op “O” staat. De stekker van de andere kant

van  de  kabel  in  een  stopcontact  met overeenkomstige stroom, in de muur steken.

• Het apparaat staat nu met de hoofdschakelaar op “O”. Om het toestel in werking te zetten hoeft de schakelaar alleen maar ingedrukt te worden (Fig.08); de LED (23) en (24)op het bedieningspaneel beginnen te knipperen.

• Om  het  circuit  te  ontluchten,  moet  de

stoompijp  (Fig.01-pos.14)  op  de  lekbak gericht worden. Ook moet er een kop of een geschikte  pot  onder  de  stoomtuit  geplaatst worden en de knop (fig.09) tegen de wijzers van  de  klok  in  draaien  en  afwachten  totdat het  water  vanuit  het  reservoir  d.m.v.  de stoompijp  uitstroomt;  om  de  waterstroom  te onderbreken moet de knop met de wijzers van de klok gedraaid worden.

Aanmerking: Alvorens na een lange tijd met de eerste inbedrijfstelling te beginnen,  of  wanneer  het  waterreservoir volledig  leeg  was,  of  indien  het  LED  (27) knippert,  is  het  noodzakelijk  het  apparaat

• 90 •

• 91 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  90-91

14/06/2002, 17.25

NEDERLAND

te ontluchten.

• Na  de  inschakeling  van  het  apparaat knipperen  de  LED  (23)  en  (24)  gelijktijdig gedurende de opwarming. Na de opwarming van het apparaat branden LED (23) en (24) continu.

• Nadat  de  bovengenoemde  bewerkingen beëindigd  zijn,  is  het  apparaat  klaar  voor gebruik.

• Om  koffie,  warm  water  of  stoom  uit  te schenken  en  het  apparaat  juist  te  benutten, moet men zich nauwkeurig aan de volgende gebruiksaanwijzingen  houden.

5	KOFFIEMALEN (FIG. 10)

Waarschuwing!  Het  handvat  voor de  instelling  van  de  koffiemaling

bevindt zich in het reservoir (Fig.10) en mag  enkel  gedraaid  worden  indien  de koffiemaler   werkt.   Geen   gemalen koffie in de houder voor de koffiebonen

doen.

Het is verboden welk materieel ook, behalve koffiebonen, in het apparaat in te voeren. De	koffiemaler	  bevat	bewegende onderdelen   die gevaarlijk kunnen zijn; er dus   nooit   met   vingers   en/of   andere voorwerpen ingaan. De hoofdschakelaar (7) eerst  uitschakelen  en  de  kabel  uit  het stopcontact  verwijderen  alvorens  in  de bonenreservoir	te	werken.	Geen koffiebonen in de koffiemaler doen als deze in bedrijf is.

De  kwaliteit  en  de  smaak  van  de  koffie hangen  zowel  van  het  malen  als  van  de koffiesoort  af.

Het toestel is van een knop (Fig.10) voor de

instelling  van  het  koffiemalen  voorzien.

Om de graad van het malen te veranderen, moet  de  knop  met  graden  aanduiding gedurende  het  malen  gedraaid  worden;  de

cijfers op het handvat duiden de graad van het  malen  aan.

Elk  toestel  wordt  in  de  fabriek  op  een middelmatig  malen  ingesteld:  wanneer  het malen te fijn is, is het noodzakelijk het handvat op  grover  malen  in  te  stellen;  wanneer  het malen te grof is, is het noodzakelijk het handvat

op fijner malen in te stellen.

De  verandering  in  de  maalgraad  wordt  pas na het uitschenken van drie/vier kopjes koffie merkbaar.

Gelieve koffiebonen voor espresso apparaten te gebruiken. Uiterste maalgraden (vb. 1-16) moeten  vermeden  worden;  in  deze  gevallen moeten  verschillende  koffiesoorten  gebruikt worden.  De  koffie  altijd  in  een  luchtdichte doos en op een frisse plaats bewaren.

Het malen moet ingesteld worden wanneer de koffie niet op een regelmatige manier uitloopt. Koffie afgifte te snel = het malen is te grof > de maalgraad verkleinen

Koffie  afgifte  in  druppels  en/of  afwezig  =  het malen is te fijn > de maalgraad vergroten.

6	AFSTELLING	VAN	DE KOFFIEDOSIS  (FIG.11)

Met   dit   apparaat   is   het   mogelijk   de

koffiehoeveelheid,  die  men  wil  malen,  te doseren.  De  dosering  werd  bij  de  producent, op  een  aangegeven  waarde,  waarmee  de meerderheid tevreden is, bepaald.

Door  de  knop  (Fig.11),  die  zich  in  het midden	van	de	bonenreservoir

koffiebonenhouder bevindt, tegen de wijzers

van de klok in te draaien, verhoogt de dosis gemalen  koffie;  de  dosis  gemalen  koffie wordt  minder  indien  men  de  knop  met  de wijzers  van  de  klok  meedraait.

De  afstelling  van  de  koffiedosis  moet  voor  de inschakeling  van  de  koffie-afgifte  uitgevoerd worden.

Op deze manier verkrijgt men een goede koffie- afgifte en kan men alle bestaande koffiesoorten gebruiken.

7	KOFFIE AFGIFTE

Aanmerking:  Indien  het  apparaat geen koffie distribueert, nakijken of

er genoeg water in het waterreservoir is.

• Controleer  dat  de  groene  LED  (23)  en  (24) continu branden, dat het waterreservoir en het koffiebonenreservoir  opgevuld  zijn,  alvorens de koffie te laten uitlopen.

• Een of twee kopjes onder de tuiten stellen; de hoogte van de pijp kan ingesteld worden door de  pijp  met  de  hand  naar  boven  of  naar beneden  te  verzetten  (Fig.12),  zodat  hij  zich de hoogte van de kopjes aanpast.

7.1  Koffie afgifte met koffiebonen

• Om  de  koffie  afgifte  in  werking  te  zetten, moet  de  toets  voor  de  uitloop  (23  of  24) gedrukt worden; de gekozen toets begint te knipperen  (zie  hoofdstuk  15),  terwijl  de

andere toets zich vanzelf uitschakelt.

Voor  1  kopje  koffie,  gelieve  een  kopje onder  de  tuit  van  de  koffie  afgifte  te plaatsen  en  eenmaal  de  toets  (23  of  24) in  te  drukken;  voor  2  kopjes  koffie  moet men  twee  kopjes  onder  de  tuiten  van  de koffie  afgifte  plaatsen  en  twee  keer achtereen, de toets (23 of 24) indrukken.

In  deze  bewerkingsmodaliteit  voorziet  het apparaat  automatisch  in  het  malen  en  het juiste  doseren  van  de  koffiehoeveelheid;  de voorbereiding  voor  twee  kopjes  vraagt  twee maalcycli en twee uitloopcycli die automatisch door het toestel beheerd worden.

• Achtereenvolgens begint de uitloopcyclus.

• Nadat  de  voor-infusiecyclus    beëindigd  is, druppelt  de  koffie  uiteindelijk  uit  de  tuiten.

(Fig.01-pos.13).

De  koffie  afgifte  stopt  automatisch  als  het

vooringesteld  niveau  bereikt  wordt  (zie hoofdstuk  7.3);  het  is  echter  mogelijk  de uitloop  van  de  koffie  te  onderbreken  indien men de toets drukt (Fig.01-pos.23 of 24).

7.2  Koffie afgifte met gemalen koffie

Om deze functie te benutten, is het noodzakelijk de maatschep (Fig. 01-

21) te gebruiken voor de dosering van de gemalen koffie in het apparaat.

Enkel  gemalen  koffie  voor  espresso apparaten  in  de  doseringshouder

doen;  koffiebonen  en  andere  voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen.

Het   is   verboden   vingers   in   de koffiedoseringshouder  te  steken

omdat het bewegende onderdelen   bevat.

NEDERLAND

Om  de  juiste  hoeveelheid  koffiepoeder  te nemen,  die  in  de  doseringshouders  dient  te worden  gegeven,  enkel  het  meegeleverde maatschep  (21)  gebruiken.  Voeg  enkel  een maatschep  koffiepoeder  per  keer  in;  om  twee

kopjes   koffie   te   verkrijgen   dienen   twee opeenvolgende cycli uitgevoerd te worden.

• Druk  de  toets  (22)  voor  het  kiezen  van  de bewerking; de led op de toets verlicht zich

• Hef  het  deksel  van  de  koffiepoederdosering op (fig.13).

• Neem d.m.v. het maatschep een koffiedosis: verwijder  de  overvloedige  koffiepoeder  van het maatschep.

• Ledig  de  koffiepoeder  binnenin  de  dosering

(fig.14)

• Sluit het deksel van de koffiepoederdosering

• Druk de toets voor de koffie afgifte (23 of 24); de  gekozen  toets  begint  te  knipperen  (zie hoofdstuk  15)  terwijl  de  andere  toets  zich uitschakelt.

• De uitloopcyclus schakelt zich in.

• Na het beëindigen van de voor-infusiecyclus, druppelt de koffie uit de tuit (13)

• De  koffie  afgifte  stopt  automatisch  wanneer het  vooringesteld  niveau  bereikt  wordt  (zie hoofdstuk 7.3); het is in ieder geval mogelijk de  koffie  afgifte  d.m.v.  toets  (23  of  24)  te onderbreken.

·   Vervolgens  wordt  het  apparaat  automatisch in de normale werkwijze gezet (zie par. 7.1)

7.3  Instelling van de koffiehoeveelheid per kopje

Het  apparaat  werd  geprogrammeerd  om  2 koffietypes uit te schenken : espresso koffie met toets (23) en Café creme met toets (24).

Plaats het kopje onder de uitloper (13) om de geprogrammeerde waarden aan het kopje aan te  passen,  de  uitlooptoets  voor  de  gewenste koffie (23 of 24) ingedrukt houden.

Afwachten  tot  het  kopje  met  de  gewenste hoeveelheid  gevuld  wordt  en  dan  de  toets loslaten.

Waarschuwing:  de  toets  (23  of

24)	gedurende	de	gehele

uitloopprocedure  van  de  koffie  ingedrukt houden.

• 92 •

• 93 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  92-93

14/06/2002, 17.25

NEDERLAND

Op	deze	manier	is	het	apparaat geprogrammeerd  om  de  van  u  gewenste koffiehoeveelheid te laten uitlopen.

8	AFGIFTE	VAN  HET  WARME WATER

Opgelet: aan het begin kunnen zich kort  warm  waterspatten  voordoen:

gevaar voor verbrandingen.

De  uitlooppijp  voor  het  warme  water  kan hoge temperaturen bereiken: vermijd deze met de handen aan te raken.

• Controleer  dat  de  groene  lampjes  voor  de warmtegraad  (23  en  24)  continu  branden vooraleer het warme water te laten uitlopen. Met het apparaat klaar voor de koffie-afgifte als volgt handelen.

• Plaats een kopje(s) of een reservoir onder de warm waterpijp/stoompijp (fig.15).

• Open de knop tegen de wijzers van de klok in, zoals in fig.15 aangeduid.

• Neem de verlangde warm waterhoeveelheid; draai de knop met de wijzers van de klok mee om de uitloop van het warme water te stoppen. Het  apparaat  keert  terug  in  de  normale werking.

9	STOOMAFGIFTE	/  VOORBE- REIDING VAN DE CAPPUCCINO

De  stoom  kan  worden  gebruikt  om de  melk  voor  de  cappuccino  te kloppen, maar ook voor het verwarmen van

dranken.

Gevaar voor verbrandingen!

Aan  het  begin  van  de  distributie kunnen  zich  kort  warm  waterspatten voordoen.

De  distributiepijp  kan  hoge  temperaturen bereiken: een direct contact met de handen vermijden.

Met  het  apparaat  klaar  voor  de  koffie-afgifte, de  toets  (25)  drukken,  de  led  (23)  en  (24) schakelen zich uit. Het apparaat benodigd  een

voorverwarmingstijd;  de  led  (25)  knippert gedurende deze fase.

• Voor  stoomgebruik:   wachten  tot  de  groene led voor de warmtegraad (25) continu brandt. Dit   duidt   het   bereiken   van   de   juiste werkingstemperatuur  aan.

• De stoompijp (14) boven de lekbak brengen, de knop (16) “warm water/stoom” gedurende enkele  ogenblikken  openen,  zodat  het resterende  water  uit  de  stoompijp  vloeit;  na

een korte tijd loopt er enkel stoom uit.

• Sluit knop (16).

• Vul de maatbeker   met 1/3 koude melk, die voor de bereiding van de cappuccino gebruikt wordt.

Gebruik  koude  melk  en  een  koud kopje, om een goed resultaat in de

voorbereiding  van  de  cappuccino  te bekomen.

• Plaats de stoompijp in de te verwarmen melk en  open  knop    (16);  laat  de  maatbeker langzaam van beneden naar boven draaien om de schuimvorming gelijk te maken (fig.16).

• Sluit  knop  (16),  na  de  stoom  gedurende  de gewenste tijd gebruikt te hebben.

• Hetzelfde systeem kan voor de verwarming van andere dranken gebruikt worden.

• Reinig  de  stoompijp  met  een  vochtige  doek na deze bewerking (fig.17)

9.1  Overgang van stoom naar koffie

• Voor    koffie  afgifte,  na  de  keuze  van  de stoomfunctie, dient opnieuw toets (25) gedrukt te worden.

• Gedurende	de	overgang	van	de

stoomdistributie  naar  de  koffie  afgifte, knipperen de led (23), (24) en (25) gelijktijdig en duiden aan dat het apparaat oververhit is en geen koffie kan distribueren.

• Voor  de  koffie  afgifte  is  het  noodzakelijk  de knop  Stoom  (16)  tot  de  uitschakeling  te draaien,   zodat   enkel   de   led   voor   de warmtegraad  (23)  en  (24)  ingeschakeld

blijven.

10   REINIGING EN ONDERHOUD

Algemene  reiniging.

• De reiniging en het onderhoud kunnen enkel bij  een  afgekoeld  en  afgekoppeld  apparaat

uitgevoerd worden.

• Dompel het apparaat niet in water en reinig de onderdelen niet in de afwasmachine.

• Gebruik geen scherpe voorwerpen of bijtende producten (oplosmiddelen) voor de reiniging.

• Droog  het  apparaat  en/of  de  componenten ervan nooit in een magnetronoven en/of een traditionele oven.

• Het  wordt  aanbevolen  het  waterreservoir dagelijks te reinigen en het water ook dagelijks te verversen.

• Reinig dagelijks de koffiepoederdosering:

-	Het meegeleverde penseel nemen en de doseerunit reinigen (fig.18).

• Gebruik  een  zacht  vochtige  doek  voor  de reiniging van het apparaat (fig.19).

• Reinig de serviceruimte en de uitloopgroep.

• Wij raden aan dagelijks de lekbak (12) en de afvalbak voor de koffieprut (10) te ledigen en te reinigen: om deze bewerking uit te voeren, moet het voorpaneel (fig.20) geopend worden en de lekbak (fig.21) verwijderd; vervolgens de   lediging   en   de   reiniging   van   alle onderdelen uitvoeren.

• De  koffie  afgifte  dient  voor  de  reiniging verwijderd te worden (fig.24):

-  Plaats de koffiemondstukken ervan omlaag

-  Pak het gedeelte vast zoals in fig.24 getoond wordt en verwijder het uit de zitting.

-  Reinig alles met warm water.

10.1   Uitloopgroep

De  uitloopgroep  (17)  dient  iedere keer gereinigd te worden, indien het

koffiereservoir  met  koffiebonen  gevuld wordt, of in ieder geval één keer per week.

• Het  apparaat  d.m.v.  de  schakelaar  (7)  in positie (O) uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.

• Open  het  servicedeurtje  (15),  vervolgens verwijder  de  lekbak  (12)  en  tenslotte  de afvalbak voor het koffieprut.

• De uitloopgroep d.m.v. de daarvoor voorziene handvat verwijderen en op de toets “PUSH” drukken (fig.22).

• Zich  ervan  verzekeren  dat  de  beide  stalen filters vrij van iedere koffierest zijn. De bovenste

filter  kan  tegen  de  wijzers  van  de  klok

NEDERLAND

afgeschroefd worden, de plastic stift kan met de  meegeleverde  sleutel  verwijderd  worden

(fig.23).

• De uitloopgroep mag enkel met warm water

zonder  afwasmiddel  gereinigd  worden. Vervolgens  deze  wassen  en  nauwkeurig  alle onderdelen afdrogen.

• De  filter  terug  aanbrengen  en  opnieuw vastschroeven, zoals ook de plastic stift d.m.v. de meegeleverde sleutel.

• Zorgvuldig de binnenruimte van het apparaat reinigen.

• Opnieuw  de  uitloopgroep  in  de  daarvoor voorziene ruimte d.m.v. het handvat invoegen tot hij volkomen vastgehaakt is.

• Voeg  de  afvalbak  voor  de  koffieprut  en  de rooster in de lekbak en dan in het apparaat.

• Sluit het paneel (15).

11   ONTKALKEN

De  vorming  van  kalksteen  gebeurt  door  het gebruik van het apparaat; de ontkalking dient alle  2-3  maanden  te  worden  uitgevoerd, wanneer	een	vermindering	van	het watervermogen vastgesteld wordt of wanneer het controlelampje van toets (26) knippert.

Indien men het ontkalken zelf wenst uit te voeren, kan een onvergiftig en/

of  onschadelijk  ontkalkingproduct  voor koffieapparaten  uit  de  handel  gebruikt worden.

Opgelet!  In  geen  geval  azijn  als ontkalkingmiddel  gebruiken.

Voor het ontkalken van het apparaat als volgt handelen:

• Het ontkalkingmiddel met water vermengen, zoals aangeduid in de gebruiksaanwijzingen van het ontkalkingmiddel en het waterreservoir vullen.

• Schakel	het	apparaat	d.m.v.	de hoofdschakelaar (7) in.

• De toets (26) gedurende tenminste 5 seconden drukken om de functie te kiezen; de led blijft branden.

• Plaats de stoompijp (14) in de lekbak.

• Plaats  een  geschikt  reservoir  onder  de

• 94 •

• 95 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  94-95

14/06/2002, 17.25

NEDERLAND

stoompijp en open de knop voor het warme water  (16)  tegen  de  wijzers  van  de  klok  in. Het  apparaat  begint  een  automatische ontkalkingcyclus,  onderbroken  met  pauzen, door  de  constructeur  vooringesteld  en automatisch door het apparaat beheerd.

• Op het einde van de cyclus wordt de uitloop van de ontkalkingoplossing gestopt en de 5 toetsen beginnen gelijktijdig te knipperen.

• De uitloopknop voor het warme water (16) door  een  draaiing  met  de  wijzers  van  de klok  mee  sluiten.  In  dit  geval  knippert  ook de led (27).

• Het  waterreservoir  spoelen  en  met  vers drinkbaar water vullen.

• Plaats  een  geschikt  reservoir  onder  de

stoompijp  en  ledig  voor  2/3  van  het waterreservoir door de stoomknop (16) tegen de wijzers van de klok in te draaien; draai de knop (16) met de wijzers van de klok mee om de uitloop te stoppen.

• Verwarm   het   apparaat   en   ledig   de achtergebleven inhoud van het waterreservoir door de stoomknop (16) tegen de wijzers van de klok in te draaien; draai de knop met de wijzers  van  de  klok  mee  om  de  uitloop  te stoppen.

Indien  een  verschillend  product gebruikt	wordt	steeds	de gebruiksaanwijzingen  van  de  constructeur opvolgen die zich bij het ontkalkingproduct

bevinden.

Indien	de	ontkalkingcyclus onderbroken  wordt,  het  apparaat

uitschakelen   en   deze   wordt   bij   de inschakeling terug hersteld.

12   P R O G R A M M E R I N G  APPARAATFUNCTIES

Het toestel staat het programmeren van enkele parameters  toe  volgens  de  vereisten  van  de gebruiker.

Voor  het  programmeren  van  de  functies  dient men als volgt in de programmering te komen:

• Zich ervan verzekeren dat de hoofdschakelaar

(7) van het apparaat zich in positie (o) bevindt en  de  knop  voor  het  warme  water  (16)

gesloten is.

• Druk  de  toetsen  (23)  en  (25)  en  schakel

tegelijkertijd    het    apparaat    met    de hoofdschakelaar (7) in.

Op  deze  manier  heeft  men  toegang  tot  de programmeringfunctie van het apparaat.

Het toestel d.m.v. de algemene schakelaar (7) uit    –    en    terug    inschakelen,    om    de programmering	te	verlaten	en	de

geprogrammeerde functies te activeren.

12.1  Programmering  “waterhardheid”

Stromend  water  bevat  min  of  meer  kalksteen naargelang  de  gebieden.  Daarom  kan  het apparaat  volgens  de  hardheidsgraad  van  het water  afgesteld  worden,  dat  zich  ter  plaatse bevindt en dit op een schaal van 1 tot 4.

Het apparaat is reeds geprogrammeerd op een gemiddelde waarde (hardheid 3).

Voordat   deze   afstelling   wordt uitgevoerd,  dient  de  waterhardheid

d.m.v.   een   meegeleverde   strook   te controleren.  De  meegeleverde  strook  kort in het water dompelen (1 seconde) en licht

schudden.  Na  een  minuut  kunt  u  de

testresultaten op de strook aflezen.

Om  deze  functie  te  programmeren  als  volgt handelen:

• Druk toets (22); vervolgens duidt het nummer

van	de	ingeschakelde	toetsen	de geprogrammeerde waterhardheid aan.

• Indien u de hardheidsgraad van het water wenst

te veranderen, druk verschillende keren toets

(22) tot de gekozen hardheidsgraad d.m.v. de ingeschakelde toetsen aangeduid wordt.

Hardheid  1  =  ingeschakelde  toetsen  (22)  en

(23)

Hardheid 2 = ingeschakelde toetsen (22), (23)

en (24)

Hardheid 3 = ingeschakelde toetsen (22), (23),

(24) en (25)

Hardheid 4 = ingeschakelde toetsen (22), (23),

(24), (25) en (26)

De  index  voor  de  hardheid  is  overeenkomstig volgens de vierkantjes 1-4 op de strook.

12.2 Programmering	van	de

“spoelcyclus”

Direct na het inschakelen, verwijdert het apparaat automatisch  de  waterresten  die  in  de  leiding overgebleven zijn, dit om te garanderen dat de koffie enkel met fris water voorbereid wordt.

Om  deze  functie  te  programmeren  als  volgt handelen:

• Druk toets (23); indien de functie ingeschakeld is, verlicht zich led (27)

12.3 Programmering	van	de

“voorinfusie”

Het  proces  van  de  voorinfusie  waarmede  de koffie licht bevochtigd wordt voor de werkelijke en  echte  infusie,  laat  het  volle  koffiearoma volledig uitkomen, die een buitengewone smaak verkrijgt.

Om  deze  functie  te  programmeren  als  volgt handelen:

•	Druk  toets  (24);  indien  de  functie ingeschakeld is, verlicht zich led (28)

Aanmerking: deze functie werd reeds door de constructeur ingeschakeld.

12.4 Programmering	van	het

“voormalen”

Met  het  proces  van  het  voormalen  maalt  het apparaat  twee  keer:  de  eerste  keer  voor  het gekozen  koffietype,  de  tweede  keer  voor  het volgende  koffietype  (nog  niet  gekozen).  Deze functie is van toepassing indien men tegelijkertijd verschillende  kopjes  koffie  voorbereiden  moet

(vb.: gedurende een bezoek, een feest).

Om  deze  functie  te  programmeren  als  volgt handelen:

• Druk toets (25); indien de functie ingeschakeld is, verlicht zich led (29).

13   JURIDISCHE   INFORMATIES

• Deze   gebruiksaanwijzingen   bevat   de noodzakelijke  informatie  voor  een  correcte werking,  voor  de  bewerkingsfuncties  en  het

NEDERLAND

correct onderhoud van het apparaat.

• Deze  kennis  en  het  navolgen  van  deze aanwijzingen, vertegenwoordigen een gebruik

zonder	gevaar	volgens	de veiligheidsvoorschriften gedurende de werking en het onderhoud van het apparaat. Indien u

verdere  inlichtingen  wenst,  of  indien  er bijzondere  problemen   ontstaan,  die  niet  in deze gebruiksaanwijzingen voldoende werden verklaard,  gelieve  zich  tot  de  plaatselijke

verkoper   te   wenden   of   direct   tot   de constructeur.

• Verder  wensen  wij  u  erop  opmerkzaam  te maken, dat deze gebruiksaanwijzingen geen deel  uitmaken  van  een  vorige  of  reeds bestaande    uitgave,    noch    van    een overeenkomst  of  een  wettelijk  contract, waardoor de inhoud zich niet verandert.

• Alle  verplichtingen  van  de  constructeur baseren	zich	op	een		betreffend verkoopscontract,  die  ook  de  complete  en exclusieve		regeling		m.b.t.	de

garantievoorwaarden  bevatten.

• Door    deze    verklaringen    worden    de contractuele  garantievoorwaarden  noch beperkt noch uitgebreid.

• Deze    gebruiksaanwijzingen    bevatten informaties die door auteursrechten beveiligd zijn.

• Deze   aanwijzingen   mogen   zonder   de schriftelijke  verklaring  van  de  constructeur noch  gekopieerd  noch  in  een  andere  taal worden vertaald.

14   VERWERKING

• De onbenutte apparaten onbruikbaar maken.

• De stekker uit het stopcontact trekken en de elektrische kabel doorsnijden.

• De  onbenutte  apparaten  aan  een  bevoegd ophaalcentrum  leveren.

• 96 •

• 97 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  96-97

14/06/2002, 17.25

NEDERLAND

15   CONTROLELAMPJES  BEDIENINGSPANEEL

GROEN LICHT (22)

- Apparaat distribueert gemalen koffie.

VAST GROEN LICHT (23)

GELIJKTIJDIG VAST GROEN LICHT (24)

- Toestel met warmtegraad:

voor koffie afgifte

voor warm water distributie

KNIPPEREND GROEN LICHT (23)

GELIJKTIJDIG KNIPPEREND GROEN LICHT (24)

- Apparaat in verwarmingsfase voor de uitloop van koffie en warm water

LANGZAAM KNIPPEREND GROEN LICHT (23)

- Afgifte van 1 kopje espresso koffie

VLUG KNIPPEREND GROEN LICHT (23)

- Afgifte van 2 kopjes espresso koffie

LANGZAAM KNIPPERND GROEN LICHT (24)

- Afgifte van 1 kopje Café creme

VLUG KNIPPEREND GROEN LICHT (24)

- Afgifte van 2 kopjes Café creme

VAST GROEN LICHT (25)

- Warmtegraad klaar voor de stoomdistributie

KNIPPEREND GROEN LICHT (25)

- Toestel in verwarmingsfase voor stoomafgifte

KNIPPEREND ROOD LICHT (26)

- Het apparaat benodigd een ontkalkingcyclus

De ontkalking uitvoeren zoals beschreven in hoofdstuk 11.

Druk een andere toets bij gesloten kraan, om de voorselectie te annuleren.

VAST ROOD LICHT (26)

- De ontkalkingfunctie werd geselecteerd.

Open de knop voor de warm waterdistributie (16) om de ontkalking uit te voeren, zoals beschreven in hoofdstuk 11.

NEDERLAND

KNIPPEREND GROEN LICHT (23) KNIPPEREND GROEN LICHT (24)

GELIJKTIJDIG KNIPPEREND GROEN LICHT (25)

- Apparaat in oververhitting; in deze toestand kan het toestel geen koffie afgeven. De knop Stoom (16) open   draaien   tot er heet water uitstroomt. Wanneer

de groene lampjes voor de warmtegraad  (23) (24) ingeschakeld blijven en

het groene licht (25) zich uitschakelt kan de koffie afgifte weer gestart worden

VAST ROOD LICHT (27)

- Onvoldoende waterhoeveelheid in het reservoir

Het reservoir met fris water vullen, de kringloop laden en opnieuw met de procedure beginnen.

KNIPPEREND ROOD LICHT (27)

- Waterkringloop niet geladen

Laadt de kringloop

VAST ROOD LICHT (28)

- Gemalen koffiereservoir leeg

Het reservoir met gemalen koffie vullen en de procedure opnieuw beginnen.

KNIPPEREND ROOD LICHT (28)

- Afvalbak voor de koffieprut vol.

**Als het knipperende rode lampje niet uitgaat, dient u de koffiediklade te legen

VAST ROOD LICHT (29)

- Uitloopgroep, lekbak, voordeurtje niet in correcte positie voor de werking van het apparaat.

Als het permanent brandende rode lampje niet uitgaat, dient u te controleren of alle componenten correct geplaatst of dicht zijn.

KNIPPEREND ROOD LICHT (29)

- Motor van het apparaat geblokkeerd

- Motor afgiftegroep geblokkeerd

Zich tot de klantenservice  wenden.

**  Belangrijke  aanmerking:  de  afvalbak  voor  de  koffieprut  mag  alleen  maar  bij ingeschakeld  apparaat  geledigd  worden.  De  lade  dient  tenminste  gedurende  5 seconden verwijderd te worden. De lediging van de afvalbak met uitgeschakeld apparaat,

staat geen koffie afgifte toe bij het terug inschakelen.

• 98 •

• 99 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  98-99

14/06/2002, 17.25

NEDERLAND

NEDERLAND

16   AFWIJKINGEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN	NOTA - NOTE - BEMERKUNG - NOTE - NOTA - NOTA - OPMERKING

| Problemen | Oorzaken | Oplossingen |
| --- | --- | --- |
| Het apparaat schakelt zich niet in | Het apparaat is niet aan het stroomnet aangesloten | Sluit het apparaat aan het stroomnet |
| De koffie is niet warm genoeg | De kopjes zijn koud | Verwarm de kopjes. |
| Er stroomt geen warm water of stoom uit | Het gat van de stoompijp is verstopt | Reinig het g a t va n d e stoomp ijp met een speld |
| De koffie loopt langzaam uit | Te fijne koffie | Verander koffiemengsel of stel het m a l e n a f z o a l s i n h o o f d s t u k 5 aangegeven. Verminder de dosis (Hoofdstuk 6) |
|  | De uitloopgroep is vuil | Reinig de uitloopgroep (Hoofdstuk 10) |
| De koffie heeft weinig crème | Het mengsel is niet geschikt of de koffie is niet vers van de koffiebranderij of is te grof gemalen | Verander koffiemengsel of stel het m a l e n a f z o a l s i n h o o f d s t u k 5 b e s c h r e v e n . Ve r h o o g d e d o s i s (Hoofdstuk 6) |
| Het apparaat heeft teveel tijd nodig om zich te verwarmen of de uitloop v a n d e w a t e r h o e v e e l h e i d i s begrensd | De kringloop van het apparaat is door kalksteen verstopt | Ontkalk het apparaat |
| De uitlaatgroep kan niet verwijderd worden | D e u i t l a a t g r o e p i s n i e t c o r r e c t gepositioneerd | Schakel het apparaat in. Sluit het servicedeurtje. De uitlaatgroep keert automatisch in beginpositie terug. |
|  | Lade voor het koffiedik ingevoegd | Verwijder de lade voor het koffiedik v o o r a l e e r d e u i t l a a t g r o e p t e verwijderen. |
| De koffie loopt niet uit | Water ontbreekt | Vul het waterreservoir met water en herlaad de kringloop |
|  | De groep is vuil | Reinig de groep |
|  | Te hoge dosis | Verminder de dosis |
|  | De kringloop niet geladen | Herlaad de kringloop |
| De koffie loopt aan de buitenkant uit | De uitloper is niet in correcte positie | Breng de uitloper in juiste positie |
|  | De uitloper is verstopt | Reinig de uitloper en zijn uitgangsgaten. |
| De koffie loopt te snel uit | Weinig koffie binnenin het reservoir | Vul het reservoir met niet gelyofiliseerde poederkoffie |
|  | Te grof koffiemengsel | Verander koffiemengsel |
|  | Te kleine dosis | Verhoog dosis. |

• 100 •

• 101 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  100-101

14/06/2002, 17.25

PORTUGAL

PRECAUÇÕES IMPORTANTES Quando se usam electrdomésticos é aconselhável tomar algumas precauções para limitar o risco de incêndios,

choques eléctricos e/ou acidentes.

CUIDADOS:

A máquina expresso foi concebida unicamente para uso doméstico: Qualquer intervenção de assistência, com excepção das operações de limpeza e de manutanção normal deverá ser prestada por um centro de assistência

1	GENERALIDADES

A   máquina   para   café   é   indicada   para preparação  de  café  expresso,  utilizando  seja café em grão que café em pó e possui um di- spositivo  para  emissão  de  vapor  e  de  água quente.

PORTUGAL

Para  ulteriores  informações  ou  no  caso  de problemas, não examinados totalmente ou só de modo insuficiente nas presentes instruções, dirigir-se aos Centros de Assistência Autorizados.

2	DADOS  TÉCNICOS

O corpo da máquina, com um elegante design,

1   Ler atentamente todas a instruções e informações

apresentadas neste manual e em qualquer outro folheto contido nas embalagens, antes de preparar ou	utilizar a máquina expresso.

2   Não tocar nas superfícies quentes.

3   Não mergulhar o fio, a ficha ou o corpo da máquina em água ou outro líquido, para evitar incêndios, choques eléctricos ou acidentes.

4   Ter particular cuidado ao utilizar a máquina expresso na presença de crianças.

5   Retirar a ficha da tomada quando a máquina não estiver a ser utilizada, ou durante a sua limpeza. Deixar

a máquina arrefecer antes de inserir ou retirar peças e antes de proceder à sua limpeza.

6   Não utilizar a máquina com o fio ou a ficha danificados, nem em caso de avarias ou roturas. Mandar verificar ou reparar o aparelho no centro de assistência mais próximo.

7   A utilização de acessórios não aconselhados pelo fabricante pode provocar danos a coisas e pessoas.

8   Não utilizar a máquina expresso ao ar livre.

9   Evitar que o fio fique pendurado da mesa ou esteja em contacto com superfícies quentes.

10  Manter a máquina expresso longe de fontes de calor.

11  Verificar se a máquina expresso está na posição “Off ” antes de inserir a ficha na tomada. Para a desligar, colocá-la no “Off ” e retirar depois a ficha da tomada.

12  Utilizar a máquina unicamente para uso doméstico.

13  Ter muito cuidado durante a utilização do vapor.

GUARDAR AS PRESENTES INSTRUÇÕES DE USO

autorizado. Não mergulhar a máquina em água. Qualquer

reparação deverá ser efctuada unicamente por pessoal do centro de assistência autorizado.

1   Verificar se a voltagem indicada na placa técnica corresponde à sua.

2   Nunca utilizar água tépida ou quente para encher o reservatório de água.  Utilizar unicamente água fria.

3   Não tocar com as mãos nas partes quentes da máquina, nem no fio de alimentação durante o seu funcionamento.

4   Nunca limpar com detergentes corrosivos, nem com

utensílios duros.   É suficiente um pano macio humidecido com água.

5   Para evitar a formação de calcário, pode-se utilizar água mineral natural.

INSTRUÇOS SOBRE O CABO ELETRICO

A   O cabo eletrico fornecido é curto para facilitar o uso e para impedir que prenda-se em outros objetos.

B   Podem ser utilizados prolongamentos mas prestando muito cuidado.

C   Se utilizar um prolongamento controlar:

1   que a voltagem do prolongamento seja igual à do eletrodomestico.

2   que seja dotado de uma tomada com tres pin com ponto de terra (seja o cabo do eletrodomestico deste tipo);

3   que o cabo não pendure da mesa para não tropecar.

foi  projectado  para  uso  doméstico  e  não  é indicado para um funcionamento contínuo do tipo profissional.

ATENÇÃO.    Não    se    assumem

responsabilidades  por  eventuais danos em caso de:

• uso errado e não conforme às finalidades previstas;

• reparação não efectuadas nos centros de assistência  autorizados;

• alteração do fio de alimentação;

• alteração  de  qualquer  componente  da máquina;

• uso de peças de substituição e acessórios não originais;

Nestes casos a perde-se a garantia.

1.1  Para facilitar a leitura

O triângulo de advertência está a

indicar    todas    as    instruções importantes  para  a  segurança  do utente.  Seguir  rigorosamente  tais indicações  para  evitar  ferimentos

graves!

Este	símbolo	evidencia	as informações  a  serem  maiormente consideradas, para uma melhor utilização

da máquina.

As ilustrações correspondentes ao texto acham- se na dobra da capa.

Manter estas páginas abertas durante    a    leitura    das instruções para o uso.

1.2  Uso destas instruções para o uso

Conservar estas instruções para o uso em um lugar seguro e anexá-las à máquina para café se por acaso uma outra pessoa for utilizá-la.

• Tensão Nominal

Ver placa colocada no aparelho.

• Potência Nominal

Ver placa colocada no aparelho

• Material Corpo

Termoplástico  (ABS)

• Dimensões (l x a x p) (mm)

280x385x390

• Peso (Kg)

8

• Comprimento fio (mm)

1200

• Painel Comandos

Frontal

• Reservatório de água

Extraível

• Alimentação

Ver placa colocada no aparelho

• Reservatório de água (lt.)

1,3

• Capacidade porta-café (gr)

230 de café em grão

• Pressão bomba (bar)

15

• Caldeira

Alumínio

• Dispositivos de segurança

Válvula de segurança pressão caldeira;

termóstato de segurança.

Reservamos  o  direito  de  modificar  a concepção e a realização da máquina se o progresso tecnológico assim o exigir.

Aparelho  conforme  à  Directiva  Europeia  89/

336/CEE (Decreto Lei 476 de 04/12/92), rela-

tiva	à	eliminação	de	interferências radiotelevisivas.

• 102 •

• 103 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  102-103

14/06/2002, 17.25

PORTUGAL

100

100

250

100

100

3	NORMAS DE SEGURANÇA

Nunca colocar as partes com corrente em contacto com a água: perigo de curto-cir- cuito!  O  vapor  em  alta  temperatura  e  a água	quente	podem	provocar queimaduras!  Nunca  direccionar  o  jacto de  vapor  ou  de  água  quente  para  das partes do corpo, tocar com cuidado o bico do   vapor/água   quente:   perigo   de queimaduras!

Destinação do uso

-  A   máquina   para   café   está   prevista exclusivamente para uso doméstico.

-  É  proibido  fazer  modificações  técnicas  e qualquer uso ilícito, por causa dos riscos que estes representam!

-  A  máquina  para  café  deve  ser  utilizada  só por  adultos  em  condições  psicofísicas  não alteradas.

Alimentação da   corrente

-  Ligar a máquina para café somente em uma tomada de corrente adequada.

-  A tensão deve corresponder àquela indicada na placa do aparelho.

Fio de alimentação (Fig.A)

-  Nunca usar a máquina para café se o fio de alimentação é defeituoso.

-  Fazer  substituir  imediatamente  os  fios  e  as fichas defeituosos num Centro de Assistência Autorizado.

-  Não fazer passar o fio de alimentação por ângulos  e  por  arestas  pontiagudas,  sobre objectos  muito  quentes  e  protegê-lo  do óleo.

-  Não  transportar  ou  puxar  a  máquina  para café pelo fio.

-  Não retirar o plugue da tomada puxando-o pelo cabo e não tocá-lo com as mãos ou os pés molhados.

-  Evitar que o fio de alimentação caia livremente

PORTUGAL

Protecção de outras pessoas (Fig.B)

-  Mantenha a máquina de café fora do alcance das  crianças  e  assegure-se  que  nenhuma delas tenha a possibilidade de brincar com a máquina.

As crianças não têm a noção do perigo ligado ao uso dos electrodomésticos.

-  Não  deixar  os  materiais  utilizados  para embalar a máquina ao alcance das crianças.

Perigo de queimaduras (Fig.C)

-  Não direccionar contra si mesmo e/ou outros o jacto de vapor em alta temperatura e/ou o de água quente: perigo de queimadura.

-  Use sempre as pegas apropriadas.

-  Não inserir objectos através das aberturas do aparelho.

Espaço  para  a  instalação,  uso  e manutenção  (Fig.D)

-  Escolher um superfície de apoio bem nivelada.

-  Coloque a máquina de café num lugar seguro de  modo  a  não  poder  ser  derrubada  nem ferir ninguém.

-  Escolha  um  ambiente  suficientemente iluminado, higiénico e com tomada facilmen- te acessível.

-  Não pouse a máquina em superfícies muito quentes e/ou perto do fogo, para evitar que o corpo da máquina se funda ou se danifique.

-  Colocar a 10 cm de distância das paredes e discos da placa do fogão.

-  Não  manter  a  máquina  em  temperatura inferior a 0°C; o gelo pode provocar danos na máquina.

-  A tomada de corrente deve estar ao alcance a qualquer momento.

-  Não usar a máquina para café ao ar livre.

Limpeza (Fig.E)

-  Antes de limpar a máquina, é indispensável posicionar  o  interruptor  geral  (7)  no  “O”  e depois retirar a ficha da tomada de corrente.

-  Além  disto,  esperar  que  a  máquina  seja arrefecida.

-  Nunca mergulhar a máquina em água! Im- pedir  que  entre  em  contacto  com  jactos  de

Medida en Milímetros

• 104 •

de mesas ou estantes.

água.

• 105 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  104-105

14/06/2002, 17.25

PORTUGAL

-  É  expressamente  proibido  tentar  intervir  no interior da máquina.

Conservação da máquina

-  Quando a máquina não é utilizada por um longo período, desligar a máquina e retirar a ficha da tomada.

-  Guardá-la em lugar seco e não acessível às crianças.

-  Protegê-la do pó e da sujeira.

Reparação / Manutenção

-  No caso de avarias, defeitos ou suspeita de defeito  depois  de  uma  queda,  retirar imediatamente a ficha da tomada de corren- te. Nunca fazer funcionar uma máquina com defeito.

-  Somente    os    Centros    de    Assistência Autorizados  podem  efectuar  intervenções  e reparações.

-  No caso de intervenções e/ou reparações não executas  pelos  centros  de  assistência autorizados,	declina- se	qualquer

responsabilidade por eventuais danos.

Contra  Incêndio

-  Em  caso  de  incêndio  utilizar  extintores  com anidrido carbónico (CO2). Não utilizar água ou extintor com pó.

DESCRIÇÃO  COMPONENTES

Fig.01

1	Porta-café em grão

2	Tampa móvel porta-café em grão (conser- va aroma)

3	Botão regulação moagem

4	Botão regulação dose

5	Tampa doseador café em pó

6	Superfície apoio chávenas

7	Interruptor geral (ON/OFF)

8	Tampa reservatório água

9	Reservatório da água

10    Gaveta recolhe fundos de café

11    Fio alimentação

12    Recipiente recolhe gotas + grelha

13    Preparador café com regulador de altura

14    Tubo vapor / água quente

15    Portinha anterior

16    Botão emissão vapor

17    Grupo distribuidor de café

18    Painel comandos

19    Chave grupo preparação café

20    Escovinha para limpeza

21    Medidor café em pó

Painel  Comandos

22    Botão/Led selecção café em pó

23    Botão preparação café expresso/Led  tem- peratura pronta

24    Botão  preparação  café  normal/Led  tem- peratura pronta

25    Botão/Led selecção função vapor

26    Botão/Led selecção função descalcificação

27    Led alarme água

28    Led alarme falta café em grão ou esvaziar a gaveta recolhe fundos de café

29    Led sinalização mau uncionamento

4	INSTALAÇÃO

Para  própria  segurança  e  aquela  de terceiros, seguir rigorosamente as “Normas de    Segurança” referidas no cap.3.

4.1  Embalagem

A embalagem original foi projectada e realizada para proteger a máquina durante a expedição. Aconselha-se conservá-la para um eventual fu- turo transporte.

4.2  Operações  preliminares

• Tirar da embalagem a máquina para café e posicioná-la  em  um  lugar  idóneo,  que corresponda  aos  requisitos  exigidos  e descritos pelas normas de segurança (cap.3)

• Abrir a abertura da máquina, retirar o reci- piente  recolhe-gotas  (12)  da  embalagem  e colocar a gaveta recolhedora de sedimentos

(10);  em  seguida,  colocar  o  recipiente recolhe-gotas na máquina (Fig.21).

• Assegurar-se que o recipiente recolhe gotas com grelha Fig.01 - pos.12), a gaveta para fundos de café (10) e o grupo distribuidor de café (17) estejam inseridos correctamente e que a portinha anterior (15) esteja fechada.

• Ter ao alcance de mão a escovinha para a limpeza (20), a chave do grupo distribuidor de café (19), que são fornecidas junto com a máquina.

Se  ao  ligar  a  máquina  a  luz  de  sinalização

(29) permanecer acesa, significa que uma das peças  descritas  acima  não  foi  colocada  na posição correta.

Nota  importante:  É  importante  ler quanto referido no Capítulo 15, onde

está explicado em detalhe o significado de todos os sinais que a máquina fornece ao utilizador,  através  das  luzes  posicionadas no painel de comandos.

4.3  Ligar a máquina pela primeira vez

• Abrir a tampa do reservatório da água (Fig.02) e extrair o reservatório (Fig.03). Enxaguar e encher, com água potável fresca (Fig.04), o reservatório; aconselha-se de não superar a referência  assinalada  com  o  dizer  “MAX”.

PORTUGAL

Recolocar o reservatório da água na sua sede apropriada e reposicionar a tampa sobre o mesmo.

Colocar no reservatório (9) sempre e somente água fresca, sem gás. Água

quente  e  também  outros  líquidos  podem danificar  o  reservatório  e/ou  a  máquina. Não  colocar  a  máquina  em  função  sem água:   assegurar- se   que   haja   água suficiente no interior do reservatório.

• Levantar  a  tampa  (Fig.05)  e  deitar  café  em grão no porta-café (Fig.06).

Usar sempre e somente café em grão. Café  em  pó,  liofilizado,  além  de

outros objectos danificam a máquina.

• Reposicionar a tampa do porta-café  (1)

• Inserir  a  ficha  na  tomada  de  corrente  atrás da máquina para café (Fig.07), depois de ter- se  assegurado  que  o  interruptor  geral  (7) esteja na posição (O). Inserir a ficha do outro lado do fio em uma tomada,na parede, de corrente adequada .

• A  máquina  apresenta-se  com  o  interruptor geral na posição (O); para ligá-la é suficiente pressionar  a  tecla  (Fig.08);  começam  a lampejar  os  led  (23)  e  (24)  do  painel  de comandos.

• Para accionar o circuito, direccionar o tubo do vapor (Fig. 01 - pos. 14) para o recipiente recolhe gotas, colocar uma chávena ou um recipiente  apropriado  debaixo  do  bico  do tubo  do  vapor  ,  rodar  o  botão  (Fig.09)  em sentido anti-horário e esperar até quando saia água,  de  modo  regular,  do  tubo  do  vapor; para  interromper  o  saída  da  água,  rodar  o botão em sentido horário

Nota: Antes de proceder ao primeiro

funcionamento,    em    caso    de

prolongada  inatividade,  se  o  reservatório de água foi esvaziado completamente e se o led (27) lampeja, é obrigatório accionar o circuito da máquina.

• Depois   de   ligar,   durante   a   fase   de aquecimento da máquina, os led (23) e (24)

• 106 •

• 107 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  106-107

14/06/2002, 17.25

PORTUGAL

lampejam simultaneamente. Terminada a fase de  aquecimento  os  led  (23)  e  (24)  ficam acesos de modo fixo.

• Terminadas	as	operações	acima descritas,  a  máquina  está  predisposta para  o  uso.

• Para distribuir café, água quente ou vapor e utilizar correctamente a máquina, seguir com atenção as instruções que seguem.

5	MOEDOR DE CAFÉ (FIG.10)

Atenção! O botão de regulação da moagem  localizado  no  interior  do

porta-café  (Fig.10),  deve  ser  rodado  só quando   o   moedor   de   café   está   a funcionar.  Não  inserir  café  em  pó  e/  ou liofilizado  no  porta-café  em  grão.

É  proibido  introduzir  qualquer  material que não seja café em grão. O moedor de café  contém  orgãos  em  movimento  que podem ser perigosos; proibido introduzir os  dedos  e/ou  outros  objectos.  Antes  de intervir,  por  qualquer  motivo,  no  interior do porta-café, desligar o interruptor geral

(7) e retirar a ficha da tomada de corren- te.  Não  deitar  café  em  grão  quando  o moedor de café está a funcionar.

A qualidade e o gosto do café dependem, além da  mistura  utilizada,  também  do  grau  de moagem.

A  máquina  possui  um  botão  (Fig.10)  para  a regulação do grau de moagem. Para variar o grau de moagem rodar o botão de graduado quando o moedor de café está a funcionar; as cifras  escritas  no  botão  indicam  o  grau  de moagem.

Cada aparelho está regulado, da fábrica, com um  grau  de  moagem  médio:  se  a  moagem resulta  ser  muito  fina,  é  necessário  rodar  o botão em direcção a valores mais altos ; se a moagem resulta ser muito grossa, é necessário rodar  o  botão  em  direcção  a  valores  mais baixos.

A  variação  do  grau  de  moagem  será  notado somente depois da preparação de três/quatro cafés.

Usar misturas de café em grão para máquinas expresso.  Evitar  utilizar  graus  de  moagem  em

posições  extremas  (Ex.1  –  16);  nestes  casos utilizar misturas de café diferentes. Conservar o

café  em  lugar  fresco,  em  um  recipiente hermeticamente  fechado.

A moagem deve ser regulada no caso em que o  café  resulte  preparado  de  modo  não perfeito.

Preparação muito veloz = moagem muito gros- sa > aumentar o grau de moagem;

Preparação em gotas e/ou ausente = moagem muito fina > diminuir o grau de moagem.

6	REGULAÇÃO   DOSE   CAFÉ

(FIG.11)

Na  máquina  é  possível  regular  a  quantidade de  café  (dose)  que  se  deseja  moer.  A  dose  é programada, pelo construtor, com um valor que satisfaça a maior parte das exigências.

Rodando  o  botão  (Fig.11),  localizado  no interior do porta-café, em sentido anti-horário aumenta-se a dose de café em pó; rodando o botão  em  sentido  horário  diminui-se  a  dose de café em pó.

A regulação da dose deve ser efectuada antes de pressionar a tecla de preparação café.

Este  sistema  permite  obter  uma  preparação perfeita, com todos os tipos de café presentes no comércio.

7	PREPARAÇÃO CAFÉ

Nota: Caso a máquina não prepare café,  verificar  que  o  reservatório

apropriado contenha água suficiente.

• Antes de preparar café, verificar que os led verdes de   temperatura pronta (23) e (24) estejam  acesos  em  modo  fixo,  que  o reservatório  da  água  e  o  reservatório  do café  estejam  cheios.

• Posicionar  1  ou  2  chávenas  debaixo  dos bicos de preparação; podes regular a altu- ra do distribuidor, afastando manualmente para cima ou para baixo (Fig.12), de modo que se adapte às tuas chávenas.

7.1  Preparação com café em grão

• Para preparar o café é necessário pressionar a tecla de preparação café (23 ou 24); a tecla

seleccionada  começa  a  lampejar  (ver

Cap.15), enquanto aquela não seleccionada é apagada.

Para  preparar    1  café,  posicionar  uma  só chávena  para  café  debaixo  dos  bicos  do distribuidor de café e pressionar uma só vez a  tecla  (23  ou  24);  para  preparar  2  cafés, posicionar duas chávenas para café debaixo dos bicos de preparação de café e pressionar duas vezes a tecla (23 ou 24).

Nesta  modalidade  de  funcionamento,  a máquina  providencia  automaticamente  a moagem e dosagem da  quantidade correcta de café; a preparação de dois cafés requer dois  ciclos  de  moagem  e  dois  ciclos  de preparação, gestidos automaticamente pela máquina.

• Sucessivamente   inicia- se   o   ciclo   de preparação.

• Depois  de  ter  completado  o  ciclo  de  pré- infusão,  o  café  começará  a  sair  pelo  bico distribuidor (Fig.01- pos. 13)

A preparação do café será interrompida au- tomaticamente quando será alcançado o nível programado (ver par. 7.3); é de qualquer for- ma possível interromper a preparação do café pressionando a tecla (Fig.01-pos.23 ou 24)

7.2 Preparação com café em pó

Para utilizar esta função é necessário retirar  o  medidor  (Fig.01-  pos.21)

para  dosear  o  café  em  pó  do  interior  da máquina.

Inserir  no  doseador  (5)  só  café  em pó para máquina expresso; café em

grão,  liofilizado,  e  outros  materiais,

inseridos  neste  doseador,  danificam  a máquina.

É proibido inserir os dedos no interior do  doseador  de  café  em  pó,  há

órgãos em movimento.

Para retirar a quantidade correcta de café em pó, para inserir no doseador, utilizar somente o

PORTUGAL

medidor (21) fornecido junto com a máquina. Inserir um só medidor, de café em pó, por vez, para obter dois cafés é obrigatório efectuar dois ciclos separados, em sucessão um do outro.

• Pressionar  a  tecla  (22)  para  seleccionar  a

função; o led localizado na tecla acende-se.

• Levantar  a  tampa  do  doseador  de  café  em pó (Fig.13).

• Retirar,  com  o  medidor,  uma  dose  de  café; tirar a quantidade de café em pó em excesso presente no medidor.

• Deitar o café em pó no interior do doseador

(Fig.14).

• Fechar a tampa do doseador de café em pó.

• Para preparar o café é necessário pressionar a tecla de preparação café (23 ou 24); a tecla

seleccionada  começa  a  lampejar  (ver

Cap.15), enquanto auqela não seleccionada é apagada.

• Inicia-se o ciclo de preparação.

• Depois  de  ter  completado  o  ciclo  de  pré- infusão,  o  café  começará  a  sair  pelo  bico distribuidor (13).

A preparação do café será interrompida au- tomaticamente  quando  será  alcançado  o nível  programado  (ver  par.  7.3);  é  de qualquer  forma  possível  interromper  a preparação  do  café  pressionando  a  tecla

(23 ou 24).

• Em seguida, a máquina coloca-se automati- camente no modo de funcionamento normal

(vide Parág. 7.1).

7.3  Regulação da quantidade de café para cada chávena

A  máquina  foi  programada  para  preparar  2 tipos de café: café expresso com a tecla (23) e café normal com a tecla (24).

Para  adaptar  os  valores  programados  às dimensões  das  chávenas,  colocar  a  chávena debaixo do distribuidor (13), pressionar a tecla de preparação do tipo de café desejado (23 ou

24) e mantê-la pressionada.

Esperar  que  a  chávena  seja  enchida  com  a quantidade desejada e naquele momento soltar a tecla.

Advertência:  Manter  a  tecla  (23  ou

24) pressionada durante todo o pro- cesso de preparação do café.

• 108 •

• 109 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  108-109

14/06/2002, 17.25

PORTUGAL

Deste  modo  a  máquina  é  programada  para preparar o café que desejas.

8	FORNECIMENTO  DE  ÁGUA QUENTE

Atenção: no início do processo podem verificar-se  pequenos  esborrifos  de

água  quente:  perigo  de  queimaduras.  O tubo  distribuidor  de  água  quente  pode alcançar  temperaturas  elevadas:  evitar  de tocá-lo directamente com as mãos.

• Antes  de  preparar  a  água  quente,  verificar que  as  luzes  verdes  de  temperatura  pronta

(23 ou 24) estejam acesas de modo fixo. Com  a  máquina  pronta  para  a  preparação do café, proceder do seguinte modo.

• Colocar  uma  chávena    e/ou  recipiente debaixo  do  tubo  da  água  quente/vapor

(Fig.15).

• Abrir, no sentido anti-horário, o botão como indicado na Fig.15.

• Retirar  a  quantidade  desejada  de  água quente; para interromper o fornecimento de água  quente  rodar  em  sentido  horário  o botão.  A  máquina  volta  ao  funcionamento normal.

9	EMISSÃO  VAPOR  /  PREPARA- ÇÃO DE CAPPUCCINO

O vapor pode ser utilizado para bater o  leite  para  o  cappuccino,  mas também para o aquecimento de bebidas.

Perigo de queimaduras!

No  início  da  emissão  podem  verifi- car-se pequenos esborrifos de água quente. O   tubo   distribuidor	pode   alcançar temperaturas  elevadas:  evitar  de  tocá-lo directamente com as mãos.

Com  a  máquina  pronta  para  preparar  café, pressionar  a  tecla  (25),  os  led  (23)  e  (24) apagam-se.  A  máquina  precisa  de  um  tempo de  preaquecimento,  durante  toda  esta  fase  o led (25) lampeja.

• Antes de emitir vapor esperar que o led verde de temperatura pronta (25) tenha-se acendido

de modo fixo, isto está a  indicar a obtenção da temperatura correcta de funcionamento  .

• Direccionar  o  tubo  do  vapor  (14)  em  cima do recipiente recolhe gotas, abrir o botão (16)

“Água  quente/vapor”  por  alguns  instantes, para  fazer  sair  a  água  residual  do  tubo  do vapor,  em  breve  tempo  começará  a  sair  só vapor.

• Fechar o botão (16).

• Encher  com  leite  frio  1/3  do  recipiente  que se deseja utilizar para preparar o cappucci- no.

Para  garantir  um  melhor  resultado na preparação do cappuccino, o leite

e a chávena utilizada devem estar frios.

• Mergulhar  o  tubo  do  vapor  no  leite  a  ser aquecido e abrir o botão (16), fazer rodar o recipiente  com  movimentos  lentos  de  baixo para  cima,  para  tornar  mais  uniforme  a formação da espuma (Fig.16).

• Depois  de  ter  utilizado  o  vapor  pelo  tempo desejado, fechar o botão (16).

• O mesmo sistema pode ser utilizado para o aquecimento de outras bebidas.

• Limpar,  depois  desta  operação,  o  tubo  do vapor com um pano húmido (Fig.17).

9.1  Passagem do vapor ao café

• Para  poder  preparar  café  depois  de  ter seleccionado a função de vapor, é necessário pressionar novamente a tecla (25).

• Na  passagem  da  emissão  de  vapor  à preparação de café, os led (23), (24) e (25) lampejam  contemporaneamente,  indicando que a máquina está em   temperatura muito alta e não pode preparar café.

• Para  poder  preparar  café,  é  necessário descarregar a água rodando o botão Vapor

(16)  até  quando  não  permaneçam  acesos, de modo fixo, só os led de temperatura pron- ta (23) e (24) .

10   LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza genérica

• A  manutenção  e  a  limpeza  podem  ser efectudas  somente  quando  a  máquina  está

arrefecida e desligada da rede eléctrica.

• Não  mergulhar  a  máquina  em  água  e  não inserir os componentes na máquina de lavar louça.

• Não  utilizar  objectos  afiados  ou  produtos

químicos  agressivos  (solventes)  para  a limpeza.

• Não  enxugue  a  máquina  e/ou  os  seus componentes  num  forno  de  microondas  e/ ou convencional.

• Aconselha- se    limpar    diariamente    o

reservatório  da  água,  fazendo  a  troca  da água.

• Limpar   o   doseador   de   café   em   pó diariamente:

- Pegar a escovinha fornecida junto com a

máquina e limpar o doseador (Fig.18).

• Para a limpeza do aparelho utilizar um pano macio humidecido com água (Fig.19).

• Limpar o vão de serviço e o grupo distribuidor.

• Recomendamos esvaziar e limpar todo dia o recipiente  recolhe  gotas  (12)  e  a  gaveta recolhe  fundos  de  café  (10);  para  efectuar esta operação é necessário abrir a portinha anterior (Fig.20) e retirar o recipiente recolhe gotas  (Fig.21);  sucessivamente  pode -se prosseguir com o esvaziamento e a limpeza de todos os componentes.

• O preparador de café pode ser retirado para

limpeza (Fig.24):

-  Abaixar os bicos do fornecedor

-  Pegar o fornecedor como indicado na Fig.24

e tirá-lo da sua sede.

-  Lavar tudo com água quente.

10. 1  Grupo  distribuidor

O  grupo  distribuidor  (17)  deve  ser limpado  cada  vez  que  se  enche  o

porta- café  em  grão,  ou  de  qualquer maneira, ao menos uma vez por semana.

• Desligar   a   máquina   pressionando   o interruptor (7) na posição (O) e retirar a ficha da tomada de corrente da parede.

• Abrir    a    portinha    de    serviço    (15), sucessivamente tirar o recipiente recolhe gotas

(12) de consequência a gaveta recolhe fundos de café.

• Retirar o grupo distribuidor segurando-o pelo próprio puxador  e pressionar a tecla indicada

PORTUGAL

pela escritura “PUSH” (Fig.22).

• Assegurar-se que os dois filtros de aço estejam livres  de  qualquer  resíduo  de  café.  O  filtro superior  pode  ser  retirado  desparafusando, no sentido anti-horário, o perno de plástico com a chave apropriada, fornecida junto com a máquina. (Fig.23).

• O grupo distribuidor pode ser lavado só com água  quente  sem  detergente.  Sendo  assim, lavá-lo e enxugar cuidadosamente todos os seus componentes.

• Montar de novo o filtro e parafusar de novo, com cuidado, o perno de plástico utilizando a chave apropriada.

• Limpar  com  cuidado  o  vão  interno  da máquina.

• Segurando  pelo  próprio  puxador,  introduzir de  novo  o  grupo  distribuidor  no  vão apropriado até enganchá-lo.

• Inserir  a  gaveta  recolhe  fundos  de  café  e  a grelha  no  recipiente  recolhe  gotas  e  inserir este último na máquina.

• Fechar a portinha (15).

11	DESCALCIFICAÇÃO

A  formação  do  calcário  acontece  com  o  uso do aparelho; a descalcificação é necessária a cada    3-4  meses,  quando  observa-se  uma

redução  da  chegada  da  água  ou  quando lampeja a espia luminosa da tecla (26).

Caso	queira- se	efectuá-la pessoalmente,  pode-se  utilizar  um produto  descalcificante  para  máquinas  de café do tipo não tóxico e/ou nocivo, facil-

mente encontrado no comércio.

Atenção!  Não  utilizar  em  nenhum caso o vinagre como descalcificante.

Para fazer a descalcificação da máquina seguir as instruções que seguem:

• Misturar  o  descalcificante  com  água,  como especificado  na  confecção  do  produto descalcificante  e  encher  o  reservatório  da

água.

• Ligar a máquina no interruptor geral (7).

• Pressionar  a  tecla  (26),  por  ao  menos  5

segundos, para selecccionar a função, o led

• 110 •

• 111 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  110-111

14/06/2002, 17.25

PORTUGAL

permanece aceso de modo fixo.

• Direccionar o tubo do vapor (14) para o  re- cipiente recolhe gotas.

• Posicionar  um  recipiente  com  capacidade

adequada debaixo do tubo do vapor e abrir em  sentido  anti-horário  o  botão  da  água quente  (16).  A  máquina  inicia  um  ciclo automático  de  descalcificação,  intercalado com pausas preestabelecidas pelo construtor e gestidas automaticamente pela máquina.

• No  final  do  ciclo  é  interrompida  a  emissão

da  solução  descalcificante  e  as  5  teclas iniciam a lampejar contemporaneamente.

• Fechar o botão que fornece a água quente

(16) rodando em sentido horário. Neste caso lampeja também o led (27).

• Enxaguar o reservatório da água e enchê-lo com água potável fresca.

• Posicionar  um  recipiente  com  capacidade

adequada    debaixo  do  tubo  do  vapor  e esvaziar 2/3 do conteúdo do reservatório da água,  rodando  o  botão  do  vapor  (16)  em sentido anti-horário; para interromper a vazão rodar o botão (16) em sentido horário.

• Deixar  aquecer  a  máquina  e  esvaziar  o

conteúdo  restante  do  reservatório  da  água, rodando  o  botão  do  vapor  (16)  no  sentido anti-horário; para interromper a vazão rodá- lo em sentido horário.

Caso  seja  utilizado  um  produto diferente  daquele  aconselhado,

recomenda- se	respeitar   sempre   as instruções da casa fabricante, referidas na confecção do produto descalcificante.

Se  o  ciclo  de  descalcificação  é interrompido desligando a máquina,

este é retomado quando a mesma é ligada de novo.

12   PROGRAMAÇÃO  FUNÇÕES DA   MÁQUINA

A máquina permite a programação de alguns parâmetros,  em  função  das  exigências  do utilizador.

Para programar as funções é obrigatório entrar

na modalidade de programação, agindo como segue:

• Assegurar-se  que  o  interruptor  geral  (7)  da máquina esteja na posição (O) e que o botão da água quente (16) esteja fechado.

• Pressionar as teclas (23) e (25) e contempo- raneamente  ligar  a  máquina  no  interruptor geral (7).

Deste  modo  entra- se  na  modalidade  de programação da máquina .

Para sair da programação e activar as funções programadas, desligar e religar a máquina no interruptor geral (7).

12.1 Programação da “dureza da água”

A  água  corrente  é  mais  ou  menos  calcária, dependendo  das  regiões.  Por  este  motivo  o aparelho pode ser regulado segundo o grau de dureza  da  água  da  localidade  para  qual  é destinado, expresso na escala de 1 a 4.

O aparelho já está programado com um valor médio (dureza 3)

Antes  de  efectuar  esta  rugulação  é necessário  verificar  a  dureza  da

água, através da tira fornecida junto com a máquina.   Mergulhar   brevemente   (1 segundo) a tira fornecida na água e sacudi- la  levemente.  Depois  de  um  minuto,  os resultados do teste são visíveis na tira.

Para programar esta função, agir como segue:

• Pressionar  a  tecla  (22);  sucessivamente  o número das teclas acesas indica a dureza da água programada;

• Desejando-se modificar o grau de dureza da água, pressionar repetidamente a tecla (22), até quando é indicado, através da activação das teclas, o grau de dureza seleccionado.

Dureza 1 = acesas as teclas (22) e (23) Dureza 2 = acesas as teclas (22), (23) e (24)

Dureza 3 = acesas as teclas (22), (23), (24) e (25)

Dureza  4  =  acesas  as  teclas  (22),  (23),  (24),

(25) e (26)

O índice de dureza corresponde aos quadrados

1 – 4 na tira.

12.2 Programação	do	“ciclo	de enxaguadela”

Logo depois de ser ligado, o aparelho elimina automaticamente  os  restos  de  água  que permaneceram nos tubos, para garantir que o café seja preparado só com água fresca.

Para programar esta função, agir como segue:

• Pressionar a tecla (23); quando a função está activada acende-se o led (27).

12.3  Programação da “pré-infusão”

O processo de pré-infusão, com o qual o café é ligeiramente humedecido antes da verdadeira infusão,  faz  ressaltar  o  pleno  aroma  do  café, que adquire um gosto excelente.

Para programar esta função, agir como segue:

• Pressionar a tecla (24); quando a função está activada, acende-se o led (28).

Nota:  esta  função  está  já  activada pelo construtor.

12.4 Programação da “pré moagem”

Com  o  processo  de  pré  moagem  o  aparelho mói duas vezes: a primeira para o tipo de café seleccionado, a segunda para o café sucessivo

(ainda não seleccionado). Esta função convém só  se  devem  preparar  contemporaneamente vários cafés (p. ex. durante uma visita, uma fe- sta).

Para programar esta função, agir como segue:

• Pressionar a tecla (25); quando a função está acticvada acende-se o led (29).

13   INFORMAÇÕES DE CARÁCTER

J URÍDICO

• As presentes instruções para o uso contêm as informações necessárias para o uso correcto, para as funções operativas e a  manutenção cuidadosa do aparelho.

• Estes  conhecimentos  e  a  observância  das presentes instruções, representam a premissa para  um  uso  sem  perigo  no  pleno  respeito da segurança, em caso de funcionamento e

PORTUGAL

manutenção  do  aparelho.  Desejando-se ulteriores  informações,  ou  se  surgissem problemas particulares, que se pense que nas presentes instruções para o uso não tenham

sido  explicados  com  suficiente  clareza, pedimos  para  contactar  o  revendedor  local ou directamente a empresa construtora.

• Além  disto,  fazemos  notar  que  o  conteúdo destas instruções para o uso não é parte de uma  convenção  precedente  ou  já  existente, de um acordo ou de um contrato legal e que não mudam a essência do mesmo.

• Todas as obrigações do construtor baseiam- se no relativo contrato de compra/venda que contém  também  o  regulamento  completo  e exclusivo  quanto  ao  que  se  refere  às

coberturas da garantia.

• As  normas  de  garantia  contratuais  não  são nem  limitadas  nem  prolongadas  com  base nas presentes explicações.

• As instruções para o uso contêm informações protegidas pelo direito de autor.

• Não é permitido fotocopiá-las ou traduzi-las em  uma  outra  língua,  sem  prévio  acordo escrito por parte do Construtor.

14   ELIMINAÇÃO

• Tornar inutilizável os aparelhos não mais em uso.

• Retirar  a  ficha  da  tomada  e  cortar  o  fio eléctrico.

• Entregar os aparelhos não mais usados num centro   de recolhimento idóneo.

• 112 •

• 113 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  112-113

14/06/2002, 17.25

PORTUGAL

15   ESPIAS LUMINOSAS   DO PAINEL DE COMANDOS

LUZ VERDE (22)

- Máquina em distribuição com café moído.

LUZ VERDE (23) FIXA

LUZ VERDE (24) FIXA CONTEMPORANEAMENTE

- Máquina com temperatura pronta:

para preparação do café;

para fornecimento de água quente.

LUZ VERDE (23) LAMPEJANTE

LUZ VERDE (24) LAMPEJANTE CONTEMPORANEAMENTE

- Máquina em fase de aquecimento para preparação do café e água quente

LUZ VERDE (23) LAMPEJANTE EM MODO LENTO

- Máquina a preparar 1 café expresso

LUZ VERDE (23) LAMPEJANTE EM MODO VELOZ

- Máquina a preparar 2 cafés expressos

LUZ VERDE (24) LAMPEJANTE EM MODO LENTO

- Máquina a preparar  1 café normal

LUZ VERDE (24) LAMPEJANTE EM MODO VELOZ

- Máquina a preparar  2 cafés normais

LUZ VERDE (25) FIXA

- Máquina com temperatura pronta para emissão do vapor

LUZ VERDE (25) LAMPEJANTE

- Máquina em fase de aquecimento para emissão do vapor.

LUZ VERMELHA (26) LAMPEJANTE

- A máquina necessita de um ciclo de descalcificação

Efectuar a descalcificação como descrito no Par. 11.

Para cancelar a programação prévia, pressionar uma outra tecla mantendo

a torneira fechada.

LUZ VERMELHA (26) FIXA

- Foi seleccionada a função de descalcificação.

Para efectuar a descalcificação como descrito no Par.11. abrir o botão de fornecimento da água quente (16).

• 114 •

PORTUGAL

LUZ VERDE (23) LAMPEJANTE LUZ VERDE (24) LAMPEJANTE

LUZ VERDE (25) LAMPEJANTE CONTEMPORANEAMENTE

- Máquina em temperatura elevada; nesta modalidade a máquina não pode preparar café.

É necessário descarregar a água no recipiente recolhe gotas,rodando o botão do Vapor (16) até quando as luzes vermelhas de temperatura pronta (23) (24) não permaneçam acesas de modo fixo e apague-se a luz verde (25).

LED VERMELHO (27) FIXO

- Quantidade de água insuficiente no reservatório.

Encher o reservatório com água potável fresca, accionar o circuito e iniciar novamente o processo.

LED VERMELHO (27) LAMPEJANTE

- Circuito da água não accionado

Accionar o circuito

LED VERMELHO (28) FIXO

- Reservatório do café em grão vazio

Encher o reservatório com café em grão e iniciar novamente o processo.

LED VERMELHO (28) LAMPEJANTE

- Gaveta fundos de café cheia

**Para  que  a  luz  lampejante  vermelha  se  apague,  esvaziar  a  gaveta recolhedora de sed

LED VERMELHO (28) FIXO

- Grupo distribuidor, recipiente recolhe gotas, portinha anterior não em posição correcta para o funcionamento da máquina.

Para  que  a  luz  de  sinalização  vermelha  se  apague,  certificar-se  de  que todos os componentes estejam colocados ou fechados corretamente.

LUZ VERMELHO (29) LAMPEJANTE

- Motor do moedor bloqueado

- Motor do grupo de fornecimento bloqueado

Contactar o centro de assistência

** Nota importante: a gaveta recolhe fundos de café deve ser esvaziada só quando

a máquina está ligada. A gaveta deve ser retirada por ao menos 5 segundos. O esvaziamento  da  gaveta  com  a  máquina  desligada  não  permite  a  preparação  do  café com a reactivação da mesma.

• 115 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  114-115

14/06/2002, 17.25

PORTUGAL

PORTUGAL

16   ANOMALIAS , CAUSAS E REMÉDIOS	NOTA - NOTE - BEMERKUNG - NOTE - NOTA - NOTA - OPMERKING

| Problemas | Causas | Remédios |
| --- | --- | --- |
| A máquina não liga | A máquina não está ligada à corrente eléctrica | Ligar a máquina à corrente elétrica |
| O café não é bastante quente | As chávenas para café estão frias | Aquecer as chávenas para café |
| A á g ua q uente ou v a p or nã o saem | O f u r o d o t u b o d o v a p o r e s t á obstruído | Limpar o furo do tubo do vapor com uma agulha |
| O café sai lentamente | Café muito fino | Mudar a mistura de café ou regular a moagem como no (Par.5).Diminuir a dose (Par.6) |
|  | Grupo distribuidor sujo | Limpar o grupo distribuidor (Par.10) |
| O café tem pouco creme | A mistura não é indicada ou o café não é fresco de torrefacção ou foi moído muito grosso | Mudar mistura de café ou regular a moagem como no Par. 5. Aumentar a dose (Par.6) |
| A máquina leva muito tempo para aquecer-se ou a quantidade de água que sai do tubo é limitada | O circuito da máquina está impregnado do calcário | Descalcificar a máquina |
| O grupo distribuidor não pode ser retirado | G r up o d i s t r i b ui d o r e s t á f o r a d a posição | Ligar a máquina. Fechar a portinha d e sevi ço . O g rup o d i stri b ui d o r retorna automaticamente à posição inicial |
|  | G a v e t a r e c o l h e f u n d o s d e c a f é inserida | Retirar a gaveta recolhe fundos de ca fé a ntes d e extra i r o g rup o d e distribuição. |
| O café não sai | Falta água | Encher o reserva tóri o d a á g ua e accionar de novo o circuito |
|  | Grupo sujo | Limpar o grupo |
|  | Dose alta | Diminuir a dose |
|  | Circuito não accionado | Accionar o circuito |
| O café sai para fora do distribuidor | Distribuidor não em posição correcta | Recolocar o distribuidor na posição |
|  | Distribuidor obstruído | L i mp a r o d i st r i b ui d o r e o s seus furos para saída |
| O café sai velozmente | Pouco café no interior do porta-café | Encher o porta-café com café em pó não liofilizado |
|  | Mistura de café grossa | Mudar o tipo de mistura |
|  | Dose baixa | Aumentar a dose |

• 116 •

• 117 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  116-117

14/06/2002, 17.25

NOTA - NOTE - BEMERKUNG - NOTE - NOTA - NOTA - OPMERKING	NOTA - NOTE - BEMERKUNG - NOTE - NOTA - NOTA - OPMERKING

• 118 •

• 119 •

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  118-119

14/06/2002, 17.25

GAGGIA S.p.A.

20087  Robecco sul Naviglio  -  MI  - Italia

Tel.  +039 02 94 99 31

Fax +039 02 94 70 888

Internet:  www.gaggia.it

E-mail:  gaggia@gaggia.it

Gaggia-Syncrony-cod 165892000 rev.01.PMD  120

14/06/2002, 17.25

# Text boxes

|  | macchina espresso in presenza di bambini. | 3 | Non toccate con le mani le parti calde della macchina | • | manomissione di qualsiasi componente | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Togliere la spina dalla presa se la macchina non viene |  | ed il cavo di alimentazione durante il funzionamento. |  | della macchina; | • Pannello comandi |

| Problemi | Cause | Rimedi |
| --- | --- | --- |
| La macchina non si accende | La macchina non è collegata alla rete elettrica | Collegare la macchina alla rete elettrica |
| Il caffè non è abbastanza caldo | Le tazzine sono fredde | Scaldare le tazzine |
| Non fuori esce a cq ua ca l d a o vapore | Il foro del tubo vapore è otturato | Pulire il foro del tubo vapore con uno spillo. |
| Caffè fuoriesce lentamente | Caffè troppo fine | C a m b i a r e m i s c e l a d i c a f f è o reg ol a re l a ma ci na tura come a l (Par.5). Diminuire la dose (Par.6) |
|  | Gruppo erogatore sporco | Pulire il gruppo erogatore (Par.10) |
| Il caffè ha poca crema | La miscela non è adatta o il caffè non è fresco di torrefazione oppure è macinato troppo grosso. | C a m b i a r e m i s c e l a d i c a f f è o reg ol a re l a ma ci na tura come a l Par.5. Aumentare la dose (Par.6) |
| L a m a cchi na i m p i e g a t ro p p o tempo per scaldarsi o la quantità di acqua che fuoriesce dal tubo è limitata | Il circuito della macchina è intasato dal calcare | Decalcificare la macchina |
| I l g rup p o e ro g a to re no n p uò essere estratto | Gruppo erogatore fuori posizione | Accendere la macchina. Chiudere lo sp o r t e l l o d i se r v i zi o . I l g r up p o erogatore ritorna automaticamente nella posizione iniziale. |
|  | Cassetto raccoglifondi inserito | Estra rre i l ca ssetto ra ccog l i fond i p r i m a d i e s t r a r r e i l g r u p p o d i erogazione. |
| Caffè non fuoriesce | Manca Acqua | Riempire il serbatoio dell’acqua e ricaricare il circuito. |
|  | Gruppo sporco | Pulire gruppo |
|  | Dose alta | Diminuire la dose |
|  | Circuito non carico | Ricaricare il circuito |
| C a f f è f u o r i e s c e a l l ’ e s t e r n o dell’erogatore | Erogatore non in posizione corretta | Rimettere in posizione l’erogatore |
|  | Erogatore otturato | Pul i r e l ’er o g a t o r e ed i suo i fo r i d’uscita |
| Caffè fuoriesce velocemente | Poco caffè all’interno del contenitore | Riempire il contenitore con caffè in polvere non liofilizzato |
|  | Miscela di caffè grossa | Cambiare tipo di miscela |
|  | Dose bassa | Aumentare la dose |

| Problèmes | Causes | Remèdes |
| --- | --- | --- |
| La machine ne s'allume pas | La machine n'est pas branchée | Brancher le cordon d'alimentation de la machine à une prise de courant |
| Le café n'est pas assez chaud | Les tasses sont froides | Chauffer les tasses |
| L'eau chaude ou la vapeur ne sortent pas | L'orifice du bec à vapeur est bouché | Nettoyer l'orifice du bec à vapeur à l'aide d'une aiguille |
| Le café coule trop lentement | Le café est moulu trop fin | Changer de mélange de café ou régler la mouture comme indiqué au paragraphe 5. Diminuer la dose (par.6) |
|  | Le groupe de distribution est sale | Nettoyer le groupe de distribution (Par.10). |
| Le café n'a pas assez de mousse | Le mélange n'est pas adapté, le café n'est pas fraîchement torréfié ou il est moulu trop gros | Changer de mélange de café ou régler la mouture comme indiqué a u p a ra g ra p he 5. Aug menter l a dose (par.6) |
| La machine met trop de temps à chauffer ou la quantité d'eau qui sort du conduit est limitée | Le circuit de la machine est entartré | Détartrer la machine |
| Le groupe de distribution ne peut pas être retiré | L e groupe de distribution est m al enclenché | Allumer la machine. Fermer le panneau de service. Le groupe de distribution se remet a uto ma ti q uement d a ns sa position initiale. |
|  | Réceptacle inséré | Enlever le réceptacle avant de sortir le groupe de distribution. |
| Le café ne coule pas | Il n'y a pas assez d'eau | Remplir le réservoir à eau et recharger le circuit. |
|  | Le groupe est sale | Nettoyer le groupe |
|  | La dose est trop élevée | Diminuer la dose |
|  | Le circuit n'est pas chargé | Recharger le circuit. |
| L e ca fé co ul e à l 'extéri eur d u distributeur | L e d i s t r i b u t e u r n ' e s t p a s b i e n positionné | Remet t r e l e d i st r i b ut eur d a ns l a bonne position |
|  | Le distributeur est bouché | N e t t o y e r l e d i s t r i b u t e u r e t s e s orifices |
| Le café coule trop vite | I l n'y a p a s a s s e z d e ca fé d a ns l e récipient à café. | Remplir le récipient à café de café en poudre non lyophilisé. |
|  | Le café est moulu trop gros | Changer de type de mélange. |
|  | La dose est trop basse | Augmenter la dose. |